Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. KOŚCIUSZKI 16                        w Policach polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki na pow. ~303 m2 i papy termozgrzewalnej ~ 9 m2 na lukarnie, przemurowanie 2 kominów                z cegły klinkierowej, wymiana tynków na kominach, wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wzmocnienie konstrukcji dachu, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych, izolacja cieplna poddasza, wraz z robotami towarzyszącymi

Budynek mieszkalny w Policach przy ul. Kościuszki 16 stanowi własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM. Dach dwupołaciowy, dwuspadowy. Daszek facjatki od strony zaplecza – płaski kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie starego pokrycia połaci dachu z dachówki karpiówki, rozbiórka starego pokrycia facjatki z dwóch warstw papy asfaltowej, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, kołnierze kominów, pasy nadrynnowe), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie 2 kominów wraz z czapkami ponad dachem, odbicie tynków z kominów w części strychowej, |
| 3. | Wymurowanie 2 kominów z cegły klinkierowej pełnej wraz z czapkami ponad dachem, wykonanie tynków wewnętrznych kat. III na kominach w części strychowej wraz z malowaniem nowych tynków, |
| 4. | Roboty naprawcze - wzmocnienie ścian poddasza, na których opierają się elementy drewniane dachu, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu – wymiana bądź wzmocnienie krokwi, belek stropowych, płatwi, mieczy, uzupełnienie podbitki dachu – przedłużenie połaci na szczytach budynku z pomalowaniem farbą olejną, częściowa wymiana deskowania połaci, naprawa stropu – wymiana podsufitki i podłogi, |
| 5. | Impregnacja grzybobójcza drewna preparatami solowymi, izolacja cieplna i akustyczna poddasza i lukarny wełną mineralną, |
| 6. | Wykonanie z blachy powlekanej lub tytan-cynk nowych obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, wiatrownice, obróbki kominów, ścian lukarny), nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 12 cm, |
| 7. | Wymiana żeliwnych rur wywiewnych, montaż rur wentylacyjnych ponad dachem, wykonanie i montaż masztu antenowego, wymiana włazów kominiarskich – okien Fakro, montaż płotków przeciwśnieżnych i ław kominiarskich, |
| 8. | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką z zastosowaniem dachówki krawędziowej, gąsiorów, pokrycie dachu lukarny papą termozgrzewalną dwuwarstwowo (papa termozgrzewalna modyfikowana na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS), |
| 9. | Wywiezienie i utylizacja papy z rozbiórki, wywiezienie gruzu, starych obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa                              z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko i utylizację papy.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)              – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Wykonawca na swój koszt dokona zajęcia pasa drogowego – droga wojewódzka.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- rynny Ø 15 cm i rury spustowe Ø 12 cm , gąsiory, pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy cynk-tytan gr. 0,55- 0,60 mm,

- ściany lukarny – z blachy powlekanej w kolorze dachówki,

- dachówka karpiówka ceramiczna z elementami wykończeniowymi tego samego systemu (gąsiory, dachówka krawędziowa, dachówka pod stopień kominiarski, dachówka do mocowania zabezpieczeń),

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa, 4,2 mm podkładowa,

- cegła klinkierowa pełna kl. 250 do murowania kominów,

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna oraz folia budowlana polietylenowa gr. 0,2 mm,

- wełna mineralna np. PAROC, ROCKMIN gęstości 35 kg/m3 - grub. 20 cm (jednowarstwowo),

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- płotki (zapory śniegowe), ławy i stopnie kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo – w kolorze dachówki,

- okna dachowe typu FAKRO o wym. 86*87 cm – z otwieraniem bocznym,

- płyta OSB wodoodporna grub. 18 mm.

- rury deszczowe żeliwne  z osadnikiem z rusztem, Ø 12 cm,

- preparaty grzybobójcze solowe.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, blacha, drewno oraz okna połaciowe, preparaty grzybobójcze)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, jakość tynku na kominach, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki                        i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz utylizację papy rozbiórkowej są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................