Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Termomodernizacja budynku:

### ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi,

Lokalizacja:		               Police, ul.  M. KONOPNICKIEJ 2

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek objęty jest ochroną konserwatorską,

- Nr ewid. działki  2148,

- Budynek użytkowy,

- 2 kondygnacyjny + użytkowe poddasze,

- budynek  nie  podpiwniczony,

- Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, układ ścian konstrukcyjnych podłużny,
posiada 1 klatkę schodową,

- Odprowadzenie wód opadowych – podłączone do instalacji burzowej

- Dane ogólne

- rok budowy 1900,

- powierzchnia zabudowy 168,7  m2

- kubatura  1922,9 m3

- powierzchnia użytkowa 434,25 m2

- ilość lokali ogółem : 4

- podział budynku na grupę wysokości - niski

- Opis stanu istniejącego budynku

- a) konstrukcja budynku:

- Fundamenty - z cegły

- Ściany zewnętrzne: z cegły pełnej otynkowane

- Ściany wewnętrzne: nośne i działowe z cegły pełnej

- Stropy -  parter masywne, pozostałe drewniane

- b) wykończenie budynku:

- Tynki - cementowo-wapienne

- Wykończenie ścian wewnętrznych -
malowanie ścian emulsją, farbami olejnymi, tapety

- Stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) - drewniana, PCV,

- Podłogi i posadzki - parter płytki gres, powyżej drewniane

- Obróbki blacharskie - z blachy cynk-tytanowej

- d) instalacje budynku:

- Wentylacja - grawitacyjna,

- Instalacje - kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe c.o. gazowe, deszczowa, tv

- Ocena stanu technicznego

- stropy – stan techniczny dobry

- pokrycie dachu: papa stan techniczny dobry, mansard blachodachówka stan techniczny dobry

- obróbki blacharskie - stan techniczny dobry

- stolarka okienna     -  PCV stan dobry, drewniana stan techniczny lichy

- stolarka drzwiowa   - stan techniczny dobry

Z uwagi na przemarzanie, zawilgocenie, brak odpowiedniej izolacyjności ścian budynek nie spełnia wymagań dotyczących ochrony cieplnej.

Ogólny opis robót:

Roboty wykonywane będą na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO-7 z czerwca 2011r., stanowiącego załącznik nr 11a do siwz oraz niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3a.

Zakres robót:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, wykonanie ogrodzenia placu budowy,

- ustawienie rusztowania ramowego z osłonami z siatki - wysokości do 10 m, wraz                            z wykonaniem instalacji odgromowej,

- wymiana stolarki okiennej zgodnie z projektem budowlanym:

- wykucie starych okien drewnianych, wraz z obróbkami z blachy,

- montaż nowych okien z pcv białych o wyglądzie i podziale zgodnym z zatwierdzonym projektem, z uzupełnieniem tynków ościeży,

- wymiana stolarki drzwiowej:

- wykucie starych drzwi metalowych (2 szt drzwi techniczne) i wstawienie nowych metalowych drzwi pełnych ocieplanych, z uzupełnieniem tynków ościeży,

- odnowienie - lakierowanie drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy,

- Detale architektoniczne - elewacja frontowa:

Istniejące detale architektoniczne na elewacji frontowej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy poddać renowacji. Elewację oczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej, z partii tynkowanych i detali architektonicznych usunąć spękane i odparzone fragmenty tynku, uzupełnić ubytki przy pomocy specjalistycznej zaprawy o fakturze dobranej do faktury istniejących partii tynku i detalu (średnie uziarnienie piasku), a następnie malować zgodnie z projektem kolorystyki.

- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu (bez ocieplenia elewacji frontowej):

- zabezpieczenie folią okien i drzwi,

- przygotowanie ścian zewnętrznych budynków pod docieplenie (naprawa tynków, uzupełnienie tynków, odbicie uszkodzonych tynków, wykucie wszystkich zakotwionych                 w elewacji elementów), skucie gzymsu i występów, założenie klamer na pęknięcia ścian,

- oczyszczenie istniejącej elewacji i zmycie,  wykonanie impregnacji grzybobójczej,

- dwukrotne zagruntowanie ścian przed dociepleniem, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej,

- wyrobienie spadków podokiennych pod parapety zewnętrzne,

- zamocowanie listwy startowej - cokołowej,

- przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm na ścianach, grubości 3 cm na ościeżach, z zastosowaniem kleju i dybli plastikowych,

- przyklejenie warstwy siatki na całości (na ścianach i ościeżach), a ponadto dodatkowej warstwy siatki na wysokości parteru i na ościeżach okiennych,

- przyklejenie kątowników aluminiowych na narożnikach wypukłych,

- wykonanie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich ogniomurów z blachy powlekanej wg kolorystyki opisanej w zał. nr 11a do SIWZ,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach i ościeżach,

- malowanie wykonanego tynku farbą silikonową wg kolorystyki przedstawionej na rysunku wg załącznika 11a do SIWZ,

- malowanie olejne podbitek drewnianych,

- malowanie olejne krat okiennych,

- wykonanie napisu adresowego: M. KONOPNICKIEJ 2 - litery wys. 30 cm,

- roboty izolacyjne:

- rozebranie opaski betonowej wzdłuż ścian budynku i stopni betonowych,

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian budynków w celu odsłonięcia ścian poniżej terenu na głębokość do 1,0 m,

- oczyszczenie ścian poniżej terenu, zmycie, usunięcie starej zaprawy, naprawienie murów,

- wykonanie izolacji pionowej murów, ocieplenie płytami styropianowymi wodoodpornymi (styrodur) grubości 10 cm z zastosowaniem dybli plastikowych, zabezpieczenie siatką dolnej krawędzi płyt styropianowych przed odwarstwieniem od ściany fundamentowej, przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym ociepleniu, zaizolowanie preparatami wg opisu w projekcie lub folią PE, zasypanie wykopów,

- remont cokołu:

- skucie na cokole poszerzenia ceglanego poza lico ściany,

- obłożenie płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej cokołu i ościeży drzwiowych po uprzednim przygotowaniu powierzchni, naprawie tynków i ociepleniu płytami styropianowymi grubości 12 cm i zabezpieczeniu siatką,

- naprawa opaski, podestu i schodów wejściowych:

- wykonanie opaski betonowej wzdłuż ścian budynku, zagruntowanie powierzchni betonowej podestu, wyrównanie powierzchni, wykonanie okładziny z płytek kamionkowych gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych na zaprawie klejowej,

- rury spustowe:

- demontaż, a po wykonaniu docieplenia  ścian, montaż rur spustowych (z materiału z rozbiórki) z uzupełnieniem brakujących kolanek,

- roboty pozostałe:

- zakup i osadzenie bram stalowych dwuskrzydłowych,

- wymiana szafki gazowej i szafki energetycznej,

- naprawa daszku wystającej ścianki od strony zaplecza - pokrycie papą asfaltową,

- montaż kratek wentylacyjnych w elewacji,

- zamontowanie drobnych nowych elementów: uchwytu do flag, tabliczki adresowej                         z numerem budynku, opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi,

- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3a do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako pomocnicze.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektów przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego,

- dowóz i magazynowanie materiałów.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

- Obiekt jest posadowiony na działce gminnej nr 2148.

Organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót                  - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W okresie wykonywania prac dociepleniowych budynek będzie użytkowany przez użytkowników społecznych, należy im umożliwić dostęp do budynku.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - ze względu na usytuowanie budynku bezpośrednio przy chodniku uczęszczanym przez mieszkańców Polic, należy wykonać wzdłuż ściany budynku daszek zabezpieczający.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

Ochrona środowiska

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko i zutylizowanie papy.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ, który Wykonawca opracuje w dniu przekazania placu budowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                     – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - ze względu na usytuowanie budynku bezpośrednio przy chodniku uczęszczanym przez mieszkańców Polic, należy wykonać wzdłuż ściany budynku daszek zabezpieczający.

Ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy chodniku. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- styropian gr. 15 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach powyżej cokołu ESP-75,

- styropian gr. 12 cm na cokół EPS-100,

- płyty styropianowe wodoodporne HYDROMAX gr. 10 cm na ocieplenie ścian poniżej terenu,

- dyble plastikowe do mocowania płyt styropianowych długie w ilości 6 szt/m2,

- tynk mineralny gr. 2 mm o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego,

- farby silikonowe odporne na glony do malowania tynków - kolorystyka zgodna z projektem,

- detale architektoniczne na elewacji frontowej - do odtworzenia jak obecnie istniejące,

- blacha powlekana na parapety zewnętrzne w kolorze oznaczonym w projekcie,

- stolarka okienna z profili pcv, biała, z nawietrzakami, o wyglądzie i dzielności zgodnie z istniejącą stolarką,

- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku od strony zaplecza metalowe pełne ocieplane,

- płytki klinkierowe – okładziny cokołu i portali drzwiowych - o wym. 25x6 cm na zaprawie klejowej, w kolorze zgodnym z projektem,

- płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne o wym. 30x30 cm, w kolorze cokołu budynku,

- napis adresowy: M. KONOPNICKIEJ 2 - litery wysokości 30 cm,

- farby, szpachlówki użyte do robót malarskich - ogólnego stosowania.

Materiały użyte do docieplenia i malowania, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz okna, drzwi, płytki klinkierowe i gresowe  powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta wybranego systemu docieplenia oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar realizacji robót). Pismem z dnia 8.02.2012 Starostwo Powiatowe nie wnosi sprzeciwu.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli UM Police i przedstawiciela administracji budynku. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych                              i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynków.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację papy są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................