SPECYFIKACJA PLANOWANYCH ZAKUPÓW

Inwestor: Gmina Police

Ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

Projekt: Rewitalizacja „serca” Starego Miasta przez zagospodarowanie zielonej przestrzeni miejskiej wraz z przebudową fontanny

Zamawiający: Gmina Police

Miejsce przeznaczenia:

Plac Chrobrego w Policach. Kamery  zostaną zamontowane na budynkach komunalnych przy ul. Rycerskiej i ul. Grunwaldzkiej, zgodnie z uzgodnieniami z Komendą Powiatową Policji w Policach w sposób umożliwiający przy wykorzystaniu kamery zlokalizowanej na Bibliotece Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego objęcie zasięgiem monitorowania cały Plac Chrobrego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach projektu przewiduje się dostawę, montaż  oraz włączenie do systemu monitoringu miejskiego 2 kamer.

Oczekiwane minimalne parametry techniczne dla kamer wraz z urządzeniami sterującymi.

Kamera kolorowa zintegrowana szybkoobrotowa, zewnętrzna nagrywarka DVD-RW USB. – szt. 2.

- efektywna rozdzielczość 768x494 (NTSC)

752x582 (PAL)

- rozdzielczość pozioma min. 470 TVL,

- minimalne oświetlenie 01 lx przy kolorze

0,01 lx przy czarno – białym

- zoom optyczny min. 23x lub większy

- apertura F1,6 – F3,7

- zoom cyfrowy min x12

- przełącznik dzień/noc

- kompensacja światła wstecznego

- Balans bieli automatyczny/ręczny

- liczba sfer prywatności 8

- dokładność presetów 0,225 °(P), 045° (T)

- zasięg obrotnicy nx360° (P), 100°(T)

- rozdzielczość QCIF (160x112- NTSC, 176x144 – PAL)

CIF (352x240 – NTSC, 352x288- PAL)

D1 (720x480 – NTSC, 720x576- PAL)

-szybkość bitowa28k-3Mbps

- liczba klatek na sekundę: 30f/s przy rozdzielczości D1 (NTSC)

25 f/s przy rozdzielczości D1 (PAL)

Wyposażenie punktu kamerowego – 2 szt.

- Ochronnik przeciwprzepięciowy DEHN Guard lub podobny.

- Switch sieciowy 5 portowy z zasilaczem.

- Rozłącznik FR301 – 16

- Wyłącznik nadprądowy S301B4A.

- Rozdzielnia 6 polowa natynkowa.

- Zasilacz awaryjny UPS 1000VA EVER ECO 1000CDS.

- Wideoserwer Boch VIP 1x

- Dysk twardy w obudowie zewnętrznej UB, 3,5 "250 GB, 7200 obr./min.

Zestawienie przewodów

|  | Typ przewodu | zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | YDY pżo 3x1,5mm2 | Podłączenie PK08 do zasilania, podłączenia rozdzielni elektrycznej, podłączenie zasilania kamery |
| 2. | UPT Kat.5e | Podłączenia Ethernet |
| 3. | RG - 59 | Podłączenia kamery do wideoserwera |
| 4. | YTKSY 3x2x0,5 | Podłączenie sterowania kamery, podłączenia wejścia alarmowego do wideo serwera. |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył urządzenia, dokonał ich  montażu, instalacji oraz uruchomienia.

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności Zamawiającego wszystkich urządzeń, instalacji oraz wykonania pomiarów potwierdzonych protokolarnie.

Włączenie do systemu miejskiego monitoringu należy wykonać w uzgodnieniu z eksploatatorem systemu miejskiego monitoringu w Policach – firmą ESPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 23.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.