## BURMISTRZ POLIC

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 43 118 30, fax: 091 43 118 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP),
informuje

o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp

na realizację zamówienia

pn.

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE

1. Prowadzący postępowanie – Urząd Miejski w Policach, Wydział Gospodarki  Gruntami

2. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police, w zakresie  czynności określonych poniżej w poz. 1- 72.

1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla

porostu gęstego twardego z wygrabieniem,

# 2)ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu,

# 3)wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie)  przy        zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 %,

4)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

5)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m  szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

6)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

7)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

8)ręczne usuwanie namułu  z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

9)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

10)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

11)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

12)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 40cm  z rozplantowaniem wydobytego urobku,

13)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

15)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości  warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

16)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 19) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

22)oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 40cm,

# 23) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 60cm,

# 24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 80cm,

# 25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 1.0m,

26) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 40cm,

# 27) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 60cm,

# 28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 80cm,

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 1.0m,

# 30) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,4m,

# 31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,6m,

# 32) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,8m,

# 33) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8m i głębokości zamulenia 50cm,

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0m i głębokości zamulenia 50cm,

35)wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1,0m,nachylenie skarp 1:1,1:1,5,1:2, grunt kategorii III, głębokość do 1,0m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej z wykopu przy objętości do 1m3/mb wykopu,

# 36) plantowanie skarp rowów, grunt kategorii III,

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych średnicy 20 cm, grunt kategorii III, kołki średnicy    7- 9cm, głębokość wbicia  80cm,

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi  kategoria gruntu III, głębokość do 1,5m,wykopy nieumocnione, przy objętości wykopu do 1.5m3 /mb,

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych w terenie równinnym,

40)montaż rurociągu-przepustu PVC typu PRAGMA o średnicy 500mm, L= 6,0m                               z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem,

41) demontaż rurociągu betonowego o średnicy 500mm,

42) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji          0,5-35mm warstwą grubości 20cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych,

43) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew do 11cm,

44) ścinanie drzew piłą mechaniczna, średnica drzew  12-15cm,

45) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 16-25cm,

46) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 26-35cm,

47) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 36-45cm,

48) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 46-55cm,

49) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 56-65cm,

50) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 66-75cm,

51) karczowanie pni, średnica pni do 11cm,

52) karczowanie pni, średnica pni  12-15cm,

53) karczowanie pni, średnica pni  16-25cm,

54) karczowanie pni, średnica pni  26-35cm,

55) karczowanie pni, średnica pni  36-45cm,

56) karczowanie pni, średnica pni  46-55cm,

57) karczowanie pni, średnica pni  56-65cm,

58) karczowanie pni, średnica pni  66-75cm,

59) obsiew skarp mieszankami traw, bez humusowania

60) wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm, głębokość wbicia 0,8m, grunt kat. III,

61) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, grunt kat. III, głębokość do 1,5m przy objętości do 1.5m3 /mb wraz z zagęszczeniem,

62) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

63) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 250mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

64) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

65) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 250mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

66) roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km, grunt kategorii III,

67) roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu III,

68) wywożenie dłużyc karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km,

69) obsiew skarp mieszankami traw,

70) wykonanie stopnia wodnego z kamienia łamanego o frakcji 10 – 20cm na geowłókninie 25 KN/metr kwadratowy (powierzchnia zabudowy 10 metrów kwadratowych), powierzchnia zabudowy kamiennej 7,2 metra kwadratowego, grubość zabudowy 30cm, objętość zabudowy kamiennej 2,16 metra sześciennego,

71) wykonanie przyczółka na rurociągu średnicy 200 - 500mm z bloczków betonowych fundamentowych Teknoamberblok o wymiarach 0,38 X 0,24 X 0,12 metra.

72) wykonanie umocnienia dna i skarp rowu z kamienia łamanego o frakcji  130 – 200 mm na geowłókninie 25 KN/m2  , powierzchnia zabudowy 1,5 m2/mb i grubości warstwy kamienia 30 cm, objętość kamienia  0,45 m3 /mb.

3. Wspólny słownik zamówień (CPV) – 77310000 - 6

4. Szacunkowa wartość zamówienia – 284.552,84 PLN

5. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Grzybowa 50, 72-010,  Police

6. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki - na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp zamawiający - Gmina Police - zamierza udzielić zamówienia osobie prawnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w Policach       – jako, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1) Gmina Police sprawuje nad  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Policach kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki;

2) ponad 90 % działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Policach dotyczy zadań powierzonych spółce przez Gminę Police;

3) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Policach nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

7. Planowany termin realizacji zamówienia –  od daty udzielenia zamówienia do dnia 15.11.2019r.

8. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2019 roku pod nr 550019569-N-2019 z dnia 31.01.2019r.