## BURMISTRZ POLIC

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 43 118 30, fax: 091 43 118 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP),
informuje

o zamiarze zawarcia umowy  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp

na realizację zamówienia pn.

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE  W 2020R.

1. Prowadzący postępowanie – Urząd Miejski w Policach, Wydział Gospodarki  Gruntami

2. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police, w zakresie  czynności określonych poniżej w poz. 1- 84.

1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla

porostu gęstego twardego z wygrabieniem,

# 2)ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu,

# 3)wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie)  przy        zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 %,

4)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

5)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m  szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

6)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

7)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

8)ręczne usuwanie namułu  z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

9)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

10)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

11)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

12)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 40cm  z rozplantowaniem wydobytego urobku,

13)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

15)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości  warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

16)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 19) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

# 21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

22)oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 40cm,

# 23) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 60cm,

# 24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 80cm,

# 25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 1.0m,

26) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 40cm,

# 27) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 60cm,

# 28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 80cm,

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 1.0m,

# 30) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,4m,

# 31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,6m,

# 32) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,8m,

# 33) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8m i głębokości zamulenia 50cm,

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0m i głębokości zamulenia 50cm,

35)wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1,0m,nachylenie skarp 1:1,1:1,5,1:2, grunt kategorii III, głębokość do 1,0m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej z wykopu przy objętości do 1m3/mb wykopu,

# 36) plantowanie skarp rowów, grunt kategorii III,

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych średnicy 20 cm, grunt kategorii III, kołki średnicy    7- 9cm, głębokość wbicia  80cm,

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi  kategoria gruntu III, głębokość do 1,5m,wykopy nieumocnione, przy objętości wykopu do 1.5m3 /mb,

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych w terenie równinnym,

40)montaż rurociągu-przepustu PVC typu PRAGMA o średnicy 500mm, L= 6,0m                               z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem,

41) demontaż rurociągu betonowego o średnicy 500mm,

42) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji          0,5-35mm warstwą grubości 20cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych,

43) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew do 11cm,

44) ścinanie drzew piłą mechaniczna, średnica drzew  12-15cm,

45) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 16-25cm,

46) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 26-35cm,

47) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 36-45cm,

48) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 46-55cm,

49) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 56-65cm,

50) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 66-75cm,

51) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew do 11 cm, przy wykorzystaniu podnośnika koszowego

52) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 12-15cm, przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

53) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 16-25cm, przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

54) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 26-35cm, przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

55) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 36-45cm,przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

56) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 46-55cm, przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

57) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 56-65cm,przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

58) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 66-75cm, przy wykorzystaniu podnośnika koszowego,

59)karczowanie pni, średnica pni do 11cm,

60)karczowanie pni, średnica pni 12-15cm,

61)karczowanie pni, średnica pni 16-25cm,

62)karczowanie pni, średnica pni 26-35cm,

63)karczowanie pni, średnica pni 36-45cm,

64)karczowanie pni, średnica pni 46-55cm,

65)karczowanie pni, średnica pni 56-65cm,

66)karczowanie pni, średnica pni 66-75cm,

67) obsiew skarp mieszankami traw, bez humusowania

68) wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm, głębokość wbicia 0,8m, grunt kat. III,

69) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, grunt kat. III, głębokość do 1,5m przy objętości do 1.5m3 /mb wraz z zagęszczeniem,

70) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

71) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 250mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

72) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 600mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm – (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

73) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 600mm, h= 1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 250mm – (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

74) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

75) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 250mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

76) roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km, grunt kategorii III,

77) roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu III,

78) wywożenie dłużyc karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km,

79) wykonanie stopnia wodnego z kamienia łamanego o frakcji 130 – 200 mm na geowłókninie 25 KN/metr kwadratowy (powierzchnia zabudowy 10 metrów kwadratowych), powierzchnia zabudowy kamiennej 7,2 metra kwadratowego, grubość zabudowy 30cm, objętość zabudowy kamiennej 2,16 metra sześciennego.

80) wykonanie przyczółka na rurociągu średnicy 200 do 400 mm z bloczków betonowych fundamentowych Teknoamberblok o wymiarach 0,38 x 0,24 x 0,12 metra,

81) wykonanie przyczółka na rurociągu średnicy 200 - 500mm z bloczków betonowych fundamentowych Teknoamberblok o wymiarach 0,38 X 0,24 X 0,12 metra.

82) montaż przyczółka prefabrykowanego na rurociągu ø 400 mm w gotowym wykopie,

83)montaż przyczółka prefabrykowanego na rurociągu ø 500 mm w gotowym wykopie,

84) wykonanie umocnienia dna skarp rowu z kamienia łamanego o frakcji 130-200 mm na geowłókninie25KN/m2 , powierzchnia zabudowy 1,5m2  /mb i grubości warstwy kamienia 30cm, objętość kamienia 0,45m3 /mb,

3. Wspólny słownik zamówień (CPV) – 77310000 - 6

4. Szacunkowa wartość zamówienia – 121.951,22 PLN

5. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Grzybowa 50, 72-010,  Police

6. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki - na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp zamawiający - Gmina Police - zamierza udzielić zamówienia osobie prawnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w Policach       – jako, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1) Gmina Police sprawuje nad  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Policach kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki;

2) ponad 90 % działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Policach dotyczy zadań powierzonych spółce przez Gminę Police;

3) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Policach nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

7. Planowany termin realizacji zamówienia –  15 listopada 2020r.

8. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2019 roku pod nr 550094229-N-2020 z dnia 01.06.2020r.