zał. 6

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zamówienia: 		Wykonanie  i  wymiana

starej  stolarki  okiennej  drewnianej  zespolonej  
na  nową  z profili  PCV

Lokalizacja:           Szkoła  Podstawowa  nr 3 w  Policach przy ul Siedleckiej 4

/ sale lekcyjne nr 1,2,3,4,5,6 + jedno okno na korytarzu na przeciwko sali nr 1 – pawilon nr I /

/ sale lekcyjne nr 8,9,10,11,12,13,14 – pawilon nr II /

/pomieszczenia administracyjne  - gabinet dyrektora, sekretariat , pokój kierownika

administracyjnego i pokój głównej księgowej  /

Zakres robót w salach lekcyjnych i gabinetach administracji:

- warsztatowe wykonanie stolarki okiennej z profili PCV,

- demontaż istniejącej stolarki ,

- obsadzenie wykonanej stolarki z PCV,

- obsadzenie podokiennika wewnętrznego z postformingu szer. 42cm w sali lekcyjnej nr 1  (w pozostałych pomieszczeniach  pozostają  parapety istniejące ) -w salach lekcyjnych 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  istniejące parapety betonowe należy pomalować farbą olejną z uprzednim przygotowaniem podłoża  / jak wyszczególniono  w przedmiarze robót/

- naprawa  tynków ościeży wewnętrznych przy otworach okiennych z  przeszpachlowaniem

gładzią  gipsową i pomalowaniem farbą emulsyjną

- wywóz  materiału    z demontażu na wysypisko.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 8 a), b), c), d), e)

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie przewiduje się.

Informacje o terenie budowy:

organizacja  robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda z instalacji budynku ze wskazanych punktów przez zamawiającego

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy.

- Do przedstawionych wykazów stolarki z szacunkowymi obmiarami wykonawca, 
przed przystąpieniem do wykonania stolarki, powinien dokonać obmiaru sprawdzającego.

zabezpieczenie  interesów osób trzecich

- Pracownicy, którzy będą wykonywać roboty, powinni posiadać identyfikator z imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy.

- Wykonawca dostarczy instruktaż dotyczący użytkowana i konserwacji okien

warunki  bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania materiałów z rozbiórki – należy odpowiednio zabezpieczyć transport materiałów i gruzu .

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze  dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych.

Wymagania dot. stolarki okiennej:

- wymagany  profil pięciokomorowy grubości powyżej 70mm,

- wymagane  okucia obwiedniowe np. winkhaus, roto, sigenia lub inne o podobnych parametrach,

- oknia  powinny posiadać system wentylacji (mikrowentylacji),

- szklenie szkłem zespolonym 4/16/4 z wypełnieniem argonem o wsp. U=1,0

- parapet wewnętrzny 1 sztuka do wymiany w sali nr 1 z postformingu szerokość 0,42 m,

- parapety zewnętrzne istniejące z blachy ocynkowanej należy wykorzystać do nowej stolarki  .

Oferowana stolarka musi być dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie, powinna posiadać:

- trwałe oznakowanie na elemencie: logo producenta,

- certyfikat na znak bezpieczeństwa – szkło,

- certyfikat higieniczny – profile PCV,

- aprobatę techniczną – gotowy wyrób - okna,

- certyfikat zgodności wyrobu z AT.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić oferowaną technologię wykonania stolarki: rodzaj zastosowanych profili PCV, szkła, okuć.

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania stolarki określają aprobaty techniczne ITB.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót murowych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu instrukcję użytkowania 
i konserwacji stolarki okiennej.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli  zamawiającego.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: montaż okien, działanie okuć, solidność wykonania obróbki ościeży, solidność renowacji istniejących parapetów,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, elementów wietrzących, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu, wszelkich zanieczyszczeń mających związek 
z wykonanymi robotami.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie certyfikatów na materiały 
i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

Dyrektor

mgr Renata Maruszewska