Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zamówienia: 		Roboty Budowlane

Malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń znajdujących się na 
            I piętrze.

Wymiana posadzek  w salach lekcyjnych i pomieszczeniach
            znajdujących się na I piętrze .

Wymiana drzwi  wejściowych do sal lekcyjnych i pomieszczeń

znajdujących się na I piętrze .

Lokalizacja:	Budynek   Gimnazjum nr 1 w Policach przy ul. Tanowskiej 14

Zakres robót  budowlanych na poszczególnych etapach wykonania

Roboty malarskie i tynkowe

- odbicie odparzonych tynków ścian i sufitów oraz ich uzupełnienie.

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów .

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod szpachlowanie .

- szpachlowanie tynków ścian i sufitów dwuwarstwowe - / rodban i gładź gipsowa /

- ochrona narożników wypukłych kątownikami aluminiowymi .

- szlifowanie i dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów z gruntowaniem .

- dwukrotne malowanie olejne ścian - / lamperii /

- obłożenie  istniejących parapetów betonowych płytkami terakotowymi  z uprzednim przygotowaniem istniejącego podłoża - /oczyszczenie z farby olejnej , wyrównanie powierzchni poziomych i krawędzi , zagruntowanie /

- zamontować na ścianach w salach lekcyjnych na wysokości stolików uczniowskich  odbojnice z płyt meblowych laminowanych .

- UWAGA : przed przystąpieniem do robót malarskich i tynkowych należy zdemontować grzejniki i osprzęt elektryczny -/lampy, wyłączniki i gniazda wtykowe / -które po zakończeniu robót należy zamontować

- w trakcie wykonywania robót malarskich należy sukcesywnie wymieniać drzwi wejściowe do sal lekcyjnych, gabinetu stomatologa i pomieszczeń pomocniczych sal lekcyjnych – typ i rodzaj drzwi (płytowe z małą szybą w salach lekcyjnych i płytowe pełne  do pomieszczeń sal lekcyjnych i gabinetu stomatologa).

Roboty posadzkowe

-    rozebranie posadzek parkietowych .

-    zerwanie posadzki cementowej - /podkłady betonowego zabrudzonego sufitem /

-    wykonanie warstwy wyrównawczej  z zaprawy cementowej gr 5cm na stropach.

-    zagruntowanie podkłady z zaprawy cementowej środkiem gruntującym i wykonanie warstwy

wyrównującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm

-   wykonanie posadzek z wykładziny obiektowej typu  ,,Tarket – Optima ” gr. min2mm z

wywinięciem na ściany jako cokolik.

Po zakończeniu robót remontowych  teren budowy należy uporządkować , gruz wywieść

na wysypisko.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – załącznik nr 3

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie przewiduje się.

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- energia elektryczna i woda  – z  instalacji wewnętrznych z punktów wskazanych przez zamawiającego .

- wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte  w przedmiarach).

warunki bezpieczeństwa pracy

- zabrania się zrzucania materiałów z rozbiórki – należy odpowiednio zabezpieczyć transport materiałów i gruzu .

- za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

- zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych.

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania stolarki określają aprobaty techniczne ITB.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli zamawiającego.

- komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu, wszelkich zanieczyszczeń mających związek z wykonanymi robotami.

- podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

UWAGA : przed przystąpieniem do opracowywania oferty zalecana jest wizja lokalna

przedmiotu zamówienia