KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 2-02 0616-04 | Izolacje i papy z asfalt.na sucho pionowa – jedna warstwa (1.5*(9.5+8.45+12.2)+2.6*(30+18+2.6+12.2+10.5+1.2+2.3))-72 | m2 m2 | 249.705 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.705 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem obicie ścian płytą OSB gr 12 mm 249.705 | m2 m2 | 249.705 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.705 |
| 3 d.1 | KNR 0-23 2614-11 | Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.z got. suchej mieszanki-zamocowanie listwy cokołowej 79 | m m | 79.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.000 |
| 4 d.1 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi- system STOPTER- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- pozycja dotyczy mocowania płyt styropianowych do płyty OSB. 249.705+37.6 | m2 m2 | 287.305 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 287.305 |
| 5 d.1 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi- system STOPTER- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. got. suchej mieszanki 2.4*(2.4+12.2+9.45+6.2+2.55) | m2 m2 | 78.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.720 |
| 6 d.1 | KNR 0-23 2614-05 | Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi- system STOPTER- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 176*0.12 | m2 m2 | 21.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.120 |
| 7 d.1 | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi- system STOPTER- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 303 | m m | 303.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0921-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi 26x6cm ścian cokoły 63*0.3+27*0.6 | m2 m2 | 35.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.100 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm – z blachy powlekanej 112 | m2 m2 | 112.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.000 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm – z blachy powlekanej 18 | m2 m2 | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 11 d.1 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk w stropodachu 178 | m2 m2 | 178.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 178.000 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z plyt azbestowo-cementowych 78 | m2 m2 | 78.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.000 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho uzupełnianie miejscowe ścian 78 | m2 m2 | 78.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.000 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku 96 | m2 m2 | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 11 | m3 m3 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezieni gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy nast. 1 km 77 | m3 m3 | 77.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0401-01 | Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych dotyczy montażu haków rynien 56 | m m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 19 d.1 | KNR 2-05 1007-01 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną zdjęcia i ponowne zamontowanie blach zewnętrznych attyk 145 | m2 m2 | 145.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 145.000 |
| 20 d.1 | kw | Koszt utylizacji płyt azbestowych 2.5 | t t | 2.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 21 d.1 | KNR 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 66 | m2 m2 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 22 d.1 | NNRNKB 202 0546-01 | (z VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej – montaż rynien 55 | m m | 55.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 23 d.1 | NNRNKB 202 0546-02 | (z VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej – montaż lejów spustowych 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 24 d.1 | NNRNKB 202 0546-03 | ( z VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej – montaż narożników 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 25 d.1 | NNRNKB 202 0546-04 | ( z VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej – montaż denek rynnowych 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 26 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 80 | szt. szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 27 d.1 | NNRNKB 202 0550-03 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 28 d.1 | NNRNKB 202 0550-07 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr. 100 mm 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 29 d.1 | KNR 4-01 1306-01 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych – demontaż blach osłonowych. 280 | szt. szt. | 280.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.000 |
| 30 d.1 | KNR–W 2-02 0919-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian 122 | m2 m2 | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 31 d.1 | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony okien folią polietylenowa 89 | m2 m2 | 89.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.000 |