PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY POLICE

NA LATA 2010– 2014

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU - 2018

Pażdziernik 2010 r.

# Zespół pod kierunkiem

dr Jacka Kurzawy

Spis treści :

1	WSTĘP	11

1.1	Podstawa opracowania	11

1.2	Zakres opracowania	11

1.2.1	Struktura dokumentu	12

1.3	Cel zakres planu	14

1.3.1	Cel planu	14

1.3.2	Podstawa prawna	14

1.3.3	Wytyczne do Planu Gospodarki Odpadami Gminy Police wynikające z obowiązków prawnych oraz zapisów dokumentów wyższego rzędu	23

1.4	Stosowana terminologia	31

1.4.1	Pojęcia ogólne	31

1.4.2	Rodzaje odpadów komunalnych	34

1.4.3	Stosowane jednostki	34

1.4.4	Stosowane skróty	35

2	Ogólna charakterystyka gminy	36

2.1	Położenie geograficzne, charakterystyka gminy	36

2.2	Warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne	37

2.3   Infrastruktura społeczna i gospodarcza……………………………………………………40   3	Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze gminy Police……………………...42 3.1	Odpady komunalne…………………………………………………………………………42

3.1.1	Ilości wytworzonych odpadów komunalnych	43

3.1.2	Struktura wytworzonych odpadów komunalnych	44

3.1.3	Rodzaje składowisk na obszarze funkcjonalnym	48

3.1.4	Zbieranie odpadów w miejscu ich powstawania	51

3.1.5	Transport odpadów	58

3.1.6	Instalacje gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Police	59

3.2	Odpady opakowaniowe	71

3.3	Odpady niebezpieczne	71

3.3.1	Zużyte baterie i akumulatory	71

3.3.2	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	71

4	Identyfikacja podstawowych problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Police - ocena realizacji obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami	72

4.1	Zmiana wytycznych prawnych	72

4.2	Wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010	72

4.3	Wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012                 z perspektywą do 2020	73

4.3.1	Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami	74

4.3.2	Krótko i długookresowe działania administracji publicznej zmierzające do ograniczenia ilości powstawania odpadów	77

4.3.3	Planowane działania redukujące ilość odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.	78

4.3.4	Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi	79

4.3.5	Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć i instrumenty finansowe służące ich realizacji	84

4.4	Wytyczne Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012                     z perspektywą do 2018	85

4.4.1	Cele główne	85

4.4.2	Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami	85

4.4.3	Odpady komunalne	86

4.4.4	Odpady ulegające biodegradacji	86

4.4.5	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	87

4.4.6	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	87

4.4.7	Odpady opakowaniowe	87

4.4.8	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami	                                                                                                                 88

4.4.9	System gospodarki odpadami dla powiatu polickiego	91

4.4.10	Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi	92

4.5	Stan realizacji rekomendacji ze „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police za lata 2005 do 2006”	94

4.6	Stan realizacji celów przyjętych do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi na podstawie Sprawozdania 2009	97

4.7	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy	98

4.7.1	System gromadzenia i transportu	99

4.7.2	Modele funkcjonowania gospodarki odpadami dla gminy	99

4.7.3	Założenia systemu gromadzenia odpadów	100

4.8	Gospodarka odpadami komunalnymi	101

4.8.1	Zmieszane odpady komunalne	101

4.8.2	Odpady opakowaniowe	102

4.8.3	Odpady niebezpieczne	103

4.8.4	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	104

4.8.5	Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji	105

4.8.6	Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny	106

4.9	Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie gminy Police w okresie 2004-2008	107

4.10	Rekomendacje Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007    i 2008	108

5	Przewidywany rozwój wydarzeń – prognozy	111

5.1	Prognoza demograficzna	112

5.2	Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Police	114

5.2.1	Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych	115

5.2.2	Prognoza jakości odpadów komunalnych	116

5.3	Prognoza ilości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne	117

5.3.1	Zużyte baterie i akumulatory	117

5.3.2	Odpady medyczne i weterynaryjne	117

5.3.3	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	118

6	Założone cele gospodarki odpadami	119

6.1	Cele gospodarki odpadami na terenie gminy Police w latach 2010 – 2018	119

6.1.1  Określenie      celów     do      osiągnięcia      wgospodarce          odpadami

komunalnymi                                                                                              119

6.1.2	Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami niebezpiecznymi	128

6.1.3	Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne	129

6.2	Plan działań w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Police	130

6.2.1	Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi	130

6.2.2	Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych	133

6.2.3	Pozostałe odpady występujące w odpadach komunalnych	134

6.3	Niezbędna efektywność systemu gospodarki odpadami	134

6.3.1	Niezbędna efektywność selektywnego zbierania odpadów	134

6.3.2	Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	135

6.3.3	Plan zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów                i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona               z przyczyn ekonomicznych	144

6.4	Plan działań w gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne i niebezpiecznych które mogą występować w odpadach komunalnych	147

6.4.1	Plan unieszkodliwiania zużytych urządzenia elektrycznych                          i elektronicznych	147

7	Wariantowy system funkcjonowania gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi	150

7.1	Uwarunkowania związane z możliwością budowy instalacji lokalnych	151

7.1.1	Uwarunkowania lokalizacyjne	151

7.1.2	Uwarunkowania społeczno- prawne	151

7.2	Zasady funkcjonowania Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami w latach 2010 i 2014 oraz w latach 2015 i 2018	151

7.2.1	Charakterystyka Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami	153

7.2.2	Ocena zagrożeń związanych z powołaniem Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami	154

7.2.3	Harmonogram dalszych czynności związanych z powołaniem                     i funkcjonowaniem Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami	154

7.3	Modele funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	157

7.3.1	Modele zarządzania gospodarką odpadami	157

7.3.2	Modele finansowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police	163

7.4	Modele systemu gromadzenia transportu i unieszkodliwiania na terenie Gminy Police	167

7.4.1	Założenia systemu gromadzenia odpadów	169

7.4.2	Warianty funkcjonowania Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w latach 2010 i 2014 z perspektywą do roku 2018          w ramach Szczecińsko-Policki Regionu Gospodarki Odpadami	180

7.4.3	Wybór wariantu do wdrożenia	190

8	Aspekty finansowe	193

8.1	Określenie szacunkowych kosztów wdrożenia i funkcjonowania krótkoterminowego planu działań na lata 2010-2014	193

8.1.1	Koszty inwestycyjne	193

8.1.2	Koszty wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta	195

8.2	Źródła finansowania	196

9	Harmonogram realizacji zadań	199

9.1	Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie gminy Police w okresie do roku 2014	199

9.2	Długoterminowy program strategiczny w gospodarce odpadami na terenie miasta      w okresie do roku 2016	206

10	Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu	208

11	Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018	214

11.1	Zawartość, główne cele strategii gospodarki odpadami komunalnymi oraz jej powiązanie z innymi dokumentami.	214

11.2	Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu      w przypadku braku realizacji strategii	215

11.3	Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	218

11.4	Istotne problemy ochrony środowiska z punktu widzenia planu gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące obszarów chronionych	219

11.5	Cele ochrony środowiska wyznaczone w dokumentach UE oraz na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia projektowanej strategii	219

11.6	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, a jeśli jest to niemożliwe ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu	219

11.7	Rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie planu oraz uzasadnienie ich wyboru i metod oceny prowadzącej do tego wyboru	220

11.8	Metody zastosowane przy sporządzaniu analizy	221

11.9	Przyjęte metody oceny realizacji projektowanego planu	221

11.10	Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko	221

12	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	222

Spis tabel:

Tab. 1-1. Wykaz rodzajów odpadów komunalnych wg. Katalogu odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz.1206)	19

Tab. 1-2. Rodzaje opakowań wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz.639)	20

Tab. 1-3. Rodzaje odpadów opakowaniowych wg Katalogu odpadów (Dz.U.2001 r. Nr 112, poz.1206)	21

Tab. 2-1 Podstawowe parametry charakteryzujące gminę Police	36

Tab. 2-2 Ludność gminy Police - stan na 12.2008 - wg UG Police	40

Tab. 2-3 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych w gminie w latach 2005 - 2007 (wg. GUS 2009)	41

Tab. 3-1. Ilości odpadów komunalnych zebranych ogółem w gminie Police w 2008 roku wg danych pochodzących z ankiety przesłanej przez samorząd	43

Tab. 3-2. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie w roku 2008 na postawie wskaźników PGO 2005 i KPGO za Sprawozdaniem 2009	43

Tab. 3-3 Szacunki ilości wytworzonych odpadów wynikające ze wskaźników KPGO 2010 oraz WPGO oraz danych ludnościowych pochodzących z GUS i samorządu	44

Tab. 3-4. Ilości wytworzonych poszczególnych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Police w latach 2006-2008– wg GUS	44

Tab. 3-5. . Ilość zbieranych odpadów komunalnych w latach 2005-2007 w przeliczeniu na jednego mieszkańca (Wg GUS, 2009)	45

Tab. 3-6. Ilości wytworzonych poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na terenie gminy Police w roku 2008 – (na podstawie wskaźników określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010)	45

Tab. 3-7. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M/rok) za KPGO 2010 w latach 2008 do 2016	46

Tab. 3-8. Średni skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych, ustalono            w oparciu o wyniki badań prowadzonych na terenie kraju w okresie 2000-2005 (na podstawie KPGO 2010)	46

Tab. 3-9 Wyniki badań (wartości graniczne) składu morfologicznego odpadów (Maksymowicz, 2000) (%)	47

Tab. 3-10 Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych (Litwin, Piotrowska, 1998)	47

Tab. 3-11 Zestawienie ilości i masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD           w przeliczeniu na 1 mieszkańca (szt./M) (Tyszkiewicz, 1999)	47

Tab. 3-12 Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD (Tyszkiewicz, 1999)	48

Tab. 3-13 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące całość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Police (dane Urząd Miejski          w Policach)	49

Tab. 3-14. Charakterystyka składowiska w Leśnie Górnym zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym	49

Tab. 3-15. Charakterystyka ilościowo jakościowa przyjmowanych odpadów do ZOiSOK         w Leśnie Górnym z Powiatu Polickiego w latach 2005 do 2008	50

Tab. 3-16. Pojemniki stosowane przez firmę TRANS – NET Sp. z o.o. w latach 2007 do 2008	52

Tab. 3-17 Ilość i rodzaj pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w latach 2007 i 2008 na terenie gminy Police zgodnie ze Sprawozdaniami z realizacji PGO	54

Tab. 3-18 Masa zebranych odpadów ulegających biodegradacji w latach 2007 i 2008 oraz sposób ich zagospodarowania	54

Tab. 3-19 Ilość pojemników selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2006 stosowanych na terenie gminy	55

Tab. 3-20 Ilość pojemników selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2007 stosowanych na terenie gminy	55

Tab. 3-21 Ilość pojemników selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2008 stosowanych na terenie gminy	55

Tab. 3-22. Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	55

Tab. 3-23. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy Police w latach 2007 do 2008	56

Tab. 3-24. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w latach 2005 i 2006 (na podstawie sprawozdania z realizacji GPGO)	57

Tab. 3-25. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w latach 2007 i 2008 (na podstawie sprawozdania z realizacji GPGO)	57

Tab. 3-26 Instalacje służące do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych występujących w odpadach komunalnych	58

Tab. 3-27 Lokalizacja pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w roku 2008 na podstawie ankiety wypełnionej przez samorząd	58

Tab. 3-28 Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych w roku 2008 oraz sposób ich zagospodarowania	58

Tab. 3-29. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy (stan na 05.11.2009r.)	59

Tab. 3-30. Lokalizacja i powierzchnia inwestycji pod rozbudowę instalacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym odpadów biodegradowalnych)	60

Tab. 3-31 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach (węzeł segregacji i kompostowania)   w 2007r.	67

Tab. 3-32 Ilość odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska	68

Tab. 3-33 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach w 2007r.	68

Tab. 3-34 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach w 2007r.	69

Tab. 3-35 Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do unieszkodliwiania w ciągu roku przez „Lumen” Sp. z o.o.	69

Tab. 3-36. Ilości zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych na terenie gminy Police w latach od 2004 do 2008	71

Tab. 4-1 Działania w zakresie odpadów komunalnych w latach 2009-2020	77

Tab. 4-2 Działania w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do realizacji na lata 2009-2020	79

Tab. 4-3 Harmonogram rzeczowo finansowy planowanych w regionie przedsięwzięć za WPGO	85

Tab. 4-4 Działania długookresowe w zakresie odpadów komunalnych i podobnych 2009 – 2018 przewidziane w PPGO	88

Tab. 4-5 Działania krótkoterminowe 2009 – 2012 w zakresie odpadów komunalnych przewidziane w PPGO	89

Tab. 4-6 Działania w zakresie odpadów pozostałych wg PPGO	90

Tab. 4-7 Działania w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do realizacji nalata 2009-2018 wg PPGO	91

Tab. 4-8 Stopień realizacji rekomendacji Sprawozdania 2007	95

Tab. 4-9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych                      i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752) w roku 2008	103

Tab. 4-10. Wmagana i osiagnieta ilość selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych       w roku 2008	104

Tab. 4-11 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na gminy Police	104

Tab. 4-12. Wmagana i osiagnieta ilość selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych w roku 2006	105

Tab. 4-13. Wymagana i osiagnięta ilość odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych za KPGO 2010 w roku 2008	106

Tab. 4-14. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami realizowanych na terenie gminy Police w latach 2004-2008	107

Tab. 5-1. Ludność gminy Police w latach 2003-2008 (źródło: GUS)	113

Tab. 5-2. Ludność gminy Police z podziałem na ludność miasta i wsi w latach 2003-2008 (źródło: GUS)	113

Tab. 5-3 Porównanie prognozowanej i osiągniętej ludności gminy Police w latach 2005-2008	113

Tab. 5-4 Ludność gminy Police w latach 2009-2016 (na podstawie ankiet danych GUS            i analiz własnych)	114

Tab. 5-5 Prognozy ilości wytworzonych odpadów, dla gminy Police wynikające ze wskaźników KPGO 2010 oraz WPGO oraz danych ludnościowych pochodzących z GUS i samorządu w latach 20010-2018	115

Tab. 5-6. Prognoza ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie gminy Police w latach 2010 do 2014 – opracowanie własne.	116

Tab. 5-7. Prognoza ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie gminy Police w latach 2015 do 2018 – opracowanie własne.	116

Tab. 5-8 Wymagana ilość zebranego zużytego sprzętu na terenie gminy Police	118

Tab. 6-1 Wymagania dotyczące poziomów odzysku odpadów opakowaniowych dla lat 2010-2014 za WPGO 2012	130

Tab. 6-2 Wymagania dotyczące poziomów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych      w latach 2010, 2014 i 2018	130

Tab. 6-3 Prognozowana wymagana skuteczność selektywnego zbierania odpadów, % masy wytworzonych odpadów komunalnych	135

Tab. 6-4. Prognoza ilości odpadów komunalnzch ulegających biodegradacji z Gminy Police unieszkodliwianych na składowisku oraz innymi metodami w latach 2010 i 2013    i 2020 – opracowanie własne	136

Tab. 6-5 Maksymalna zawartość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach przeznaczonych do składowania, % składowanych odpadów ulegających biodegradacji	136

Tab. 6-6 Minimalna ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach przeznaczonych unieszkodliwiona w inny sposób niż składowanie wytworzonych na terenie Gminy Police(Mg)	137

Tab. 6-7 Założone procentowe poziomy selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych	137

Tab. 6-8 Założone minimalne ilościowe poziomy selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji	138

Tab. 6-9 Porównanie minimalnych ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach przeznaczonych unieszkodliwiona w inny sposób niż składowanie                         z efektywnością selektywnej zbiórki (Mg)	138

Tab. 6-10. Prognoza rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w latach 2010-2018 – opracowanie własne	140

Tab. 6-11. Zakładane ilości selektywnie zbieranych odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych w latach: 2010 do 2018	140

Tab. 6-12. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2007, 2010 i 2018 wg Krajowego Planu Gospodarki 2010	141

Tab. 6-13. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych                          z Rozporządzenia MŚ z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz.752)	142

Tab. 6-14. Zakładane minimalne ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych dla 2010 roku (na podstawie KPGO 2010 oraz dyrektywy opakowaniowej 2004/12/EC)	143

Tab. 6-15. Zakładane minimalne ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych dla 2014 roku (na podstawie KPGO 2010 oraz dyrektywy opakowaniowej 2004/12/EC)	143

Tab. 6-16. Zakładane minimalne ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych dla 2018 roku (na podstawie KPGO 2010)	143

Tab. 6-17. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego        w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów	147

Tab. 7-1 Harmonogram prac związanych z realizacja celów Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami	156

Tab. 7-2 Silne i słabe strony modeli zarządzania systemem gospodarki odpadami	160

Tab. 7-3 Silne i słabe strony modeli finansowania systemem gospodarki odpadami	165

Tab. 7-4 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (opakowań, papieru i makulatury, tworzyw sztucznych i szkła) na terenie gminy Police	173

Tab. 7-5 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Police	175

Tab. 7-6 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Police	177

Tab. 8-1 Szacunkowe koszty realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2010-2014	193

Tab. 8-2. Planowane koszty zakupu i rozmieszcenia pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów na ternie gminy	195

Tab. 9-1. Harmonogram zadań w zakresie gospodarki odpadami realizowanych na terenie gminy Police w latach 2010-2014	199

Tab. 9-2 Zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami przewidziane do realizacji     w latach 2015-2018	206

Tab. 10-1. Zakres i częstotliwość raportowania w obrębie monitorowania realizowanych zadań	210

Tab. 10-2. Wskaźniki monitorowania osiągania celów przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Police	211

Spis Rysunków :

Rys. 4-1 Regiony Gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego	81

Rys. 7-1 Obszar Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami (za WPGO 2012)	153

Rys. 7-2. System gromadzenia odpadów problemowych w oparciu o Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	177

Rys. 7-3 Przykładowy pojemnik przeznaczony do zbierania baterii .	178

Rys. 7-4. Schemat przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami gminy Police - Wariant 1	181

Rys. 7-5 Schemat przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Police - Wariant 2	184

Rys. 7-6. Schemat przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Police - Wariant 3	187

Spis Załączników:

Załącznik 1 Wytyczne do planu gospodarki odpadami wynikające z dokumentów planistycznych wyższego rzędu wraz z charakterystyka potencjalnych źródeł finansowania

Załącznik 2 Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Police

# WSTĘP

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Police na lata 2010–2014 jest umowa nr OŚ 28/09 zawarta w dniu 21.10.2009 r. pomiędzy Gminą Police mającą  siedzibę w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 a firmą BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 461.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania pt. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Police na lata 2010 – 2014” jest zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz.620) zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r (Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz.333) oraz par. 4 umowy pomiędzy Gminą Police a firmą BBF Sp.z o.o. i zawiera:

1)	wstęp;

2)	analizę stanu gospodarki odpadami;

3)	prognozę zmian;

4)	założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5)	zasady funkcjonowania Szczecińsko-Polickiego regionu gospodarowania odpadami w latach 2010 i 2014 oraz w latach 2014 i 2018;

6)	rozwój oraz funkcjonowanie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w latach 2010 i 2014 oraz w latach 2014 i 2018;

7)	zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;

8)	harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

9)	wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz ich uwzględnienie w planie (załącznik nr 3 do planu);

11)	sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

12)	streszczenie w języku niespecjalistycznym;

13) 	załącznik (mapę) w postaci graficznego przedstawienia rozmieszczenia instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

### Struktura dokumentu

Uznano, że zasady konstruowania tekstu przyjęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, jako dokumentów wyższego rzędu stanowią swoisty wyznacznik dla konstruowania planów niższych rzędów, w tym powiatowych i gminnych.

W takim kontekście KPGO 2010 zawiera podstawowe obszary analizy:

- Wprowadzenie.

- Analiza stanu gospodarki odpadami.

- Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami.

- Przyjęte cele w gospodarce odpadami.

- Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstanie odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami .

- Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań.

- Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko.

- Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

- Streszczenie.

Nieco inną konstrukcję zaproponowano w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012. Zawiera on mianowicie:

ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie

ROZDZIAŁ II. Aktualny stan gospodarki odpadami

ROZDZIAŁ III. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

ROZDZIAŁ IV. Cele działań oraz krótko i długookresowe kierunki działań zmierzające do realizacji celów i poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

ROZDZIAŁ V. System gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

ROZDZIAŁ VI. System monitoringu i oceny realizacji planu

ROZDZIAŁ VII. Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko

ROZDZIAŁ VIII. Streszczenie

Plan ten został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia: 16 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012.

Opierając się na wytycznych Krajowego i Wojewódzkiego oraz projektu Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2006 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz.620 i Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz.333) oraz par. 4 umowy pomiędzy Gminą Police a firmą BBF Sp. struktura niniejszego dokumentu przewiduje omówienie w kolejnych rozdziałach:

Wstęp

Rozdział 1 	Zakres opracowania. Cele Planu. Zawartość Planu. Wytyczne wynikające 
z prawa dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej a także Krajowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Rozdział 2	Ogólna charakterystyka obszaru Gminy Police pod kątem aktualnej gospodarki odpadami.

Rozdział 3 	Bilans odpadów - rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, sposób postępowania z odpadami, podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Rozdział 4	Identyfikacja podstawowych problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Police - ocena realizacji obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami.

Rozdział 5	Prognozy i przewidywany rozwój wydarzeń. W rozdziale tym przedstawiono wskaźniki makroekonomiczne oraz prognozy dla Gminy Police pod kątem zmian w ilości wytwarzanych odpadów.

Rozdział 6	Założenia i cele, koncepcja gospodarki odpadami. Propozycja działań 
w latach 2009 do 2016 których celem jest ograniczenie ilość wytwarzanych odpadów.

Rozdział 7 	Wariantowa koncepcja gospodarki odpadami na terenie miasta.

Rozdział 8	Aspekty finansowe. W rozdziale tym podano szacunkowe koszty wdrożenia planu oraz możliwości pozyskania różnych źródeł finansowania działań 
z zakresu gospodarki odpadami,

Rozdział 9	Harmonogram działań krótko i długoterminowych realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy gospodarki odpadami na terenie miasta.

Rozdział 10 	Sposób monitoringu i ocena wdrażania planu (zarządzanie gospodarką odpadami).

Rozdział 11 	Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami na terenie gminy Police.

Rozdział 12 	Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

## Cel zakres planu

### Cel planu

Celem jest opracowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami w gminie Police sformułowanej w postaci Gminnego Planu Gospodarki Odpadami zapewniającej minimalizację wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania.

Głównym celem opracowanej koncepcji jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyższego szczebla to jest: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (M.P.2006 r. Nr 90, poz. 946), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 (uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
z dnia: 16 czerwca 2009 r.) oraz projektu Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Polickiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2018.

Określenie optymalnego sposobu realizacji przez gminy zadań związanych 
z gospodarką odpadami oraz wskazanie instrumentów ich realizacji.

Cele cząstkowe to:

wprowadzenie do gospodarki odpadami nowoczesnych metod w sferze techniki, ekonomii i zarządzania z perspektywą rozwiązań długofalowych;

optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska, uwzględniając przede wszystkim zdrowotność społeczeństwa oraz ochronę gleb, zasobów wodnych i powietrza;

integracja gospodarki odpadami z innymi działami gospodarki i infrastruktury komunalnej oraz innymi systemami ochrony środowiska.

### Podstawa prawna

Konieczność opracowanie planów gospodarki odpadami wynika z realizacji zapisu artykułów rozdziału 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).

#### Plany Gospodarki Odpadami w Gminie Police

Wymagany prawem Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na okres 2004 - 2015 uchwałą Nr XXX/ 225/ 05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police".

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi do planu opracowano w roku 2007 sprawozdanie za lata 2005 i 2006. W roku 2009 opracowano i sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007 i 2008 (które jest podstawą oceny stopnia wdrażania wytycznych przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami).

#### Uwarunkowania formalno-prawne

Do najistotniejszych aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami na terenie Polski należą:

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami tekst jednolity DZ.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami),

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),

Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 1150 tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. z 2001 r, Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami),

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. W sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych (Dz.U. z 1996 r. Nr 86, poz.393 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 
z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276                   z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2007 o zmianie rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz.832).

W celu usprawnienia funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego opracowano plany na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia: 16 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012.

Natomiast Powiatowy Plan Gospodarki odpadami doczekał się aktualizacji na lata na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2018. Został on zatwierdzony uchwałą NR XXXVI/ 256/ 2010 Rady Powiatu z dnia 29.01.2010 r.

Jako istotne należy przyjąć, iż wytycznymi dla dalszych modyfikacji prawa polskiego są dyrektywy Unii Europejskiej. W okresie po uchwaleniu obowiązującego w gminie planu zostało ono zmienione w sposób fundamentalny. Dotyczy to Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. W szczególności istotnym jest to, że dyrektywa ta uchyla dyrektywy 75/439/EWG, 91/689/EWG i 2006/12/WE ze skutkiem od 12 grudnia 2010 r. Skutkować to będzie zmianami w prawie odpadowym, w poszczególnych krajach wspólnotowych w latach 2009 i 2010.

##### Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami

Projekt planu gospodarki podlega procesowi konsultacji społecznych opiniowania oraz przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten został zdefiniowany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 - Art. 46 ustawy).

Zgodnie z art.3 ust 14 za strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zgodnie z art. 48. ust.1. ustawy organowi opracowującemu projekty dokumentów, po uzgodnieniu z właściwymi organami (Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska) umożliwia odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach:

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, w szczególności:

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

2) rodzaj i skalę  oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Zgodnie z powyższym samorząd uznał projektowany dokument nie spełnia wzmiankowanych warunków i dlatego konieczne jest przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) na organie opracowującemu projekty dokumentów ciąży konieczność uzgodnienia z właściwymi organami czyli z organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Organ opracowujący projekt dokumentu uzgadniał z właściwymi organami, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Organ opracowujący projekt dokumentu poddaje projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy którymi są Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (Art. 54. ust.1).

##### Obowiązek opracowania Aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami

Obowiązek opracowania Aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami (PGO) wprowadzono w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), w której w art. 14 zapisano, iż Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Mają one stanowić część programów ochrony środowiska. Służą one osiągnięciu celów wyznaczonych w polityce ekologicznej państwa, a na poziomie wykonawczym utworzeniu w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń przeznaczonych do odzysku oraz unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów.

#### Cele opracowywanych planów gospodarki odpadami

Plany Gospodarki Odpadami są opracowywane na czterech poziomach ogólności:

- krajowym (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – MP 2006 r. Nr 60, poz. 946),

- wojewódzkim (Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXI/343/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia: 16 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012),

- powiatowym ( Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu Polickiego na lata 2009– 2012     z perspektywą do roku 2018),

- gminnym (jest przedmiotem niniejszego opracowania) a przede wszystkim zgodne 
z polityką ekologiczną państwa.

Podstawowym celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami jest realizowanie obowiązku planowania, projektowania i prowadzenia wszelkich działań mogących powodować powstawanie odpadów zgodnie z zasadami określonymi w artykułach od 6 do 13 ustawy o odpadach oraz w taki sposób aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów,

- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie pozostałych odpadów.

Drugim celem będącym podstawą powoływania planów gospodarki odpadami (na podstawie art. 14.1 ustawy o odpadach) jest stworzenie w zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

#### Zakres Planów Gospodarki Odpadami

Zakres wykonywanych opracowań wynika bezpośrednio z zadań jakie zostały nałożone przez ustawodawcę. Minister Środowiska określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania planów i zapewnienia ich spójności. Rozporządzenie takie zostało przygotowane przez Ministerstwo a następnie uchwalone dnia 9 kwietnia 2003 r. i opublikowane 17 kwietnia 2003 (Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz.620) oraz znowelizowane rozporządzeniem z 13 marca 2006 r (Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

Z zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa przedsięwzięcia priorytetowe o charakterze ponadwojewódzkim, niezbędne do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów (art. 15 ust.5). Kwalifikowane są one jako przedsięwzięcia priorytetowe, które mogą być finansowane ze środków publicznych. Natomiast jako kluczowe należy traktować stwierdzenie wyrażone w art 15 ust 1 Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, gminny plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami.

Zgodnie z art 15 ust 7a gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Zapis ten uszczegółowiono w § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz.620), obszar analizy planów gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych powstających na terenie jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Tak więc analiza powinna dotyczyć w szczególności wskazanych grup odpadów zdefiniowanych zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39.251 z późniejszymi zmianami) jako:

odpady komunalne – za które rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (w odpadach komunalnych występują również odpady opakowaniowe patrz Tab. 1-2, Tab. 1-3.).

Z tego też powodu gminny plan gospodarki powinien obejmować gospodarkę odpadami, które wykazanymi w tabelach (Tab. 1-1, Tab. 1-2, Tab. 1-3).

Tab. 1-1. Wykaz rodzajów odpadów komunalnych wg. Katalogu odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz.1206)

| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin l i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancjo niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
| 20 01 36 | Zużyte urządzania elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieuleające biodegradacji |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

odpady opakowaniowe – rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstające z opakowań, których rodzaje wymienione są w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz.639) - Tab. 1-2. Rodzaje odpadów opakowaniowych zdefiniowano również w Katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112,  poz.1206) patrz Tab. 1-3.

Tab. 1-2. Rodzaje opakowań wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz.639)

| Poz. | Poz. Symbol PKWiU | Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z tworzyw sztucznych |
| 2 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z aluminium |
| 3 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej |
| 4 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z papieru i tektury |
| 5 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami |
| 6 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z drewna> |

Tab. 1-3. Rodzaje odpadów opakowaniowych wg Katalogu odpadów (Dz.U.2001 r. Nr 112, poz.1206)

| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin liii klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| 15 02 03 | Sorbenty. materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |

odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

#### Sposób i formy sporządzania Planów Gospodarki Odpadami

Sposób i formy sporządzania Planów Gospodarki Odpadami wynika z zapisów ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39.251 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zapisem art. 14, § 4 – 5 ww. ustawy projekty Planów Gospodarki Odpadami opracowują:

Plan powiatowy – organ wykonawczy powiatu.

Plan gminny - organ wykonawczy gminy.

Stanowią one część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekty planów podlegają odpowiedniemu zaopiniowaniu. Projekt planu powiatowego jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz przez organ wykonawczy gmin powiatu, natomiast projekt gminnego planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz organ wykonawczy powiatu.

Powyższe organy udzielają opinii dotyczących PGO w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną w stosunku do przesłanego projektu planu gospodarki odpadami (art. 14, § 8 ww. ustawy).

Organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województw i powiatów, na których terenie położone są gminy danego związku (art. 14 § 11 ww. ustawy).

Przyjęty plan określa strukturę działań jakie mają być podjęte przez samorządy poszczególnych szczebli. Wykonanie przyjętych zadań podlega okresowej sprawozdawczości. Zgodnie z brzmieniem art. 14, §13 ww. ustawy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami składane są co 2 lata: plan powiatowy przygotowany jest przez organ wykonawczy organ wykonawczy powiatu oraz składany do rady powiatu natomiast plan gminny przygotowany jest przez organ wykonawczy gminy i składany do rady gminy.

Aktualizacja planów gospodarki odpadami powinna następować nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14, §14 ww. ustawy).

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.2003 r. Nr 66, poz.620.) (§ 4) zmienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 marca 2006 (Dz.U. z 2006r. Nr 46,  poz.333), gminny plan gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, 
w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych,

- rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych,

- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, uwzględniającą podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzony plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami.

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d)	działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5)	 rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6)	 sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogram u uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Ustawa o odpadach przewiduje, iż „Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych (art.13. ust 7a).

### Wytyczne do Planu Gospodarki Odpadami Gminy Police wynikające z obowiązków prawnych oraz zapisów dokumentów wyższego rzędu

Bezpośrednią podstawą do opracowania planów gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego stanowią zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008 -2010 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012.

Wiążące są zapisy Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

Oparto się również na zapisach „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Polickiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2018”.

Pełną charakterystykę wymogów wynikających z uwarunkowań prawnych oraz obowiązków wynikających z realizacji strategii, planów i programów wyższego rzędu zaprezentowano w załączniku nr 1 natomiast wytyczne krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu przedstawiono w rozdziale 4.

#### Ogólne zasady gospodarki odpadami

Przyjęte cele polityki ekologicznej Państwa mają być realizowane zgodnie 
z przyjętymi strategicznymi kierunkami.

##### Zasady postępowania z odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach każdy (art. 5), kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione (art. 9).

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych (art. 7).

W przypadku odpadów niebezpiecznych ustawa o odpadach, w artykule 11 przewiduje:

- Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, z zastrzeżeniem pkt. 2.

- Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

- W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

- Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

##### Obowiązki wytwórcy odpadów

Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy            o odpadach) każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

##### Obowiązki posiadacza odpadów

Poprzez posiadacza odpadów rozumie się (zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o odpadach) każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Posiadacz jest obowiązany do pozbywania się substancji lub przedmiotów niespełniających wymagań technicznych określonych w przepisach.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpadów jest zobowiązany do:

- poddania ich odzyskowi, w pierwszej kolejności;

- unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami (jeżeli odzysk z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych).

##### Unieszkodliwianie odpadów

W ustawie o odpadach, poprzez „unieszkodliwianie odpadów” rozumie się poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

W załączniku nr 6 do ustawy o odpadach wyspecyfikowane dopuszczane procesy unieszkodliwiania odpadów. Do najważniejszych należą:

- Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych;

- Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja);

- Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie;

- Retencja powierzchniowa;

- Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne;

- Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz;

- Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz;

- Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie;

- Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni);

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy unieszkodliwianiu poddaje się wyłącznie te odpady, z których uprzednio wydzielono odpady nadające się do odzysku.

##### Tymczasowe magazynowanie odpadów

Ustawowo dopuszczono możliwość magazynowania odpadów przed ich składowaniem czy szerzej unieszkodliwieniem. Określono również maksymalny czas magazynowania odpadów przed ich poddaniem procesowi odzysk lub unieszkodliwienia:

odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

Okresy magazynowania odpadów, liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (art. 63 ust. 2 ustawy o odpadach).

Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w (63 ust. 6 ustawy o odpadach):

- pozwoleniu zintegrowanym, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,

- pozwoleniu na wytwarzanie odpadów,

- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Wg. ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085), decyzje wyrażające zgodę na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach, zachowują moc do czasu uzyskania decyzji określających sposób i miejsce magazynowania odpadów lub złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

##### Składowanie odpadów

Ustawa o odpadach określiła składowiska odpadów jako obiekty budowlane względem których lokalizacji, budowy i eksploatacji mają w zastosowanie przepisy ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym i Prawo budowlane.

Obowiązuje podział składowisk odpadów na składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz składowiska odpadów obojętnych (art.50 ust. 1 ustawy o odpadach). Na tych ostatnich mogą być składowane wyłącznie odpady obojętne (art.58 ustawy o odpadach), natomiast na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne (art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach). Jednocześnie, stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które powinny spełniać wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, określone dla składowisk odpadów niebezpiecznych. Na wzmiankowanych wydzielonych częściach składowisk mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.

Ustawa wprowadziła tez zakaz składowania niektórych typów odpadów, i tak zgodnie z art. 55 ustawy o odpadach zakazano składowania odpadów:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,

- właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,

- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,

- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm.

Według ustawy wprowadzającej Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) zakaz składowania opon obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r. zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach).

Jednocześnie zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów (art. 55 ust. 2 ustawy o odpadach).

Odpady powinny być składowane w sposób selektywny mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko (art. 55 ust. 4 ustawy o odpadach). Zmniejszeniu ilości lub objętości odpadów kierowanych na składowisko ma służyć obowiązek poddawania ich procesom przekształcania fizycznego, chemicznego lub biologicznego w stosunku do odpadów, które takim procesom mogą podlegać (art. 56 ust. 1 ustawy o odpadach). Obowiązki te nie dotyczą odpadów obojętnych oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska ani ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów (art. 56 ust. 2 ustawy o odpadach).

Ustawa o odpadach wprowadza dodatkowe obowiązki dla posiadacza odpadów, który zarządza składowiskiem odpadów (art. 59 ustawy o odpadach). Ustawa wprowadza m.in. zasadę, że składowiska odpadów podlegają monitorowaniu przed, podczas i po zakończeniu eksploatacji. Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. o zakresie czasie oraz warunkach prowadzenia monitoringu.

W artykule 61 o odpadach została zawarta zasada wynikająca z dyrektywy tzw. składowiskowej (1999/31/EC) odnosząca się do ceny za przyjęcie odpadów do składowania. Cena ta powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów.

Ustawa podaje zasady i procedury wymagane przy zamykaniu składowiska (art. 54 ustawy o odpadach). Wymagania techniczne z tym związane zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w którym przedstawiono wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli. Uszczegółowiono w ten sposób ogólne wytyczne jakie zostały przedstawione w ustawie.

#### Obowiązki gminy i właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarki odpadami

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o odpadach (DZ.U. Z 2007r. Nr 39, poz.251 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości (…) pod pojęciem właścicieli nieruchomości traktowane są wszelakie podmioty władające nieruchomością (a więc jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu). To właśnie do nich skierowane są zapisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

##### Zadania gminy

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości (…):

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1)	zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2)	zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a)	ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b)	wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c)	osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3)	zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

4)	zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a)	do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b)	do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c)	do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”, który jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1)	wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)	prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

b)	uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)	mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2)	rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)	średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)	liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3)	częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4)	maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

5)	innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

6)	obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

7)	wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

8)	wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rada gminy ma obowiązek dostosować regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu.

Radzie Gminy przysługuje prawo ustalenia - w drodze uchwały - górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości (…). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości (…).

Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1)	obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,

2)	wysokość opłat,

3)	terminy uiszczania opłat,

4)	sposób i terminy udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia.

Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki (art. 6a). Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.

##### Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
 z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

## Stosowana terminologia

### Pojęcia ogólne

Poniżej, ze względu na charakter opracowania przedstawiono pojęcia wynikające
 z Ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

BAT - najlepsza dostępna technika rozumiana jako najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość,

technika - oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

instalacja – oznacza stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję,

odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany,

posiadacz odpadów –przez pojęcie posiadacza odpadów rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów

odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
 w gospodarstwach domowych,

odpady ulegające biodegradacji, odpady biodegradowalne, Bio-odpady – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, odpady ulegające biodegradacji,

odpady niebezpieczne – odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych w załącznikach do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w tych załącznikach,

odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w tym zakresie,

odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

komunalne osady ściekowe – pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do ścieków komunalnych,

odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,

gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad takimi działaniami i nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania,

recykling – taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny (z wyjątkiem odzysku energii),

recykling organiczny – to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie lub beztlenowa obróbka odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

odzysk energii – termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii,

unieszkodliwianie odpadów – to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów; wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

termiczne przekształcanie odpadów – – od dn.28.12.2005 rozumie się przez to:

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,

b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane;

współspalarnia odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część, których głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

spalarnia odpadów – od dn. 28.12.2005 r. przez spalarnię odpadów rozumie się zakład lub jego część przeznaczona do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

stosowanie komunalnych osadów ściekowych – to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania,

wytwórcy odpadów – Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się (zgodnie z art.           3 ustawy o odpadach):

- każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

- wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Niezbędne jest uwzględnienie terminologii zawartej w następujących dokumentach prawa krajowego za Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

odpady poużytkowe – to odpady powstające z produktów wymienionych w załącznikach do niniejszej ustawy,

odpady opakowaniowe – to odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (definicja przytoczona wcześniej), powstające z opakowań (za załącznikiem 1 do ustawy):

- z tworzyw sztucznych,

- z aluminium o pojemności mniejszej od 300 dm3,

- z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowej,

- z papieru i tektury,

- ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

- z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów),

- wielomateriałowych.

### Rodzaje odpadów komunalnych

odpady z gospodarstw domowych – odpady związane bezpośrednio z bytowaniem, wytwarzane i wyrzucane z gospodarstw domowych,

odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności – odpady powstające w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej (bez odpadów niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach i placówkach w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych oraz jednostkach więziennictwa, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

odpady wielkogabarytowe – odpady takie jak stare meble, części maszyn rolniczych lub całe maszyny już nie używane w gospodarstwach rolnych itp., których nie można zbierać w ramach normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich rozmiaru (nie mieszczą się do typowych stosowanych w gminie pojemników na odpady) do nich zalicza się również wraki pojazdów mechanicznych,

odpady uliczne – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróżniania koszy ulicznych,

odpady z pielęgnacji terenów zielonych (odpady ogrodowe, parkowe) – trawa, liście, zwiędnięte kwiaty i gałęzie pochodzące z pielęgnacji i porządkowania trawników, przydomowych ogródków, terenów ogródków działkowych, rekreacyjnych oraz parków, cmentarzy, przydrożnych drzew itp.,

odpady tzw. problemowe – odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, a także odpady pochodzące, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnych; wg klasyfikacji odpadów do odpadów problemowych zaliczamy: farby, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, pestycydy, herbicydy, insektycydy oraz lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; do odpadów problemowych należy zaliczyć także opakowania po wyżej wymienionych środkach chemicznych,

odpady surowcowe – odpady mogące być poddane recyklingowi czyli odzyskowi polegającemu na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu; do odpadów surowcowych należą odpady opakowaniowe, papier, makulatura itp.

### Stosowane jednostki

kg/Mr – jednostkowe wagowe nagromadzenie odpadów - ilość kilogramów przypadających na jednego mieszkańca na rok.

m3/Mr – jednostkowe objętościowe nagromadzenie odpadów - ilość metrów sześciennych przypadających na jednego mieszkańca na rok.

kg/m3 – ciężar objętościowy odpadów (gęstość); wielkość najczęściej używana przy opisie parametrów odpadów gromadzonych w pojemnikach - gdzie są one najbardziej rozluźnione; czynności transportu na składowisko oraz towarzyszące składowaniu (zagęszczanie przy użyciu sprzętu - np. spychacza, kompaktora, naturalne osiadanie, reakcje rozkładu biochemicznego odpadów) prowadzą do wzrostu gęstości, co oznacza redukcję zajmowanej objętości.

Mg/a – ilość ton odpadów wytworzonych w roku kalendarzowym.

### Stosowane skróty

  - CZO – Centrum Zagospodarowania Odpadów;

  - KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami;

  - KPGO 2010 – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010;

  - PGO 2004 - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2004-2008 z perspektywą do 2015;

  - PPGO 2012 – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadam na lata 2009-2012;

  - PZO – Punkt Zbierania Odpadów;

  - PZON – Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych;

  - PZSW – Punkt Zbierania Surowców Wtórnych;

  - RDF – (od Refuse Derived Fuel) - paliwo z odpadów, - paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadów posiadających wartość opałową;

  - Sprawozdanie 2007 – Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2005 i 2006;

  - Sprawozdanie 2009– Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007 i 2008;

  - WPGO 2012– Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012;

  - ZOO – Zakład Odzysku Odpadów;

  - ZTPOK – Zakład Termicznej Przekształcania Odpadów Komunalnych;

  - ZOiSOK – Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym;

  - ZR – Zakład Recyklingu;

  - ZUOK – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych;

  - ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów.

# Ogólna charakterystyka gminy

## Położenie geograficzne, charakterystyka gminy

Gmina Police leży na Nizinie Szczecińskiej, w północno-zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego. Zajmuje obszar 252 km2 i liczy 41 552 mieszkańców (stan na 2007r – dane GUS).

Miasto Police zamieszkiwane jest przez około 85% mieszkańców gminy. Na terenie gminy znajduje się 12 sołectw.

Na terenie trzech największych sołectw (Trzebież, Tanowo, Pilchowo) zamieszkuje 8,9% ludności, pozostała część ludności jest natomiast rozproszona w niewielkich miejscowościach liczących od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

Od północy gmina Police graniczy z gminą Nowe Warpno, od południa z miastem Szczecin i gminą Dobra, od wschodu, poprzez rzekę Odrę - z gminą Goleniów, a od zachodu z Niemcami. Gmina Police, położona nad Zalewem Szczecińskim to rejon o dużych walorach przyrodniczych (Puszcza Wkrzańska, Rezerwat Świdwie).

Jednocześnie Police, to gmina o charakterze przemysłowym (Z.Ch. „Police” SA) z morskimi portami w Policach i Trzebieży.

Gmina Police stanowi ważny węzeł komunikacyjny o znaczeniu lokalnym.

Gmina posiada bezpośrednie połączenia drogowe w relacjach Szczecin – Police – Trzebież – Nowe Warpno. Na terenie gminy znajduje się linia kolejowa łącząca Szczecin, Police oraz Trzebież.

Struktura użytkowania ziemi w gminie nie jest jednorodna. Największą część powierzchni gminy zajmują lasy (48,7%). Prawie wszystkie lasy leżące na terenie gminy Police administrowane są przez Nadleśnictwo Trzebież. Łączna powierzchnia lasów w gminie Police wynosi około 12 423 ha. Z kolei użytki rolne stanowią 22,5% powierzchni gminy.

Tab. 2-1 Podstawowe parametry charakteryzujące gminę Police

| wyszczególnienie | powierzchnia | sołectwa |
| --- | --- | --- |
| gmina | 252 km2 | 12 |
| miasto | 37 km2 | - |

Na podstawie: dane US Szczecin (Narodowy Spis Powszechny 2002)

## Warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne

- Geologia i geomorfologia

Rzeźba obszaru, na terenie gminy Police stanowi wynik procesów, zachodzących w końcowej fazie deglacjacji lądolodu zlodowacenia północnopolskiego oraz holoceńskich procesów akumulacji eolicznej i organicznej. Rzeźba powierzchni terenu jest różnorodna (urozmaicona).

Zasadnicze jednostki geomorfologiczne tego obszaru, to południowy skraj Równiny Odrzańsko-Zalewowej, północna część Wzgórz Warszewskich, Równina Policka oraz Zalew Szczeciński. Zasadniczą formą morfologiczną jest równina rzeczno-rozlewiskowa, urozmaicona licznymi pagórkami wydmowymi i zagłębieniami wytopiskowymi oraz misami płytkich zarastających jezior.

Dominującymi utworami geologicznymi na terenie gminy Police są piasek rzeczny i tarasy akumulacyjne, zalegające równiny zastoiskowe. Na terenach tych występuje krajobraz tarasów z wydmami i krajobraz deltowy.

Lądolód, a zwłaszcza jego ostatnie stadium, pozostawił na tym terenie pasmo wzniesień moreny czołowej i płaty moreny dennej.

Podczas wycofywania się lodowca na północ, spływające z niego wody pocięły teren dolinami, w wyniku czego, w zagłębieniach powstały oczka wodne i torfowiska.

Na terenach dennych, wzdłuż doliny Odry i wokół Zalewu Szczecińskiego powstały największe torfowiska, nadając temu terenowi specyficzny charakter geomorfologiczny.

Na terenie gminy występują kopaliny naturalne: wapienie, margle, kreda jeziorna, kruszywa naturalne, torf.

Na szkicu geomorfologicznym wyróżniono następujące formy rzeźby terenu:

- Formy pochodzenia lodowcowego.

- Formy pochodzenia wodnolodowcowego (akumulacyjne i erozyjne).

- Formy pochodzenia denudacyjnego.

- Formy pochodzenia eolicznego.

- Formy pochodzenia rzecznego.

- Formy pochodzenia jeziornego i morskiego.

- Formy utworzone przez roślinność.

- Formy antropogeniczne.

- Gleby

Znaczną powierzchnię terenu gminy zajmują gleby leśne, utworzone na piaszczysto–żwirowych utworach wodnolodowcowych lub rzecznych, które charakteryzują się odczynem kwaśnym i bardzo kwaśnym.

Duże zwarte obszary gleb bardzo kwaśnych występują na obszarze Puszczy Wkrzańskiej. Niewielkie obszary gleb alkalicznych występują na terenie Z.Ch. „Police” SA .

Gmina Police posiada grunty słabe o przeważającej klasie gruntów V i VI.

- Hydrogeologia, hydrologia i hydrografia

Podstawę systemu hydrologicznego gminy stanowi Zalew Szczeciński oraz rzeka Odra z licznymi kanałami w strefie ujściowej do Zalewu.

Podstawowym ciekiem o istotnym znaczeniu przy regulacji stosunków wodnych jest Gunica wraz z dopływami. Boczne zachodnie odgałęzienie Odry (Domiąży) stanowi rzeka Łarpia. W rejonie tym (na wysokości Skolwina) po stronie zachodniej, rzeka Odra (Domiąża) ma szereg odgałęzień, którymi są Wietlina, Kanał Skolwiński oraz Cieśnica. Z naturalnych zbiorników wodnych występujących na terenie gminy Police należy wymienić jeziora (m.in. Świdwie, Bartoszewo). Wszystkie wymienione jeziora posiadają owalne kształty, płaskie brzegi i płytkie zamulone dna. Na terenie gminy występują także drobne cieki i małe zarastające jeziorka. Drobne cieki przekształcone w rowy melioracyjne, występujące w obrębie równin rzeczno–rozlewiskowych i należą do zlewni Gunicy. Na obszarze równin torfowych rozwinięty jest system kanałów i rowów melioracyjnych. Rowy i kanały spełniają ważną funkcję gospodarczą, osuszając obszary torfowisk. Większe tego typu kanały, to: Kanał Policki i Jasienica.

W obrębie zagłębin bezodpływowych, rozwiniętych na powierzchni równiny erozyjno-akumulacyjnej występują mokradła i bagna.

Do głównych rejonów hydrogeologicznych Gminy zalicza się:

- rejon Trzebież – Police – holoceńska struktura doliny dolnej Odry – Wyspa Policka i polder Mścięcino należą do najbardziej zasobnych zbiorników wodonośnych w kraju. Istniejące ujęcie wody to ujęcie Z.Ch. „Police” SA oraz ujęcie komunalne Mścięcino,

- rejon Tanowo – rynna subglacjalna Pilchowo – Głębokie. Istniejące ujęcie to Tanowo, charakteryzujące się dobrą jakością wody.

Pozostałe struktury wodonośne charakteryzują się gorszymi parametrami.

Są to:

- struktura plejstoceńska w rejonie hydrogeologicznym Trzebież – Police. Istniejące ujęcia to „Tanowska”, „Grzybowa” w Policach oraz ujęcie                 w miejscowości Trzebież,

- pozostałe obszary występowania wód podziemnych w utworach czwartorzędowych rejonu hydrologicznego Tanowo – istnieją pojedyncze studnie lokalne.

Zasoby wodne gminy narażone są na ujemne oddziaływanie człowieka (ogniska zanieczyszczeń przemysłowych – przemysł chemiczny, papierniczy, hutniczy oraz gospodarka komunalna).

Na obszarze gminy Police ustanowiono 8 stref ochronnych ujęć wód podziemnych obejmujących teren ochrony pośredniej i bezpośredniej.

| Gmina | Miejscowość | Nazwa ujęcia/ ulica | Akt prawny ustanawiający strefę ochronną (rozporządzenie/ decyzja) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr aktu | Data wydania | Organ wydający |
| Police | Police | „Grzybowa” | Rozporządzenie 6/2009 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71 poz. 1871 z dnia 21.10.2009 r.) | 30.09.2009 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Police | Police | „Mścięcino” | Rozporządzenie 1/2004 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 12 poz. 208 z dnia 20.02.2004 r.) | 10.02.2004 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Police | Police | „Tanowska” | Rozporządzenie 1/2005 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 2 poz. 33 z dnia 17.01.2005 r.) | 11.01.2005 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Police | Tanowo |  | Rozporządzenie 3/2005 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 25 poz. 498 z dnia 29.03.2005 r.) zm. Rozporządzenie 8/2005 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76 poz. 1593 z dnia 22.09.2009 r.) | 15.03.2005 r. 01.09.2005 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Police | Trzebież |  | Rozporządzenie 4/2003 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45 poz. 754 z dnia 30.05.2003 r.) zm. Rozporządzenie 6/2003 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72 poz. 1272 z dnia 12.09.2003 r.) | 21.05.2003 r. 14.08.2003 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Police | Węgornik |  | Rozporządzenie 3/2006 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 79 poz. 1382 z dnia 21.06.2006 r.) | 05.06.2006 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Szczecin | Szczecin | „Pilchowo” przy ul. Wodociągowej | Rozporządzenie 5/2004 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1435 z dnia 03.11.2004 r.) zm. Rozporządzenie 6/2004 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 1 z dnia 06.01.2005 r.) zm. Rozporządzenie 9/2005 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76 poz. 1594 z dnia 22.09.2005 r.) | 28.10.2004 r. 27.12.2004 r. 01.09.2005 r. | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie |
| Szczecin | Szczecin | „Skolwin” przy ul. Plażowej | WGKiOS.V.LR-6226/2/2001 | 26.09.2001 r. | Prezydent Miasta Szczecina |

Na terenie sąsiedniej Gminy Miasta Szczecin jest zlokalizowany w utworach czwartorzędowych Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 122 „Dolina kopalna Szczecin”. Część gminy Police znajduje się w granicach stref ochronnych wód podziemnych zbiornika. Strefy te znajdują się w południowo-zachodniej części gminy Police obejmując między innymi miejscowości Węgornik, Bartoszewo, Żółtew oraz zachodnią część miejscowości Pilchowo     i Tanowo. Na terenie stref ochronnych ujęć wody nie przewiduje się lokalizacji składowisk odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Police istnieje także kilka małych ujęć wody między innymi: ujęcie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie lub Ośrodka Transportu Leśnego.

2.3  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  I GOSPODARCZA

- Struktura osadnicza i demografia

Na sieć osadniczą gminy składa się miasto i 12 sołectw. Gęstość zaludnienia w gminie Police wynosi 164 osoby na 1 km2, w samym mieście Police wskaźnik ten wynosi 932 osoby na 1 km2.

Zaludnienie poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Tab. 2-2 Ludność gminy Police - stan na  31.12.2008 - wg UG Police

| Lp. | Nazwa sołectwa – ilość osób ogółem | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Ilość mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dębostrów – 306 | Dębostrów | 301 |
|  |  | Stary Dębostrów | - |
|  |  | Turznica | 5 |
| 2. | Drogoradz - 245 | Drogoradz | 220 |
|  |  | Karpin | 2 |
|  |  | Nowa Jasienica | 23 |
| 3. | Niekłończyca - 374 | Niekłończyca | 374 |
| 4. | Pilchowo – 1.070 | Bartoszewo | 50 |
|  |  | Leśno Górne | 58 |
|  |  | Pilchowo | 919 |
|  |  | Stare Leśno | 16 |
|  |  | Sierakowo | 13 |
| 5. | Przęsocin - 510 | Przęsocin | 510 |
| 6. | Siedlice - 172 | Siedlice | 172 |
| 7. | Tanowo – 1.410 | Dobieszczyn | - |
|  |  | Gunice | - |
|  |  | Podbrzezie | 9 |
|  |  | Poddymin | 10 |
|  |  | Tanowo | 1.319 |
|  |  | Węgornik | 42 |
|  |  | Zalesie | 30 |
| 8. | Tatynia - 290 | Tatynia | 274 |
|  |  | Witorza | 16 |
| 9. | Trzebież - 2.026 | Mazańczyce | - |
|  |  | Pienice | 7 |
|  |  | Trzebież | 2.019 |
| 10. | Trzeszczyn - 260 | Trzeszczyn | 260 |
| 11. | Uniemyśl - 356 | Uniemyśl | 356 |
| 12. | Wieńkowo - 190 | Wieńkowo | 190 |
| 13. | Police – miasto |  | 32.933 |

- Zatrudnienie i bezrobocie

Rynek pracy w gminie Police oparty jest głównie na jednym dużym zakładzie, czyli Z.Ch. Police SA

Większość mieszkańców zatrudniona jest w branży przemysłowej i budownictwie, następną branżą, w której notuje się duży procent zatrudnionych są usługi. Najniższe zatrudnienie notuje się w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie. Łącznie na trenie gminy zatrudnionych jest 9 023 natomiast jest aż 2 279 bezrobotnych (wg GUS za rok 2007).

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

Na koniec 2007 roku na terenie gminy Police zarejestrowanych było ogółem 4 509 podmiotów gospodarczych, z czego najwięcej w przemyśle i budownictwie oraz w handlu i naprawach.

Tab. 2-3 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych w gminie w latach 2005 - 2007 (wg. GUS 2009)

| Rodzaj | J. m. | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| ogółem | jed.gosp. | 4 220 | 4 451 | 4 509 |
| Sektor publiczny |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | jed.gosp. | 107 | 201 | 208 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | jed.gosp. | 66 | 68 | 70 |
| spółki handlowe | jed.gosp. | 12 | 12 | 12 |
| Sektor prywatny |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | jed.gosp. | 4 113 | 4 250 | 4 301 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | jed.gosp. | 3 533 | 3 606 | 3 635 |
| spółki handlowe | jed.gosp. | 180 | 187 | 204 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jed.gosp. | 54 | 56 | 61 |
| spółdzielnie | jed.gosp. | 20 | 20 | 20 |
| fundacje | jed.gosp. | 4 | 4 | 5 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | jed.gosp. | 55 | 62 | 68 |
| PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKCJI PKD |
| w tym |
| ogółem | jed.gosp. | 4 220 | 4 451 | 4 509 |
| sektor publiczny | jed.gosp. | 107 | 201 | 208 |
| sektor prywatny | jed.gosp. | 4 113 | 4 250 | 4 301 |

# Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze gminy Police

## Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity DZ.U. Z 2007r. Nr 39, poz.251 z późniejszymi zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

W związku z powyższym, głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami KPGO 2010, w strumieniu odpadów niesegregowanych wyróżniamy:

  - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

  - odpady zielone,

  - papier i tektura,

  - opakowania wielomateriałowe,

  - tworzywa sztuczne,

  - szkło,

  - metale,

  - odzież, tekstylia,

  - drewno,

  - odpady niebezpieczne

oraz odpady wytwarzane nieregularnie tj.: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. Ponadto w strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo – budowlane.

W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych (za wyjątkiem miasta Warszawy) przyjęto za KPGO 2010, skład morfologiczny odpadów komunalnych niesegregowanych w podziale na odpady z infrastruktury, z miast i wsi).

### Ilości wytworzonych odpadów komunalnych

Analiza wytworzonych odpadów komunalnych i sposobów gospodarowania nimi w gminie Police została wykonana na podstawie informacji udzielonych przez samorząd miejski oraz firmę P.U.P. Trans – Net S.A. z siedzibą w Policach odbierającą większość odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Niezależnie wykonano obliczenia oparte o zaktualizowane wskaźniki. Z tego też względu w niniejszym opracowaniu przedstawione będą trzy tabele dotyczące wytworzonych odpadów komunalnych.

W pierwszej tabeli zaprezentowano wartości przedstawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, w kolejne przedstawiono dane przekazane przez samorząd, natomiast ostatnia jest wynikiem wykonanych analiz.

W pierwszej tabeli zaprezentowano wartości przekazanych przez samorząd gminny natomiast tabela wynika z założeń Planu Gospodarki Odpadami rozliczonych w Sprawozdaniu 2009.

Tab. 3-1. Ilości odpadów komunalnych zebranych ogółem w gminie Police w 2008 roku wg danych pochodzących z ankiety przesłanej przez samorząd

| Nazwa gminy | Mg/rok |
| --- | --- |
| Gmina miejsko – wiejska Police | 15 568 |

Na podstawie własnych obliczeń w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami prognozowano ilości wytworzonych odpadów komunalnych co zaprezentowano w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tab. 3-2. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie w roku 2008 na postawie wskaźników PGO 2005 i KPGO za Sprawozdaniem 2009

| Rok | Mg/rok |
| --- | --- |
| 2008 | 17 386,6 |

Wskaźniki dotyczące wytwarzania odpadów uległy korektom zarówno na poziomie krajowym (KPGO 2010) jak i wojewódzkim (WPGO). Dlatego też opierając się na wskaźnikach wzmiankowanych planów oraz charakterystyce ludnościowej gminy można oszacować, iż na terenie gminy powstało w roku 2008 łącznie ok. 12,5 tys. Mg. Poniżej przedstawiono szacunki wynikające ze wskaźników KPGO 2010 oraz WPGO oraz danych ludnościowych pochodzących z GUS i samorządu.

Tab. 3-3 Szacunki ilości wytworzonych odpadów wynikające ze wskaźników KPGO 2010 oraz WPGO oraz danych ludnościowych pochodzących z GUS i samorządu

| Rok | Obliczone Mg/rok |
| --- | --- |
|  | dla ludności wg GUS | dla ludności wg samorządu |
| 2008 | 12 745 | 12 239 |

* takie same ilości WPKO i KPGO wynikają stąd, że przy opracowywaniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami posłużono się wskaźnikami przyjętymi w KPGO

Dane dot. ilości wytworzonych odpadów na terenie gminy Police, opublikowane przez GUS dość znacznie różnią się od danych szacunkowych.

Tab. 3-4. Ilości wytworzonych poszczególnych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Police      w latach 2006-2008– wg GUS

| ODPADY KOMUNALNE |
| --- |
| Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku | 2006 | 2007 | 2008 |
| ogółem | Mg | 10 621,71 | 13 385,61 | 14 843,58 |
| z gospodarstw domowych | Mg | 7 449,41 | 9 374,09 | 11 355,27 |
| odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Zestawione dane wskazują na rozbieżności między wartościami odpadów faktycznie zebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz szacowanymi na podstawie różnych źródeł oraz publikowanymi przez GUS.

Zaistniałe różnice wynikają z przyjętej metodyki obliczania ilości wytworzonych odpadów a przede wszystkim w rozbieżnościach jakie mają miejsce w sprawozdawczości.

W pierwszym przypadku ewidencja dotyczy odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, obok tego źródła przy bilansowaniu odpadów komunalnych uwzględniono wszystkie instytucje, urzędy, ośrodki, instytucje i inne podmioty prawne, które podpisały umowy na odbiór odpadów komunalnych z wyspecjalizowanymi firmami posiadającymi stosowne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Jednak dotyczy to wyłącznie odpadów dostarczonych do zagospodarowania. W drugim przypadku szacunki wynikają z przyjętych wskaźników w dokumentach wyższego rzędu oraz danych dot. ludności przekazanych przez GUS oraz samorząd. W trzecim wypadku to dane dot. odpadów komunalnych przekazane przez GUS.

Istotnym jest identyfikacja przyczyn zaistniałych rozbieżności.

### Struktura wytworzonych odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunalne charakteryzują się ahomogeniczną strukturą. Jednak w oparciu o wskaźniki przyjęte w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami można zakładać, iż struktura wytworzonych odpadów prezentuje się zgodnie z Tab. 3-6, która prezentuje charakterystykę ilościowo – jakościową wytwarzanych odpadów.

#### Charakterystyka ogólna gospodarki odpadami w mieście na tle powiatu i województwa

Wg danych GUS, na terenie województwa wytworzono w 2006 roku ogółem 487 137,16 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, w tym pochodzące z gospodarstw domowych 343 589,51 Mg. Natomiast w Powiecie Polickim 17 079,71 Mg. W roku 2007        w województwie ogółem wytworzono 501 183,94 Mg odpadów komunalnych, w tym pochodzących z gospodarstw domowych 353 211,11 Mg, natomiast w Powiecie Polickim 20 282,32 Mg, a w gminie Police 13 385,61 Mg. Według danych GUS za rok 2008                w województwie zachodniopomorskim ogółem wytworzono 499 741,50 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, w tym pochodzących z gospodarstw domowych 334 120,61 Mg, natomiast w Powiecie Polickim ok. 22 140,65 Mg, z gospodarstw domowych 16 647,78 Mg,   a w gminie Police 14 843,58 Mg, z czego z gospodarstw domowych pochodziło 11 355,27 Mg.

W 2006 r. ilość wytworzonych w gminie odpadów stanowiła 2,18 % ogółu odpadów komunalnych wytworzonych w województwie zachodniopomorskim, natomiast aż ponad 62 % odpadów wytworzonych w powiecie polickim. Natomiast w analizowanym okresie sprawozdawczym udział ten wzrósł do 2,97 % odpadów komunalnych wytworzonych w województwie i 67 % odpadów komunalnych wytworzonych w powiecie.

Tak ujęta statystyka ilości wytworzonych odpadów stawia gminę w grupie mniejszych wytwórców odpadów komunalnych na tle województwa. Jednak dynamika zmian wskazuje, iż udział ten w ogólnym bilansie systematycznie wzrasta. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina Police jest głównych wytwórcą odpadów komunalnych w powiecie polickim.

Rzutuje to bezpośrednio na cele i zadania oraz możliwości samorządu miejskiego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

#### Skład i właściwości odpadów

W celu obliczenia ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy przyjęto ujednolicone wskaźniki kreacji odpadów komunalnych. Wskaźniki te zostały przyjęte w oparciu o wielkości publikowane w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W okresie sprawozdawczym wskaźniki te uległy istotnym zmianom, co zaprezentowano w tabelach zamieszczonych poniżej.

Tab. 3-5. . Ilość zbieranych odpadów komunalnych w latach 2005-2007 w przeliczeniu na jednego mieszkańca (Wg GUS, 2009)

| Rok | Polska |
| --- | --- |
|  | Całość wytworzonych | Pochodzące z gospodarstw domowych |
| 2005 | 0,245 | 0,164 |
| 2006 | 0,259 | 0,173 |
| 2007 | 0,265 | 0,177 |

Tab. 3-6. Ilości wytworzonych poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na terenie gminy Police w roku 2008 – (na podstawie wskaźników określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010)

| Lp. | Nazwa | (tys. Mg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 320,70 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 429,68 |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: | 13.741,87 |
| 3-l | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 5.137,44 |
| 3-2 | Odpady zielone | 311,36 |
| 3-3 | Papier i tektura | 3113,6 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 622,70 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 2.179,52 |
| 3-6 | Szkło | 1.245,44 |
| 3-7 | Metal | 778,4 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 155,68 |
| 3-9 | Drewno | 311,36 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 1.712,48 |
| 3-11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 1.556,80 |
| 4 | Odpady z targowisk | 149,45 |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów) | 331,60 |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe | 594,70 |
|  | Razem | 15.568 |

Tab. 3-7. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M/rok) za KPGO 2010 w latach 2008 do 2016

| Rok | Mg/M |
| --- | --- |
|  | ogółem |
| 2008 | 0,387958 |
| 2009 | 0,391838 |
| 2010 | 0,395756 |
| 2011 | 0,399714 |
| 2012 | 0,403711 |
| 2013 | 0,407748 |
| 2014 | 0,411826 |
| 2015 | 0,415944 |
| 2016 | 0,420103 |

Tab. 3-8. Średni skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych, ustalono w oparciu o wyniki badań prowadzonych na terenie kraju w okresie 2000-2005 (na podstawie KPGO 2010)

| Lp. | Nazwa | miejskie | wiejskie | z infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: |  |  |  |
| 3-l | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 18 | 10 |
| 3-2 | Odpady zielone | 2 | 4 | 2 |
| 3-3 | Papier i tektura | 20 | 12 | 27 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 4 | 2 | 18 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 14 | 12 | 18 |
| 3-6 | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 3-7 | Metal | 1 | 5 | 5 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 1 | 1 | 3 |
| 3-9 | Drewno | 2 | 2 | 1 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 1 | 1 | 1 |
| 3-11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 10 | 34 | 5 |

Dla porównania, w tabeli poniżej podano skład morfologiczny odpadów komunalnych wg Maksymowicza (2000).

Tab. 3-9 Wyniki badań (wartości graniczne) składu morfologicznego odpadów (Maksymowicz, 2000) (%)

| L.p. | Wskaźnik | Miasta | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | duże | małe |  |
| 1. | Udział frakcji 0 – 10 mm | 6,5 – 20,8 | 12,0 – 55,0 | 15 - 70 |
| 2. | Organiczne - roślinne | 22,4 – 39,6 | 5,5 – 20,5 | 0,0 – 5,5 |
| 3. | Organiczne - zwierzęce | 2,9 – 4,2 | 0,5 – 4,5 | 0,0 – 1,8 |
| 4. | Papier i tektura | 14,7 – 27,0 | 1,5 – 20,0 | 0,5 – 8,5 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 4,6 – 9,1 | 1,0 – 4,0 | 0,5 – 2,5 |
| 6. | Tekstylia | 2,0 – 10,5 | 0,5 – 5,5 | 0,5 – 3,0 |
| 7. | Szkło | 8,3 – 13,4 | 2,5 – 25,5 | 3,5 – 18,5 |
| 8. | Metale | 3,7 – 7,8 | 2,0 – 10,0 | 2,0 – 20,5 |
| 9. | Pozostałe organiczne | 1,8 – 8,3 | 4,5 – 20,5 | 3,0 – 20,0 |
| 10. | Pozostałe nieorganiczne | 3,3 – 10,1 | 8,0 – 20,0 | 10,0 – 20,0 |

W poniższych tabelach zestawiono przyjęte w niniejszym opracowaniu szacunkowe ilości (na podstawie danych literaturowych):

Odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców (Tab. 3-10);

Ilości i masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD w przeliczeniu na jednego mieszkańca (Tab. 3-11);

Ilości surowców wtórnych w odpadach wielkogabarytowych (Tab. 3-12).

Tab. 3-10 Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych (Litwin, Piotrowska, 1998)

| L.p. | Odpad | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/M/rok | % |
| 1 | Aerozole | 0,05 | 4,0 |
| 2 | Akumulatory | 0,33 | 26,1 |
| 3 | Baterie | 0,07 | 5,6 |
| 4 | Farby i lakiery | 0,32 | 25,4 |
| 5 | Farmaceutyki | 0,08 | 6,3 |
| 6 | Rozpuszczalniki | 0,23 | 18,3 |
| 7 | Świetlówki | 0,01 | 0,8 |
| 8 | Zużyte oleje | 0,02 | 1,6 |
| 9 | Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 0,15 | 11,9 |
| Razem | 1,26 | 100,0 |

Tab. 3-11 Zestawienie ilości i masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD w przeliczeniu na 1 mieszkańca (szt./M) (Tyszkiewicz, 1999)

| L.p. | Nazwa sprzętu | szt./M | kg/M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | 0,010 | 0,45 |
| 2. | Pralki, wirówki | 0,024 | 0,23 |
| 3. | Pralki automatyczne, pralko – suszarki | 0,009 | 0,7 |
| 4. | Chłodziarki, zamrażarki | 0,023 | 1,44 |
| 5. | Odkurzacze | 0,015 | 0,10 |
| 6. | Maszyny do szycia | 0,005 | 0,04 |
| Razem | 2,96 |

Ze względu na brak danych dotyczących ilości zebranych poszczególnych odpadów wielkogabarytowych, w dalszych wyliczeniach przyjęto uśrednione dane dla Polski (Tyszkiewicz, 1999).

Tab. 3-12 Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD (Tyszkiewicz, 1999)

| Sprzęt | Stal, żelazo | Stopy miedzi | Durale | Inne metale kolorowe | Tworzywa sztuczne | Szkło | Mat. Elektro-techni-czne | Inne materiały |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchnie gazowe | 77,8 | 3,3 | 2 | 1 | 5,1 | 11,1 | - | 1,5 |
| Pralki, wirówki | 71 | 1,65 | - | 2,2 | 13,3 | nw* | - | 12,4 |
| Pralki automat. | 67,5 | 3 | - | - | 7,8 | 3,4 | 14,5 | 3,8 |
| Chłodziarki, zamrażarki | 50 | 2,5 | 5 | - | 35 | 9 | - | 3,5 |
| Odkurzacze | 65 | 8 | 7 | - | 19 | nw | - | 1 |
| Maszyny do szycia | 37 | - | - | 44 | 16 | nw | - | 0,9 |

* - nie występuje

Według Wojciechowskiego (1998), przy szacowaniu ilości odpadów organicznych z zieleni miejskiej można przyjąć, że na powierzchni 1 ha powstaje rocznie 5 ton masy roślinnej.

Według badań prowadzonych w latach 1998 – 1999, wśród zbieranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych jest ok. 50% wagowo (2/3 objętościowo) odpadów typu PET, 15% poliolefin, 3% polistyrenu i 1,5% PVC (Kozłowski i in., 2000).

### Rodzaje składowisk na obszarze funkcjonalnym

#### Wstęp

Składowisko odpadów to zgodnie z cyt. Ustawą o odpadach: obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:

- składowisko odpadów niebezpiecznych,

- składowisko odpadów obojętnych,

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

#### Ewidencja funkcjonujących składowisk odpadów na terenie gminy Police

Składowiska odpadów komunalnych

Na terenie gminy Police znajduje się jedno składowisko odpadów komunalnych w Leśnie Górnym, na które zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami trafiają wszystkie zmieszane odpady komunalne wytworzone na terenie gminy.

Tab. 3-13 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące całość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Police (dane Urząd Miejski w Policach)

| Gmina | Miejscowość | Zarządzający | Obsługiwane gminy | Całkowita pojemność [m3] | Zapełniona pojemność [%] | Szacowany przez zarządców okres eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2008 |  |
| Police | Leśno Górne | ZOiSOK Zakład budżetowy Gminy Police | Gminy powiatu Polickiego m. Szczecin | 491 000 | 16,5 | 43,9. | Nie został określony |

Składowisko odpadów komunalnych w Leśnie Górnym przyjmuje odpady z gminy Police oraz innych gmin powiatu polickiego, a także z m. Szczecina. Składowisko funkcjonuje od 2001r., w którym oddano do użytku dwie kwatery do składowania odpadów.

W roku 2008 kwatery te zostały połączone. Obecne parametry konstrukcyjne:

- pojemność składowiskowa 491 000 m3,

- pow. zewnętrzna (w koronie obwałowań) – 43 700 m2,

- maksymalna rzędna składowania odpadów po rekultywacji końcowej 81,5 m n.p.m.

Kwatery wyłożono geomembraną HDPE o grubości 2 mm. Odcieki z kwater są zbierane drenażem i przetłaczane do zbiornika a następnie wozami asenizacyjnymi przewożone do oczyszczalni ścieków.

Na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych znajduje się hala z linią sortowniczą do odzysku surowców wtórnych oraz odpadów organicznych przeznaczonych na kompost. Plac do kompostowania wyposażony jest w filtry służące do zmniejszania odorów.

Składowisko odpadów w Leśnie Górnym posiada pozwolenie zintegrowane wydane Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2006 r. nr SR-ŚR-6/6619/26/06.

Charakterystykę obiektu zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tab. 3-14. Charakterystyka składowiska w Leśnie Górnym zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym

| Parametr | Wartość parametru |
| --- | --- |
| Właściciel/ operator- | -Gmina Police / Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych |
| Nazwa | – Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych |
| miejscowość | -Leśno Górne |
| typ | -Podpoziomowo-nadpoziomowe |
| Data uruchomienia | 9.03.2001r. |
| Data zamknięcia | -nie określono |
| Pojemność całkowita | 491 000 m³ |
| Pojemność czynna | 426 000 m³ |
| powierzchnia | 4,142 ha |
| Gospodarka odciekami | Drenaż – zbieracze – zbiorniki na odcieki |
| Parametry strefy ochronnej | 200 m, 5,40 ha |
| uszczelnienie | Geowłóknina ochronna – 0,5 mm Geomembrana PEHD – 2 mm |
| odgazowanie | tak |
| Stan wypełnienia | 43,9% |
| Monitoring | – 6 piezometrów |

Tab. 3-15. Charakterystyka ilościowo jakościowa przyjmowanych odpadów do ZOiSOK w Leśnie Górnym z Powiatu Polickiego w latach 2005 do 2008

| Rok | Poziom wypełnienia | Rzeczywista roczna ilość przyjętych odpadów do składowania | Kod odpadu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] |  | [Mg] |
| 2008 | 43,9 (Kwatera nr 1) | 131 101 | 25 130,33 | 20 01 01 | 26,3 |
|  |  |  |  | 20 01 08 | 1 123,55 |
|  |  |  |  | 20 01 10 | 9,1 |
|  |  |  |  | 20 01 11 | 16,7 |
|  |  |  |  | 20 01 38 | 2,12 |
|  |  |  |  | 20 02 01 | 4 303,51 |
|  |  |  |  | 20 02 02 | 97,4 |
|  |  |  |  | 20 03 01 | 34 435,03 |
|  |  |  |  | 20 03 02 | 405,99 |
|  |  |  |  | 20 03 03 | 239,4 |
|  |  |  |  | 20 03 06 | 77,04 |
|  |  |  |  | 20 03 07 | 987,64 |
| 2007 | 23% (kwatera nr 1) | 105 971 | 25 924,64 | 20 01 01 | 166,22 |
|  |  |  |  | 20 01 08 | 1 577,26 |
|  |  |  |  | 20 01 10 | 15,60 |
|  |  |  |  | 20 01 11 | 1,66 |
|  |  |  |  | 20 01 38 | - |
|  |  |  |  | 20 02 01 | 3 283,65 |
|  |  |  |  | 20 02 02 | 188,62 |
|  |  |  |  | 20 03 01 | 17 864,80 |
|  |  |  |  | 20 03 02 | 429,25 |
|  |  |  |  | 20 03 03 | 998,63 |
|  |  |  |  | 20 03 06 | 72,34 |
|  |  |  |  | 20 03 07 | 734,10 |
| 2006 | 16,5 (kwatera nr 2) | 80 047 | 19 272,68 | 20 01 01 | 153,64 |
|  |  |  |  | 20 01 08 | 844,89 |
|  |  |  |  | 20 01 10 | 3,20 |
|  |  |  |  | 20 01 11 | 4,98 |
|  |  |  |  | 20 01 38 | - |
|  |  |  |  | 20 02 01 | 4 968,88 |
|  |  |  |  | 20 02 02 | 157,60 |
|  |  |  |  | 20 03 01 | 15 244,04 |
|  |  |  |  | 20 03 02 | 406,36 |
|  |  |  |  | 20 03 03 | 760,01 |
|  |  |  |  | 20 03 06 | 107,72 |
|  |  |  |  | 20 03 07 | 688,14 |
| 2005 |  | 60 775 | 11 872 | 20 01 01 | 83,06 |
|  |  |  |  | 20 01 08 | 585,32 |
|  |  |  |  | 20 01 10 | 0,46 |
|  |  |  |  | 20 01 11 | 20,12 |
|  |  |  |  | 20 01 38 | - |
|  |  |  |  | 20 02 01 | 633,70 |
|  |  |  |  | 20 02 02 | 292,60 |
|  |  |  |  | 20 03 01 | 18 907,37 |
|  |  |  |  | 20 03 02 | 95,82 |
|  |  |  |  | 20 03 03 | 776,15 |
|  |  |  |  | 20 03 06 | 110,92 |
|  |  |  |  | 20 03 07 | 513,43 |

#### Ewidencja miejsc gromadzenia odpadów, które nie zostały wyznaczone decyzją właściwego organu.

Istotą miejsc gromadzenia odpadów, które nie zostały wyznaczone decyzją właściwego organu, tzw. „dzikich składowisk” jest to, że pomimo likwidacji istniejących wciąż powstają nowe lub na terenie zlikwidowanego składowiska mieszkańcy ponownie zaczynają gromadzić odpady.

Ważnym zadaniem jest stały monitoring takich miejsc i bieżąca ich likwidacja.

### Zbieranie odpadów w miejscu ich powstawania

#### Odpady zmieszane

Gmina nie posiada szczegółowych informacji na temat podmiotów, które nie zawarły umów na odbiór odpadów komunalnych. Z szacunkowych informacji wynika, że ok. 100% mieszkańców miasta jest objętych zawartymi umowami na odbiór odpadów, jednakże na terenach wiejskich gminy odsetek ten wynosi ok. 95% - co stanowi poważne uchybienie w realizacji Planu Gospodarki Odpadami, który zakładał, że w 2008r. 100% mieszkańców zostanie objęta zawartymi umowami. W celu realizacji tego zadania zasadnym byłoby sporządzenie wykazu wytwórców odpadów, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.

Wykaz taki jest niezbędny, gdyż gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

2) wysokość opłat,

3) terminy uiszczania opłat,

4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki.

Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.

Aktualnie gmina nie posiada stosownego narzędzia ażeby realizować powyżej scharakteryzowany obowiązek.

Wykaz stosowanych pojemników w latach 2007 i 2008 przez podmioty posiadające pozwolenia na odbiór odpadów (oraz takich które pozwolenia nie wymagają) zaprezentowano w tabelach - Tab. 3-16.

Tab. 3-16. Pojemniki stosowane przez firmę TRANS – NET Sp. z o.o. w latach 2007 do 2008

| Lp. | Typ pojemnika | Ilość pojemników w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| 1 | Pojemnik 80 l | 54 | 54 |
| 2 | Pojemnik 110 l | 1320 | 1260 |
| 3 | Pojemniki 120 l | 2619 | 3264 |
| 4 | Pojemniki 240 l | 433 | 525 |
| 5 | Pojemniki 1100 l | 1228 | 1327 |

Wytyczne wynikające z regulaminu utrzymania porządku i czystości dotyczące zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zawierają następujące wymogi:

- Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie ich od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową.

- Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności 50 dm3.

- Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymywania ich w czystości. Firma wywozowa ma obowiązek dezynfekowania pojemników co najmniej jeden raz na kwartał.

- Zabrania się gromadzenia w takich pojemnikach śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, odpadów medycznych , odpadów weterynaryjnych oraz wylewania substancji płynnych.

- Osoba fizyczna przeprowadzająca we własnym zakresie prace budowlane w wyniku których powstają odpady remontowe ma obowiązek gromadzić je o odrębnym pojemniku lub kontenerze z sposób uniemożliwiający kontakt odpadów z powierzchnią terenu. Koszt usunięcia odpadów remontowych ponosi osoba fizyczna która przeprowadza prace remontowe.

- Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji , jednak w czasie nie dłuższym niż w 14 dni, od złożenia.

- Odpady komunalne niebezpieczne a także grożące skażeniem lub zakażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska są gromadzone w odrębnych pojemnikach. Wymagania, jakim powinny odpowiadać takie pojemniki i zasady usuwania tych odpadów określają odrębne przepisy.

- Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem ich następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

3) pomarańczowy - z przeznaczeniem na tworzywo typu PET,

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w Regulaminie. Dopuszcza się selektywną zbiórkę w systemie workowym.

#### Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy realizowana jest selektywna zbiórka odpadów podlegających biodegradacji oraz odpadów opakowaniowych (szkło, plastik, makulatura).

##### Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Jednym z istotnych elementów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym jest instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

W roku 2007 ze strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych odzyskano 26% odpadów biodegradowalnych a w roku 2008 – 27%. „Kompost techniczny”, który powstał w wyniku odzysku ww. odpadów został wykorzystany na terenie Zakładu. Pozostałe odpady trafiają na linię sortowniczą w celu wyselekcjonowania surowców wtórnych, pozostała część w postaci sprasowanego balastu trafia do kwater składowania odpadów.

Z przedstawionych informacji wynika, że zbiórka odpadów biodegradowalnych jest rozwijana poprzez zakup dodatkowych pojemników na tego typu odpady.

Wg informacji zawartych w Sprawozdaniach z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w roku 2008 na terenie gminy było rozstawionych 367 pojemników o pojemności 120 dm3 oraz 167 pojemników o pojemności 240 dm3. Tak więc łącznie na terenie gminy rozstawiono 534 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Tab. 3-17 Ilość i rodzaj pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w latach 2007 i 2008 na terenie gminy Police zgodnie ze Sprawozdaniami z realizacji PGO

| L.p. | Rodzaj stosowanego pojemnika | Ilość pojemników w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| 1 | 120 l | 348 | 367 |
| 2 | 240 l | 143 | 167 |

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych jest realizacją zadań zawartych w Planie Gospodarki Odpadami.

Tab. 3-18 Masa zebranych odpadów ulegających biodegradacji w latach 2007 i 2008 oraz sposób ich zagospodarowania

| L.p. | Kod odpadu | Ilość w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
|  |  | Masa [Mg] | Proces R/D | Masa [Mg] | Proces R/D |
| 1 | 20 01 08 | 363,78 | R 3 | 284,5 | R 3 |
| 2 | 20 02 01 | 167,85 | R 3 | 590,48 | R 3 |

Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z Ustawą o odpadach do zadań gminy należy zapewnić warunki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. – należy w dalszym ciągu rozwijać system selektywnej zbiórki tych odpadów.

##### Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i makulatury nieopakowanieowej

Rodzaj segregowanych surowców ogranicza się aktualnie do selektywnego gromadzenia: szkła, makulatury i plastiku. Na terenie gminy nie zbiera się selektywnie pozostałych odpadów opakowaniowych.

Charakterystykę ilościową stosowanych pojemników do selektywnej zbiórki w latach 2006 do 2008 przedstawiono w tabelach – od Tab. 3-19 do Tab. 3-21.

Tab. 3-19 Ilość pojemników selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2006 stosowanych na terenie gminy

| Lp. | Gmina / Miasto | SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaje segregowanych surowców | Ilość pojemników | Zarządzający |
| 1. | Police | papier, tworzywa sztuczne, szkło | 477 | Trans-Net Sp. z o.o. |

Tab. 3-20 Ilość pojemników selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2007 stosowanych na terenie gminy

| Lp. | Gmina / Miasto | SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaje segregowanych surowców | Ilość pojemników | Zarządzający |
| 1. | Police | papier, tworzywa sztuczne, szkło | 498 | Trans – Net Sp. z o.o. |

Tab. 3-21 Ilość pojemników selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2008 stosowanych na terenie gminy

| Lp. | Gmina / Miasto | SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaje segregowanych surowców | Ilość pojemników | Zarządzający |
| 1. | Police | papier, tworzywa sztuczne, szkło | 584 | Trans – Net Sp. z o.o. |

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Police jest obowiązany do odbierania od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – także odpadów opakowaniowych.

Selektywną zbiórką z pojemników przeznaczonych na surowce wtórne zajmuje się firma Trans-Net Sp. z o.o. W przedziale lat 2006 – 2008 widać wzrost liczby rozstawianych pojemników, szczególnie znaczny w stosunku roku 2007 do 2008.

Tab. 3-22. Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych

| Lp. | Miejscowość | Ilość w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| 1. | Trzebież | 46 | 47 | 52 |
| 2. | Dębostrów | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Niekłończyca | 7 | 7 | 10 |
| 4. | Uniemyśl | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Drogoradz | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Tatynia | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Wieńkowo | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Węgornik | - | 3 | 3 |
| 9. | Plichowo | 19 | 18 | 18 |
| 10. | Tanowo | 14 | 14 | 13 |
| 11. | Siedlice | 9 | 9 | 9 |
| 12. | Przesącin | 9 | 9 | 10 |
| 13. | Police | 355 | 361 | 380 |

Ilość zebranych selektywnie odpadów zaprezentowano natomiast w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tab. 3-23. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy Police w latach 2007 do 2008

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość zebranych odpadów [ Mg ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rok 2007 | Rok 2008 |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 160,70 | 190,79 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 209,34 | 159,05 |
| 3. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 218,75 | 288,01 |
| 4. | 20 01 01 | Papier i tektura | 179,64 | 22,42 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne biodegradowalne | 556,21 | 248,5 |
| 6. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 691,92 | 978,00 |

Wytyczne wynikające z regulaminu utrzymania porządku i czystości dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych zawierają następujące wymogi.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku z zastrzeżeniem ich następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

3) pomarańczowy - z przeznaczeniem na tworzywo typu PET.

#### Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy była realizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W tabeli - Tab. 3-24 zaprezentowano dane z lat 2005 i 2006 natomiast w tabeli - Tab. 3-25 zaprezentowano dane z lat 2007-2008.

Przedsiębiorca posiadający zgodę na odbieranie odpadów komunalnych, podobnie jak w przypadku innych odpadów jest zobowiązany odbierać odpady wielkogabarytowe selektywnie zbierane wytworzone na terenie gospodarstw domowych. W przypadku dużych zarządców nieruchomości odpady wielkogabarytowe są ustawiane przez mieszkańców przy pojemnikach do odpadów komunalnych niesegregowanych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji, jednak w czasie nie dłuższym niż w 14 dni , od złożenia.

Na podstawie zaprezentowanych danych obserwujemy wzrost selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z 267 Mg w roku 2005 do 978 Mg w roku 2008.

Zbiórka utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Tab. 3-24. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w latach 2005 i 2006 (na podstawie sprawozdania z realizacji GPGO)

| Kod odpadu | Lata |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku i unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku i unieszkodliwiania |
| 20 03 07 | 267 | R 14, D5 | 683 | R 14, D5 |

Tab. 3-25. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy w latach 2007 i 2008 (na podstawie sprawozdania z realizacji GPGO)

| Kod odpadu | Lata |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku i unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku i unieszkodliwiania |
| 20 03 07 | 691,92 | R 14, D 5 | 978 | R 14, D 5 |

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym posiada pozwolenie zintegrowane, które zezwala zarówno na odzysk jak i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych. Odpady w pierwszej kolejności kierowane są do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania.

Tab. 3-26 Instalacje służące do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych występujących w odpadach komunalnych

| Nazwa instalacji | Lokalizacja | Posiadane decyzje (nr decyzji, organ wydający) | Procesy | Przepustowość instalacji | Kody zagospodarowanych odpadów | Ilość zagospodarowanych odpadów w poszczególnych latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Składowisko odpadów | Leśno Górne | SR-Ś-6/6619/ 26 /06 Zachodniopom. Urząd Wojewódzki | R14 D5 | 1 000 Mg 500 Mg | 20 03 07 | 267 | 683 | 691,92 | 978 |

#### Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych

Na terenie gminy Police w ramach selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych utworzono dwa punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych:

- na terenie firmy Trans – Net S.A. w Policach zbierane są odpady niebezpieczne w postaci lamp fluorescencyjnych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym zbierane są odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych.

Tab. 3-27 Lokalizacja pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w roku 2008 na podstawie ankiety wypełnionej przez samorząd

| Lp. | Nazwa ulicy | Rodzaj stosowanego pojemnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Police, ul. Tarnowska 8 | PZON | Teren P.U.P. Trans Net S.A. |
| 2 | Leśno Górne | PZON | Teren ZOiSK |

Tab. 3-28 Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych w roku 2008 oraz sposób ich zagospodarowania

| L.p. | Kod odpadu | Masa [Mg] Proces R/D |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 01 21* | 0,099 |
| 2 | 20 01 23* | 6,21 |
| 3 | 20 01 27* | 0,02 |
| 4 | 20 01 33* | 1,108 |
| 5 | 20 01 35* | 3,90 |
| 6 | 20 01 36* | 3,92 |

### Transport odpadów

Nazwy i adresy podmiotów, które posiadają zezwolenie na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów gminy Police zaprezentowano w tabeli Tab. 3-29.

Tab. 3-29. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy (stan na 05.11.2009r.)

| Lp. | Nazwa Firmy | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A. | Ul. Tanowska 8 72-010 Police |
| 2 | Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „JANTRA” | Ul. Księżnej Anny 11 70-671 Szczecin |
| 3 | „REMONDIS” Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. | Ul. Żołnierska 56 70-961 Szczecin |
| 4 | „TOMPOL” Tomasz Franecki | Ul. Szeroka 17 71-212 Szczecin |
| 5 | Firma „SECURA” | Ul. Thugutta 6D / 5 71-693 Szczecin |
| 6 | Zakład Urządzania i Utrzymywania Zieleńców „Sial” | Ul. Boguchwały 1 71-531 Szczecin |
| 7 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Ul. Energetyków 20 70-656 Szczecin |
| 8 | Usługi Transportowe A&K | Ul. Namierzyńska 10/30 71-436 Szczecin |
| 9 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „WALDIX” Grażyna Haręża | Ul. Ku Słońcu 22 c / 1 71-073 Szczecin |
| 10 | „TOWAR” Wywóz Odpadów Komunalnych i Gruzu | Ul. Stawna 9 71-494 Szczecin |
| 11 | „TRANSTECH” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. | Ul. Kuźnicka 1 72-010 Police |
| 12 | Regn – Sells Polska Sp. z o.o. | Ul. Dzielna 21/67 01-029 Warszawa |

W latach 2007 do 2009 nie wzrosła liczebność podmiotów mogących odbierać odpady komunalne. Faktyczną zbiórką odpadów z terenu gminy zajmuje się firma P.U.P. „TRANS – NET” S.A. odbierająca większość odpadów.

### Instalacje gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Police

Graficzne rozmieszczenia instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przedstawiono w załączniku nr 2.

#### Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje rozbudowę i modernizację istniejącego składowiska odpadów komunalnych w m. Leśno Górne.

Tab. 3-30. Lokalizacja i powierzchnia inwestycji pod rozbudowę instalacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych ( w tym odpadów biodegradowalnych).

| Lp. | Lokalizacja inwestycji | Nr działek | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leśno Górne | 3/23, 5/37 | 34,9762 |

Wykorzystanie działki o numerze 3/23 oraz niektórych części działki o numerze 5/37 na cele związane z gospodarką odpadami wymaga zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Police.

ZOiSOK zajmuje się poddawaniem odpadów odzyskowi poprzez segregację kompostowanie, zbieraniem odpadów w celu przekazania ich do zagospodarowania innym podmiotom, unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie. W celu wypełniania swoich zadań został wyposażony w następujące instalacje:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – zdolność przyjmowania odpadów – 140 Mg / dobę (35 tys. Mg/rok);

- węzeł segregacji i kompostowania: wydajność linii technologicznej segregacji odpadów – 40 tys. Mg / rok, maksymalna wydajność sekcji kompostowania – 15 tys. Mg / rok.

##### Technologia unieszkodliwiania odpadów

Dowóz odpadów

Dowóz odpadów komunalnych z obszaru objętego zorganizowaną zbiórką i wywozem odbywa się przy użyciu taboru kołowego. Odpady dowożone są na teren zakładu istniejącą drogą dojazdową. Samochody po wjechaniu na teren obiektu są kontrolowane przez wagową i mistrza składowiska. Kontrola polega na identyfikacji przywiezionych odpadów i ich stanu. Samochody wypełnione odpadami są ważone na wadze samochodowej zainstalowanej w drodze. Po zważeniu i zewidencjonowaniu odpady są kierowane do dalszego zagospodarowania, w sposób uwzględniający możliwości ich maksymalnego odzysku.

Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki „u źródła” są kierowane do dalszej segregacji lub bezpośrednio do magazynu w celu dalszego ich wykorzystania.

Odpady nie nadające się do odzysku są kierowane do unieszkodliwiania poprzez składowanie.

Linia segregacji

Linia technologiczna segregacji odpadów składa się z:

- Sekcji przyjęć odpadów na której odbywa się m.in. oddzielenie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

- Sekcji segregacji z sitem bębnowym i kabiną sortowniczą.

- Sekcji prasowania odpadów z belownicą kanałową – tu następuje zagęszczenie odpadów, które pozostały po sortowaniu, przed ich unieszkodliwieniem na składowisku.

- Sekcja załadunku, transportu i układania odpadów balastowych na składowisku.

W wyniku prowadzonej segregacji powinny być odzyskane:

  - odpady stanowiące surowce wtórne, które są kierowane do magazynowania i przekazywania do dalszego zagospodarowania poza Zakładem,

  - odpady kierowane do kompostowania (w tym recyklingu organicznego),

  - odpady niebezpieczne kierowane do magazynowania i przekazywane do dalszego zagospodarowania przez odbiorców zewnętrznych

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

Do sekcji kompostowania odpadów kierowane są odpady:

- biodegradowalne niezanieczyszczone pochodzące z selektywnej zbiórki „u źródła” – przeznaczone do recyklingu organicznego a następnie wykorzystania jako pełnowartościowego kompostu

- zanieczyszczone: pochodzące z linii segregacji, a także wysegregowane ręcznie ze strumienia odpadów zmieszanych – po przekompostowaniu wykorzystywane jako materiał izolacyjny na składowisku.

Kompostowanie odpadów odbywa się w pryzmach na szczelnym placu betonowym. Kompost napowietrzany jest poprzez odciąganie gazów spod pryzm i dalej odprowadzaniem powietrza do atmosfery poprzez biofiltry.

Odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza spod pryzm kompostowych odpadów odbywa się okresowo, wentylatorem odciągowym poprzez dwa biofiltry (F = 76,20 m2, H = 1,5 m – każdy), wypełnione kompostem oraz korą drzewną o miąższości 0,8 m.

Odcieki z kompostowni odprowadzane są do zbiornika retencyjnego odcieków z ich okresowym wywozem do zewnętrznej oczyszczalni ścieków (wraz z odciekami ze składowiska).

Magazynowanie i dojrzewanie kompostu odbywa się na utwardzonym placu o powierzchni ok. 960 m2, z odwadnianiem powierzchniowym do naturalnego zbiornika odparowująco-rozsączającego, po ich oczyszczeniu w układzie osadnik - separator.

Schemat 3-1 Charakterystyka ilościowa przepływu odpadów w ZOiSOK w roku 2006

Schemat 3-3 Charakterystyka ilościowa przepływu odpadów w ZOiSOK w roku 2007

Schemat 3-4 Charakterystyka ilościowa przepływu odpadów w ZOiSOK w roku 2008

Schemat 3-6 Charakterystyka ilościowa przepływu odpadów pochodzących z gminy Police w ZOiSOK w roku 2007

Schemat 3-8 Charakterystyka ilościowa przepływu odpadów pochodzących z gminy Police w ZOiSOK w roku 2008

##### Przyjmowane odpady do odzysku i unieszkodliwienia

Wykaz odpadów w podziale na poszczególne rodzaje, przyjętych do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w latach 2007-2008 zaprezentowano w tabelach zamieszczonych poniżej.

Tab. 3-31 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach (węzeł segregacji i kompostowania) w 2007r.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg] | Proces odzysku R14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 334,58 | R14 |
| 2. | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 26234,57 | R14 |
| 3. | 200302 | Odpady z targowisk | 281,65 | R14 |
| 1. | 020705 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 244,40 | R3 |
| 2. | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa….. | 62,12 | R3 |
| 3. | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 112,18 | R3 |
| 4. | 160380 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 293,394 | R3 |
| 5. | 190801 | skratki | 87,72 | R3 |
| 6. | 190802 | Zawartość piaskowników | 117,62 | R3 |
| 7. | 200108 | Odpady kuchenne ulegającebiodegradacji | 1577,264 | R3 |
| 8. | 200201 | Odpady ulegające biodegradacji | 3283,65 | R3 |
| 9. | 200302 | Odpady z targowisk | 147,60 | R3 |
| 10. | 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 580,48 | R3 |
| 11. | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 72,34 | R3 |
| 12. | 200399 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (frakcja organiczna 20-80mm) | 6623,13 | R3 |
| 13. | 190503 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 4568,15 | R14 |
| 14. | 200399 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (frakcja sitowa 0-20mm) | 6623,13 | R14 |

W roku 2007 na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku segregacji odpadów powstały odpady o kodzie:

- 19 12 12 (frakcja >80mm) – 12 643,82 Mg, który poddano odzyskowi na składowisku;

- 19 12 12 (frakcja <80mm) – 13 500,18 Mg, który poddano odzyskowi.

w instalacjach lub urządzeniach (węzeł segregacji i kompostowania) w 2008r.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) | Proces odzysku R14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 477,42 | R14 |
| 2. | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 27 485,38 | R14 |
| 3. | 200302 | Odpady z targowisk | 278,85 | R14 |
| 1. | 020103 | Odpadowa masa roślinna | 410,72 | R3 |
| 2. | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa….. | 84,28 | R3 |
| 3. | 160380 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 103,27 | R3 |
| 4. | 190801 | skratki | 100,07 | R3 |
| 5. | 190802 | Zawartość piaskowników | 124,42 | R3 |
| 6. | 200108 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1123,55 | R3 |
| 7. | 200201 | Odpady ulegające biodegradacji | 7816,55 | R3 |
| 8. | 200302 | Odpady z targowisk | 124,30 | R3 |
| 9. | 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 128,04 | R3 |
| 10. | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 77,04 | R3 |
| 11. | 200399 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (frakcja organiczna 20-80mm) | 6594,30 | R3 |

W roku 2008 na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku segregacji odpadów powstały odpady o kodzie:

- 19 12 12 (frakcja >80mm) –17 211,15Mg, który poddano odzyskowi na składowisku;

19 12 12 (frakcja <80mm) – 10 280 Mg, który poddano odzyskowi.

Tab. 3-32 Ilość odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska

| Odpady komunalne poddane odzyskowi na składowisku odpadów w roku sprawozdawczym | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadu [Mg] | Cel wykorzystania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 157,60 | warstwy izolacyjne |
| 2007 | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 188,62 | warstwy izolacyjne |
|  | 190503 | Kompost niedopełniający wymag. | 4568,15 | warstwy izolacyjne |
| 2008 | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie | 97,40 | warstwy izolacyjne |
|  | 191209 | Frakcja sitowa | 3686,20 | warstwy izolacyjne |

Tab. 3-33 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach w 2007r.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) | Proces unieszkodliwiania D17) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 190501 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 344,82 | D5 |
| 2. | 200110 | Odzież | 16,12 | D5 |
| 3. | 200111 | Tekstylia | 1,66 | D5 |
| 4. | 200301 | Niesegegowane (zmieszane) odpady komunalne | 21540,95 | D5 |
| 5. | 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 403,51 | D5 |
| 6. | 200307 | Odpady wielkogabarytowe | 538,00 | D5 |

Tab. 3-34 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach w 2007r.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg]12) | Proces unieszkodliwiania D17) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 200101 | Papier i tektura | 1,50 | D5 |
| 2. | 200110 | Odzież | 9,10 | D5 |
| 3. | 200111 | Tekstylia | 15,24 | D5 |
| 4. | 200301 | Niesegegowane (zmieszane) odpady komunalne | 3 988,70 | D5 |
| 5. | 200302 | Odpady z targowisk | 2,72 | D5 |
| 6. | 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 109,98 | D5 |
| 7. | 200307 | Odpady wielkogabarytowe | 427,76 | D5 |

#### Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „LUMEN” Sp. z o.o.

Na terenie gminy działa jeden zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – LUMEN Sp. z o.o. Firma ta zajmuje się zbiórką następujących rodzajów odpadów:

Tab. 3-35 Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do unieszkodliwiania w ciągu roku przez „Lumen” Sp. z o.o.

| Lp. | Rodzaje odpadów | Kod | Ilość Mg/rok | Sposób magazynowania odpadów | Miejsce magazynowania odpadów | Metoda unieszkodliwiania | Sposoby zagospodarowania odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwasy | 200114 | 20 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny w budynku nr 1 | D9, D15 | -magazynowanie w celu zebrania odpowiednie ilości do obróbki -obróbka fizyko-chemiczna -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |
| 2 | Alkalia | 200115 | 20 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny w budynku nr 1 | D9, D15 | -magazynowanie w celu zebrania odpowiedniej ilości do obróbki -obróbka fizyko-chemiczna -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |
| 3 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 200121 | 900 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny w budynku nr 1 | D14, D15 | -magazynowanie -rozebranie, segregacja wg elementów przepakowanie rodzajami materiałów -oddzielenie substancji niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie w procesie obróbki fizykochemicznej -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |
| 4 | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | 200133 | 100 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny obok budynku nr 1 | D14, D15 | -magazynowanie w celu zebrania odpowiedniej ilości do obróbki -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |
| 5 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 | 200134 | 100 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny w budynku nr 1 | D14, D15 | -magazynowanie w celu zebrania odpowiedniej ilości do obróbki -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |
| 6 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki | 200135 | 200 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny w budynku nr 1 | D14, D15 | -magazynowanie -rozebranie, segregacja wg elementów przepakowanie rodzajami materiałów -oddzielenie substancji niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie w procesie obróbki fizykochemicznej -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |
| 7 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 | 200180 | 25 | W przystosowanych, zamykanych pojemnikach na odpowiednio zabezpieczonym podłożu | Magazyny w budynku nr 1 | D9, D15 | -magazynowanie w celu zebrania odpowiedniej ilości do obróbki -obróbka fizyko-chemiczna -unieruchomienie w matrycy betonowej -przekazanie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie |

Firma „Lumen” Sp. Z o.o., jako zakład przetwarzania zużytego sprzętu zajmuje się odzyskiem rtęci z lamp fluorescencyjnych. Poniżej przedstawiono proces technologiczny (źródło: www.lumen-police.pl)

Przeładunek z pojemników transportowych całych, oczyszczonych lamp do podajnika zainstalowanego w urządzeniu "EKOTROM-2" odbywa się ręcznie. Pozwala to na ostateczną kontrolę ich jakości i ewentualną selekcję. Od tego momentu rozpoczyna się całkowicie zautomatyzowany proces demerkuryzacji.

Podajnik umieszcza lampę w rurowej śluzie załadowczej. Hermetyczny zawór, bezpośrednio po przejściu lampy, ulega automatycznemu zamknięciu. W trakcie procesu demerkuryzacji wytwarzane jest przez pompę próżniową podciśnienie. Lampa po zassaniu do wnętrza maszyny zostaje rozkruszona. Wielkość poszczególnych elementów szkła nie przekracza wymiarów 10x15 mm. Oprawy aluminiowe oddzielane są od szkła na wibrujących sitach i odprowadzone do zbiornika. Zawierający rtęć luminofor odsysany jest od szkła, które po oczyszczeniu gromadzone jest w pojemniku, będącym integralną częścią urządzenia

## Odpady opakowaniowe

Ilości odpadów opakowaniowych zebrane na terenie gminy Police oraz przekazane dalej do odzysku zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tab. 3-36. Ilości zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych na terenie gminy Police w latach od 2004 do 2008

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość zebranych odpadów [ Mg ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| 1. | 150101 | Papier, tektura |  | 6 | 22 | 160,7 | 190,79 |
| 2. | 150102 | Tworzywa sztuczne |  | 15 | 162 | 209,34 | 159,05 |
| 3. | 150107 | Szkło |  | 158 | 179 | 218,75 | 288,01 |
| Razem |  |  |  |  |  |

## Odpady niebezpieczne

### Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe stanowią odpad niebezpieczny (grupa 16 06, zawierają dwa składniki stwarzające zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego w postaci kwas siarkowy o stężeniu około 19% oraz ołów metaliczny i jego związki). Zarówno akumulatory kwasowo-ołowiowe, jak i niklowo-kadmowe oraz elektrolity z baterii i akumulatorów można wykorzystywać do celów przemysłowych.

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka zużytych baterii poprzez umieszczenie w miejscach użyteczności publicznej pojemników do zbiórki baterii (w 2008r. 21 pojemników). Taki sposób zbiórki baterii wydaje się niedostateczny, należałoby rozważyć możliwość włączenia do akcji zbierania zużytych baterii jednostki oświatowe z terenu gminy.

Głównym źródłem zużytych, wielkogabarytowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych są środki transportu, co powoduje znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady. Na podstawie dostępnych danych można mieć wątpliwości, co do skutecznego prowadzenia na terenie gminy systemu zbiórki, gromadzenia i transportu zużytych akumulatorów w sektorze przemysłowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na ten problem w trakcie podejmowania dalszych decyzji w zakresie odzysków odpadów niebezpiecznych z terenu gminy Police.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zgodne z zapisami aktów prawnych, które zostały przyjęte do realizacji (w szczególności ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), obowiązki gminy uległy zmianom.

# Identyfikacja podstawowych problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Police - ocena realizacji obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami

Poddano ocenie stopień realizacji celów jakie zostały przyjęte do realizacji w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Police na lata 2004-2015 (opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miasta 22 lutego 2005 – Uchwała nr XXX/225/05 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police).

W roku 2007 i 2008 opracowano sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami, które są podstawą oceny stopnia wdrażania wytycznych przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami.

## Zmiana wytycznych prawnych

W okresie od uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami prawo dotyczące gospodarki odpadami ulegało silnej transformacji.

Koniecznie wymagają one ujęcia jako nowych uwarunkowań prawnych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Police. Zmiany wymogów dotyczą bezpośrednio Planów Gospodarki odpadami i wymagają jak najszybszej reanalizy w kontekście funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Police.

## Wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010

W okresie po uchwaleniu gminnego Planu Gospodarki Odpadami sprawozdawczym opracowano sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 29 października 2002 do 29 października 2004. Na jego podstawie przyjęto w grudniu 2006 aktualizację Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do roku 2010 (nazywane dalej KPGO 2010). Dokument ten w znacznym stopniu odbiegał od pierwotnego planu. Traktując go jako wytyczną do opracowania gminnych planów gospodarki odpadami koniecznym było poddanie reanalizie przyjętych dotychczas założeń. Wytyczne KPGO przedstawiono w Załączniku nr 1.

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 roku,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 2007 roku,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

- w 2010 roku więcej niż 75%;

- w 2013 roku więcej niż 50%;

- w 2020 roku więcej niż 35%;

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku,

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.

Zgodnie z KPGO 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT). ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- przetwarzanie odpadów budowlanych i remontowych (opcjonalnie),

- przyjęcie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych,

- przyjęcie i magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

## Wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą do 2020

Osiągniecie ww. celów nadrzędnych będzie możliwe poprzez zapobieganie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a w następnej kolejności wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.  W przypadku  gdy odpadów nie będzie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie.

CELE GŁÓWNE (przyjęte w KPGO 2010 do realizacji przez województwa w planach gospodarki odpadami):

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulęgających biodegradacji.

3. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniąjących przepisów prawa.

4. Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów.

### Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami

1. Zbudowanie zamkniętego (kompletnego) systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych w ramach województwa i poza nim.

2. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym zakresie.

3. Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

5. Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją. w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

6. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania. transportu. odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

7. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

#### Odpady komunalne

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2009 r.

2. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 2010r.

3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 90% odpadów wytwarzanych w 2010 r.

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych (mebli i innych dużych odpadów ), budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodząc ego z gospodarstw domowych.

5. Dostosowywanie funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych do wymogów prawa z jednoczesnym zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, w ramach utworzonych zakładów zagospodarowania odpadów.

6. Rozbudowa istniejących lub budowa nowych zakładów zagospodarowania odpadów w wyznaczonych w planie regionach.

7. Edukacja ekologiczna mieszkańców miast i gmin województwa.

Cele długookresowe na lata 2013 - 2020

1. Dokończenie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Szczecinie i Koszalinie.

2. Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

3. Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców województwa ze szczególnym uwzględnieniem szkól i przedszkoli.

5. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% odpadów wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2018 roku.

#### Odpady ulegające biodegradacji

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

1. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

4. Zwiększenie zdolności przetwórczych istniejących instalacji prowadzących odzysk odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji.

5. Rozbudowa systemu o nowe jednostki przetwórcze dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Cele długookresowe na lata 2013 - 2020

1. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w 2013 i 2018 roku do:

a) nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,

b) nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

#### Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w tworzonych gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnych punktach zbierania odpadów problemowych (GPZOP).

Cele długookresowe na lata 2013 - 2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach gospodarowania odpadami w wyznaczonych w planie rejonach.

#### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

1. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu  osiągnięcia od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych województwa w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.

2. Budowa nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cele długookresowe na lata 2013 - 2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia w skali województwa założonych poziomów odzysku i recyklingu.

#### Odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

1. Prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców miast i gmin województwa o możliwości legalnego, zgodnego z przepisami pozbywania się sprzętu zawierającego freony.

2. Selektywne zbieranie odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu wyeliminowania unieszkodliwiania przez składowanie.

Cele długookresowe na lata 2013 - 2020

1. Kontynuowanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców województwa.

2. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów urządzeń zawierających freony w celu osiągnięcia całkowitego odzysku substancji kontrolowanych lub ich mieszanin.

#### Odpady opakowaniowe

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

1. Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu.

2. Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

3. Inicjowanie nowych technologii dotyczących wykorzystania odpadów opakowaniowych.

Cele długookresowe na lata 2013 - 2020

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia osiągnięcia przez województwo zakładanych poziomów odzysku i recyklingu.

2. Wzmożenie nadzoru administracyjnego na szczeblu województwa nad procesem gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

### Krótko i długookresowe działania administracji publicznej zmierzające do ograniczenia ilości powstawania odpadów

Działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Tab. 4-1 Działania w zakresie odpadów komunalnych w latach 2009-2020

| L.p. | Rodzaj i zakres | Jednostka administracyjna odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej | Województwo. Gmina. Związek Gmin |
| 2 | Kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podmiotów gospodarczych | Wójt. Burmistrz. Prezydent Miasta |
| 3 | Koordynacja działań wdrażania systemu selektywnego zbierania odbierania odpadów komuna mych | Województwo. Związek Gmin. Gmina |
| 4 | Inicjowanie współpracy pomiędzy regionami gospodarowania odpadami na rzecz podniesienia efektywności systemu. | Województwo, Związek Gmin. Gmina |
| 5 | Informowanie społeczności lokalnych o korzyściach przydomowego kompostowania odpadów | Województwo, Związki Gmin Gmina |
| 6 | Inspirowanie do tworzenia Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych | Województwo. Powiat. Związek Gmin Gmina |
| 7 | Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek administracji rządowej i samorządowej zajmującej się gospodarką odpadami. | Marszałek Województwa, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta. |

### Planowane działania redukujące ilość odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

Ustawa o odpadach nakłada zapisem art. 16a obowiązkowe zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami w tym również. odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji. Gminy muszą w związku z tym. zapewnić warunki ograniczenia masy tych odpadów kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- do dnia 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Ilość wytwarzanych w 1995 roku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie województwa zachodniopomorskiego wyznaczono na poziomie 209 900 Mg. Ilość ta została ustalona w oparciu o dane z GUS obejmujące: liczbę mieszkańców miast i wsi województwa oraz wskaźnik wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji dla roku 1995 wyrażony w kg/mieszkańca/rok. osobno dla terenów miejskich i wiejskich.

Prognozuje się, że do roku 2011 wskaźniki realnego dochodu pozostaną na poziomie roku 2008, ze względu na sytuacje gospodarczą regionu: likwidacja znacznego potencjału wytwórczego przemysłu stoczniowego, maszynowego i papierniczego oraz redukcja wykorzystanych zdolności produkcyjnych przemysłu chemii nieorganicznej i przemysłu drzewnego. W związku z tym, można założyć wariant, który charakteryzował się będzie brakiem realnego wzrostem dochodu mieszkańca województwa i liniowym wskaźnikiem wzrostu ilości wytwarzanych odpadów wzrastającym 1 % rocznie przy niezmienionym składzie morfologicznym odpadów w całym okresie objętym planem.

W związku z powyższym szacunkową ilość odpadów ulęgających biodegradacji w skali województwa na lata 2010-2018 ustalić można w oparciu o średni skład morfologiczny wytwarzanych odpadów komunalnych i prognozowaną ilość odpadów wytworzonych w ww. latach. ustaloną na podstawie prognozowanej liczby mieszkańców województwa.

W perspektywie do roku 2013 należy podjąć takie działania inwestycyjno-organizacyjne, aby spełnić następny wymóg pojawiający się w 2020 roku tzn. zapewnić odzysk co najmniej 65 % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku bazowym 1995 czyli do unieszkodliwienia metodą DS będzie można przeznaczyć tylko maksymalnie 35% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku to znaczy 1 396 Mg odpadów.

Biorąc pod uwagę skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców miast i gmin województwa zasadnicza różnica w ich składzie istnieje w strumieniu odpadów spożywczych pochodzenia roślinnego. Mieszkańcy miast nie zagospodarują ich we własnym zakresie tak. jak mieszkańcy obszarów wiejskich dlatego też należy uznać jako priorytetowe działanie dla przyszłych zakładów zagospodarowania odpadów. stworzenie i wdrożenie selektywnego zbierania i odbioru odpadów ulęgających biodegradacji z gospodarstw domowych mieszkańców miast. Odzysk tych odpadów będzie następował w przydomowych kompostowniach i w kompostowniach funkcjonujących w ramach zakładów zagospodarowania odpadów o wydajnościach zapewniających osiągnięcie zakładanych poziomów składowania.

Innym planowanym rozwiązaniem będzie wybudowanie, poza zakładami zagospodarowania odpadów. jednego w skali województwa zakładu biotechnologicznego przetwarzania tego typu odpadów łącznie z odpadami z grupy 02 w celu wytworzenia np. bioetanolu.

Tab. 4-2 Działania w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do realizacji na lata 2009-2020

| L.p. | Rodzaj i zakres | Jednostka administracyjna odpowiedzialna | Lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów ulęgających biodegradacji | Województwo, Gmina, Zwiazek Gmin Przedsiębiorca | 2009-2020 |
| 2 | Wdrożenie efektywnych systemów zbierania zagospodarowania odpadów ulęgających biodegradacji. | Gmina. Związek Gmin. Przedsiębiorca | 2009-2019 |
| 3 | Współdziałanie przy budowie sieci kompostowni w ramach wydzielonych rejonów działania Zakładów gospodarowania Odpadów. | Gmina. Związek Gmin. Przedsiębiorca | 2009-2019 |
| 4 | Budowa zakładu biotechnologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych. | Gmina. Przedsiębiorca | 2009-2014 |

### Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi

Utworzenie zakładów gospodarowania odpadami o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z regionu gospodarowania odpadami zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki z oferowanym minimalnym następującym zakresem usług:

- Mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych.

- Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych.

- Kompostowanie odpadów zielonych.

- Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie w zależności od przyjętego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionu zagospodarowania odpadami).

- Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie).

- Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

- Utworzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców.

Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych odpadów opakowaniowych:

- odpadów ulegających biodegradacji.

- odpadów „wielkogabarytowych”.

- odpadów budowlanych i niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych tzw. GPZON i GPZOP w ramach utworzonych rejonów gospodarowania odpadami.

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

#### Regiony gospodarki odpadami

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami województwo zachodniopomorskie podzielono na regiony gospodarowania odpadami:

- Region Szczecińsko-Policki.

- Region Środkowo-Pomorski.

- Region Celowego Związku Gmin RXXI.

- Region Stargardzko-Wałecki.

- Region Południowo-Zachodni.

Granice tej rejonizacji mogą ulec pewnym modyfikacjom w trakcie realizacji planu wraz z tworzeniem się międzygminnych struktur gospodarowania odpadami. Podział województwa na regiony gospodarowania odpadami ułatwi generowanie nowych projektów inwestycyjnych dających szanse przy ich realizacji, na pozyskanie funduszy krajowych i zagranicznych, związanych z powstawaniem nowoczesnej gospodarki odpadami.

W ramach rejonów gospodarki odpadami planuje się budowę dwóch obiektów termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

- pierwszy dla regionu Szczecińsko-Polickiego o możliwości termicznego unieszkodliwienia około 150 tyś. Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz reszty śmieciowej.

- drugi obiekt zlokalizowany w Koszalinie (region Środkowo-Pomorski) mogący unieszkodliwić maksymalnie około 120 tys. Mg odpadów uzyskanych z frakcji nadsitowej ( tzw. „reszty śmieciowej” ).

W ramach realizacji obowiązków związanych z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych preferowane będzie tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców, w ilości co najmniej jednego w każdej gminie. Punkty te służyć będą do bezpiecznego zbierania przede wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych takich jak:

- oleje odpadowe.

- zużyte baterie i akumulatory.

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- przeterminowane leki.

- przeterminowane środki ochrony roślin.

Rys. 4-1 Regiony Gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego

Region Szczecińsko-Policki - ZTPOK Szczecińsko-Policki

Region Szczecińsko-Policki obejmujący gminę Miasto Szczecin i gminy powiatu polickiego: Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. Obszar ten jest zamieszkany przez 473 tys. mieszkańców którzy w roku 2006 wytworzyli ponad 169 tys. Mg odpadów komunalnych.

Dla regionu gospodarki odpadami zaproponowano:

- Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją dla ZZO Leśno Górne.

- Proces termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji wysokokalorycznej w ZTPOK Szczecin.

- Proces mechaniczny-sortowania dla ZZO Szczecin I.

- Proces mechaniczny-sortownia dla ZZO Szczecin II.

ZZO Leśno Górne

Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją dla ZZO Leśno Górne Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 sekcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu. Pozostałość kierowana będzie do odzysku energii w spalarni w Szczecinie lub przetwarzania na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż.

- przesiew frakcja O-80 mm kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji (kompostowanie) a następnie do składowania na składowisku odpadów w przypadku kompostu nie spełniającego wymagań środka wspomagającego uprawę roślin;

ZTPOK Szczecin

Proces termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji wysokokalorycznej w ZTPOK Szczecin.

Biorąc pod uwagę całość inwestycji przewiduje się budowę montaż i zainstalowanie między innymi następujących obiektów:

- hali wyładunkowej zintegrowanej z bunkrem odpadów;

- dwóch linii termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności 10 Mg/godz. Każda;

- system odzysku energii i wytwarzania energii z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów;

- instalacji oczyszczania spalin z systemem ciągłego monitorowania emisji;

- system kompleksowego sterowania kontroli i monitoringu obiektów głównych i towarzyszących;

- instalacji do waloryzacji i sezonowania żużli;

- instalacji do zestalania lub chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów z systemu oczyszczania spalin;

- pozostałe systemy i urządzenia niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania.

ZZO Szczecin I

Proces mechaniczny-sortowania dla ZZO Szczecin I – 2009.

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 frakcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do czasu wybudowania spalarni w Szczecinie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. po uruchomieniu spalarni całość przeznaczona do odzysku energii lub przetworzenia na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż:

- przesiew frakcja 0-80 mm kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji (kompostowanie) w ZZO Leśno Górne.

ZZO Szczecin II

Proces mechaniczny-sortownia dla ZZO Szczecin II.

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 frakcje:

- - odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do czasu wybudowania spalarni w Szczecinie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, po uruchomieniu spalarni całość przeznaczona do odzysku energii lub przetworzenia na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż:

- - przesiew frakcja 0-80 mm kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji (kompostowanie) w ZZO Leśno Górne.

Ponadto przewidziano także sortowanie odpadów selektywnie zbieranych z obszaru Szczecina.

### Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć i instrumenty finansowe służące ich realizacji

Harmonogram rzeczowo — finansowy planowanych przedsięwzięć obejmujące oprócz nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji, także koszty rekultywacji i zamykania składowisk odpadów lub ich wydzielonej części. Natomiast realizacja poszczególnych projektów gospodarowania odpadami możliwa będzie poprzez wykorzystanie między innymi:

- środków publicznych pochodzących z budżetu związków międzygminnych lub gmin jak również pozabudżetowych środków publicznych;

- środków własnych inwestora;

- środków publiczno-prywatnych.

Przewiduje także następujące formy finansowania proponowanych w planie inwestycji ekologicznych:

- udziały własne gmin i przedsiębiorstw;

- zobowiązania kapitałowe takie jak: kredyty, pożyczki, obligacje lub leasing;

- udziały kapitałowe poprzez akcje i udziały w spółkach;

- dotacje pochodzące zazwyczaj z funduszy ochrony środowiska;

- unijne źródła współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami;

- Program Operacyjny „,Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności na lata 2007-2013,

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z osi priorytetowej III.

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (środki przeznaczone na tworzenie systemu zbierania, segregacji, wywozu odpadów komunalnych).

Tab. 4-3 Harmonogram rzeczowo finansowy planowanych w regionie przedsięwzięć za WPGO

| Lp. | Planowane zadanie | Lata realizacji | Szacunkowe całkowite koszty inwestycji tys. PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZTPOK | 2010-2015 | 300 000 | Środki własne gminy i środki Unii Europejskiej Środki własne pumy i z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środki funduszy ochrony środowiska |
| 2 | ZZO Leśno-Górne | 2009-2011 | 7 100 |  |
| 3 | ZZO Szczecin I | 2009-2010 | 8 000 |  |

## Wytyczne Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą do 2018

### Cele główne

- Zwiększenie udziału odzysku z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

- Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

- Zapobieganie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów na terenie powiatu.

- Modernizacja systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak również zużytych baterii i akumulatorów w celu wyeliminowania ich ze składowania.

### Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami

- Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem recyklingu i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych.

- Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

- Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.

- Wspieranie wdrażania technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

### Odpady komunalne

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2009 r.

- Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, najpóźniej do końca 2010r.

- Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, (mebli i innych dużych odpadów), budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Cele długookresowe na lata 2013-2018

- Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

- Kontynuacja edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli.

- Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% odpadów wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2018 roku.

### Odpady ulegające biodegradacji

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

- Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Cele długookresowe na lata 2013-2018

- Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w 2013 i 2018 roku do:

a) nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku;

b) nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

### Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

- Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnych punktach zbierania odpadów problemowych (GPZOP).

Cele długookresowe na lata 2013-2018

- Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach gospodarowania odpadami w wyznaczonych w planie rejonach.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

- Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.

- Inicjowanie budowy nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cele długookresowe na lata 2013-2018

- Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia w skali powiatu założonych poziomów odzysku i recyklingu.

### Odpady opakowaniowe

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012

- Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu.

- Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

- Inicjowanie nowych technologii dotyczących wykorzystania odpadów opakowaniowych.

Cele długookresowe na lata 2013-2018

- Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia osiągnięcia przez powiat zakładanych poziomów odzysku i recyklingu.

- Wzmożenie nadzoru administracyjnego na szczeblu powiatu nad procesem gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

### Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

Tab. 4-4 Działania długookresowe w zakresie odpadów komunalnych i podobnych 2009 – 2018 przewidziane w PPGO

| L.p. | Rodzaj i zakres działań | Jednostka administracyjna odpowiedzialna za realizację | Lata realizacji działań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej. Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ulegających biodegradacji, a także akcji informacyjnej skierowanej do posiadaczy wyrobów zawierających azbest. | Powiat, Gmina | 2009-2016 |
| 2 | Kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych | Wójt | 2009-2016 |
| 3 | Koordynacja działań wdrażania systemu - selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych | Gmina | 2009-2016 |
| 4 | Informowanie społeczności lokalnych o korzyściach przydomowego kompostowania odpadów | Gmina | 2009-2016 |
| 5 | Wdrożenie efektywnych systemów zbierania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. | Gmina, Przedsiębiorcy – firmy wywozowe |  |
| 6 | Utworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych. | Powiat, Gmina | 2009-2012 |
| 7 | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych | Gmina, Organizacja Odzysku, Przedsiębiorca |  |
| 8 | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania olejów odpadowych od przedsiębiorców i gospodarstw domowych | Powiat, Gmina, Związek Gmin, Przedsiębiorca |  |
| 9 | Współdziałanie na rzecz rozbudowy istniejących i budowy nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Powiat, Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2016 |
| 10 | Współdziałanie w zakresie pozyskiwania zużytych opon z gospodarstw domowych | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2016 |
| 11 | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów pozyskiwania odpadów z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2016 |
| 12 | Współdziałanie przy wdrażaniu termicznego przekształcania osadów ściekowych | Gmina, Firma eksploatująca oczyszczalnię ścieków | 2009-2016 |
| 13 | Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych | Gmina, Przedsiębiorca, Organizacja Odzysku |  |
| 14 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środowiska. | Gmina, |  |
| 15 | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. | Gmina, Przedsiębiorca |  |
| 16 | Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Gmina, |  |
| 17 | Aktualizacja planu gospodarki odpadami | Powiat, Gmina | 2013 i 2017 |
| 18 | Sporządzanie sprawozdania z realizacji powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami | Powiat, Gmina | co 2 lata |
| 19 | Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | Powiat, Gmina | 2009-2016 |

Tab. 4-5 Działania krótkoterminowe 2009 – 2012 w zakresie odpadów komunalnych przewidziane w PPGO

| L.p. | Rodzaj i zakres działań | Jednostka administracyjna odpowiedzialna za realizację | Lata realizacji działań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WARIANT I |  |  |
| 1 | Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i dostosowanie zawartych w nim przepisów do Planu Gospodarki Odpadami | Gmina | 2009 – 2010 |
| 2 | Zwiększenie ilości kontenerów do zbiórki selektywnej, koszy ulicznych łącznie z naprawami i odtworzeniem | Powiat, Gmina | 2009-2012 |
| 3 | Edukacja i propaganda | Powiat, Gmina | 2009-2012 |
| 4 | Zwiększenie dostępności informacji o systemie gospodarki odpadami | Powiat, Gmina | 2009 |
| 5 | Zbiórka selektywna surowców wtórnych | Gmina, Przedsiębiorcy | 2009-2012 |
| 6 | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych | Powiat, Gmina, Organizacja Odzysku, Przedsiębiorca | 2009-2012 |
| 7 | Likwidacja dzikich wysypisk oraz transport i unieszkodliwianie zebranych z nich odpadów | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2012 |
| 8 | Sprzątanie ulic, placów i przystanków Usuwanie zwłok zwierzęcych Porządkowanie terenów gminnych Odbiór odpadów z obiektów komunalnych | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2012 |
| 9 | Koordynowanie akcji wymiany pokryć eternitowych, dofinansowywanie unieszkodliwiania odpadów eternitu | Gmina, | 2009-2012 |
| 10 | Koordynowanie akcji wymiany pokryć eternitowych, dofinansowywanie unieszkodliwiania odpadów eternitu | Gmina, | 2009-2012 |
| 11 | Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych | Gmina, Przedsiębiorca, Organizacja Odzysku | 2009-2012 |
| 12 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środowiska. | Gmina, | 2009-2012 |
| 13 | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2012 |
| 14 | Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Powiat, Gmina | 2009-2012 |
| 15 | Sporządzanie sprawozdania z realizacji powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami | Powiat, Gmina | 2009-2012 |
|  | WARIANT II |  |  |
| 17 | Budowa i organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych | Powiat, Gmina | 2010 – 2011 |
| 18 | Zbiórka selektywna odpadów Biodegradowalnych | Gmina i firmy wywozowe | 2011 – 2012 |
| 19 | Zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych Leków | Gmina i Apteki | 2010 – 2011 |
| 20 | Współdziałanie w zakresie pozyskiwania zużytych opon z gospodarstw domowych | Gmina, Przedsiębiorcy | 2009-2012 |
| 21 | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów pozyskiwania odpadów z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Gmina, Przedsiębiorcy | 2009-2012 |

Tab. 4-6 Działania w zakresie odpadów pozostałych wg PPGO

| L.p. | Rodzaj i zakres działań | Jednostka administracyjna odpowiedzialna za realizację | Lata realizacji działań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów pozyskiwania odpadów z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2018 |
| 2 | Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych | Starosta, Gmina, Przedsiębiorca, Organizacja Odzysku | 2009-2014 |
| 3 | Rozbudowa polegająca na połączeniu kwatery nr 1 i nr 2 dla powiększenia objętości Składowiska | ZOiSOK Leśno Górne | 2009 |
| 4 | Opracowanie Studium Wykonalności, Raportu oddziaływania na środowisko, Projektu Budynku Socjalno-Technicznego. | ZOiSOK Leśno Górne | 2009 |
| 5 | Budowa Budynku Techniczno-Socjalnego | ZOiSOK Leśno Górne | 2009 |
| 6 | Budowa nowych dróg wew. i zewn. sieci wodkan. i elektr. Do budynku socjalnego | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |
| 7 | Opracowanie projektu rozbudowy hali A1, projektu stanowisk pod pryzmy energetyczne | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |
| 8 | Rozbudowa linii technologicznej segregacji odpadów z niezbędną infrastrukturą ogólnotechniczną | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |
| 9 | Wyposażenie w urządzenia technologiczne hali segregacji | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |
| 10 | Budowa stanowisk pod pryzmy energetyczne etap I | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |
| 11 | Dostawa urządzeń i sprzętu dodatkowego | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |
| 12 | Budowa stanowisk pod pryzmy energetyczne etap II | ZOiSOK Leśno Górne | 2010 |

Tab. 4-7 Działania w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do realizacji nalata 2009-2018 wg PPGO

| L.p. | Rodzaj i zakres działań | Jednostka administracyjna odpowiedzialna za realizację | Lata realizacji działań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicjowanie akcji edukacyjnych dotyczących odpadów ulegających biodegradacji | Powiat, Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2018 |
| 2 | Wdrożenie efektywnych systemów zbierania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2016 |
| 3 | Współdziałanie przy budowie kompostowni w ramach rejonu działania Zakładów Zagospodarowania Odpadów | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2016 |
| 4 | Budowa zakładu biotechnologicznego przetwarzania odpadów poubojowych, zielonych i gnojowicy. | Gmina, Przedsiębiorca | 2009-2014 |

### System gospodarki odpadami dla powiatu polickiego

ODPADY KOMUNALNE

- Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów „wielkogabarytowych”, odpadów budowlanych i niebezpiecznych                      z gospodarstw domowych.

- Rozważenie potrzeby utworzenia Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych tzw. GPZON lub GPZOP w ramach tworzonego rejonu gospodarowania odpadami szczególnie w gminach Dobra    i Nowe Warpno.

- Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

- Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

- Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych.

- Opracowanie w gminach i powiecie, w ramach planów gospodarki odpadami, programów usuwania azbestu, zawierających pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

- Rozbudowa istniejących i budowa nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Usunięcie z obszaru powiatu do połowy 2010 roku wszystkich urządzeń 
i aparatów zawierających PCB.

- Zagospodarowanie zanieczyszczonego urobku z pogłębiania (zanieczyszczonych refulatów), w procesach fizyko – chemicznych dających możliwość zagospodarowania powstałych materiałów w budownictwie 
i drogownictwie.

- Stabilizacja gleby i ziemi zawierających substancje niebezpieczne, w miejscu wbudowania lub na terenie, na którym planowana jest wymiana gruntu 
(np. torfu).

### Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi

Wariant I

W wariancie pierwszym proponuje się prowadzić gospodarkę odpadami jak dotychczas rozszerzając o system zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 
z gospodarstw domowych.

Proponuje się uzupełnienie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na wszystkie miejscowości w gminach. Gminy korzystają z GPZON lub GPZOP w ramach tworzonego rejonu gospodarowania odpadami w sąsiednich gminach. Nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, wykorzystując w tym celu sortownie 
i kompostowniki domowe.

Wariant II

W wariancie drugim proponuje się dodatkowo uzupełnić system o selektywne zbieranie i odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, odpadów remontowych, budowlanych i przeterminowanych leków. Postuluje się utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych tzw. GPZON na terenie gmin Dobra
 i Nowe Warpno. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ukierunkowanej na segregację następujących odpadów:

- PET,

- szkło,

- papier,

- puszki aluminiowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne,

- odpady budowlane i remontowe,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady balastowe.

Wyselekcjonowane odpady należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, rozstawionych na terenie wszystkich miejscowości w powiecie.

- Pojemniki przeznaczone na PET.

- Pojemniki przeznaczone na papier (makulatura).

- Pojemniki przeznaczone na szkło.

Puszki aluminiowe będą zbierane są do specjalnych zgniatarek, znajdujących się na terenach szkół podstawowych i gimnazjów, ponadto puszki aluminiowe przyjmowane są w punktach skupu złomu.

Odpady ulegające biodegradacji, powstające na terenie gospodarstw jednorodzinnych oraz na terenach ogrodów, winny być gromadzone w pryzmach kompostowych lub w przydomowych kompostownikach.

Odpady ulegające biodegradacji, powstające na terenie gospodarstw wielorodzinnych winny być gromadzone w specjalnych pojemnikach rozstawionych przy budynkach o pojemności 110 l.

Odpady niebezpieczne, w pierwszej kolejności winny być dostarczone do GPZON.

Odpady elektryczne i elektroniczne winny być dostarczane do miejsc ich zakupu lub innych miejsc, przyjmujących tego typu odpady, baterie i akumulatory winny być zdawane 
w miejscach ich zakupu lub innych wyznaczonych miejscach.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki do ich zbierania.

Odpady budowlane i remontowe winny być odbierane przez specjalistyczne firmy. Place budowy winny być wyposażone w specjalne urządzenia do zbierania odpadów budowlanych. Za ich postawienie oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiada wykonawca robót.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie w systemie objazdowym. Winny być one gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione
 i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

Na terenie placówek oświatowych gmin i powiatu wprowadzona będzie zbiórka puszek aluminiowych. Wyposażenie szkół w specjalistyczne pojemniki (zgniatarki) zapewnią gminy i Starostwo.

Wariant III

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie na regiony gospodarowania odpadami. Zgodnie z tymi ustaleniami powiat policki znalazł się w „Regionie Szczecińsko - Polickim”.

Podział na regiony gospodarowania odpadami uwzględnia w znacznym stopniu występujące w terenie więzi gospodarcze i ułatwi tym samym generowanie nowych projektów inwestycyjnych, dających szanse przy ich realizacji, na pozyskanie funduszy krajowych i zagranicznych, związanych z powstawaniem nowoczesnej gospodarki odpadami.

W ramach rejonu gospodarki odpadami planuje się budowę obiektu termicznego przekształcania odpadów komunalnych o możliwości termicznego unieszkodliwienia około 150 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

Preferowane będzie tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców, w ilości co najmniej jednego w każdej gminie. Punkty te służyć będą do bezpiecznego zbierania przede wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych takich jak:

- oleje odpadowe,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- przeterminowane środki ochrony roślin.

## Stan realizacji rekomendacji ze „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police za lata 2005 do 2006”

Stopień realizacji rekomendacji PGO i sprawozdań z realizacji PGO 2005 zaprezentowano w poniższej tabeli, w której zaprezentowano nazwę rekomendacji, jej krótką charakterystykę oraz przedstawiono ocenę realizacji rekomendacji, a także ewentualne uwagi.

Tab. 4-8 Stopień realizacji rekomendacji Sprawozdania 2007

| L.p. | Nazwa | Opis rekomendacji | Realizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa prawna | Koniecznie wymagają one ujęcia jako nowych uwarunkowań prawnych w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie Police. Zmiany wymogów dotyczą bezpośrednio Planów Gospodarki odpadami i wymagają jak najszybszej reanalizy w kontekście funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy. | Zrealizowane | Zadanie ciągłe |
| 2 | Wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami | Koniecznym jest opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki odpadami gminy Police w oparciu o założenia zawarte w aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Wcześniejsze założenia nie sprawdziły się, a obserwowane zmiany mają odmienny charakter od prognozowanego. | Zrealizowane |  |
|  | Zbiórka i gospodarka zmieszanymi odpadami komunalnymi | Na terenie miasta nie funkcjonuje system ewidencji umów zawieranych miedzy wytwórcami odpadów komunalnych zmieszanych, a pomiotami posiadającymi decyzje na odbiór. Samorząd prowadzi wykaz zawieranych oraz rozwiązywanych umów, jednak nie posiada wykazu wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Należy zwiększyć kontrolę organów wykonawczych gmin nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. | Nie zrealizowane | Mimo podjętych działań cel nie został osiągnięty. Powinno być przedmiotem refleksji w PGO na lata 2010-2014 w zakresie sposobu prowadzenia, a także podmiotu odpowiedzialnego za prowadzanie wzmiankowanej bazy. |
| 4 | Zbiórka tzw. bioodpadów (odpadów kuchennych) | Koniecznym jest rozwój systemu zbiórki oraz umieszczenie zapisów wdrażających kolejne etapy wdrożenia systemu w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami. Funkcjonujący system należy traktować jako niewystarczający. | Realizowane |  |
| 5 | Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych | Prowadzona jest w niewystarczającym zakresie. Zbiórka ta całkowicie pomija konieczność prowadzenia odzysku opakowań wykonanych z blachy stalowej oraz aluminiowej oraz opakowań wielomateriałowych. Koniecznym jest opracowanie planu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w celu spełnienia wymogów związanych z osiąganiem zakładanych poziomów odzysku dla poszczególnych grup odpadów opakowaniowych. Kampania reklamowa na rzecz świadomości w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi powinna być prowadzona z większą częstotliwością i efektywnością. | Realizacja częściowa | Następuje progres jednak w dalece niewystarczającym zakresie. Nie opracowano planu wdrożenia selektywnej zbiórki. |
| 5 | Selektywna zbiórka i odzysk odpadów wielkogabarytowych | Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zakład Odzysku i Skłądowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym prowadzi przetwarzanie tego rodzaju odpadów. Jednak konieczna jest dalszy rozwój systemu zbiórki w celu osiągnięcia poziomu: 50% w 2010r. oraz 70% w roku 2015 | realizowane |  |
| 6 | Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny | Bezzwłocznie należy wdrożyć obowiązki ciążące na wprowadzających sprzęt, na sprzedawcach oraz w szczególności na zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy rozbudować system selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu uzyskania poziomu w 2010 – 4kg/mieszkańca/rok | Realizowane | Ze względu na brak danych nie można ocenić stopnia realizacji selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2006r. (zgodnie z PGO wynosił on 15%) |
| 7 | Prognoza demograficzna | Zakładane prognozy demograficzne są zbieżne z faktycznymi. | Zrealizowane | Zadanie ciągłe |
| 8 | Prognoza ilości i jakości wytwarzanych odpadów | Koniecznym jest poddanie weryfikacji prognoz związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych na terenie miasta, związane jest to m.in. ze zmianą wskaźników zawartych w KPGO Należy poddać gruntownej reanalizie zarówno prognozy dotyczące ilości wytwarzanych odpadów, w postaci zużytych opon, jak i stawianych celów oraz osiąganych efektów. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów były kilkakrotnie zaniżone i nie obejmowały tak gwałtownego napływu używanych pojazdów, a co za tym idzie konieczności wymiany zużytych opon. | Zrealizowane | Zadanie ciągłe |
| 9 | Selektywna zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych | Konieczny jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, występujących w odpadach komunalnych. Ze względu na brak danych nie można stwierdzić, czy poziom 15% zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych nie został osiągnięty. | realizowane |  |
| 10 | Unieszkodliwienie odpadów ulęgających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych | Gmina Police spełniła w okresie sprawozdawczym wymóg zmniejszenia ilości umieszczania na składowisku odpadów ulęgających biodegradacji, tak ażeby w roku w 2010 r. osiągnąć 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r. | Realizowane |  |

## Stan realizacji celów przyjętych do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi na podstawie Sprawozdania 2009

W planie gospodarki odpadami przyjęto do realizacji cele krótkookresowe przeznaczone do realizacji w latach 2004 do 2008. Sprawozdania z realizacji PGO obejmowały okres od 22.02.2005 do końca 2008

| Cele krótkookresowe 2005-2008 | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami | zrealizowane |
| Koordynacja planu gospodarki odpadami na dwóch poziomach administracji w powiecie | zrealizowane |
| objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska | nie zrealizowane w stopniu wystarczającym |
| rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z gospodarstw domowych | realizowane |
| podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie gospodarki odpadami | realizowane |
| wdrażanie nowych systemów zbiórki i transportu oraz metod unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych | sukcesywnie realizowane w ramach rozwoju ZOiSOK |
| stałe doposażanie ZOiSOK w Leśnie Górnym | realizowane |
| wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | realizowane |
| wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | realizowane |
| utworzenie GPZON na terenie istniejącego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym | zrealizowane |
| monitoring składowiska | realizowane |
| likwidacja dzikich składowisk | realizowane |

## Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy

Zgodnie z przyjętymi założeniami Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami dot. ochrony środowiska zostały stworzone ramy organizacyjne systemu gospodarki odpadami dla obszaru funkcjonalnego, których stopień realizacji przedstawiono poniżej.

- Przejmując zadania związane z usuwaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych samorząd:

| określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi, poprzez uchwalenie znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz powołanie jednostki organizacyjnej dla wykonywania tych działań | realizowane |
| --- | --- |
| uchwala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie selektywnej zbiórki odpadów | realizowane |
| pobiera opłaty od właścicieli (administratorów) nieruchomości i podmiotów gospodarczych za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | nie realizowane |
| udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z określonego terenu obszaru funkcjonalnego firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania | realizowane |
| prowadzi kontrolę realizacji zadań | realizowane |
| prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców | realizowane |

- Do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych samorząd może powołać spółkę, która będzie realizować zadania samorządów w zakresie gospodarowania odpadami. Zadania te, to:

| organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami, pobieranie opłat za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; | realizowane |
| --- | --- |
| gospodarka finansowa; | realizowane |
| organizacja systemu odzysku i recyklingu odpadów; | realizowane |
| segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu rozdzielenia ich na strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia; | realizowane |
| unieszkodliwianie odpadów balastowych; | realizowane |
| usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z podmiotów gospodarczych; | realizowane |
| współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów użytecznych w celu zagospodarowania odpadów możliwych do wykorzystania. | realizowane |

3. Za unieszkodliwienie pozostałych odpadów odpowiadają ich właściciele.

### System gromadzenia i transportu

Podstawowym zadaniem poprzedzającym racjonalne zagospodarowywanie odpadów komunalnych jest rozdział odpadów na strumienie.

| odpady komunalne zmieszane, które stanowią źródło surowców wtórnych | realizowane |
| --- | --- |
| odpady surowcowe zbierane selektywnie | realizowane |
| odpady ulegające biodegradacji | realizowane |
| odpady niebezpieczne | realizowane w części |
| odpady budowlane | realizowane |
| odpady wielkogabarytowe | realizowane |

### Modele funkcjonowania gospodarki odpadami dla gminy

W ramach systemu zbiórki odpadów  powinny powstać niezależne podsystemy, mające na celu zebranie i zagospodarowanie poszczególnych frakcji opakowań, surowców wtórnych i innych frakcji nadających się do wykorzystania oraz frakcji przeznaczonych do unieszkodliwienia, w tym w szczególności:

podsystem selektywnej zbiórki opakowań i surowców użytkowych przeznaczonych do recyklingu;

podsystem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji;

podsystem zbiórki odpadów komunalnych, niesegregowanych przeznaczonych do przetworzenia i unieszkodliwienia na składowisku odpadów;

podsystem zbiórki odpadów niebezpiecznych do odzysku i unieszkodliwienia specjalistycznego;

podsystem zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych nietypowych do przeróbki;

podsystem zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne (preferowany) do odzysku
 i unieszkodliwienia.

### Założenia systemu gromadzenia odpadów

Uwzględniając powyższe założenia dla systemu gospodarki odpadami dla gminy Police (poza systemem odzysku surowców i opakowań), zakładano stworzenie odpowiednich podsystemów zbiórki odpadów, dających możliwość wyłączenia strumieni odpadów kierowanych do odzysku. Poniżej scharakteryzowano stan zaawansowania prac.

| Odpady komunalne zmieszane w zabudowie jednorodzinnej gromadzone winny być w oparciu o pojemniki 120 litrowe, zaś w zabudowie zwartej w oparciu o pojemniki 1100 - 7000 litrowe. Zebrane odpady winny być kierowane do unieszkodliwienia w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakładając funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów opakowaniowych, do pojemnika na odpady balastowe trafiać będą odpady blokujące - niepalne (ceramika, odpady mineralne, popiół, szkło okienne). | realizowane |
| --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej gromadzone winny być w oparciu o pojemniki 120 lub 140 litrowe, zaś w zabudowie zwartej w oparciu o pojemniki 1100 litrowe. Zebrane odpady winny być kierowane do unieszkodliwienia w instalacji kompostowania odpadów biodegradowalnych. | realizowane |
| Odpady inne niż niebezpieczne są magazynowane w miejscu oraz sposobem określonymi w pozwoleniu. Sposób magazynowania nie może powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska. | realizowane |
| Zbiórka odpadów surowcowych powinna być prowadzona z podziałem na: tworzywa sztuczne, szkło, papier, puszki aluminiowe | realizowane |
| Odpady niebezpieczne gromadzone będą w wyznaczonych Punktach Gromadzenia Odpadów. | realizowane |
| Odpady wielkogabarytowe i nietypowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane w terminach nie dłuższych niż określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie lub Zarządzeniu Burmistrza Polic. | realizowane |

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia i odbioru odpadów na terenie miasta należy:

| włączyć samorząd w system gospodarki odpadami poprzez przejęcie przez niego zadań związanych z usuwaniem i odzyskiem odpadów; może to czynić bezpośrednio lub przez powołaną przez siebie jednostkę | realizowane |
| --- | --- |
| określić jednolite warunki i zasady pracy firm wywozowych na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i udzielić pozwoleń tylko firmom, które je przyjmą | realizowane |
| pozostawić system odbioru odpadów w gestii firm wywozowych posiadających odpowiedni sprzęt, zwiększając kontrolę nad realizacją tych zadań | realizowane |
| powierzyć odbiór selektywnie gromadzonych odpadów organicznych firmom wywozowym spełniającym określone warunki (np. śmieciarki z systemem mycia pojemników), narzucone przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami | realizowane |

#### Założenia systemu odzysku odpadów

Selektywną zbiórką odpadów w latach 2004-2008 miały zostać objęte następujące grupy odpadów:

| makulatura | realizowane |
| --- | --- |
| tworzywa sztuczne | realizowane |
| metale | realizowane |
| szkło | realizowane |
| opakowania wielomateriałowe | nie realizowane |
| odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych | realizowane |
| odpady wielkogabarytowe | realizowane |
| inne grupy odpadów, w szczególności gdy poddawane są procesom odzysku | nie realizowane |

## Gospodarka odpadami komunalnymi

### Zmieszane odpady komunalne

W przypadku zbiórki nie zostały dopełnione podstawowe wymagania związane 
z objęciem zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy. W gminie nie funkcjonowała ewidencja zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z tego też powodu nie można było ocenić jaka grupa wytwórców nie została objęta systemem zbiórki. Samorząd nie może też z tego powodu realizować obowiązku zapisanego w art. 6 Ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającym na tym, iż gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.

Zatem jednym z istotniejszych celów będzie objecie wszystkich wytwórców odpadów komunalnych systemem zbiórki tak ażeby wyeliminować niekontrolowaną emisję odpadów do środowiska.

W przypadku zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych nie zrealizowano celu krótkoterminowego jakim było:

- systematyczne kontrolowanie umów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach,

- systematyczne kontrolowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu w zakresie warunków prowadzenia tych działalności (zgodnie    z ustawowymi upoważnieniami do tych kontroli).

Na terenie gminy funkcjonował do października 2009 system ewidencji umów zawieranych miedzy wytwórcami odpadów komunalnych zmieszanych a podmiotami posiadającymi decyzje na odbiór. Samorząd prowadzi wykaz zawieranych oraz rozwiązywanych umów jednak nie posiada wykazu wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Z tego też powodu brak jest technicznej możliwości oceny, którzy wytwórcy odpadów wymaganej umowy nie zawarli. Wykaz taki jest konieczny, gdyż gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.

Aktualnie gmina nie posiadała stosownego narzędzia, z tego też powodu należy wykonać system ewidencji umów.

Należy zwiększyć kontrolę organów wykonawczych gmin nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W celu rzetelnej kontroli przepływu strumienia odpadów komunalnych na terenie gminy niezbędne jest zatrudnienie dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Policach.

### Odpady opakowaniowe

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów opakowaniowych z podziałem na opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz papier i makulaturę

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr. 63, poz. 639 ze zm.) wprowadza obowiązek zapewnienia odzysku,                         a w szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych i poużytkowych wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorców. Terminem osiągnięcia docelowych poziomów odzysku,       w tym recyklingu jest 31 grudzień 2007, jednak dla kolejnych lat ustalone zostały również wymagane poziomy odzysku w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych                    i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752)

Dla całego kraju, ustawa określa na dzień 31 grudnia 2007 r. docelowe poziomy:

- odzysku opakowań – 50%,

- recyklingu opakowań – 25%.

To wymaganie wynika z dyrektywy opakowaniowej UE oraz uzyskanego okresu przejściowego na jej wdrożenie w Polsce i nie dotyczy poszczególnych przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania oraz inne produkty, np. opony samochodowe, urządzenia chłodnicze, akumulatory i ogniwa, oleje smarowe, lampy wyładowcze, opony samochodowe.

Dla przedsiębiorców nie ustalono wymaganego poziomu odzysku, a jedynie wymagany poziom recyklingu (wykorzystania materiałowego). Rozporządzenie RM określiło poziomy recyklingu opakowań w poszczególnych latach aż do roku 2007. W Tab. 4-9 przedstawiono bilans dotyczący wymagań związanych z gospodarką odpadami opakowaniowymi uwzględniający wymagane poziomy recyklingu oraz odzysku.

Tab. 4-9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752) w roku 2008

| materiały opakowaniowe | wymagany recykling % |
| --- | --- |
| papier i tektura | 49 |
| tworzywa szt. | 16 |
| blacha stalowa | 25 |
| aluminium | 41 |
| szkło | 39 |

Ze względu na brak danych o opakowaniach wprowadzonych na rynek na terenie gminy nie można oszacować czy zostały osiągnięte poziomy odzysku opakowań.

### Odpady niebezpieczne

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Zrealizowane zostało założenie stworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W chwili obecnej istnieją dwa GPZON:

    - na terenie P.U.P. TRANS-NET S.A.

    - na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się następujący rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

w roku 2005 - 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

w roku 2006 - 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

w roku 2010 - 50% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

w roku 2014 - 80% odpadów będzie zbieranych selektywnie.

Szacuje się, że w roku 2008 w strumieniu odpadów komunalnych było 137 Mg odpadów niebezpiecznych.

Tab. 4-10. Wmagana i osiagnieta ilość selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych w roku 2008

| Rodzaj | 2008 |
| --- | --- |
|  | Wymagana | Osiągnięta |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego za KPGO( Mg) | 27,4 | 15,26 |

Koniecznym jest podjęcie kroków związanych z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych.

Charakterystykę ilościową GPZON dla okresu sprawozdawczego oraz planowane ilości w latach 2008 i 2012 przedstawiono w tabeli poniżej

Tab. 4-11 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na gminy Police

| PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI |
| --- |
| Obszar | ISTNIEJĄCE | PLANOWANE |
|  | 2007 | 2008 | ETAP I - do 2008r. | ETAP II - do 2012r. |
| Gmina Police | Teren Trans – Net S.A. Teren ZOiSOK | Teren Trans – Net S.A. Teren ZOiSOK | Teren Trans – Net S.A. Teren ZOiSOK | Teren Trans – Net S.A. Teren ZOiSOK |

W okresie sprawozdawczym zostały utworzone oba z planowanych punktów.

### Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Podobnie jak to było w przypadku odpadów niebezpiecznych nie podjęto działań mających na celu wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych mogących być źródłem odzysku odpadów.

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników) wymagają odrębnego traktowania. Zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

w roku 2005 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

w roku 2006 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

w roku 2014 - 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

Tab. 4-12. Wmagana i osiagnieta ilość selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych w roku 2006

| Rodzaj | 2006 |
| --- | --- |
|  | Wymagana | Osiągnięta |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych za KPGO( Mg) | 208,145 | 978 |

Wymóg rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych został osiągnięty, a nawet w znacznym stopniu przekroczony. Ilość zebranych selektywnie odpadów wielkogabrytowych systematycznie rośnie. Jednak, aby osiągnąć w roku 2010 50% poziom selektywnie zebranych odpadów system zbiórki należy rozbudowywać.

### Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Przyjęte w Planie Gospodarki Odpadami założenia systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji obejmowały:

- podjęcie inicjatywy mającej na celu eliminację ze strumienia odpadów, odpadów organicznych, poprzez zakup urządzeń i organizację systemu służącego temu celowi,

- kierowanie odpadów biodegradowalnych do kompostowni funkcjonującej przy ZOiSOK w Leśnie Górnym

Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Biorąc pod uwagę wymagania określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (na podstawie art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC) należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

w 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

w 2013 r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

w 2020 r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Założono zmniejszenie ilości składowanych bioodpadów (w stosunku do roku 1995) 
w roku 2008 o 20 %.

Wg założeń KPGO 2010 1995r. na terenie gminy Police wytworzono 
i unieszkodliwiono przez składowanie 5 585 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Zgodnie z powyższym, w roku 2008 powinien być osiągnięty efekt zaprezentowany 
w poniższej tabeli.

Tab. 4-13. Wymagana i osiagnięta ilość odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych za KPGO 2010 w roku 2008

| Rodzaj | Lata |
| --- | --- |
|  | Wymagana dla roku 2010 | Osiągnięta w roku 2008 |
| Maks. Ilość odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko (Mg) | 4 468 | Wykonano ponad założenia programowe |
| Minimalna Ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w innej metodzie niż składowanie (Mg) | 1 117 | 5 149 |

Z powyższych tabel wynika, że zostało wypełnione i przekroczone zadanie ograniczenia poziomu składowania odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów do 20% a nawet znacznie przekroczony. Wynika to jednak z faktu, iż zgodnie 
z decyzją prowadzono odzysk zanieczyszczonego kompostu stosując go jako warstwy technologiczne na kwaterze. Posiadana decyzja obowiązuje do roku 2016 jednak należy spodziewać się, iż będzie konieczne sprostanie wymogom  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami               i urządzeniami (Dz.U. z 2006r. Nr 49 poz.356) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2009r. Nr 39 poz.320), w którym przewiduje się wykorzystanie takiego kompostu przy rekultywacjach.

W roku 2010 ma osiągnąć aż 25%, co prawdopodobnie jest możliwe. Jednak nie zwalnia to samorządu od doskonalenia zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Gmina Police spełniła w okresie sprawozdawczym wymóg zmniejszenia ilości umieszczania na składowisku odpadów ulegających biodegradacji tak, ażeby w roku 
w 2010 r. osiągnąć 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

### Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wymaga pilnego uregulowania. Koniecznym jest określenie wytycznych dla podmiotów zobowiązanych do odbioru tak kwalifikowanego odpadu oraz określenia działań, do których wykonania zobowiązany jest samorząd gminy Police

Bezzwłocznie należy wdrożyć obowiązki ciążące na wprowadzających sprzęt, na sprzedawcach oraz w szczególności na zbierających zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny.

Samorząd udostępnia mieszkańcom na stronie internetowej (BIP) informację              o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

## Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie gminy Police w okresie 2004-2008

W poniższej tabeli scharakteryzowano stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych 
w Planie Gospodarki Odpadami do realizacji w latach 2004-2008 w celu osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych.

Tab. 4-14. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami realizowanych na terenie gminy Police w latach 2004-2008

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie planów | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami | Gmina | 2004 | zrealizowane |
| 2 | System gospodarki odpadami | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji | Powiat Gmina | 2004 – 2008 | realizowane |
|  |  | Kampanie podnoszące świadomość społeczną w dziedzinie gospodarki odpadami | Powiat Gmina | 2004 – 2008 | realizowane |
|  |  | Wdrażanie nowych systemów zbiórki i transportu oraz metod unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych | Powiat Gmina | 2004 – 2008 | sukcesywnie realizowane |
|  |  | stałe doposażanie ZOiSOK w Leśnie Górnym, | Powiat Gmina | 2004 – 2008 | realizowane |
|  |  | 100% mieszkańców objętych zorganizowanym systemem | Powiat Gmina | 2004 – 2008 | nie zrealizowane w stopniu wystarczającym |
| 3 | Selektywna zbiórka odpadów | Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Powiat | 2004 – 2008 | b.d. |
|  |  | Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Powiat gmina | 2004 – 2008 | realizowane |
|  |  | Opracowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | Powiat gmina | 2004 – 2008 | realizowane |
| 4 | Odpady niebezpieczne | Utworzenie GPZON na bazie istniejącego punktu odbioru ON lub na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym | Gmina PUP Trans – Net S.A. ZOiSOK | 2004 – 2006 | zrealizowane |
| 5 | Monitoring składowiska | - przeprowadzenie kontroli realizacji zadań w zakresie monitoringu - uzupełnienie wyposażenia składowiska w niezbędny sprzęt - kontrola stanu wyposażenia, | ZOiSOK WIOŚ | 2004 – 2008 | realizowane |
| 6 | Rozbudowa ZOiSOK | Rozbudowa ZOiSOK Leśno Górne, w tym instalacje do przetwarzania: tworzyw sztucznych papieru i tektury elektronicznych gruzu wielkogabarytowych szkła pozostałych wg katalogu odpadów | ZOiSOK Leśno Górne, Gmina, Powiat | 2004 – 2008 | realizowane |
| 7 | Rekultywacja Łarpi | rekultywacja i zagospodarowanie rzeki Łarpia (wydobycie osadów z rzeki i ich unieszkodliwienie), utylizacja i przerób osadów ściekowych oraz osadów wydobywanych podczas rekultywacji zbiorników i cieków wodnych. | Powiat, oczyszczalnie ścieków, firmy komercyjne | 2004 – 2008 | nie zrealizowane |
| 8. | Edukacja ekologiczna | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa. | Gmina, Powiat, NGOs | 2004 – 2015 | Realizowane |
| 9. | Zbiórka odpadów opakowaniowych | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi. | Gmina Przedsiębiorcy | 2004 – 2015 | Realizowane |
| 10 | Monitoring | prowadzenie monitoringu gospodarki odpadami na terenie gminy Police. | Powiat gmina | 2004 – 2015 | realizowane częściowo |

## Rekomendacje Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007 i 2008

Rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów analizy związanych                   z gospodarką odpadami na terenie miasta.

- Podstawa prawna

W okresie od uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami prawo dotyczące gospodarki odpadami ulegało modyfikacji. Bardzo istotna jest zmiana prawa wspólnotowego oraz uchwalenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. W szczególności istotnym jest to, że dyrektywa ta uchyla dyrektywy 75/439/EWG, 91/689/EWG i 2006/12/WE ze skutkiem od 12 grudnia 2010 r. Skutkować to będzie zmianami w prawie odpadowym                w poszczególnych krajach wspólnotowych w latach 2009 i 2010.

Koniecznie wymagają one ujęcia jako nowych uwarunkowań prawnych w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Police na lata 2010-2012. Zmiany wymogów dotyczą bezpośrednio Planów Gospodarki Odpadami i wymagają jak najszybszej reanalizy 
w kontekście funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy.

- Zbiórka i gospodarka zmieszanymi odpadami komunalnymi

Tworzy się bazę osób (wytwórców odpadów komunalnych), które zawarły umowę 
z podmiotami posiadającymi decyzje na odbiór. Samorząd prowadzi wykaz zawieranych oraz rozwiązywanych umów, jednak nie posiada wykazu wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Z tego też powodu brak technicznej możliwości oceny, którzy wytwórcy odpadów wymaganej umowy nie zawarli. Wykaz taki jest konieczny, gdyż gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów. Aby wykaz był sporządzony rzetelnie należy zwiększyć kontrole prowadzone przez Straż Miejską – w tym celu zasadne jest stworzenie dwóch dodatkowych stanowisk pracy.

Aktualnie gmina nie posiada stosownego narzędzia, ażeby realizować wzmiankowany obowiązek, co jest sprzeczne z zapisami ustawy.

Należy zwiększyć kontrolę organów wykonawczych gmin nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Należy wdrożyć rekomendacje Sprawozdania 2009.

- Zbiórka tzw. bioodpadów (odpadów kuchennych)

W okresie sprawozdawczym selektywna zbiórka tzw. bioodpadów była kontynuowana.

- Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

Prowadzona jest w niewystarczającym zakresie. Zbiórka ta całkowicie pomija konieczność prowadzenia odzysku opakowań wykonanych z blachy stalowej oraz aluminiowej i opakowań wielomateriałowych. Koniecznym jest opracowanie planu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w celu spełnienia wymogów związanych 
z osiąganiem zakładanych poziomów odzysku dla poszczególnych grup odpadów opakowaniowych. Koniecznym jest reanaliza celów oraz określenie nowego modelu zbiórki, który mógłby być realizowany na terenie miasta na podstawie PGO dla gminy Police na lata 2010-2014.

- Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Koniecznym jest zwiększenie monitoringu systemu zbiórki w celu osiągnięcia celów zakładanych w KPGO 2010.

- Prognoza demograficzna

Zakładane prognozy demograficzne są zbieżne z aktualnym stanem.

- Prognoza ilości i jakości wytwarzanych odpadów

W związku ze zmianą wskaźników dot. ilości i jakości wytwarzanych odpadów, koniecznym jest uwzględnienie wniosków płynących z WPGO 2009 przy opracowywaniu PGO dla gminy na lata 2010-2014.

- Gospodarka osadami ściekowymi

Sprawozdanie z realizacji PGO 2008 w żaden sposób nie odnosi się do gospodarowania osadami ściekowymi. Z informacji od samorządu wynika, że na terenie gminy istnieje problem kontroli i zagospodarowania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy uregulować sposób kontroli użytkowników takich oczyszczalni oraz zobowiązać ich do gospodarowania wytworzonymi osadami w sposób zgodny 
z przepisami ochrony środowiska. Zasadnym jest wprowadzenie obowiązku usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków minimum 1 raz w roku oraz przechowywania dokumentacji przez okres 3 lat. W celu egzekucji tego obowiązku należy zatrudnić dodatkowo dwóch pracowników Straży Miejskiej, którzy podczas kontroli wytwórców odpadów komunalnych sprawdzali by również częstotliwość usuwania osadów ściekowych.

- Unieszkodliwienie odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych

Gmina Police dysponuje instalacją odzysku odpadów ulegających biodegradacji - kompostownią. W roku 2008 gmina osiągnęła wymagany poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko odpadów. Przy systematycznym wzroście ilości odpadów poddawanych odzyskowi organicznemu, który jest odnotowywany w okresie sprawozdawczym gmina jest w stanie osiągnąć 25% poziom odzysku w 2010r.

- Rozbudowa składowiska

Na składowisko odpadów w Leśnie Górnym zostały zakończone prace mające na celu połączenie kwater w celu zwiększenia jego pojemności. Ponadto składowisko jest stale modernizowane i doposażane.

- Stopień osiągnięcia zakładanych celów

Jako wskazane należy przyjąć konieczność modyfikacji przyjętych do realizacji celów takich jak:

  - planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

- Realizacja planu działań w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Koniecznym jest podjęcie działań naprawczych w zakresie osiągnięcia wymaganych wielkości odzysku odpadów opakowaniowych. Scharakteryzowane tendencje należy traktować jako niepokojące, z tego też powodu jako pilne należy traktować przyjęcie planu działań naprawczych oraz jego realizację gwarantującą odwrócenie tendencji

# Przewidywany rozwój wydarzeń – prognozy

Podstawowe kierunki dotyczące gospodarki odpadami przyjęte w Polityce Ekologiczne Państwa na lata 2009-2012, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2013 są następujące:

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5 letnich i będzie następujący:

- 2010 - 386 kg/mieszk./rok (miasto) 146 kg/mieszk./rok (wieś).

- 2014 - 401 kg/mieszk./rok (miasto). 151 kg/mieszk./rok (wieś).

- 2018 - 417 kg/mieszk./rok (miasto). 157 kg/mieszk./rok (wieś).

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 9% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali;

- ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% 
w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

Przyjmuje się, że dynamika wzrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego                    i elektronicznego będzie wahała się w granicach 3 - 5% w skali rocznej (przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek)

Analiza sytuacji gospodarczej w kraju, w szczególności w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, pozwala na stwierdzenie, że rozwój gospodarczy kraju, jako całości, będzie przebiegał bez większych załamań a struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich.

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym 
w perspektywie zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów. W najbliższej przyszłości (lata 2008 – 2011) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost.

Wynika to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zaś zwiększeniu kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej. 
W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego spadku ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmniejszy się ilość odpadów wymagających unieszkodliwiania przez składowanie.

W najbliższych latach najpoważniejszym problemem będzie rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych oraz ich odzysk. Sporym wyzwaniem może być uzyskanie społecznej akceptacji dla budowy nowych instalacji 
w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności dla budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych czy tez Zakładów Zagospodarowania Odpadów (za KPGO 2010) 
w tym kompostowni czy kwater składowania odpadów balastowych.

Na podstawie obowiązujących strategicznych dokumentów, w których wojewódzkie władze samorządowe kreują obraz regionu w najbliższej przyszłości można stwierdzić, że nie przewiduje się większych zmian w strukturze przemysłu na obszarze regionu, a co za tym idzie zmiany struktury wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz rozwoju innych, dotychczas nie występujących w powiecie gałęzi przemysłu, w szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów.

Przyjęta strategia rozwojowa regionu będzie bezpośrednio wpływać na zmiany jakie będą następować w charakterze emisji odpadów na terenie miasta. W mniejszym stopniu dotyczyć to będzie odpadów komunalnych natomiast ogromne znaczenie będzie miało dla wytwórczości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Przyjęte założenia strategiczne maja bardzo istotne znaczenie dla szacunków związanych z wytwarzaniem odpadów ulegających biodegradacji. Część jest oraz będzie wykorzystywana p bezpośrednio przez samych wytwórców. Inaczej będzie gdy zostaną podjęte decyzje dotyczące lokalizacji na terenie miasta wielkoprzemysłowych ferm hodowlanych. Uciążliwość emisji związanych    z funkcjonowanie takich obiektów w sposób znaczący może wpłynąć na całokształt gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji na terenie miasta.

## Prognoza demograficzna

Jak wynika z badań demograficznych ilość mieszkańców zamieszkujących nasz kraj w najbliższych kilku latach nieznacznie może wzrosnąć, po czym gwałtownie zacznie spadać. Obecnie ilość mieszkańców Polski wynosi około 38 mln, natomiast w roku 2030 prawdopodobnie wynosić będzie 35 mln. Podobne zależności można zaobserwować analizując zmiany populacji gmin.

Założenia do prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2010-2020 można oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2.

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niż w ostatniej dekadzie. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r. (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 mężczyźni, 83,3 kobiety).

W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy się nieznacznie ujemne saldo migracji.

Migracje wewnętrzne pozostaną przez najbliższe lata na obecnym niskim poziomie. Sytuację powinien zmienić spodziewany wzrost gospodarczy, którego oznaki już wystąpiły,  a nowy impuls może nadać członkostwo w Unii Europejskiej. Można oczekiwać, że związany z tym wzrost mobilności przestrzennej ludności nastąpi około 2010 r. i w ciągu następnych 10 lat wskaźnik migracji powróci do wielkości z początku lat dziewięćdziesiątych. W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji.

Ludność miasta w latach 2003-2008 zaprezentowano w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tab. 5-1. Ludność gminy Police w latach 2003-2008 (źródło: GUS)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba ludności ogółem | 40 888 | 41 061 | 41 071 | 41 099 | 41 188 | 41 374 |
| 2 | Przyrost naturalny | 63 | 136 | 120 | 112 | 145 | 194 |
| 3 | Saldo migracji wewn. | -53 | -64 | -45 | -38 | -41 | -14 |
| 4 | Saldo migracji zewn. | -7 | -27 | -65 | -46 | -15 | -20 |

Tab. 5-2. Ludność gminy Police z podziałem na ludność miasta i wsi w latach 2003-2008 (źródło: GUS)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miasto | 34 157 | 34 235 | 34 086 | 34 043 | 33 920 | 33 920 |
| 2 | wieś | 6 731 | 6 826 | 6 985 | 7 056 | 7 268 | 7 454 |

Porównanie prognozy demograficznej przyjętej w PGO 2004 i osiągniętych wartości liczebności mieszkańców zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tab. 5-3 Porównanie prognozowanej i osiągniętej ludności gminy Police w latach 2005-2008

| Lata | Prognoza | Liczebność wg UM | Liczebność wg GUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 41.400 | 40.457 | 41.071 |
| 2006 | b.d | 40.238 | 41.099 |
| 2007 | b.d. | 40.218 | 41.188 |
| 2008 | b.d. | 40.142 | 41.374 |

Obliczanie dotyczące prognozy ludności na lata 2009-2016 oparto na danych samorządu, GUS oraz prognozach GUS co przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tab. 5-4 Ludność gminy Police w latach 2009-2016 (na podstawie ankiet danych GUS i analiz własnych)

| Lata | Wskaźnik demograficzny | Łączna liczba | mieszkańców | Łączna liczba | mieszkańców | Przyjęte do dalszych analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wg danych samorządu | Wg danych GUS |  |
| 2009 | 0,9998 | 40 045 | 40 366 | 40 045 |
| 2010 | 0,9998 | 40 036 | 40 358 | 40 036 |
| 2011 | 0,9997 | 40 024 | 40 346 | 40 024 |
| 2012 | 0,9997 | 40 004 | 40 334 | 40 004 |
| 2013 | 0,9988 | 39 905 | 40 285 | 39 905 |
| 2014 | 0,9986 | 39 849 | 40 229 | 39 849 |
| 2015 | 0,9977 | 39 757 | 40 136 | 39 757 |
| 2016 | 0,9965 | 39 618 | 39 995 | 39 618 |
| 2017 | 0,9854 | 39 040 | 39 411 | 39 040 |
| 2018 | 0,9757 | 38 091 | 38 454 | 38 091 |

## Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Police

Prognozę zmian wskaźników wytwarzania odpadów wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów. Rozważając trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych,

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5 letnich, czyli 1% rocznie,

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 9% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 15% w 2014 i 20% w 2018 r. może spowodować zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali;

- ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

- wskaźnik redukcji poziomu składowania odpadów wytwarzanych z obecnego 95%   w 2006r. do poziomu:

- 2010 – 90% odpadów wytarzanych,

- 2014 – 85% odpadów wytwarzanych,

- 2018 – 80% odpadów wytwarzanych.

Jak wynika z powyższych założeń, zmiany jakości i ilości odpadów będą następować wolno, tak jak następują zmiany w przyzwyczajeniach czy zmiany w poziomie dochodów ludności.

Wyższy poziom dochodów będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów ale jednocześnie bogatsze społeczeństwo akceptuje zachowania proekologiczne skutkujące np. wzrostem poziomu zbiórki selektywnej. Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów wpływać będzie liczba ludności, oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów (liczonych np. w kg odpadów na mieszkańca rocznie), których trendy zmian wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego analizowanego regionu.               W Warszawie np. istotnym czynnikiem wytwarzania odpadów komunalnych będzie rozwój sfery infrastruktury biznesowej oraz całej gamy usług gastronomicznych, hotelarskich i turystyki, natomiast w gminach o charakterze wiejskim wpływ będą miały głównie gospodarstwa domowe .

### Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Prognozując ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zaniechano analiz opartych na prognozach rozwoju gospodarczego regionu odnośnie wytwórczości odpadów komunalnych. Prognozę oparto na wskaźnikach, które zostały przyjęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012. Założono również iż odpady wytworzone w gminie przypominają w swojej strukturze odpady miejskie a ilość wytwarzanych odpadów odpowiada również wskaźnikom stosowanym dla terenów miejskich.

Tab. 5-5 Prognozy ilości wytworzonych odpadów, dla gminy Police wynikające ze wskaźników KPGO 2010 oraz WPGO oraz danych ludnościowych pochodzących z GUS i samorządu w latach 20010-2018

| Rok | Mg/rok |
| --- | --- |
|  | Wg wskaźników WPGO i KPGO |
|  | Ludność wg samorządu | Ludność wg GUS |
| 2010 | 15 454 | 15 578 |
| 2011 | 15 606 | 15 729 |
| 2012 | 15 752 | 15 882 |
| 2013 | 15 870 | 16 021 |
| 2014 | 15 978 | 16 132 |
| 2015 | 16 102 | 16 255 |
| 2016 | 16 206 | 16 360 |
| 2017 | 16 129 | 16 279 |
| 2018 | 15 884 | 16 035 |

W najbliższych latach dostrzegany będzie stały wyraźny wzrost ilości wytwarzanych odpadów mimo niewielkiego obniżenia ludności miasta. Spadek ilości wytworzonych odpadów widoczny jest dopiero w r. 2017 co spowodowane jest prognozami demograficznymi. Jest to szczególnie istotne dla rozważań związanych z wyborem optymalnego systemu zagospodarowania odpadów oraz doborem instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z WPGO istnieje możliwość nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami w celu powołania systemu regionalnego opartego na wspólnej instalacji.

### Prognoza jakości odpadów komunalnych

W tabeli - Tab. 5-6 przedstawiono prognozę ilości powstających odpadów komunalnych w gminie w okresie 2010-2014 w podziale na 14 strumieni rozważanych           w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010. Natomiast w tabeli –Tab. 5-7 przedstawiono prognozy dla lat 2015-2018.

Tab. 5-6. Prognoza ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie gminy Police           w latach 2010 do 2014 – opracowanie własne.

| Lp. | Nazwa | (tys. Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 318,35 | 321,48 | 324,49 | 326,92 | 329,15 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 426,53 | 430,73 | 434,75 | 438,01 | 440,98 |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: | 13 641,24 | 13 755,42 | 13 904,29 | 14 008,45 | 14 103,78 |
| 3-l | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4501,61 | 4 539,29 | 4 588,32 | 4 622,79 | 4 654,25 |
| 3-2 | Odpady zielone | 272,82 | 275,10 | 278,08 | 280,16 | 282,08 |
| 3-3 | Papier i tektura | 2 728,25 | 2 751,08 | 2 780,86 | 2 801,69 | 2 820,76 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 545,65 | 550,22 | 556,17 | 560,34 | 564,15 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 1 909,77 | 1 925,76 | 1 946,60 | 1 961,18 | 1 974,53 |
| 3-6 | Szkło | 1 091,30 | 1 100,43 | 1 112,34 | 1 120,68 | 1 128,30 |
| 3-7 | Metal | 682,06 | 687,77 | 695,21 | 700,42 | 705,19 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 136,41 | 137,55 | 139,04 | 140,08 | 141,04 |
| 3-9 | Drewno | 272,82 | 275,10 | 278,08 | 280,16 | 282,08 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 136,41 | 137,55 | 139,04 | 140,08 | 141,04 |
| 3-11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 1 364,12 | 1 375,54 | 1 390,43 | 1 400,84 | 1 410,38 |
| 4 | Odpady z targowisk | 148,35 | 149,81 | 151,22 | 152,35 | 153,39 |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów) | 329,17 | 332,41 | 335,52 | 338,03 | 340,33 |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe | 590,34 | 596,15 | 601,73 | 606,23 | 610,36 |

Tab. 5-7. Prognoza ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie gminy Police          w latach 2015 do 2018 – opracowanie własne.

| Lp. | Nazwa | (tys. Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 331,07 | 333,84 | 332,26 | 327,21 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 444,41 | 447,28 | 445,16 | 438,40 |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: | 14 213,23 | 14 305,07 | 14 237,07 | 14 020,81 |
| 3-l | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4 690,29 | 4 720,65 | 4 698,21 | 4 626,87 |
| 3-2 | Odpady zielone | 284,26 | 286,10 | 284,74 | 280,42 |
| 3-3 | Papier i tektura | 2 842,60 | 2 861,00 | 2 847,40 | 2 804,16 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 568,52 | 572,20 | 569,48 | 560,83 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 1 989,82 | 2002,70 | 1 993,18 | 1 962,91 |
| 3-6 | Szkło | 1 137,04 | 1 144,44 | 1 138,96 | 1 121,66 |
| 3-7 | Metal | 710,65 | 715,35 | 711,85 | 701,04 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 142,13 | 143,05 | 142,37 | 140,21 |
| 3-9 | Drewno | 284,26 | 286,10 | 284,74 | 280,42 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 142,13 | 143,05 | 142,37 | 140,21 |
| 3-11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 1 421,32 | 1 430,50 | 1 423,70 | 1 402,08 |
| 4 | Odpady z targowisk | 154,58 | 155,58 | 154,84 | 152,49 |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów) | 342,97 | 345,19 | 343,55 | 338,33 |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe | 615,10 | 619,07 | 616,13 | 606,77 |

## Prognoza ilości odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych.

W przypadku prognozy wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne                       i niebezpiecznych z wyłączeniem komunalnych posłużono się modelem scenariusza zmian zaproponowanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Obserwacje dotyczące wytwórczości odpadów  z lat poprzednich wskazują iż możliwe jest zaistnienie sytuacji            w której ilość wytwarzanych odpadów w kolejnych latach będzie malała, zgodnie                    z prognozami może to nastąpić po roku 2016. Dość duży spadek liczby ludności może być spowodowany tzw. „niżem demograficznym”. Zakładać jednak należy, iż dotyczy to raczej sytuacji krótkookresowej a w perspektywie wieloletniej nie należy zakładać takiego scenariusza. Z tego też powodu nie zdecydowano się na proponowanie wielości wariantów rozwoju zakładając już, że wariant „zerowego” rozwoju należy do najbardziej pesymistycznego. Na potrzeby aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami założono, że zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych  w sektorze gospodarczym w perspektywie zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła        i usług. Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. W najbliższej przyszłości zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Wynika to z jednej strony              z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji               i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zaś zwiększeniu kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego spadku ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności zmniejszy się ilość odpadów wymagających unieszkodliwiania przez składowanie. Dotyczy to                w szczególności struktury odpadów wytwarzanych na terenie miasta, która sprzyja zastosowania efektywnych metod odzysku.

### Zużyte baterie i akumulatory

Zakłada się nieznaczny wzrost wytwarzania tej grupy odpadów, głównie z uwagi na wciąż niższy stopień użycia baterii pierwotnych w porównaniu z Europą Zachodnią.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Z uwagi na zmiany demograficzne, a także wzrost usług w sektorze medycznym szacuje się 1% wzrost ilości odpadów tego rodzaju (za KPGO 2010).

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. Zgodnie KPGO 2010 szacuje się wzrost ilości wytarzanych odpadów tej grupy na poziomie 3% rocznie. Od 2008r. przyjmuje się osiągniecie poziomu zbierania zużytego sprzętu minimum 4 kg/mieszkańca/rok.

Tab. 5-8 Wymagana ilość zebranego zużytego sprzętu na terenie gminy Police

| Rok | Wymagana ilość zebranego sprzętu [Mg] |
| --- | --- |
| 2010 | 161,82 |
| 2011 | 162,42 |
| 2012 | 163,00 |
| 2013 | 163,46 |
| 2014 | 163,91 |
| 2015 | 164,41 |
| 2016 | 164,82 |
| 2017 | 164,52 |
| 2018 | 163,54 |

# Założone cele gospodarki odpadami

## Cele   gospodarki    odpadami   na    terenie   gminy   Police           w latach 2010-2018

Celem tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami jest stworzenie systemu gospodarki odpadami charakteryzującego się zgodnością z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz realizacja tej zasady gospodarki odpadami. Jako szczególną zasadę postępowania z odpadami określono:

- po pierwsze zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych,

- po drugie wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów,      a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku, ich unieszkodliwienie (składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami).

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach             i gospodarce odpadami w Polsce.

Bardzo istotnym jest osiągnięcie celów określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2007 o zmianie rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz.832) przewidujących iż po roku 2012 niedozwolone będzie unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów komunalnych których:

- zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) przekracza 5% suchej masy;

- straty przy prażeniu (LOI) przekraczają 8% suchej masy;

- ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele szczegółowe zgodne z KPGO 2010:

- objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 r., związana jest z tym konieczność zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników Straży Miejskiej w celu umożliwienia rzetelnej kontroli        i egzekwowania wzmiankowanego obowiązku,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, najpóźniej do końca 2007r.,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

- w 2010 r. więcej niż 75%,

- w 2013 r. więcej niż 50%,

- w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

### Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi

Cele krótkookresowe 2010-2014

Zgodnie z Krajowym, Wojewódzkim oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami jako cele krótkookresowe należy przyjąć:

współdziałanie przy prowadzeniu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów przez Marszałka Województwa,

wdrożenie gminnego planu gospodarki odpadami,

skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%,

- odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%, w tym:

Opakowania z tworzyw sztucznych:

- 2010	18%

- 2014	22,5%

Opakowania z aluminium:

- 2010	45%

- 2014	50%

Opakowania ze stali:

- 2010	33%

- 2014	50%

Opakowania z papieru i tektury:

- 2010	52%

- 2014	60%

Opakowania ze szkła:

- 2010	43%

- 2014	60%

Opakowania wielomateriałowe:

- 2010	25%

- 2014	25%

Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów % masy wytworzonych odpadów komunalnych:

2010	10 %

2011	11,6 %

2012	13,2 %

2013	14,8 %

2014	16,4 %

Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych:

Odpady ogrodowe:

- 2010	10%

- 2011	11,7%

- 2012	13,3%

- 2013	15 %

- 2014	16,7 %

Odpady z terenów zielonych:

- 2010	80 %

- 2011	80 %

- 2012	80 %

- 2013	80 %

- 2014	80 %

Papier i tektura:

- 2010	6,4 %

- 2011	8,1 %

- 2012	9,8 %

- 2013	11,5 %

- 2014	13,2 %

objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowaną zbiórką odpadów do końca 2010 roku; (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska),

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – przygotowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej,

podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

likwidacja dzikich składowisk,

rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

utworzenie struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć w szczególności związanych z termicznym unieszkodliwianiem odpadów – gospodarka odpadami w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami,

planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady komunalne możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

wdrożenie i rozbudowa systemów selektywnego gromadzenia odpadów w tym odpadów niebezpiecznych, budowlanych i wielkogabarytowych,

utrzymanie przez samorządy kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele długookresowe 2015-2018

dalszy rozwój i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami      w tym spełnienie wymagania związanego z brakiem możliwości unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów o cieple spalania przekraczającej 6MJ/kg suchej masy,

doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,

- odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%, w tym:

Opakowania z tworzyw sztucznych:

- 2016	22,5%

Opakowania z aluminium:

- 2016	50%

Opakowania ze stali:

- 2016	50%

Opakowania z papieru i tektury:

- 2016	60%

Opakowania ze szkła:

- 2016	60%

Opakowania wielomateriałowe:

- 2016	25%

Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów w minimalnej wysokości (łącznie wszystkich odpadów):

2015	18 %

2016	18,7 %

2017	19,3 %

2018	20 %

Uzyskanie w kolejnych latach selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych:

Odpady ogrodowe:

- 2015	18,3 %

- 2016	20 %

- 2017	20 %

- 2018	20 %

Odpady z terenów zielonych:

- 2015	80 %

- 2016	80 %

- 2017	80 %

- 2018	80 %

Papier i tektura:

- 2015	14,9 %

- 2016	16,6 %

- 2017	18,3 %

- 2018	20,2 %

wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku,

dalsza rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów,

kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych           i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

W celu osiągnięcia redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska zaproponowano kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem                          i unieszkodliwianiem tych odpadów, a także rynkiem zbytu końcowych produktów.

Cel strategiczny do roku 2020

zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/98/WE do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 %;

Faza 1 - wytwarzanie odpadów

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów. Działania obejmują między innymi:

edukację prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów,

edukację prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do selektywnego zbierania odpadów,

zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów.

Faza 2 - zbiórka i transport odpadów

kontrola przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych co skutkować powinno objęcia stosownymi umowami lub decyzjami 100% mieszkańców kraju,

kontrola przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustaleń zawartych w zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwieniu odpadów komunalnych;

zgodnie z zapisami KPGO 2010 prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- tworzywa sztuczne,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Faza 3 - odzysk i unieszkodliwianie

Maksymalizacja odzysku wymaga:

- zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych planowanych inwestycji,

- stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,

- promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,

- wydawania pozwoleń tylko na budowę instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpadami odpowiedniego szczebla i których celowość została potwierdzona analizą koszty- korzyści,

- zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami,

- wspierania i promocji badań nad technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:

- kompostowni odpadów organicznych,

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 
w Polsce jest system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych (np. z termicznym przekształcaniem). Istotnym jest, by planowane instalacje, w szczególności obiekty termicznego przekształcania odpadów spełniały kryteria BAT, a stosowane technologie były sprawdzone.

Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi mają stać się zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z zamieszkanego przez minimum 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym najlepszej dostępnej techniki.

ZZO powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.

W wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono region gospodarki odpadami do którego zakwalifikowano Gminę Police – jest to Szczecińsko-Policki Region Gospodarki Odpadami.

W wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym planie gospodarki odpadami, do obliczania bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. przyjmuje się dla terenów:

- miejskich – 155 kg na mieszkańca rocznie,

- wiejskich – 47 kg na mieszkańca rocznie, oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku.

Dla gminy Police stanowi to 5 585 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Wybór optymalnej metody odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych 
w największym stopniu uzależniony jest od takich czynników jak:

- dostępny teren,

- ilość i jakość odpadów na danym obszarze,

- możliwości zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania (w tym kompost, gaz, energia elektryczna, energia cieplna i inne produkty procesu unieszkodliwiania odpadów),

- akceptacja społeczna,

- możliwości finansowe,

- wybór może nastąpić w oparciu o studium wykonalności inwestycji.

Faza 4 - odbiorcy i rynek

Sukces przedsięwzięcia wynikać będzie od odpowiedniego przygotowania inwestycji pod względem jej wykonalności. Z tego też powodu istotnym jest stymulowanie rynku odbiorców produktów powstających po procesie unieszkodliwiania odpadów. Koniecznym jest zorganizowanie rynku odbiorców produktów unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie miasta.

Precyzyjny harmonogram rzeczowy może zostać przedstawiony dopiero w oparciu o szczegółowe analizy, które powinny być przedmiotem kolejnych opracowań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta oraz analiz regionalnych.

### Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie.

2. Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2010 r. do 2018 r.:

1. Osiągnięcie od 1 stycznia 2009 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania;

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu 
w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego;

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 
ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy Zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 
ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp
 w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

2. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 
w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok (160,4 Mg w gminie Police).

### Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W okresie od 2010r. do 2018 r. (dla 2019 roku brak wartości rocznego poziomu odzysku) celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów 
z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku:

- 50% w 2010 r. oraz

- 80% w 2018 r.

Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1. Objęcie inwentaryzacją wszystkie przydomowych oczyszczalni ścieków 
z szczególnym uwzględnieniem kontroli umów na odbiór osadu (zawartości zbiornika gnilnego) pochodzącego z przydomowych oczyszczalni – kontrola powinna następować przynajmniej raz w roku a dokumentacja powinna być przechowywana przez trzy lata.

2. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych.

2. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi.

3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Odpady opakowaniowe

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2010 r. do 2014 r. (dla 2018 roku brak wartości rocznego poziomu odzysku) przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli poniżej. W poniższej tabeli zaprezentowano poziomy odzysku i recyklingu za WPGO 2012 na lata 2010 i 2014.

Tab. 6-1 Wymagania dotyczące poziomów odzysku odpadów opakowaniowych dla lat 2010-2014 za WPGO 2012

| L.p. | Rodzaj opakowania | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odzysk | Recykling | Odzysk | Recykling |
| 1 | Opakowania razem | 53 | 35 | 60 | 55-80 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 18 |  | 22,5 |
| 3 | Opakowania z aluminium |  | 45 |  | 50 |
| 4 | Opakowania ze stali w tym z blachy stalowej |  | 33 |  | 50 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury |  | 52 |  | 60 |
| 6 | Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami |  | 43 |  | 60 |
| 7 | Opakowania z materiałów naturalnych (skóra drewno) |  | 15 |  | 15 |

Tab. 6-2 Wymagania dotyczące poziomów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w latach 2010, 2014 i 2018

| L.p. | Rodzaj opakowania | 2010 | 2014 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 17% | 20% | 22,50% |
| 2 | Opakowania z aluminium | 43% | 48% | 50% |
| 3 | Opakowania ze stali w tym z blachy stalowej | 29% | 42% | 50% |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 50% | 56% | 60% |
| 5 | Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami | 41% | 49% | 60% |
| 6 | Opakowania z materiałów naturalnych (skóra drewno) | 25% | 25% | 25% |

## Plan działań w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Police

### Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami.

- Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

- Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

- Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych (preferencje dla dostawców materiałów i urządzeń, posiadających np. certyfikaty ekologiczne, stosujących zasady czystszej produkcji itp.).

- Określenie wskaźnika emisji odpadów dla terenów wiejskich i miejskich oraz ustalenie ich składu morfologicznego na podstawie badań – badania morfologii odpadów co pozwoli to na optymalizację rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami zharmonizowanych z lokalnymi uwarunkowaniami.

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców miasta)

- Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami (doskonalenia systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych).

- Kontrolowania sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów (monitowanie, raportowanie i kontrola - wykorzystanie zapisów jakie daje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości).

- Kontrolowania sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie oczyszczania zbiorników bezodpływowych - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących a w szczególności oczyszczania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków (monitowanie, raportowanie i kontrola - wykorzystanie zapisów jakie daje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości).

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania oraz odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater składowania odpadów. Dotyczy to w szczególności przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań określonych w WPGO 2012 (Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki ) do obsługi gminy Police w tym zapewnienie odpowiednich mocy przerobowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu przetworzenia wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych, wytwarzanych na terenie gminy.

- Zachęcanie i wspieranie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

- Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Opracowanie programu rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie gminnym.

- Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane remontowe (tylko od osób fizycznych).

- Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne – tylko od osób fizycznych.

- Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładzie zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane – ZZO (Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami).

- Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

- Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne a w szczególności w celu pozyskania środków na funkcjonowanie systemu zbiórki i transportu.

- Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010):

- kompostownie odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

- Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.

- Gospodarka odpadami w województwie opierać się będzie na wskazanych w WPGO zakładach zagospodarowania odpadów (Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami).

- Dla obszarów zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne unieszkodliwianie. Rozwiązanie to przyjmuje się dla aglomeracji szczecińskiej (Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami).

- Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować realizację zakładanych dla województwa celów w zakresie gospodarowania odpadami.

- Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania,

- kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

- Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

- Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń.

- Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do budowy i rozbudowy Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

- Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów (porównanie ze wskaźnikami WPGO 2012 i KPGO 2010.

- Promowanie metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów z jednoczesnym zmniejszaniem ilości odpadów unieszkodliwianych za pomocą składowania.

### Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi na obszarze gminy Police będzie polegała na następujących działaniach:

- Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych jak również rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych (ale także wytwarzanych przez przedsiębiorców i instytucje),

- Przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań wynikających 
z zapisów WPGO 2012 w ramiach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami,

- Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych unieszkodliwianych za pomocą składowania,

- Intensyfikacja nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska 
(w tym sprawozdawczości o ilości wytwarzanych odpadów) w szczególności wśród wytwórców odpadów niebezpiecznych,

- Nadzór nad sposobem postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

- Popularyzacja prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, przez podejmowanie kampanii informacyjno- edukacyjnych, szkoleń i konkursów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### Pozostałe odpady występujące w odpadach komunalnych

- Przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań wynikających       z zapisów WPGO 2012 w ramiach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami a w szczególności do obsługi gminy Police ,

- Intensyfikacja nadzoru nad podmiotami, które prowadzą działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta.

Odpady opakowaniowe

- rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich odzysku.

- Przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań wynikających
 z zapisów WPGO 2012 w ramiach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami a w szczególności do obsługi gminy Police w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

## Niezbędna efektywność systemu gospodarki odpadami

### Niezbędna efektywność selektywnego zbierania odpadów

Dla spełniania celów gospodarowania odpadami z selektywnego zbierania poniżej przedstawiono obliczenia wymaganych skuteczności selektywnego zbierania oraz przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji.

Na podstawie założonych w KPGO 2010 dwóch progów wzrostu poziomów selektywnego zbierania odpadów (10% w 2010 r. i 20% w 2018 r.) opracowano prognozę wzrostu tych poziomów w poszczególnych latach do roku 2020 i przedstawiono poniżej
 w tabeli.

Tab. 6-3 Prognozowana wymagana skuteczność selektywnego zbierania odpadów, % masy wytworzonych odpadów komunalnych

| Rok | Skuteczność selektywnego zbierania \%\ | Ilość zebranych selektywnie odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 8,7 | 1375 |
| 2010 | 10 | 1611 |
| 2011 | 11,6 | 1852 |
| 2012 | 13,2 | 2098 |
| 2013 | 14,8 | 2348 |
| 2014 | 16,4 | 2604 |
| 2015 | 18 | 2707 |
| 2016 | 18,7 | 2822 |
| 2017 | 19,3 | 2954 |
| 2018 | 20 | 1375 |

Źródło: szacunki własne na podstawie KPGO 2010 i WPGO 2012

Założono, że selektywnie zbierane będą nie tylko odpady surowcowe (opakowaniowe i nieopakowaniowe, np. papier i tektura), ale także odpady zielone oraz kuchenne (tylko roślinne) i ogrodowe.

W związku z uchwaleniem w listopadzie 2008 roku dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy będzie zachodziła konieczność do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania      i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło
 z gospodarstw domowych zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 %.

### Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Biorąc pod uwagę wymagania określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (na podstawie art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC) należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

w 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

w 2011 r. - 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

w 2013 r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

w 2015 r. - 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

w 2020 r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Zgodnie z zapisami KPGO 2010 Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona została na poziomie 4,38 mln Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca miasta przypadało wówczas 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok.

Przyjmując założenia KPGO 2010 w roku 1995 w gminie Police wytworzonych było 5 585 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Tab. 6-4. Prognoza ilości odpadów komunalnzch ulegających biodegradacji z Gminy Police unieszkodliwianych na składowisku oraz innymi metodami w latach 2010 i 2013 i 2020 – opracowanie własne

| Rodzaj zbiórki | Lata [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2020 |
| Maks. Ilość odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko | 4 189 | 2 793 | 1 396 |
| Minimalna Ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w innej metodzie niż składowanie | 1 396 | 2 793 | 4 189 |

Proponowane poziomy ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2008-2020 dla wypełnienia wymagań przedstawiono w tabeli - Tab. 6-5. Jedynie wartości dla lat 2010, 2013 oraz 2020 mają charakter wymagań prawnych, wartości dla pozostałych lat stanowią jedynie pewne wytyczne - punkty kontrolne dla oceny postępów w ograniczaniu składowania odpadów ulegających biodegradacji, zwłaszcza istotne dla przedziału lat 2013-2020.

Tab. 6-5 Maksymalna zawartość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach przeznaczonych do składowania, % składowanych odpadów ulegających biodegradacji

| Rok | Maksymalna zawartość odpadów ulegających biodegradacji [%] |
| --- | --- |
| 1995 | 100,0 |
| 2010 | 75,0 |
| 2011 | 66,7 |
| 2012 | 58,3 |
| 2013 | 50,0 |
| 2014 | 47,9 |
| 2015 | 45,7 |
| 2016 | 43,6 |
| 2017 | 41,4 |
| 2018 | 39,3 |
| 2019 | 37,1 |
| 2020 | 35,0 |

szacunki własne na podstawie KPGO 2010

Przyjęto za KPGO 2010, że w 1995 r. wytwarzano 155 kg odpadów ulegających biodegradacji na mieszkańca terenów miejskich i 47 kg na mieszkańca terenów wiejskich.

Na podstawie powyższych założeń określono minimalne ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w inny sposób niż składowanie - Tab. 6-4. Natomiast 
w oparciu o prognozowane ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji określone efektywność zagospodarowania w sposób inny niż składowanie w stosunku do całości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji - Tab. 6-6.

Tab. 6-6 Minimalna ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach przeznaczonych unieszkodliwiona w inny sposób niż składowanie wytworzonych na terenie Gminy Police(Mg)

| Rok | Minimalna ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w inny sposób niż składowanie [MG] |
| --- | --- |
| 2010 | 1706,7 |
| 2011 | 2296,5 |
| 2012 | 2904,8 |
| 2013 | 3518,5 |
| 2014 | 3703,1 |
| 2015 | 3898,4 |
| 2016 | 4048,4 |
| 2017 | 4207,4 |
| 2018 | 4358,2 |

Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji jest jednym z zasadniczych działań służących redukcji składowania tych odpadów, dla osiągnięcia celów ilościowych na lata 2010, 2013 i 2020. Przyjęto, że selektywnie zbieranymi frakcjami odpadów biologicznie rozkładalnych będą przynajmniej: odpady ogrodowe i kuchenne roślinne, odpady z terenów zielonych oraz papier i tektura. Założono, że z terenów zielonych zbierać się będzie selektywnie w celu poddania kompostowaniu do 80% masy odpadów wytwarzanych. Przyjęto także, że skuteczność selektywnego zbierania i przydomowego kompostowania odpadów ogrodowych i kuchennych roślinnych wzrośnie do 10% w roku 2010 i 20% 
w roku 2016 (w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych). W przypadku odpadowego papieru (opakowaniowego i innego) przyjęto wzrost skuteczności selektywnego zbierania do 20% w 2016 roku (Tab. 6-7).

Tab. 6-7 Założone procentowe poziomy selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych

| Rok | Odpady ogrodowe [%] | Odpady z terenów zielonych [%] | Papier i tektura [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 10,0 | 80,0 | 6,4 |
| 2011 | 11,7 | 80,0 | 8,1 |
| 2012 | 13,3 | 80,0 | 9,8 |
| 2013 | 15,0 | 80,0 | 11,5 |
| 2014 | 16,7 | 80,0 | 13,2 |
| 2015 | 18,3 | 80,0 | 14,9 |
| 2016 | 20,0 | 80,0 | 16,6 |
| 2017 | 20,0 | 80,0 | 18,3 |
| 2018 | 20,0 | 80,0 | 20 |

szacunki własne na podstawie KPGO 2010

Przyjęte założenia pozwoliły na określenie ilości zbieranych selektywnie poszczególnych strumieni odpadów ulegających biodegradacji.

Tab. 6-8 Założone minimalne ilościowe poziomy selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji

| Rok | Odpady ogrodowe [Mg] | Odpady z terenów zielonych [Mg] | Papier i tektura [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 33,8 | 187,3 | 188,8 |
| 2011 | 40,0 | 189,2 | 241,4 |
| 2012 | 45,9 | 191,1 | 295,0 |
| 2013 | 52,3 | 193,1 | 349,7 |
| 2014 | 58,9 | 195,0 | 405,4 |
| 2015 | 65,2 | 197,0 | 462,3 |
| 2016 | 71,3 | 197,1 | 515,2 |
| 2017 | 71,3 | 197,1 | 568,3 |
| 2018 | 71,3 | 197,1 | 621,1 |

Osiągnięcie zakładanych poziomów zbiórki odpadów komunalnych pozwoli osiągnąć wielkości zaprezentowane w tabeli zamieszczonej poniżej, w której przedstawiono minimalne ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w innej metodzie niż składowanie oraz osiągnięte poziomy selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych.

Aktualna efektywność systemu została scharakteryzowana w rozdziale 3 w tabeli - Tab. 3-18 oraz tabeli Tab. 3-23.

Tab. 6-9 Porównanie minimalnych ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach przeznaczonych unieszkodliwiona w inny sposób niż składowanie z efektywnością selektywnej zbiórki (Mg)

| Rok | Minimalna ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w inny sposób niż składowanie [Mg] | Prognozowana efektywność selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z papieru i tektury [Mg] | Niedobór [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1706,7 | 1 762,9 | -56,2 |
| 2011 | 2296,5 | 1 837,3 | 459,2 |
| 2012 | 2904,8 | 2 125,8 | 779,1 |
| 2013 | 3518,5 | 2 205,0 | 1313,5 |
| 2014 | 3703,1 | 2 399,6 | 1303,5 |
| 2015 | 3898,4 | 2 482,2 | 1416,1 |
| 2016 | 4048,4 | 2 541,8 | 1506,6 |
| 2017 | 4207,4 | 2 594,9 | 1612,5 |
| 2018 | 4358,2 | 2 647,7 | 1710,5 |

Selektywne zbieranie nie zapewni całkowitego wypełnienia założonych celów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, dlatego konieczne będzie wdrożenie również innych działań skierowanych na przetwarzanie odpadów zmieszanych w celu wydzielenia odpadów pospożywczych/kuchennych.

Realizacja zakładanych celów, nie wymaga wybudowania dodatkowych instalacji  do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych mających na celu wydzielenie 
i unieszkodliwienie odpadów legających biodegradacji powstających na terenie gminy. Tym niemniej ZOiSOK w Leśnie Górnym został przewidziany jako element Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami na którym spoczywać będzie odpowiedzialność zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z całego regionu od momentu wybudowania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów. Z tego tytułu należy przewidzieć, iż kompostownia będzie przetwarzać nawet 60 tys. Mg/a odpadów ulegających biodegradacji (25 tys z własnej sortowni i 35 tys z ZZO Szczecin)

System gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji

1. Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie.

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Ważnym zatem będzie zewidencjonowanie istniejących kompostowników oraz ocena ilości odpadów, które trafiają do kompostowania.

3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.

4. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji          z targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.

5. Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na biogaz w procesach fermentacji.

6. Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji, powinny zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów.

7. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników) wymagają odrębnego traktowania. Zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

- 2010 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

- 2014 - 45% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

- 2018 - 65% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

Szacuje się, że w roku 2008 na terenie miasta i gminy wytworzono ok. 491 Mg odpadów wielkogabarytowych. Poniższa tabela zawiera ilości odpadów wielkogabarytowych, które zgodnie z wyżej przedstawionymi założeniami powinny zostać zebrane w wyniku zbiórki selektywnej w kolejnych latach. W planach na szczeblu gminnym należy opracować szczegółowe przedsięwzięcia związane z organizacją zbiórki oraz odzyskiem 
i unieszkodliwianiem odpadów wielkogabarytowych.

Tab. 6-10. Prognoza rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w latach 2010-2018 – opracowanie własne

| Rodzaj zbiórki | Lata [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2014 | 2018 |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (na podstawie KPGO) | 420,1 | 643,3 | 664,2 |

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych

Zgodnie z wytycznymi KPGO 2010 zakłada się następujący rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

w roku 2010- 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

w roku 2014 - 20% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

w roku 2018 - 35% odpadów będzie zbieranych selektywnie.

Szacuje się, że w roku 2008 w strumieniu odpadów komunalnych było 60 Mg odpadów niebezpiecznych.

Tab. 6-11. Zakładane ilości selektywnie zbieranych odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych w latach: 2010 do 2018

| Rodzaj zbiórki | Lata [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2014 | 2018 |
| Zakłada się następujący rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi występującymi w odpadach komunalnych za KPGO | 8,91 | 12,15 | 21,77 |

#### Założone cele i zadania do osiągnięcia oraz przyjęty system gospodarki odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) wprowadza obowiązek zapewnienia odzysku, a 
w szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych i poużytkowych wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorców.

Rok 2014 jest rokiem, w którym Polska ma osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu okresowe Dyrektywą Opakowaniową 94/62 z późniejszymi nowelizacjami. Z rozporządzenia MŚ z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz.752) wynika, iż w 2014 roku będziemy musieli osiągnąć 50% poziom recyklingu w aluminium, i stali, a 60% poziom 
w papierze i szkle. W tworzywach ten poziom będzie wynosić 22,5% mimo, że już w 2007 roku wynosi on 25%. Z tego powodu w 2008 roku poziom w tworzywach został obniżony do 16%. Z innej strony ustawodawca podjął decyzję o wprowadzeniu poziomu recyklingu na opakowania z drewna (w tym palety). W okresie 2008-2014 poziom ten będzie niezmienny      i będzie wynosić 15%. T

Dla całego kraju ustalono:

- na rok 2009 r. docelowe poziomy:

- odzysku opakowań – 51%,

- recyklingu opakowań – 30%;

- na rok 2012 r. docelowe poziomy:

- odzysku opakowań – 57%,

- recyklingu opakowań – 45%.

- na rok 2014 r. docelowe poziomy:

- odzysku opakowań – 60%,

- recyklingu opakowań – 55%.

To wymaganie wynika z dyrektywy opakowaniowej UE oraz uzyskanego okresu przejściowego na jej wdrożenie w Polsce i nie dotyczy poszczególnych przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania oraz inne produkty, takie jak. opony samochodowe, urządzenia chłodnicze, akumulatory i ogniwa, oleje smarowe, lampy wyładowcze, opony samochodowe.

Dla przedsiębiorców tych nie ustalono wymaganego poziomu odzysku, a jedynie wymagany poziom recyklingu (wykorzystania materiałowego). Rozporządzenie Ministra Środowiska określiło poziomy recyklingu opakowań w poszczególnych latach aż do roku 2014 – tabel Tab. 6-13.

Natomiast w tabeli - Tab. 6-12 - przedstawiono zakładane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych w latach 2007, 2010 oraz 2018.

Tab. 6-12. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na lata 2007, 2010 i 2018 wg Krajowego Planu Gospodarki 2010

| L.p. | Rodzaj opakowania z którego powstał odpad | 2007 | 20101 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  |  | odzysk | recykling | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
| 1 | Opakowania (ogółem) | min.50 | min. 25 | min. 60 | min. 38 | min. 60 | 55-80 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | min. 25 |  | min. 18 |  | min. 22,5 |
| 3 | Opakowania z aluminium |  | min. 40 |  | min. 45 |  | min. 50 |
| 4 | Opakowania ze stali |  | min. 20 |  | min. 35 |  | min. 50 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury |  | min. 48 |  | min. 54 |  | min. 60 |
| 6 | Opakowania ze szkła |  | min. 38 |  | min. 49 |  | min. 60 |
| 7 | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) |  | min.15 |  | - |  |  |
| 8 | Opakowania z drewna |  | - |  | min.15 |  | min.15 |
| 1) Ostateczne wartości poziomów zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). 2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. |

Dyrektywa opakowaniowa 2004/12/EC wyznacza kolejne wyższe cele do osiągnięcia w odniesieniu do odzysku, w tym recyklingu tych odpadów do roku 2008. Wynoszą one odpowiednio:

- dla całkowitej masy odpadów opakowaniowych min. 60% odzysku, w tym min. 55% oraz maks. 80% recyklingu,

- dla poszczególnych materiałów opakowaniowych określa się poziom recyklingu: 60% dla szkła oraz papieru/tektury, 50% dla metali, 22,5% dla tworzyw sztucznych oraz 15% dla drewna.

Tab. 6-13. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych g Rozporządzenia MŚ z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz.752)

| Rodzaj opakowania | Lata, % recyklingu |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tworzywa sztuczne | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 |
| Papier i tektura | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szkło | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 55 | 60 |
| Metale aluminium | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Z blachy stalowej | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 |

Dla krajów, które przystąpiły w 2004 roku do UE, dyrektywa proponuje okresy przejściowe, analogicznie jak dla obecnie obowiązującej dyrektywy opakowaniowej. Dla Polski proponuje się osiągnięcie wymienionych celów w 2014 roku. Szacunkowe obliczenia bilansowe dla gospodarki odpadami opakowaniowymi dla roku 2016, przy założeniu, że 
w tym roku będą obowiązywały dla Polski w/w wyższe poziomy odzysku i recyklingu zawierają tabele: Tab. 6-14, Tab. 6-15, Tab. 6-16. Uwzględniono w niej także recykling opakowań wielomateriałowych na poziomie 25 %, pomimo, że nie jest wymagany. Taki poziom był założony :do osiągnięcia w 2007 roku.

Tab. 6-14. Zakładane minimalne ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych dla 2010 roku (na podstawie KPGO 2010 oraz dyrektywy opakowaniowej 2004/12/EC)

| materiały opakowaniowe | wymagany recykling, % | prognoza wytwarzania odpadów Mg/rok | wymagana masa odpadów do recyklingu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny miejskie | Tereny wiejskie | Tereny miejskie | Tereny wiejskie |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 18% | 1 858,2 | 57,4 | 334,5 | 10,3 |
| Opakowania z aluminium | 45% | 176,6 | 6,4 | 79,5 | 2,9 |
| Opakowania ze stali | 33% | 412,1 | 15,0 | 136,0 | 4,9 |
| Opakowania z papieru i tektury | 52% | 2 878,2 | 72,1 | 1496,6 | 37,5 |
| Opakowania ze szkła | 43% | 1 219,5 | 50,4 | 524,4 | 21,7 |
| Opakowania wielomateriałowe | 25% | 904,7 | 20,8 | 226,2 | 5,2 |

Tab. 6-15. Zakładane minimalne ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych dla 2014 roku (na podstawie KPGO 2010 oraz dyrektywy opakowaniowej 2004/12/EC)

| materiały opakowaniowe | wymagany recykling, % | prognoza wytwarzania odpadów Mg/rok | wymagana masa odpadów do recyklingu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny miejskie | Tereny wiejskie | Tereny miejskie | Tereny wiejskie |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22,50% | 1 934,0 | 60,4 | 435,2 | 13,6 |
| Opakowania z aluminium | 50% | 183,8 | 6,8 | 91,9 | 3,4 |
| Opakowania ze stali | 50% | 429,0 | 15,8 | 214,5 | 7,9 |
| Opakowania z papieru i tektury | 60% | 2 995,5 | 76,0 | 1797,3 | 45,6 |
| Opakowania ze szkła | 60% | 1 269,2 | 53,1 | 761,5 | 31,9 |
| Opakowania wielomateriałowe | 25% | 941,6 | 21,9 | 235,4 | 5,5 |

Tab. 6-16. Zakładane minimalne ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych dla 2018 roku (na podstawie KPGO 2010)

| materiały opakowaniowe | wymagany recykling, % | prognoza wytwarzania odpadów Mg/rok | wymagana masa odpadów do recyklingu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tereny miejskie | Tereny wiejskie | Tereny miejskie | Tereny wiejskie |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22,50% | 1 954,3 | 61,9 | 439,7 | 13,9 |
| Opakowania z aluminium | 50% | 185,7 | 6,9 | 92,9 | 3,5 |
| Opakowania ze stali | 50% | 433,3 | 16,1 | 216,7 | 8,1 |
| Opakowania z papieru i tektury | 60% | 3 027,6 | 77,8 | 1816,6 | 46,7 |
| Opakowania ze szkła | 60% | 1 283,9 | 54,4 | 770,4 | 32,6 |
| Opakowania wielomateriałowe | 25% | 951,1 | 22,4 | 237,8 | 5,6 |

### Plan zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

W roku 2007 Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję na zamkniecie składowiska w Sierakowie (SR-Ś-4-6621/4/07). Decyzja obejmowała zamknięcie w całości składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnch w Sierakowie tj. w części dotyczącej kwater oznaczanych jak I, II, III i IV czyli południowych kwater składowiska oraz kwatery północnej składowiska tj. działki nr 14.

Zatwierdzono harmonogram rekultywacji, który obejmuje dla południowej części składowiska (kwater I, II, III,IV):

1. w roku 2010:

- rekultywacje biologiczną kw. II i III,

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń obsiewów na kwaterze II i III,

- przeprowadzenie prac uzupełniających na kwater (formowanie czaszy kwatery, likwidacja zapadlisk),

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń obsiewów kwaterze IV.

2. w roku 2011:

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń obsiewów na kwaterze II i III,

- przeprowadzenie prac uzupełniających na kwater (formowanie czaszy kwatery, likwidacja zapadlisk),

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń obsiewów kwaterze IV.

2. w latach 2012-2037:

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń obsiewów na kwaterze II i III,

- przeprowadzenie prac uzupełniających na kwater (formowanie czaszy kwatery, likwidacja zapadlisk),

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń obsiewów kwaterze IV.

Harmonogram rekultywacji północnej kwatery (działka nr 14) obejmuje:

1. w roku 2010:

- przeprowadzenie prac uzupełniających warstw rekultywacyjnych i dostosowanie systemu drenarskiego wód,

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń i obsiewów.

2. w roku 2011:

- przeprowadzenie prac uzupełniających warstw rekultywacyjnych i dostosowanie systemu drenarskiego wód,

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń i obsiewów.

2. w latach 2012-2037:

- przeprowadzenie uzupełniających nasadzeń i obsiewów.

Decyzja obejmuje również konieczność zapewnienia odgazowania składowiska 
z uwzględnieniem energetycznego wykorzystania biogazu, a w przypadku nieuzasadnionego ekonomicznie odzysku biogazu zapewnić jego unieszkodliwienie. Zobowiązano zarządzającego składowiskiem do sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem poprzez prowadzenie przez okres 30 lat od dnia uzyskania decyzji                  o zamknięciu składowiska, monitoringu dla fazy poeksploatacnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) a także do sukcesywnej likwidacji zbędnej infrastruktury technicznej składowiska. Uznano zarządzającego składowiskiem odpowiedzialnym za wszelkie straty i szkody wynikłe 
z nieprawidłowego wykonywania zarówno orzeczeń niniejszej decyzji, jak również przepisów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Prawa i zobowiązania wynikające
 z realizacji decyzji ciążą na Zakładzie Usług Komunalnych, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 125 A.

Na terenie gminy nie ma instalacji przewidzianych do zamknięcia do roku 2014. Funkcjonujący Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, zlokalizowany w miejscowości Leśno Górne, gm. Police posiada ważną do roku 2016 decyzję pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji związanych 
z zagospodarowaniem odpadów położonych na terenie zakładu (decyzja SR-Ś-6/6619/ 26 /06 z dnia 7 września 2006r. Nie przewidziano zakończenia działalności związanej 
z eksploatacją instalacji przed rokiem 2016 czyli przed upływem terminu ważności pozwolenia zintegrowanego. W przeciwnym wypadku zarządzający został zobowiązany do:

- likwidacji zgodnie z określonymi, w przepisach wykonawczych do prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, szczegółowymi wymaganiami dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

- prowadzić monitoring środowiska dla fazy poeksploatacyjnej przez okres 
30 lat w zakresie:

- badanie wielkości opadu atmosferycznego,

- pomiar poziomu wód podziemnych,

- kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery,

- badanie parametrów wskaźnikowych jak w przypadku monitoringu składowiska 
w fazie eksploatacyjnej.

W przypadku wypełniania się aktualnie wykorzystywanej kwatery składowania odpadów należy przewidzieć jej zamknięcie.

Zgodnie z brzmieniem art. 52. 2. ustawy o odpadach organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów określa w nim miedzy innymi kierunek jego rekultywacji.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje się na podstawie wniosku zarządzającego składowiskiem odpadów, w drodze decyzji po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wniosek zarządzającego składowiskiem dotyczący warunków zamknięcia powinien zawierać:

- określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,

- harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.

Zgoda, o której mowa w ust. 1, na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części określa:

- techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,

- harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów,

- warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany zapewnić rekultywację 
i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów oraz monitorować składowisko odpadów po zakończeniu eksploatacji składowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2003r. Nr 61, poz.549), składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego a gaz ten oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala w pochodni.

W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Po zakończeniu eksploatacji składowiska skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną                i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna umożliwić powstanie         i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz.1858) na składowiskach należy prowadzić monitoring fazy poeksploatacyjnej składowiska przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Monitoring ten polega na:

- badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów;

- pomiarze poziomu wód podziemnych;

- kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery;

- badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym.

Badanie wielkości opadu atmosferycznego odbywa się raz dziennie w fazie poeksploatacyjnej.

Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej powinien być badany przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany metodami geodezyjnymi, 
z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczność zboczy określana metodami geotechnicznymi.

Tab. 6-17. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów

| Lp. | Mierzony parametr | Częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Faza poeksploatacyjna |
| 1 | Wielkość przepływu wód powierzchniowych | co 6 miesięcy |
| 2 | Skład wód powierzchniowych | co 6 miesięcy |
| 3 | Objętość wód odciekowych | co 6 miesięcy |
| 4 | Skład wód odciekowych | co 6 miesięcy |
| 5 | Poziom wód podziemnych | co 6 miesięcy |
| 6 | Skład wód podziemnych | co 6 miesięcy |
| 7 | Emisja gazu składowiskowego | co 6 miesięcy |
| 8 | Skład gazu składowiskowego | co 6 miesięcy |

## Plan działań w gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne i niebezpiecznych które mogą występować w odpadach komunalnych

### Plan unieszkodliwiania zużytych urządzenia elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, należy wprowadzić nowe systemy zbiórki i unieszkodliwiania dla określonych rodzajów odpadów, takich jak klimatyzatory, urządzenia chłodnicze i zamrażające zawierające związki freonu (CFC i HCFC), dwufenyle wielochlorowane (PCB), przepracowany olej, baterie i akumulatory.

Ponieważ na krajowym poziomie pojawiła się inicjatywa na rzecz stworzenia obiektów niezbędnych do przetwarzania tego rodzaju odpadów, systemy zbiórki powinny zostać włączone do gminnych planów gospodarki odpadami.

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowana na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

W związku z powyższym w KPGO 2010 wyznaczono następujące cele cząstkowe 
w okresie od 2007 r. do 2018 r.:

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów 1 substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp;

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.

Główną kwestią w gospodarce odpadami elektrycznymi i elektronicznymi jest organizacja zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Proponuje się przyjęcie dwuwariantowego systemu zbiórki takich odpadów:

- zbiórka od podmiotów gospodarczych - przez dystrybutorów urządzeń elektronicznych lub bezpośrednio od firm demontażowych oraz

- zbiórka od użytkowników indywidualnych - przez sklepy lub GPZON.

Gmina udostępnia mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

# Wariantowy system funkcjonowania gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi

Podstawowymi instytucjami odpowiedzialnymi za przebudowę systemu gospodarki odpadami w województwie są:

Marszałek Województwa,

Wojewoda,

Starostowie,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast województwa,

Wójtowie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” nakłada na gminy obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o następujące główne zasady:

- minimalizacja powstawania odpadów komunalnych;

- wyłączenie z odpadów wszystkich frakcji możliwych do odzysku;

- unieszkodliwienie pozostałości odpadów poprzez ich kompostowanie, unieszkodliwienie termiczne lub składowanie odpadów przetworzonych.

Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego systemu gospodarki. System ten wymaga logistycznych, kompleksowych rozwiązań. Jego kompleksowość polega na zorganizowaniu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. W wyniku wprowadzenia selektywnej zbiórki zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym wskazaniem metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce wtórne, odpady niebezpieczne, bioodpady itd.). Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest system dystrybucji do odbiorców odpadów użytkowych, odzyskanych różnymi metodami z ogólnej masy odpadów oraz produktów ich przetwórstwa, realizowanego w celu podwyższenia wartości użytkowej odpadów, a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji zadań związanych z odzyskiem, czyli gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

Przedstawione założenia dotyczą wszystkich wytwórców odpadów zarówno innych niż niebezpieczne jak i niebezpiecznych.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej założeniami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko.

## Uwarunkowania związane z możliwością budowy instalacji lokalnych

### Uwarunkowania lokalizacyjne

Na terenie gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2001 roku nr XLl/1328/01) przewidziano możliwość rozbudowy instalacji związanych z gospodarką odpadami na działkach:

- obszar ewidencyjny 0008 Sierakowo, nr działki 1/5, pow. 1,2235 ha;

- obszar ewidencyjny 0008 Sierakowo, nr działki 1/7, pow. 3,9174 ha;

- obszar ewidencyjny 0008 Sierakowo, nr działki 1/9, pow. 0,2748 ha;

- obszar ewidencyjny 0008 Sierakowo, nr działki 1/10, pow. 0,3808 ha.

Teren ten jednak nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu potrzeby związane         z modernizacją ZOiSOK w Leśnie Górnym a w szczególności będzie niewystarczająca dla realizacji zadań związanych z realizacją celów Regionu Gospodarki Odpadami.

Ze względu na fakt, iż plan gospodarki odpadami musi zawierać propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki odpadami uwzględniające ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazujące konieczność zmiany tych ustaleń. Na analizowanym obszarze nie wykazano możliwości lokalizacji instalacji związanych z unieszkodliwieniem odpadów dlatego koniecznym jest podjęcie prac mających na celu uwzględnienie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwojowych gminy a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego innych terenów z bezpośredniego sąsiedztwa.

Zaleca się uwzględnienie dla celów związanych z gospodarką działek:

- obszar ewidencyjny 0008 Sierakowo, nr działki 3/23, pow. 34,9762 ha;

- obszar ewidencyjny 0008 Sierakowo, nr działki 5/37, pow. 62,6271 ha.

### Uwarunkowania społeczno- prawne

Uwarunkowania dotyczące realizowanego projektu a związane z realizowaną przez samorząd polityką informacyjną wskazują iż w komentowanym zakresie dopiero należy przygotować i zrealizować zasadniczą kampanię informacyjną. Dotyczy to zarówno odpadów komunalnych jak i innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych. W pierwszym zakresie szczególną rolę będzie odgrywać samorząd miasta niewątpliwie wspomagany przez samorząd powiatowy.

## Zasady funkcjonowania Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami w latach 2010 i 2014 oraz w latach 2015 i 2018

Organizację systemu gospodarki odpadami oparto na zapisach ustaw regulujących postępowanie z odpadami. Uwzględniając powyższe przyjęto założenie:

odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych zajmować się będą w znacznym stopniu przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty;

samorząd oraz podmioty gospodarcze mogą jednak realizować część zadań związanych 
z odzyskiem recyklingiem odpadów;

samorząd może przejąć obowiązek usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od podmiotów gospodarczych prowadzących na jego terenie działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

poprzez system decyzji, zezwoleń samorząd sprawować będzie nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z gospodarka odpadami.

Zgodnie z przyjętymi założeniami stworzono ramy organizacyjne systemu gospodarki odpadami dla obszaru funkcjonalnego:

Samorządy należące do Regionu Gospodarki Odpadami w ramach np. związku gmin, porozumienia lub w oparciu o umowy cywilnoprawne:

określą zasady postępowania z odpadami komunalnymi poprzez uchwalenie znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz powołanie jednostki organizacyjnej dla wykonywania tych działań,

uchwala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie selektywnej zbiórki odpadów,

pobiera opłaty od właścicieli (administratorów) nieruchomości i podmiotów gospodarczych za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z określonego terenu obszaru funkcjonalnego firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania,

prowadzi kontrolę realizacji zadań,

prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców.

- Do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych samorząd może powołać spółkę, która będzie realizować zadania samorządów w zakresie gospodarowania odpadami. Zadania te, to:

organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami, pobieranie opłat za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

gospodarka finansowa,

organizacja systemu odzysku i recyklingu odpadów,

segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu rozdzielenia ich na strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia,

unieszkodliwianie odpadów balastowych,

współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów użytecznych 
w celu zagospodarowania odpadów możliwych do wykorzystania.

3.	Za unieszkodliwienie pozostałych odpadów innych niż komunalne odpowiadają ich właściciele.Zaproponowany wstępnie podział zadań pomiędzy uczestnikami systemu gospodarki odpadami oraz prawidłowa ich realizacja, pozwoli na funkcjonowanie systemu odzysku zgodnie z zaproponowanym modelem funkcjonalnym.

### Charakterystyka Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami

Idea powołania Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami została przedstawiona w Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018 uchwalonego w czerwcu roku 2009. Wcześniejsza wersja wojewódzkiego planu która została poddano konsultacjom 
w roku 2008 przewidywała powołanie wariantowo 9, 7 lub 5 Regionów Gospodarki Odpadami. Za każdym razem Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowany był w Szczecinie jednak w każdym wypadku obejmował on większy obszar niż tylko powiat Police i miasto Szczecin. Ostateczna wersja planu po ponad roku modyfikacji została przyjęta uchwałą w czerwcu roku 2009.

Jak to pokrótce scharakteryzowano w rozdziale 4.3.1 region gospodarki odpadami obejmuje swoim zasięgiem obszar scharakteryzowany na poniższej rycinie zaczerpniętej 
z WPGO 2012.

Rys. 7-1 Obszar Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami (za WPGO 2012)

Autorzy WPGO 2012 jednoznacznie stwierdzili, że rejonizacjie mogą ulec pewnym modyfikacjom w trakcie realizacji planu wraz z tworzeniem się międzygminnych struktur gospodarowania odpadami.

### Ocena zagrożeń związanych z powołaniem Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO 2012 w regionie powinna w istotny sposób wzrosnąć wydajność instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacja tlenowej stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji.

Założenie to rodzi szereg implikacji natury organizacyjnej a także technicznej. Dla ZOiSOK w Leśnie Górnym (nazywanym ZZO Leśno Górne) przewidziano prowadzenie procesu mechaniczno-biologicznego z tlenową stabilizacją. Niestety nie wskazano w WPGO miejsca końcowego unieszkodliwienia odpadów powstających przy sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz stabilizatu powstającego i instalacji tlenowej stabilizacji odpadów ulęgających biodegradacji.

Do roku 2015 na ZOiSOK spoczywałby obowiązek spełnienia wymogów związanych z unieszkodliwieniem odpadów ulegających biodegradacji jaki powstanie w regionie.

Zwiększenie wydajności instalacji sortowania odpadów do 60 tys. Mg/a wiąże się 
z olbrzymim zagrożeniem dla zakładu związanym z zapewnieniem dowozu tak dużego strumienia odpadów do instalacji spoza gminy Police i powiatu polickiego. Spełnienie tego wymogu jest naturalnie możliwe techniczne ale wymaga reorganizacji systemu gospodarki odpadami w całym Szczecińsko-Polickim Regionie Gospodarki Odpadami. Ryzyko związane z rozbudową instalacji powinno być ponoszone przez wszystkie zainteresowane strony.

Kolejną wątpliwość budzi fakt iż planowany ZTPOK Szczecin ma być przystosowany do unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwienia około 150 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz tzw. reszty śmieciowej (frakcji po mechanicznej obróbce). Tak wiec po wybudowaniu ZTPOK Szczecin nie będzie zachodziła konieczność poddawaniu obróbce mechanicznej w ZOiSOK aż 60 tys. Mg odpadów rocznie.

Konkludując rozbudowa zakładu dotyczyłaby lat 2011 do 2015 a jego dalsze funkcjonowanie jest zgodnie z przyjętymi założeniami obarczone silnym ograniczeniem, które musi być rozwiązane już na etapie projektowania systemu.

Tak duży zakres niepewności skłania do wniosku, iż zaprezentowane w WPGO 2012 założenia muszą być realizowane przez organizację o charakterze międzygminnym, która będzie brała odpowiedzialność za wszystkie jego elementy systemu jako całości podlegającej silnym  zmianom.

### Harmonogram dalszych czynności związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami

Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami wymagają pełnej współpracy samorządów w przy realizacji zadań przedstawionych w WPGO 2012.

Jako priorytetowe należy uznać powołanie międzygminnej struktury mającej na celu wypełnienie zapisów wzmiankowanego dokumentu. Dotychczasowe rozwiązania technologiczne ZOiSOK w Leśnie Górnym skierowane były na spełnienie potrzeb związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na poziomie powiatu.

Zaproponowany harmonogram czynności związanych z powołaniem oraz funkcjonowaniem ma charakter orientacyjny. Obejmuje wyłącznie cele jakie są związane 
z podjęciem współpracy w ramach Regionu Gospodarki Odpadami aż do momentu wdrożenia przedsięwzięcia

Należy spodziewać się iż zaprezentowany harmonogram będzie podlegał ewaluacji a także rozbudowie o cele szczegółowe związane z realizacją wymogów wynikających 
w realizacji WPGO 2012.

Harmonogram prac można podzielić na trzy zasadnicze etapy:

- Etap inicjacji;

- Etap konsolidacji;

- Etap realizacji.

Etap inicjacji

W pierwszym etapie będą następować spotkania przedstawicieli samorządów w celu określenia zasad i formy współpracy. Istotnym będzie wybór lidera, który będzie odpowiadał za dalsze prace nad projektem. Istotnym jest określenie czytelnych zasad działania oraz podział odpowiedzialności miedzy poszczególnych partnerów w ramach Regionu Gospodarki Odpadami.

Etap konsolidacji

Etap konsolidacji systemu polega na przygotowaniu przedsięwzięcia do realizacji. Obejmuje wiec cały szereg prac studialnych i przedinwestycyjnych. Istotnym jest wykorzystanie, dorobku poszczególnych partnerów oraz zastosowanie ich do realizacji nowych celów związanych z funkcjonowaniem Regionu Gospodarki Odpadami. Etap ten polega również na przygotowaniu technicznym przedsięwzięcia, analizie uwarunkowań środowiskowych a wreszcie rekonstrukcji inżynierii finansowania całości prac związanych
 z dostosowaniem systemu do zakładanych wymagań.

Etap realizacji

Etap końcowy związany z powołaniem Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami będzie polegał na realizacji zamierzeń inwestycyjnych przygotowanych w dwóch poprzednich etapach działań. Poza działaniami stricte inwestycyjnymi polegającymi na modernizacji istniejących instalacji oraz budowie nowych instalacji koniecznym jest dostosowanie funkcjonującego systemu zbiórki do nowych uwarunkowań technicznych i technologicznych.

Tab. 7-1 Harmonogram prac związanych z realizacja celów Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami

| L.p. | Etap | Obszar działania | Zakres prac | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etap inicjacji |  | Spotkanie konsultacyjne samorządów w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | maj 2011 |
| 2 |  | Tworzenie założeń dla międzygminnych struktur gospodarowania odpadami | Opracowanie modelu - zasad współpracy w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | wrzesień 2011 |
| 3 |  | Tworzenie międzygminnych struktur gospodarowania odpadami | Formalizacja współpracy gmin z Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | grudzień 2011 |
| 4 |  | Rekonstrukcja międzygminnej struktury gospodarowania odpadami | Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | grudzień 2011 |
| 5 | Etap konsolidacji | Stworzenie systemu | Podjęcie współpracy w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadami | styczeń 2012 |
| 6 |  | Określenie celów dla systemu | Opracowanie Masterplanu dla Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Maj 2012 |
| 7 |  | Ewaluacja planów gospodarki odpadami | Opracowanie wytycznych do aktualizacji powiatowego oraz gminnych planów gospodarki odpadami dla Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami – ewaluacja planów gospodarki odpadami | styczeń 2012 |
| 8 |  | Wybór narzędzi dla osiągnięcia celów systemu | Wyznaczenie (powołanie) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrożenie Masterplanu | Czerwiec 2014 |
| 9 |  | Ocena wykonalności | Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji planowanych w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami – | Listopad 2012 |
| 10 |  | Analiza techniczna | Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej | 2013 |
| 11 |  | Waloryzacja przedsięwzięcia | Uzgodnienie modelu finansowego dla przedsięwzięć planowanych w ramach Regionu Gospodarki Odpadami (NFOŚ< MRR, MŚ, KE ew. Jaspis) | 2012 |
| 12 | Etap realizacji | Modernizacje istniejących instalacji | Modernizacja ZOiSOK | 2012-2018 |
| 13 |  | Budowa nowych instalacji | Budowa instalacji towarzyszących, np. sortowni | 2012-2018 |
| 14 |  |  | Budowa Zakładu termicznego przekształcania odpadów | 2015-2018 |
| 15 |  | Dostosowanie istniejących systemów gospodarki do nowych uwarunkowań technicznych | Rekonstrukcja systemu zbiórki i transportu | 2012-2018 |

## Modele funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

### Modele zarządzania gospodarką odpadami

Obecnie obowiązujące przepisy prawne pozwalają na wyodrębnienie dwóch modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy:

Model 1 polegający na aktywnej roli samorządu charakteryzuje się następującymi cechami:

  - Samorząd realizuje gospodarką odpadami komunalnymi jako podmiot zajmujący się:

  - planowaniem,

  - organizowaniem,

  - realizacją,

  - monitoringiem i kontrolą.

  - Samorząd dysponuje opłatami wniesionymi przez właścicieli nieruchomości (wytwórców odpadów), co jest efektem przejęcia od właścicieli nieruchomości ich obowiązków polegających na zawieraniu umów na odbiór odpadów. Redystrybucja środków jest kierowane na bieżącą eksploatację systemu oraz jest zabezpieczeniem potrzeb inwestycyjnych.

Model 2 polegający na pasywnej roli samorządu:

  - Samorząd realizuje gospodarką odpadami komunalnymi jako podmiot zajmujący się:

  - planowaniem,

  - organizowaniem,

  - monitoringiem i kontrolą.

- Opłaty za odbiór odpadów, na podstawie właściwych umów są przekazywane przedsiębiorcy (podmioty, jednostki organizacyjne) posiadający pozwolenie na odbiór odpadów (oraz te które na mocy ustawy tego nie potrzebują).

Model 1 zakłada przejęcie własności odpadów przez Miasto, co jest możliwe –          w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawnych – jedynie poprzez pozytywne rozstrzygnięcie referendum (Art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
W efekcie, opłaty przejmuje Miasto, które staje się równocześnie posiadaczem odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości.

Oczekiwane są zmiany ustawowe polegające na rezygnacji z konieczności przeprowadzenia referendum (wystarczyłaby uchwała wynikająca z realizacji Planu Gospodarki Opadami), które ułatwiłyby realizację wzmiankowanego modelu.

W przypadku przyjęcia modelu 1 jako rozwiązania kwestii zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi zadania Miasta obejmują:

- Pełne przejęcie odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie miasta.

- Przejęcie opłat i odpadów od właścicieli nieruchomości.

- Wybór, w drodze przetargu publicznego, przedsiębiorców do odbioru odpadów 
z miejsc ich gromadzenia do zarządzanej przez instalacji gospodarki lub innej instalacji działających na warunkach komercyjnych.

- Kontrolowanie wypełniania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy i umowy.

Model 1 daje samorządowi pełne możliwości określania warunków funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie miasta od momentu wytworzenia aż do ich zagospodarowania czy też unieszkodliwiania.

Formuła ta pozwala na właściwe realizowanie:

- celów i wytycznych przyjętych w przepisach oraz strategiach, planach i programach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami na szczeblu krajowym i regionalnym,

- Planu Gospodarki Odpadami (w tym optymalnego wykorzystania zrealizowanych inwestycji w postaci instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów),

- Regulaminu Utrzymania Czystości I Porządku w Gminie.

Wyżej wyspecyfikowane założenia mogą być realizowane również przy obecnie funkcjonującym modelu 2, w którym samorząd spełnia rolę bardziej planisty i kontrolera niż administratora gospodarki odpadami. Jednak w modelu tym możliwości samorządu są bardziej ograniczone – natomiast obowiązki pozostają bez zmian.

Ponadto wprowadzenie modelu 1 wiąże się z utrudnieniami:

- Koniecznością przeprowadzenie ważnego referendum (należy podkreślić iż obawy nie budzą ewentualny wynik referendum ale wyłącznie zagwarantowanie jego ważności – spełnienie art. 55 i 56 ustawy o referendum lokalnym - Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami) ,

- Koniecznością wprowadzenia instrumentów finansowych, w ramach opłaty, którą można skrótowo nazwać „podatkiem śmieciowym”, motywującego do realizacji stawianych celów w tym selektywnej zbiórki surowców wtórnych i innych działań inwestycyjnych                    i pozainwestycyjnych przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami,

Model 2, mimo, iż daje samorządowi wyraźnie słabszą pozycję, to w świetle dotychczasowych osiągnięć samorządu w gospodarce odpadami bazującej na tym właśnie modelu należy go traktować jako dopuszczalny, wymagający jednak dalszego doskonalenia. W tym przypadku realizacja głównych celów zarządzania wymagać będzie m.in.:

- Opracowania bardziej szczegółowego Regulaminu Utrzymania Czystości I Porządku dla miasta w zakresie dot. gospodarki odpadami komunalnymi,

- Rozbudowanego systemu monitoringu i kontroli.

Efektywność systemu gospodarki odpadami, założonego w modelu 2, jest w znacznej mierze uzależniona od funkcjonujących podmiotów gospodarczych, które uzyskują od samorządu pozwolenie na odbiór odpadów. Podmioty gospodarcze działając w oparciu o rachunek ekonomiczny wpływają korzystnie na obniżenie kosztów usługi, jednak realizowane przez nie inwestycje mają charakter partykularny (cel nadrzędny: korzyść firmy), a nie mają nadrzędnego celu w postaci dobra mieszkańca, miasta czy środowiska. Z tego też powodu istotna jest dbałość o jakość świadczonych usług.

Model 2 nie powoduje nadmiernego, bezpośredniego, obciążenia budżetu samorządu kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, przenosząc je na przedsiębiorstwa, a te z kolei na wytwórców odpadów. Może się to jednak okazać niewystarczające dla realizacji zakładanych celów. Istnieje niebezpieczeństwo, że opłaty, w całości ponoszone na rzecz przedsiębiorstw, nie zapewnią pokrycia kosztów kompleksowej gospodarki odpadami. Niewątpliwie duża część działań inwestycyjnych będzie musiała być wsparta finansowo przez samorząd miejski.

Model 2 sprawdza się najpełniej w ramach zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w zabudowie jednorodzinnej (w szczególności w ramach zbiórki selektywnej prowadzonej w komentowanym środowisku). Mieszkańcy tego typu zabudowy, ponosząc opłatę od odebranego pojemnika, minimalizują ilości wytwarzanych odpadów, kompostują odpady ulegające biodegradacji i selektywnie zbierają surowce wtórne. Jako potencjalny, niekorzystny efekt tego rozwiązania wskazuje się możliwość powstawania „dzikich wysypisk”.

Podsumowując, oba modele zarządzania, należy stwierdzić, że posiadają one zarówno silne, jak i słabe strony co przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tab. 7-2 Silne i słabe strony modeli zarządzania systemem gospodarki odpadami

| Silne/słabe strony | Model 1 aktywnej roli samorządu | Model 2 pasywnej roli samorządu |
| --- | --- | --- |
| Silne strony | Osiągnięcie niezależności finansowej - opłatami wniesionymi przez właścicieli nieruchomości Precyzyjne określania warunków na rynku usług gospodarowania odpadami (znacznie większa niż w regulaminie utrzymania porządku i czystości) Łatwiejsza realizacja obowiązkowych zadań i celów przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami Pełen nadzór nad funkcjonowaniem całego proces wytwarzania, gromadzenia, transportu i składowania odpadów Możliwość optymalizowania systemu w krótkich odcinkach czasu Uzyskanie jednolitości systemu | Brak obciążeń w zakresie realizacji gospodarki odpadami; większość z nich przerzucona na sektor prywatny Niewielkie obciążenia kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi Mniej rozbudowana administracja gospodarki odpadami Realizacja zadań zgodnie z zasadami wolnego rynku |
| Słabe strony | Samorząd jest bezpośrednio obciążone szerokim zakresem obowiązków w dziedzinie gospodarki odpadami, pojawiającymi się w ślad za przejętymi opłatami Wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne Rozbudowany aparat kontrolny w zakresie wypełniania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy i umów Konieczność przeprowadzenia ważnego referendum Konieczność stosowania dodatkowych narzędzi stymulujących pożądanie zachowania mieszkańców Konieczność budowy struktur organizacyjnych na potrzeby zarządzania systemem gospodarki odpadami | Brak opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości Stosunkowo słabsza pozycja na rynku usług Konieczność bardziej szczegółowego opracowywania wymogów w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz w zarządzeniu prezydenta strategicznych i operacyjnych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami Bardzo ograniczony wpływ na efektywność działającego systemu Wydłużony czas reakcji w celu optymalizowania systemu Brak jednolitości działającego systemu |

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy prawne, dotychczasowe doświadczenia wyrażające się skutecznym stosowaniem instrumentów w zarządzaniu gospodarką odpadami, w tym szczególnie oddziaływaniem na podmioty sektora prywatnego, oraz stanowisko samorządu, zaleca się utrzymanie i doskonalenie dotychczasowego modelu zarządzania systemem gospodarki odpadami, czyli Modelu 2. Ewentualne przejście do gospodarowania w ramach Modelu 1 powinno zostać poprzedzone oddzielnymi, szczegółowymi analizami ekonomicznymi, biorącymi pod uwagę przedstawione powyżej czynniki. Potencjalny wybór Modelu 2 powinien być wsparty zmianą uwarunkowań prawnych tak ażeby podjęcie decyzji związane było ze statutowymi kompetencjami samorządu a nie pozyskaniem dodatkowych uprawnień, np. wynikających z przeprowadzonego referendum lokalnego.

#### Podmioty systemu zarządzania gospodarki odpadami komunalnymi

Schemat 7-1 Model zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie uwzględniający poszczególne podmioty gospodarki odpadami

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych powstających na terenie miasta jest odpowiednia jednostka. Ustawa o odpadach (art. 9 pkt 3) zobowiązuje poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Aktem wykonawczym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa i podaje do publicznej wiadomości prezydent miasta, uwzględniając również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazywane.

Do zarządzania systemem gospodarki odpadami z działalności gospodarczej przez urząd miasta i gminy przewiduje się wykorzystywanie tych instrumentów, które wynikają z kompetencji określonych w przepisach prawnych dotyczących tej grupy odpadów, a w szczególności:

- instrumentów reglamentacyjnych – pozwolenia i zezwolenia udzielone w drodze decyzji administracyjnych,

- instrumentów kontrolnych – kontrola realizacji postanowień zawartych w wydanych przez siebie decyzjach administracyjnych oraz innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawne krajowe i lokalne),

- instrumentów nadzoru administracyjnego (zastępcza realizacja obowiązków za wytwórców, którzy nie zawarli stosownych umów),

- instrumentów restrykcyjnych.

### Modele finansowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police

Zgodnie z obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wszystkie koszty, związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania będą ponoszone przez użytkowników systemu gospodarki odpadami (posiadaczy odpadów – gospodarstwa domowe, instytucje handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, itp.).

Zmienność modeli finansowania związane jest raczej z wyborem odpowiedniego modelu egzekwowania obowiązków wynikających z realizacji Zapisów Planu Gospodarki Odpadami a w mniejszym dyskusji dotyczącej zakresu finansowania.

Model 1 kosztów całkowitych polegający na tym, iż koszt zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych obejmujący wszystkie grupy odpadów kwalifikowanych w katalogu odpadów jako komunalne (grupa 20) ujęty jest w jednej umowie na odbiór odpadów komunalnych. Tak, więc mieszkańcy nie są obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych czy też odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych.

W ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych podmioty gospodarcze posiadające pozwolenie na odbiór odpadów są zobowiązane do odbioru wszystkich grup odpadów komunalnych w tym:

- odpadów zmieszanych zgodnie z umową;

- wielkogabarytowych w ilości do 5 m3 rocznie na mieszkańca;

- budowlanych w ilości do 0,1 Mg rocznie na mieszkańca (odbiór na podstawie zgłoszenia);

- odpadów opakowaniowych w systemie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bez dodatkowych opłat przewiduje się więc odbiór papieru, plastiku szkła opakowaniowego. Podobnie bez dodatkowych opłat przewiduje się odbiór odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w ramach programu pilotażowego.

Wzmiankowana umowa nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Funkcjonowanie Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych do nich dostarczonych przez mieszkańców miasta finansowanie będzie w całości z budżetu miasta. Odpady pochodzące od mieszkańców miasta przyjmowane będą bez opłat, natomiast przekazywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa przyjmowane będą odpłatnie na podstawie aktualizowanego corocznie cennika. Cena przyjęcia odpadów powinna pokrywać koszt ich transportu i unieszkodliwienia.

Obowiązki podmiotów odbierających odpady komunalne w związku z odbiorem odpadów innych niż grupa 20 03 01.

Podmioty gospodarcze, które mają pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych muszą wykazać należytą staranność w przypadku odbioru odpadów małych i średnich przedsiębiorstw w celu uniknięcia sytuacji, w której odpady komunalne byłyby zmieszane z innymi grupami odpadów w szczególności z odpadami niebezpiecznymi. Z tego też względu należy je zobowiązać do poinformowania wytwórców odpadów o konieczności zawierania umów na odbiór odpadów innych niż komunalne, a w szczególności na odpady niebezpieczne. Wytwórcy ci powinni mieć zawarte stosowne umowy na odbiór odpadów innych niż komunalne – umowy takie powinni okazać podczas zawierania umowy na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku braku takiej umowy, wytwórcy powinni poinformować o stanie faktycznym. Zawarcie umowy powinny być dalej monitorowane.

W przypadku odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw odpadów zmieszanych, w których wystąpiłyby odpady inne niż komunalne, podmiot który takie odpady odbierze powinien stracić pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych, gdyż działają niezgodnie z regulaminem utrzymania porządku na terenie miasta.

Tak, więc obowiązek monitorowania jakości odpadów powinien być prowadzony przez podmioty, które ten odpad odbierają.

W przypadku odpadów budowlanych, które częstokroć są zmieszane z innymi odpadami komunalnymi, odpady takie powinny być zbierane w osobnych pojemnikach na podstawie zgłoszenia wytwórcy. Nie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności firm budowlanych, które powinny posiadać stosowne umowy.

Model 2 kosztów partykularnych

Model ten zakłada, iż koszt zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych powinien obejmować wszystkie grupy odpadów kwalifikowanych w katalogu odpadów jako komunalne (grupa 20). Jednak umowa jaka byłaby zawarta między mieszkańcem a podmiotem odbierającym obejmowałaby wyłącznie koszt odbioru odpadów zmieszanych (grupa 20 03 01).

Pozostałe odpady odbierane byłyby na osobnych zasadach. Przewiduje się, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych i budowlanych następowałby na podstawie osobnej umowy zawieranej na podstawie zgłoszeń.

Mieszkańcy powinni być obciążani dodatkowymi kosztami prowadzania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na podstawie osobnej umowy przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku zawarcia umowy na odbiór selektywnie zbieranych odpadów opłaty ponoszone za odbiór odpadów zmieszanych powinny być niższe.

Funkcjonowanie Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych podobnie jak w Modelu 1.

Oba modele nie powodują nadmiernego, bezpośredniego, obciążenia budżetu samorządu kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, przenosząc je na wytwórców.

W przypadku Modelu 1 istnieje realne niebezpieczeństwo, że opłaty, w całości ponoszone na rzecz przedsiębiorstw, nie zapewnią pokrycia kosztów kompleksowej gospodarki odpadami.

Model 2 sprawdza się najpełniej w ramach zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w zabudowie jednorodzinnej – zdecydowanie bardziej skomplikowane jest w przypadku innych obszarów zabudowy. W przypadku Modelu 2 istnieje bardzo duże zagrożenie wzmożonej emisji odpadów poza systemem odbioru. Wytwórcy nie będą zawierali stosownych umów na odbiór innych odpadów niż zmieszane odpady komunalne,    a odpady te w sposób niekontrolowany trafią do środowiska. Usuwanie szkód środowiskowych ciążyć będzie na właścicielach terenu, a w największej części na samorządzie terytorialnym.

Tak, więc jako potencjalny, niekorzystny efekt tego rozwiązania wskazuje się możliwość powstawania „dzikich wysypisk”.

Próbę porównania silnych, jak i słabych stron obu modeli finansowania przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tab. 7-3 Silne i słabe strony modeli finansowania systemem gospodarki odpadami

| Silne/słabe strony | Model 1 | Model 2 |
| --- | --- | --- |
| Silne strony | Osiągnięcie niezależności finansowej - opłatami wniesionymi przez właścicieli nieruchomości dla całości gospodarki odpadami komunalnymi Łatwiejsza realizacja obowiązkowych zadań i celów przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami Uzyskanie większej zwartości finansowania systemu Wysokie prawdopodobieństwo uzyskana szczelności dla całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Mniej rozbudowana administracja gospodarki odpadami Niższe koszty eksploatacyjne Silniejsza pozycja podmiotu posiadającego pozwolenie na odbiór odpadów na rynku usług Objęcie jedną opłatą wszystkich odpadów komunalnych spowoduje bardziej sprawne wypełnianie obowiązków Uproszczenie procedur | Realizacja zadań zgodnie z zasadami wolnego rynku Możliwość optymalizowania elementów systemu w krótkich odcinkach czasu |
| Słabe strony | Obciążone szerokim zakresem obowiązków podmiotów posiadające zezwolenie na odbiór jest bezpośrednio w dziedzinie gospodarki odpadami, pojawiającymi się w ślad za przejętymi opłatami Konieczność stosowania dodatkowych narzędzi stymulujących pożądanie zachowania mieszkańców | Brak jednolitości finansowania systemu Wyższe koszty eksploatacyjne Brak możliwości uzyskania „szczelności systemu” Konieczność zawierania wielu umów Bardziej rozbudowany aparat kontrolny w zakresie wypełniania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków związanych z przekazaniem odpadów Stosunkowo słabsza pozycja na rynku usług Konieczność bardziej szczegółowego opracowywania wymogów w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz w zarządzeniu prezydenta strategicznych i operacyjnych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami Bardzo ograniczony wpływ na efektywność działającego systemu Brak jednolitości działającego systemu Bardziej rozbudowana administracja gospodarki odpadami Konieczność stosowania dodatkowych narzędzi stymulujących pożądanie zachowania mieszkańców |

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy prawne, dotychczasowe doświadczenia wyrażające się skutecznym stosowaniem instrumentów w zarządzaniu gospodarką odpadami, w tym szczególnie oddziaływaniem na podmioty sektora prywatnego, oraz stanowisko samorządu, zaleca się wdrożenie Modelu 1.

## Modele systemu gromadzenia transportu                                i unieszkodliwiania na terenie Gminy Police

Podstawowym zadaniem poprzedzającym racjonalne zagospodarowywanie odpadów komunalnych jest rozdział odpadów na strumienie:

- odpady komunalne zmieszane, które stanowią źródło surowców wtórnych;

- odpady surowcowe zbierane selektywnie;

- odpady ulegające biodegradacji;

- odpady niebezpieczne;

- odpady budowlane;

- odpady wielkogabarytowe.

Każdy strumień odpadów wymaga odrębnego traktowania i stosowania odrębnych technik oraz technologii przetwarzania i unieszkodliwiania. Podstawę indywidualizacji postępowania stanowi system zbiórki odpadów, gwarantujący odrębność ich dopływu do miejsca przetworzenia lub unieszkodliwienia.

W przypadku pozostałych grup odpadów określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w pozwoleniu zintegrowanym, pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

System gromadzenia

System gromadzenia składa się z dwóch obszarów organizacyjnych (pierwszy związany jest z działalnością samorządów w zakresie ustawowych kompetencji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, drugi związany jest z działalnością prowadzoną przez podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne.

Na pierwszym poziomie organizacyjnym będącym w bezpośredniej gestii samorządu lokalnego pozostaje zagadnienie stworzenia systemu gromadzenia odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Odzysk i recykling opakowań i surowców wtórnych

Odzysk i recykling opakowań i surowców wtórnych ma na celu wyłączenie ich ze strumienia odpadów, które trafiają na składowisko.

Stosowane będą dwie metody wydzielenie odpadu:

- pozyskanie w stacji segregacji; głównymi minusami tej metody są: niski stopień odzysku surowca wtórnego a dodatkowo nacechowanego niskim stopniem czystości.

- pozyskiwanie surowców z selektywnej zbiórki – w miejscu ich powstania; metoda ta jest polecana przez autorów niniejszego opracowania i winna być stosowana jako podstawowa metoda pozyskiwania odpadów opakowaniowych i surowcowych.

Wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji

Bioodpady są doskonałym materiałem do produkcji kompostu – naturalnego nawozu.

Najpopularniejszą metodą przerobu bioodpadów jest kompostowanie (rozkład tlenowy) oraz fermentacja (rozkład beztlenowy). Podobnie jak w przypadku surowców wtórnych, materiał do tego procesu może być pozyskiwany z selektywnej zbiórki lub               z odpadów zmieszanych. Materiał pozyskany pierwszą metodą jest znacznie lepszym materiałem wyjściowym a uzyskany z niego kompost - produkt finalny - pozbawiony jest zanieczyszczeń pogarszających jego jakość.

Praktycznie obie metody powinny być połączone i obok komór fermentacyjnych powinny funkcjonować niewielkie kompostownie na wybrany odpad ulegający biodegradacji.

Przez autorów opracowania polecane jest kompostowanie odpadów przez ich wytwórców posiadających odpowiednie zaplecze w przydomowych kompostowniach.

Koniecznym będzie skierowanie dużej części odpadów ulegających biodegradacji do instalacji w Leśnie Górnym.

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i balastu

Zmieszane odpady komunalne muszą być poddane procesom odzysku tak ażeby do unieszkodliwiania w metodzie D5 (składowanie) kierowane były wyłącznie odpady nieprzetwarzalne najlepiej grupy 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11).

Po wybudowaniu instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów (ZTPOK Szczecin) frakcja nadsitowa a także odpady zmieszane będą w całości trafiały do ww. instalacji (po roku 2015).

Biorąc pod uwagę całość inwestycji przewiduje się budowę. montaż i zainstalowanie między innymi następujących obiektów:

- dwóch linii termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności 10 Mg/godz. każda:

- system odzysku energii i wytwarzania energii z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów;

Dla obszaru funkcjonalnego w każdym z analizowanych wariantów zakłada się model gospodarki odpadami zgodny z zapisami ustaw oparty na selektywnej zbiórce odpadów, 
w tym odpadów ulegających biodegradacji, której obowiązek w zakresie odpadów komunalnych wynika z zapisów art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 10 ustawy „o odpadach”.

W ramach systemu zbiórki odpadów zorganizowane powinny być niezależne podsystemy, mające na celu zebranie i zagospodarowanie poszczególnych frakcji opakowań, surowców wtórnych i innych frakcji nadających się do wykorzystania oraz frakcji przeznaczonych do unieszkodliwienia, w tym w szczególności:

- podsystem selektywnej zbiórki opakowań i surowców użytkowych przeznaczonych do recyklingu,

- podsystem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

- podsystem zbiórki odpadów zmieszanych, przeznaczonych do przetworzenia 
i unieszkodliwienia na składowisku odpadów,

- podsystem zbiórki odpadów niebezpiecznych do odzysku i unieszkodliwienia specjalistycznego,

- podsystem zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych nietypowych 
do przeróbki,

- podsystem zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne (preferowany) 
do odzysku i unieszkodliwienia.

### Założenia systemu gromadzenia odpadów

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców          w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej zapewnienie odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych należy do obowiązków przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w tych opakowaniach. Obowiązek ten, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, może być realizowany przed przedsiębiorcę:

- samodzielnie albo

- za pośrednictwem organizacji odzysku.

Wykonanie odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorca lub organizacja odzysku może zlecić osobom trzecim (art.4 ust. 3 ustawy). Koszty recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych ponoszone są przez ich producentów.

Zakłada się zatem, że system realizować będzie głównie zadania związane ze zbiórką i odzyskiem odpadów komunalnych, które to zadania należą do jego obowiązków. Ten rodzaj działalności gminy winien być przez nie organizowany i nadzorowany. 
W porozumieniu z organizacjami odzysku samorząd może przejąć również zadania związane z recyklingiem lub odzyskiem odpadów opakowaniowych, jednak koszty realizacji tych zadań ponosić będzie producent lub organizacja odzysku. Organizacje odzysku ponoszą również częściowe koszty edukacji społeczeństwa.

Inne rodzaje odpadów powinny być gromadzone przez wytwórcę w miejscu ich powstania w celu przygotowania do transportu i poddania ich procesom unieszkodliwiania.

Uwzględniając powyższe założenia dla systemu gospodarki odpadami dla gminy Police (poza systemem odzysku surowców i opakowań), należy stworzyć odpowiednie podsystemy zbiórki odpadów, dających możliwość wyłączenia strumieni odpadów kierowanych do odzysku.

#### Odpady komunalne zmieszane

W zależności od rodzaju zabudowy odpady komunalne zmieszane będą zbierane w następujący sposób:

- w systemie „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej w oparciu o pojemniki 110- lub 120-litrowe,

- w systemie „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki 1 100-litrowe; w celu stworzenia odpowiedniej sieci miejsc gromadzenia odpadów,

- pojemniki 110- lub 120- litrowe stanowić będą indywidualne wyposażenie każdej posesji jednorodzinnej na terenie gminy,

- z uwagi na zróżnicowanie wielkości rodzin istnieje możliwość zróżnicowania wielkości stosowanych pojemników stosując wskaźnik 60 litrów/mieszkańca,

- w zabudowie zwartej wielorodzinnej pojemnik 1 100-litrowy będzie przeznaczony do obsługi ok. 50 mieszkańców,

- stworzona sieć miejsc gromadzenia odpadów winna zapewnić odpowiednią częstotliwość opróżniania pojemników; zaleca się, aby pojemniki na zmieszane odpady komunalne opróżniane były nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie w okresach zimowych oraz raz na tydzień 
w okresach letnich.

Zebrane odpady komunalne niesegregowane muszą trafić do zagospodarowania do ZOiSOK w Leśnie Górnym.

#### Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych

Zbiórkę odpadów opakowaniowych proponuje się prowadzić metodą „u źródła” – odbioru bezpośredniego.

Selektywna zbiórka odpadów “u źródła” stanowi pierwszy element każdego systemu gospodarki odpadami, niezależnie od przyjętej technologii zakładu unieszkodliwiania odpadów i uwarunkowań lokalnych systemu.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych, 
a głównie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Zakłada się iż zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami selektywną zbiórką objęte będą następujące surowce wtórne:

- makulatura,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe.

W praktyce wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzedzone powinno być przygotowaniem stosownego “Lokalnego regulaminu gospodarki odpadami” opartego na „Programie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Police” i cyklu spotkań z lokalnymi mieszkańcami, wyjaśniającym zasady i mechanizmy jego funkcjonowania. Podobne czynności powinny być podjęte w przypadku podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych.

System odbioru bezpośredniego oraz donoszenia

Zakłada się zorganizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych zróżnicowanego dla różnych typów zamieszkania. System ten zakłada zbieranie odpadów opakowaniowych oraz tektury i makulatury.

Zakłada się, że:

- w rejonach zabudowy wielorodzinnej prowadzenie zbierania odbywać się będzie metodą „segregacji u źródła” z podziałem odpadów na poszczególne rodzaje; do gromadzenia odpadów stosowane będą pojemniki 1100 litrowe na surowce wtórne; pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów ustawione będą w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na zmieszane odpady komunalne tworząc punkty gromadzenia odpadów;

- w zabudowie jednorodzinnej do zbierania wyselekcjonowanych odpadów będą mogły służyć worki foliowe dostępne dla poszczególnych posesji;

- w najbardziej uczęszczanych punktach gminy (targowiska, centra handlowe, obiekty sportowe, szkoły) funkcjonować winien uzupełniający system zbierania odpadów oparty na pojemnikach specjalnych wielkopojemnościowych.

Celem funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych na terenie gminy Police będzie poddanie procesowi odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i surowcowych w minimalnych ilościach określonych w tabelach - Tab. 6-14, Tab. 6-15, Tab. 6-16.

W celu stworzenia odpowiedniej sieci miejsc gromadzenia odpadów należy:

- w rejonach zabudowy jednorodzinnej odpady opakowaniowe i surowcowe gromadzone będą w kolorowych workach foliowych o pojemności 100 dm3 lub pojemnikach 110 dm3. Zbiórką objęte zostanie szkło i tworzywa sztuczne; w zabudowie jednorodzinnej wyposażonej w ogrzewanie gazowe lub olejowe zbiórką może być również objęta makulatura;

- uwzględniając częstotliwość odbioru gromadzonych odpadów (dwa razy     w miesiącu) zakłada się dostarczenie każdemu gospodarstwu domowemu 24 worków na szkło, 24 worków na tworzywa sztuczne i 24 worków 
na makulaturę;

- w zabudowie zwartej wielorodzinnej pojemnik specjalistyczny 1100-litrowy na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne powinien być przeznaczony do obsługi w pierwszym etapie na ok. 500 mieszkańców natomiast w drugim etapie na ok. 150 mieszkańców.

Stworzony zostanie również system uzupełniający:

- metodą „donoszenia” - w oparciu o pojemniki o pojemności 1,5 m3 rozstawionych w najbardziej uczęszczanych punktach gminy; zakłada się zbieranie szkła, makulatury i tworzyw sztucznych;

- metodą „donoszenia” - w placówkach oświatowych na terenie gminy w oparciu o zestawy pojemników 240 litrowych; zakłada się zbieranie makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i baterii.

Poza wyznaczonymi ilościami pojemników i worków w poszczególnych rodzajach zabudowy zaleca się rozstawienie na terenie miasta pojemników na makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne jako systemu uzupełniającego. Byłyby one rozstawione w najbardziej uczęszczanych punktach. Funkcję uzupełniającego systemu zbierania odpadów winien przejąć dotychczasowy system zbierania odpadów surowcowych.

Obsługa systemu prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach.

System uzupełniający powinien objąć także wszystkie szkoły na terenie miasta. Jego głównym zadaniem będzie wyrabianie nawyków segregacji u dzieci i młodzieży. Stanowić one będą uzupełnienie treści prowadzonej w szkołach edukacji ekologicznej. Na każdą z działających szkół na terenie miasta przypadać będzie jeden zestaw pojemników (na szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe).

Wykorzystywane aktualnie pojemniki do selektywnego zbierania odpadów użytkowych (igloo, kubik, dzwon) wykorzystane mogą być do budowy systemu uzupełniającego.

Omówiony powyżej system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych stanowi pierwszy etap budowy docelowego systemu zbierania odpadów. Systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych winny być również objęte małe i średnie podmioty gospodarcze (szczególnie handlowe i usługowe). Każdy podmiot wyposażony winien być w pojemniki odpowiedniej do potrzeb pojemności do gromadzenia poszczególnych rodzajów opakowań. Podstawą funkcjonowania systemu winna być umowa zawarta pomiędzy firmą komunalną a wytwórcą odpadów określająca zasady gromadzenia i odbioru odpadów.

Przewiduje się zakup i rozstawienie zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych pochodzących z odpadów komunalnych, na terenie gminy. Koniecznym będzie uzupełnienie zniszczonych pojemników oraz zagęszczenie systemu zbiórki w celu osiągnięcia wskaźnika

Łącznie na terenie miasta w kolejnych latach do roku 2018 zostaną zainstalowane 216 zestawy pojemników - Tab. 7-4.

Tab. 7-4 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów surowcowych (opakowań, papieru                 i makulatury, tworzyw sztucznych i szkła) na terenie gminy Police

| PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI |
| --- |
| Pojemniki | ISTNIEJĄCE | PLANOWANE DODATKOWO |
|  | 2007 | 2008 | ETAP I - do 2014r. | ETAP II - do 2018r. |
| 1,5 i 2,5 m3 | 498 | 584 | 148 | 355 |

Istotnym elementem proponowanego systemu zbiórki odpadów jest przyjęcie zasady, że odpady gromadzone w gospodarstwach domowych nie mogą być uciążliwe dla gromadzących. Przetrzymywanie zebranych odpadów w mieszkaniu lub na terenie posesji przez dłuższy okres czasu może spowodować, że mieszkańcy pozbywają się ich przez składowanie w miejscach niedozwolonych, a więc na dzikich wysypiskach odpadów. Normy higieniczno-sanitarne oraz wskazane powyżej powody, stawiają wymóg zwiększania częstotliwości odbioru odpadów.

#### Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji

##### Odpady ulegające biodegradacji

Celem funkcjonowania systemu jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych, już na etapie wytwórcy maksymalnej ilości odpadów ulegających biodegradacji w celu poddania jej procesowi recyklingu organicznego w sposób zapewniający osiągnięcie najlepszych efektów ekologicznych i ekonomicznych.

Z dokonanych szacunków ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wynika, że na terenie gminy Police powstaje około 6,5 tys Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z czego przewiduje się iż do 15% (tj. ok. 975 Mg) może być zagospodarowanych przez wytwórców. Pozostałe odpady powinny być unieszkodliwione 
w zorganizowany sposób.

W związku z tym:

- zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej prowadzone będzie metodą donoszenia; odpady będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach 
o pojemności 120/140 lub 240 dm3, ustawionych w pobliżu pojemników 
na inne rodzaje odpadów; zebrane odpady organiczne będą trafiały do instalacji recyklingu organicznego działającej w ramach Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów; jeden pojemnik przeznaczony winien być do obsługi 100 mieszkańców;

- zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej prowadzone będzie metodą donoszenia; system zbierania wiązać się będzie z organizacją punktów gromadzenia tej grupy odpadów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach (np. na ulicach) wyposażonych w pojemniki specjalistyczne 
o pojemności 120/140 dm3; jeden pojemnik przeznaczony winien być do obsługi ok. 40 mieszkańców;

- w rejonach zabudowy jednorodzinnej odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zbierane metodą odbioru bezpośredniego; budowa takiego systemu zbierania wymagać będzie wyposażenia każdej nieruchomości w indywidualny pojemnik typu biotainer opróżniany nie rzadziej niż co 14 dni;

- odpady zielone z pielęgnacji i utrzymania zieleni (trawa, gałęzie) będą dostarczane bezpośrednio do instalacji recyklingu organicznego przy Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Dla gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji zaleca się używanie specjalnych pojemników na bioodpady – tzw. biotainerów o pojemności 240 i 140 dm3 albo    o pojemności 80 dm3.

Cechą wyróżniającą pojemnik typu biotainer jest jego konstrukcja, stwarzająca odpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesów kompostowania, wśród których wyróżnić należy:

- bardzo dobre przygotowanie materiału do dalszego kompostowania (upraszcza to dalsze procesy rozkładu);

- redukcję masy spowodowaną głównie odparowaniem części wody zawartej w biomasie (zmniejsza się dzięki temu koszty i uciążliwość transportu);

- zmniejszenie ilości i poprawa jakości wód odciekowych.

Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być rzadsza niż raz na 14 dni niezależnie od stopnia zapełnienia.

Do obsługi biotainerów konieczne będzie stosowanie specjalistycznego sprzętu transportowego z zagęszczaniem bębnowym (umożliwia wstępne rozdrobnienie i wymieszanie zebranych odpadów) lub z zagęszczaniem liniowym wyposażonego w urządzenie do mycia pojemników.

Pozyskiwanie odpadów ulegających biodegradacji z terenu miasta wprowadzone winno być bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji recyklingu organicznego (zgromadzenie materiału do rozpoczęcia produkcji kompostu).

System selektywnego odbioru odpadów ulegających biodegradacji będzie mieć charakter otwarty umożliwiający pozbywanie się tego rodzaju odpadów z innych źródeł. Mogą to być odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze (np. z utrzymania zieleni na terenie przedsiębiorstwa, odpady organiczne z produkcji) czy też przez rolników (np. siano, słoma o niskich wartościach czy nadmiar obornika). Zasadą rozszerzenia systemu odbioru tej grupy odpadów jest ich selektywne gromadzenie.

Tab. 7-5 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Police

| PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI |
| --- |
| Pojemniki | ISTNIEJĄCE | PLANOWANE |
|  | 2007 | 2008 | ETAP I - do 2014r. | ETAP II - do 2018r. |
| 120 l | 348 | 367 | 924 | 1 848 |
| 240 l | 143 | 167 | 337 | 821 |

#### Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne gromadzone będą w wyznaczonych Punktach Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Ponadto nie wyklucza się wariantu, że w określonych dniach dokonywana będzie zbiórka odpadów z gospodarstw domowych przy pomocy przystosowanego do tego celu środka transportu. Odpady te segregowane będą 
na określone rodzaje, pod kątem możliwości ich wykorzystania lub unieszkodliwienia. 
Po czasowym magazynowaniu poszczególne partie odpadów kierowane będą do wyspecjalizowanych podmiotów. Ze względu na niewielką ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez podmioty gospodarcze należy rozważyć możliwości ujęcia ich 
w niniejszym systemie. Zgodnie z założeniami system zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych będzie nadzorowany i koordynowany przez miasto. Niebezpieczne odpady komunalne na terenie miasta mogą pochodzić z następujących źródeł:

z gospodarstw domowych: farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich; rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich; odczynniki chemiczne               i fotograficzne i opakowania po nich; przeterminowane lekarstwa; pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich; baterie jednorazowe, w tym alkaliczne; akumulatory samochodowe, zużyte smary i oleje przepracowane; lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry; aerozole; przeterminowane bądź wycofane środki ochrony roślin oraz opakowania po nich; padłe zwierzęta domowe; zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażarki, odbiorniki RTV); odpady z placówek służby zdrowia   i weterynaryjnych.

Odpady niebezpieczne, problemowe  i opakowaniowe w strumieniu odpadów komunalnych.

W przypadku wystąpieniu w strumieniu odpadów komunalnych  odpadów niebezpiecznych lub problemowych np.: olejów odpadowych, odpadów zawierających PCB, odpadów medycznych i weterynaryjnych, części pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów zawierających azbest, przeterminowanych pestycydów, odpadów materiałów wybuchowych, zużytych  opon oraz odpadów opakowaniowych będą one wydzielone na linii segregacyjnej odpadów w Zakładzie Odzysku  i Składowania Odpadów Komunalnych  w Leśnie Górnym. Po ich wydzieleniu zostaną one magazynowane na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym           a następnie przekazane przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów dla poszczególnych kodów odpadów. System taki już funkcjonuje na terenie  Zakładu Odzysku  i Składowania Odpadów Komunalnych  w Leśnie Górnym. Dodatkowo w przypadku odpadów materiałów wybuchowych zostanie natychmiast powiadomiona specjalistyczna jednostka wojskowa. Obecnie mieszkańcy Polic, którzy wytworzą odpady niebezpieczne (osoby fizyczne) mogą je przekazać do 2 gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Gmina Police w roku 2009 wykonała projekt Programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Police na lata 2009-2032. W ramach tego dokumentu przeprowadzono inwentaryzacje miejsc występowania materiałów zawierających azbest. Łącznie oszacowano, iż na terenie gminy Police występuje 966,42 tony materiałów zawierających azbest.

Założenia funkcjonalne Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych

- przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) powstających tylko w gospodarstwach domowych;

- przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) tylko od mieszkańców miasta (po przedstawieniu dowodu zamieszkania), w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych;

- przyjmowanie odpadów problemowych będzie bezpłatne;

- wyposażenie Punktu stanowić będą odpowiednie pojemniki i boksy na poszczególne rodzaje odpadów;

- godziny otwarcia Punktu będą szczegółowo określone, a informacja 
o sposobie i zakresie przyjmowanych odpadów przekazana zostanie wszystkich mieszkańcom miasta;

- w Punkcie będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych odpadów.

Prowadzenie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych wymaga uzyskania zezwolenia starosty.

Z uwagi na konieczność zapewnienia stałego dozoru punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz wymogów bezpieczeństwa lokalizacja punktów wymagać będzie udziału władz samorządowych.

Uwzględniając potrzeby i możliwości miasta w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych system zbierania tej grupy odpadów oparty będzie przede wszystkim na przeprowadzaniu zbiórek okresowych raz na kwartał. O czasie i miejscu prowadzenia zbiórki oraz możliwych do oddania odpadów mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem w specjalnych ulotkach.

Zadania odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, jak i okresowej zbiórki powierzone zostaną specjalistycznej firmie. Musi ona posiadać niezbędne zezwolenia oraz sprzęt do bezpiecznego załadunku i przewozu poszczególnych rodzajów odpadów. Podmiot ten powinien jednocześnie posiadać ważne porozumienia ze specjalistycznymi firmami prowadzącymi przerób i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Samorząd zachowa pełną i stałą kontrolę nad funkcjonowaniem systemu.

Do odpadów niebezpiecznych powstających na terenie gminy Police zaliczyć należy również odpady azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzące przede wszystkim 
z wymiany pokryć dachowych (eternit). Zezwolenie na prowadzenie prac związanych 
z wyminą pokryć dachowych posiadają podmioty gospodarcze, do zadań których należy również unieszkodliwianie tej grupy odpadów. Nie zakłada się zatem tworzenia odrębnego systemu zbierania odpadów tej kategorii od mieszkańców.

Zakłada się wstępnie, że na terenie miasta winno być zorganizowanych przynajmniej 3 PZON a docelowo 4 PZON (docelowo jeden przypadający na 10 000 mieszkańców).

Przewiduje się zakup i rozstawienie pojemników (w ramach Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych) do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie miasta w ilościach scharakteryzowanych w Tab. 7-6.

Tab. 7-6 Istniejące i planowane punkty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Police

| PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI |
| --- |
| Obszar | ISTNIEJĄCE | PLANOWANE |
|  | 2007 | 2008 | ETAP I - do 2012r. | ETAP II - do 2016r. |
| gmina | 2 | 2 | 3 | 4 |

Punkty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych mogą mieć charakter wydzielonego, ogrodzonego terenu, odpowiednio zabezpieczonego i wyposażonego w zestaw niezbędnych pojemników.

Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne kierowane będą do centralnego punktu czasowego magazynowania gdzie następować będzie ich przygotowanie do transportu do odpowiednich zakładów i przedsiębiorstw zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Rys. 7-2. System gromadzenia odpadów problemowych w oparciu o Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

Jak pokazuje to rysunek zamieszczony powyżej PZON i system gromadzenia odpadów niebezpiecznych może być wspomagany równoległym systemem zbierania wybranych odpadów przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy.

W szczególności można w ten sposób zbierać na przykład:

- zużyte baterie jednorazowe:

- w miejscach ich sprzedaży, tj. sklepach elektrycznych i elektrotechnicznych,

- oraz szkołach, gdzie są najczęściej używane

- w urzędach jako miejscach publicznych.

Do prowadzenia zbiórki można zastosować specjalne pojemniki z odpowiednimi otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów. Oferowane są różne rodzaje pojemników, jednak należy brać pod uwagę 
ich podstawowe cechy: mały otwór wrzutowy lub kilka otworów dostosowanych 
do wielkości baterii, zamknięcie pojemnika uniemożliwiające dostęp osób trzecich, niewielkie gabaryty (dobrym rozwiązaniem jest pojemnik stanowiący obudowę 
dla wymiennego worka na baterie o pojemności maks. 30 litrów).

Rys. 7-3 Przykładowy pojemnik przeznaczony do zbierania baterii .

- akumulatory: zbiórka w oparciu o punkty sprzedaży i serwisu motoryzacyjnego (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki akumulatorów 
i wykwalifikowanego personelu),

- zużyte oleje: zbiórka w oparciu o stacje benzynowe i punkty serwisu motoryzacyjnego (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki olejów),

- przeterminowane leki: zbiórka w oparciu o apteki, lecznice, gabinety zabiegowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki leków),

- świetlówki: zbiórka w oparciu o większe punkty sprzedaży artykułów elektrotechnicznych (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki świetlówek).

Uzupełnieniem funkcjonowania Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych winna być okresowa zbiórka tego rodzaju odpadów. Proponuje się, aby kilka razy w roku w ściśle określonym dniu i godzinach dokonywać zbiórki odpadów problemowych. Wytypowany sprzęt transportowy wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery będzie dokonywał objazdu trasy przyjmując od mieszkańców wszystkie odpady problemowe. Obowiązują tu zasady postępowania z odpadami jak w Punktach Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Odebrane w ten sposób odpady składowane są w Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, na terenie wyspecjalizowanego podmiotu odpowiedzialnego za obsługę systemu, gdzie są segregowane i przygotowywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

#### Odpady wielkogabarytowe i nietypowe

Odpady wielkogabarytowe i nietypowe odbierane będą w ramach okresowej zbiórki.

Przedsiębiorca posiadający zgodę na odbieranie odpadów komunalnych, podobnie jak w przypadku innych odpadów jest zobowiązany odbierać odpady wielkogabarytowe selektywnie zbierane wytworzone na terenie gospodarstw domowych. W przypadku dużych zarządców nieruchomości odpady wielkogabarytowe są ustawiane przez mieszkańców przy pojemnikach do odpadów komunalnych.

Gmina może stworzyć punkty zbierania odpadów wielkogabarytowych.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia i odbioru odpadów na terenie miasta należy:

włączyć samorząd w systemem gospodarki odpadami poprzez przejęcie zadań związanych z usuwaniem i odzyskiem odpadów; może to czynić bezpośrednio lub przez powołaną przez siebie jednostkę,

określić jednolite warunki i zasady pracy firm wywozowych na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i udzielić pozwoleń tylko firmom, które je przyjmą,

pozostawić system odbioru odpadów w gestii firm wywozowych posiadających odpowiedni sprzęt, zwiększając kontrolę nad realizacją tych zadań.

#### Odpady budowlane

Dla stworzenia możliwości poddania odpadów budowlanych procesom recyklingu konieczne jest zapewnienie selektywnego ich gromadzenia i odbioru. Niezależnie od źródła pochodzenia tej grupy odpadów winny być one gromadzone w odrębne, przeznaczone 
do tego celu pojemniki (np. otwarte kontenery o pojemności od 1,5 do 7 m3).

Prowadzące prace remontowe firmy budowlane odpowiedzialne są za zagospodarowanie odpadów, stąd do zadań Zakładu Zagospodarowania Odpadów należeć będzie ewentualny odbiór odpadów budowlanych dostarczanych przez te firmy.

Wykonywanie drobnych remontów przez mieszkańców w ramach własnych wiąże się niejednokrotnie z pozbywaniem się odpadów w sposób niekontrolowany (nielegalne wysypiska, gromadzenie z innymi odpadami komunalnymi). Stworzony winien być zatem odrębny system zbierania odpadów budowlanych z gospodarstw domowych polegający na:

- gromadzeniu odpadów budowlanych przez mieszkańców w pojemnikach małopojemnościowych dostarczanych przez firmę komunalną 
na zgłoszenie;

- odbiorze zgromadzonych odpadów przez firmę wywozową i ich transporcie do punktu przetwarzania odpadów budowlanych w ramach Regionu Gospodarki Odpadami.

Z uwagi na nierównomierność powstawania tej grupy odpadów brak jest możliwości oszacowania potrzeb w zakresie wyposażenia systemu w pojemniki i ich odbiór. Zakłada się zatem, że każda firma wywozowa posiadać będzie rezerwę pojemników dostarczanych mieszkańcom po zgłoszeniu takiej potrzeby.

### Warianty funkcjonowania Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w latach 2010 i 2014 z perspektywą do roku 2018 w ramach Szczecińsko-Policki Regionu Gospodarki Odpadami

#### Wariant 1

Wariant organizacyjny i technologiczny polegający na następujących operacjach technologicznych:

Gromadzenie odpadu surowcowego: selektywne;

Doczyszczanie odpadu surowcowego: Sortownia lokalna (np. ZOiSOK);

Gromadzenie odpadu bio: selektywne;

Wydzielenie odpadu bio: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Kompostownie: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK ;

Unieszkodliwiane komunalnego odpadu zmieszanego: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Unieszkodliwiane odpadów innych niż niebezpieczny oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych i przekazanie podmiotom zewnętrznym.

Rys. 7-4. Schemat przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami gminy Police - Wariant 1

Przyjęte założenia technologiczne uwzględniają następujące zadania dla regionalnego systemu gospodarki odpadami:

realizacja selektywnej zbiórki odpadów w miarę jej rozwoju (z wysegregowaniem zarówno surowców, odpadów ulegających biodegradacji jak i odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych zmieszanych);

doczyszczanie odpadów surowcowych w instalacjach lokalnych i przygotowania 
do sprzedaży;

wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych części organicznej i ich unieszkodliwianie poprzez kompostowanie;

przygotowanie kompostu do gospodarczego wykorzystania;

wysegregowanie z masy odpadów zmieszanych surowców wtórnych;

przygotowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do sprzedaży;

przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych ;

przetwarzanie odpadów budowlanych do postaci surowca budowlanego;

przetwarzanie opon do postaci granulatu/płatków;

czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych;

kierowanie na składowisko odpadów nieaktywnych, tzw. „balastowych”;

minimalizacja ilości odpadów trafiających na składowiska;

ograniczenie uciążliwości składowania odpadów dla środowiska poprzez składowanie odpadów; z których wydzielono odpady biologiczne jako źródło najpoważniejszych emisji;

konieczność uwzględnienia wymogów i warunków lokalnych;

możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu;

optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wariant 1 Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami oparty będzie 
na następujących zespołach funkcjonalnych:

System selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych;

Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów składający się z sekcji:

Przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych;

Przyjęcia wydzielonej frakcji odpadów ulegających biodegradacji;

Przyjęcia odpadów parkowych/ zielonych;

Przyjęcia odpadów surowcowych;

Przyjęcia odpadu budowlanego pochodzenia komunalnego;

Sortowania odpadów zmieszanych (sortowanie mechaniczne i ręczne);

Doczyszczania surowców wtórnych;

Przetwarzania surowców wtórnych;

Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych;

Przygotowania masy organicznej do unieszkodliwiania;

Kompostowania pryzmowego;

Waloryzacji kompostu;

Magazynowania gotowego kompostu

Przerobu odpadów wielkogabarytowych;

Przerobu odpadów budowlanych;

Czasowego składowania odpadów niebezpiecznych;

Kwatery składowania balastu.

Lokalna sortownia odpadów surowcowych zakładu unieszkodliwiania odpadów składająca się z sekcji:

Przyjęcia odpadów surowcowych;

Sortowania odpadów surowcowych (sortownie ręczne);

Uzdatniania surowców wtórnych (wydzielenie zanieczyszczeń);

Prasowania surowców wtórnych;

Rozdrabniania surowców wtórnych;

Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych.

Lokalne składowisko odpadów balastowych;

#### Wariant 2

Wariant organizacyjny i technologiczny polegający na następujących operacjach technologicznych:

Gromadzenie odpadu surowcowego: selektywne;

Doczyszczanie odpadu surowcowego: Sortownia lokalna, np. ZOiSOK;

Gromadzenie odpadu bio: selektywne;

Wydzielenie odpadu bio: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Rys. 7-5 Schemat przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Police - Wariant 2

Kompostowanie: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Metanizacja: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Unieszkodliwiane komunalnego odpadu zmieszanego: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Unieszkodliwiane odpadu innego niż niebezpieczny i niebezpiecznego: przez wydzielenie 
i przekazanie podmiotom zewnętrznym.

Przyjęte założenia technologiczne uwzględniają następujące zadania 
dla regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

realizacja selektywnej zbiórki jak wariant 1;

doczyszczanie odpadów surowcowych w instalacjach lokalnych i przygotowania 
do sprzedaży;

wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji organicznej i przygotowanie jej do unieszkodliwienia;

unieszkodliwianie frakcji organicznej poprzez zastosowanie procesu fermentacji oraz kompostowania;

energetyczne wykorzystanie wytworzonego w procesie fermentacji gazu;

przygotowanie do gospodarczego wykorzystania stałego produktu procesu metanizacji 
i kompostowania;

wysegregowanie ze strumienia odpadów zmieszanych surowców wtórnych;

przygotowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do sprzedaży;

przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych ;

czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych;

kierowanie na składowisko odpadów nieaktywnych, tzw. „balastowych”;

minimalizacja ilości odpadów trafiających na składowisko odpadów komunalnych;

ograniczenie uciążliwości składowania odpadów dla środowiska poprzez składowanie odpadów z których wydzielono odpady biologiczne jako źródło najpoważniejszych emisji;

możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu;

optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych;

Wariant 2 Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami oparty będzie na następujących zespołach funkcjonalnych:

System selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych identyczny jak 
w wariancie 1;

Regionalny zakład Unieszkodliwiania odpadów składający się z sekcji:

Przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych;

Przyjęcia wydzielonej frakcji odpadów ulegających biodegradacji;

Przyjęcia odpadów parkowych/ zielonych;

Przyjęcia odpadów surowcowych;

Przyjęcia odpadu budowlanego;

Sortowania odpadów zmieszanych (sortowanie mechaniczne i ręczne);

Doczyszczania surowców wtórnych;

Przetwarzania surowców wtórnych;

Przyjęcia masy organicznej i odpadów zielonych;

Przygotowania masy organicznej do unieszkodliwienia;

Kompostowania pryzmowego wydzielonej frakcji odpadu biologicznego;

Unieszkodliwiania wydzielonej frakcji biologicznej w komorach fermentacyjnych;

Energetycznego wykorzystania wytworzonego gazu;

Waloryzacji stałych produktów procesu fermentacji i kompostowania;

Magazynowania gotowego kompostu;

Przerobu odpadów wielkogabarytowych;

Przerobu odpadów budowlanych;

Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych;

Czasowego składowania odpadów niebezpiecznych;

Kwatery składowania balastu.

Lokalna sortownia odpadów surowcowych zakładu unieszkodliwiania odpadów składająca się z sekcji:

Przyjęcia odpadów surowcowych;

Sortowania odpadów surowcowych (ręcznie);

Doczyszczania surowców wtórnych;

Prasowania surowców wtórnych;

Rozdrabniania surowców wtórnych;

Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych;

Lokalne składowisko odpadów balastowych.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi jak wariant 1.

#### Wariant 3

Wariant organizacyjny i technologiczny polegający na następujących operacjach technologicznych:

Gromadzenie odpadu surowcowego: selektywne;

Rys. 7-6. Schemat przepływu odpadów w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Police - Wariant 3

Uzdatnianie odpadu surowcowego: Sortownia lokalna, np. ZOiSOK;

Gromadzenie odpadu bio: selektywne;

Wydzielenie odpadu bio: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Kompostowanie: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Metanizacja: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Wydzielenie odpadów surowcowych z odpadów zmieszanych: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Wydzielenie frakcji nadsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych: Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - ZOiSOK;

Termiczna obróbka odpadu zmieszanego: ZTPOK Szczecin;

Technologia: Spalanie odpadów zmieszanych, paliwa alternatywnego.

Przyjęte założenia technologiczne uwzględniają następujące zadania dla regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

realizacja selektywnej zbiórki jak wariant 1 i 2 (z wyłączeniem selektywnego zbierania odpadu ulegającego biodegradacji);

doczyszczanie odpadów surowcowych w instalacjach lokalnych i przygotowanie ich do sprzedaży;

wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji organicznej i przygotowanie jej do unieszkodliwienia;

unieszkodliwianie części frakcji organicznej poprzez zastosowanie procesu kompostowania;

unieszkodliwianie części frakcji organicznej poprzez zastosowanie procesu fermentacji;

wysegregowanie ze strumienia odpadów zmieszanych surowców wtórnych;

przetworzenie odpadu zmieszanego do postaci paliwa alternatywnego;

energetyczne wykorzystanie przygotowanego paliwa alternatywnego;

przygotowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do sprzedaży;

przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych ;

czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych;

kierowanie na składowisko odpadów nieaktywnych po procesie termicznego unieszkodliwienia;

minimalizacja ilości odpadów trafiających na składowisko odpadów komunalnych;

ograniczenie uciążliwości składowania odpadów dla środowiska poprzez składowanie odpadów, z których wydzielono odpady biologiczne jako źródło najpoważniejszych emisji;

możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu;

optymalizacja nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wariant 3 Regionalnego Systemu Gospodarki odpadami oparty będzie na następujących zespołach funkcjonalnych:

System selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i niebezpiecznych identyczny jak 
w wariancie 1.

Regionalny zakład unieszkodliwiania odpadów składający się z sekcji:

Przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych;

Przyjęcia odpadów parkowych/ zielonych;

Przyjęcia osadu ściekowego;

Przyjęcia odpadów surowcowych;

Sortowania odpadów zmieszanych (sortowanie mechaniczne i ręczne);

Przygotowania paliwa alternatywnego z odpadu zmieszanego;

Doczyszczania surowców wtórnych;

Przetwarzania surowców wtórnych;

Przyjęcia masy organicznej i odpadów zielonych;

Przygotowania masy organicznej do unieszkodliwiania;

Kompostowania pryzmowego wydzielonej frakcji odpadu biologicznego;

Unieszkodliwiania części wydzielonej frakcji biologicznej w komorach fermentacyjnych;

Energetycznego wykorzystania wytworzonego gazu;

Waloryzacji stałych produktów procesu fermentacji i kompostowania;

Energetycznego wykorzystania wytworzonego paliwa alternatywnego;

Waloryzacji stałych produktów procesu kompostowania;

Magazynowania gotowego kompostu;

Przerobu odpadów wielkogabarytowych;

Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych;

Czasowego składowania odpadów niebezpiecznych;

Kwatery składowania balastu.

Lokalna sortownia odpadów surowcowych składająca się z sekcji:

Przyjęcia odpadów surowcowych;

Sortowania odpadów surowcowych (sortowanie ręczne);

Uzdatniania surowców wtórnych;

Prasowania surowców wtórnych;

Rozdrabniania surowców wtórnych;

Magazynowania uzdatnionych surowców wtórnych;

Lokalne składowisko odpadów balastowych.

### Wybór wariantu do wdrożenia

Z analizy porównawczej uzyskanych efektów ekologicznych oraz kosztów wdrożenia poszczególnych wariantów systemu gospodarki odpadami wynika, że każdy z rozpatrywanych wariantów daje efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia masy odpadów unieszkodliwianych na składowisku odpadów. Zastosowane rozwiązania odzysku                    i unieszkodliwiania odpadów w poszczególnych wariantach systemu pozwalają jednak na różny stopień zagospodarowania odpadów. Najbardziej efektywny są warianty 2 i 3. Biorąc jednak pod uwagę brak uregulowań dotyczących rynkowego obrotu produktów w postaci RDF (paliwo alternatywne) budzi on obecnie najwięcej wątpliwości. Jedynie wariant 3 jest        w pełni zgodny z zapisami WPGO 2012.

Najkorzystniej jest traktować wariant 2 traktować jako rozwiązanie przejściowe 
a wariant 3 jako rozwiązanie docelowe dla Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

Do wdrożenia wybrano wariant 3 rozwiązań technologicznych jako system gospodarki odpadami na terenie gminy Police jako element Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarowania Odpadami

#### Charakterystyka modernizacji ZZO Leśno Górne

Program przewiduje wykorzystanie terenów bądź przy obecnie eksploatowanej instalacji w Leśnie Górnym.

Zagospodarowanie przestrzenne kompleksowego zakładu gospodarki składa się 
z trzech podstawowych części:

część technologiczna obróbki odpadów (sortownia, fermentacja, kompostownia, dojrzewanie   i uzdatnianie kompostu);

część technologiczna składowania odpadów resztowych (izolowane, ziemne kwatery składowania, balastu);

zaplecze techniczne ( obiekty pomocnicze i socjalne).

Jako podstawowe w doborze technologii uznano:

adekwatność technologii w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i dowozu odpadów,

uzyskanie produktów unieszkodliwienia o wartości rynkowej ,

minimalizację ilości odpadów tzw. resztowych, przeznaczonych do deponowania do poziomu odpadów dalej nieprzetwarzalnych i nieaktywnych,

minimalizację uciążliwości na środowisko i monitoring oddziaływania ,

uwzględnienie wymogów i uwarunkowań lokalnych,

zabezpieczenie zbytu surowców wtórnych oraz zbytu produktów unieszkodliwiania ,

możliwość etapowej budowy i eksploatacji zakładu ,

optymalizację nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zakładu,

zgodność z wymogami prawa budowlanego i prawodawstwem Unii Europejskiej.

Przyjęty podział sekcji pozwala na etapową budowę i eksploatację zakładu od sekcji najprostszej do sekcji finalnej, tworząc docelowo Zakład Zagospodarowanie Odpadów (ZZO).

Oczywiście nie wyklucza to możliwości budowy zakładu w jednym etapie, o ile jest to powiązane organizacyjnie z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, najpilniejszymi potrzebami regionu i możliwościami finansowymi Inwestora.

Podstawowe sekcje technologiczne obróbki odpadów zlokalizowane na terenie zakładu unieszkodliwiania to:

S 0 = sekcja przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych

S 1 = sekcja mechanicznego sortowania pozytywnego odpadów zmieszanych

S 2 = sekcja ręcznego sortowania odpadów zmieszanych (w kabinie sortowniczej)

S 3 = sekcja przyjęć surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki

S 4 = sekcja doczyszczania surowców wtórnych

S 5 = sekcja przyjęć masy organicznej i odpadów zielonych

S 6 = sekcja przygotowania masy organicznej do odzysku/recyklingu

S 7.1 = sekcja odzysku odpadów organicznych kompostowanie

S 7.2 = sekcja odzysku odpadów organicznych fermentacja

S 8 = sekcja uzdatniania odpadów surowcowych (doczyszczenie)

S 9 = sekcja prasowania surowców wtórnych

S 10 = sekcja przerobu odpadów budowlanych

S 11 = sekcja czasowego składowania odpadów problemowych (niebezpiecznych)

S 12 = kwatery do składowania odpadów resztowych (balastowych)

S 13 = sekcja przyjęcia i obróbki odpadów wielkogabarytowych

#### Założenia uzupełniające

Dla budowy Zakładu Centrum Unieszkodliwiania przyjęto dodatkowe założenia:

- Przyjmuje się fundusz czasu pracy zakładu przez 5 dni w tygodniu, dla 52 tygodni w roku, w systemie jednozmianowym (260 dni);

- Strumienie dowożonych odpadów do zakładu:

odpady komunalne w formie zmieszanej;

odpady surowcowe – surowce wtórne – z selektywnej zbiórki;

odpady zielone – parkowe – z selektywnej zbiórki;

osad ściekowy – z oczyszczalni ścieków (pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i innych substancji szkodliwych);

odpady wielkogabarytowe;

opony.

- Podstawowe procesy obróbki odpadów w zakładzie

segregacja pozytywna (wydzielanie surowców) i negatywna (wydzielenie zanieczyszczeń) dowożonych odpadów komunalnych, w tym – docelowo dosortowanie (doczyszczenie) strumieni dowożonych surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów;

przygotowanie masy organicznej do odzysku;

odzysk i unieszkodliwianie przygotowanej masy organicznej – fermentacja i kompostowanie;

energetyczne wykorzystanie wytworzonego gazu;

unieszkodliwianie odpadów resztowych;

uzdatnianie kompostu do poziomu kompostu rynkowego (mobilna stacja uzdatniania kompostu);

przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych po ich rozdrobnieniu na części (drewno, metale, itp.);

składanie pozostałych odpadów balastowych (niesurowcowych i niekompostowalnych) 
w kwaterze składowania balastu;

czasowe deponowanie wysegregowanych odpadów niebezpiecznych wysegregowanych 
ze strumienia odpadów komunalnych w wiacie na odpady niebezpieczne.

- Istnieje możliwość dwukrotnego zwiększenia mocy przerobowych zakładu poprzez zwiększenie czasu pracy (uruchomienie drugiej zmiany).

# Aspekty finansowe

## Określenie szacunkowych kosztów wdrożenia i funkcjonowania krótkoterminowego planu działań na lata 2010-2014

Szacunkowe koszty realizacji zadań zdefiniowanych w „Planie Gospodarki Odpadami gminy Police na lata 2010-2014” zaprezentowano w poniższych zestawieniach.

Ocenę kosztów wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów surowcowych 
i niebezpiecznych zaprezentowano w rozdz. 8.1.2.

### Koszty inwestycyjne

Szacunek kosztów realizacji przedsięwzięć w latach 2010-2012 opracowano 
w oparciu o analizę:

- nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w latach ubiegłych (ogółem i wg kierunków inwestowania),

- przedsięwzięć zgłoszonych przez samorząd w ramach ankietyzacji,

- wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć priorytetowych w skali gminy.

Nakłady inwestycyjne dotyczą jednak nie tylko samorządu gminy Police ale wszystkich gmin partycypujących w powołaniu Regionalnego Systemu Unieszkodliwiania Odpadów.

Struktura finansowania musi niewątpliwie być przedmiotem osobnych rozważań.

Tab. 8-1 Szacunkowe koszty realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2010-2014

| L.p. | Wyszczególnienie prac projektowych, obiektów, robót lub urządzeń | KOSZTY w PLN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Razem |
| I. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE |  |
| 1. | Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 35 000 |
| 2. | Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 12 000 |
| 3. | Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki odpadami | 17 000 |
| 4. | Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 15 000 |
| 5. | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 2010 i WPGO 2012) | 350 000 |
| 6. | Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej , studium wykonalności budowy Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 120 000 |
| 7. | Projekt rekultywacji składowiska odpadów w Leśnie Górnym | 45 000 |
| 8. | Opracowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców | 15 000 |
| 9. | Wdrożenie programu edukacji na terenie miasta | 25 000 |
| 10. | Opracowanie programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych | 17 000 |
| 11. | Opracowanie programu doskonalenia kadr i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji samorządowej dotyczących stosowania prawa w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych | 15 000 |
| 12. | Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami | 18 000 |
| 13. | Sprawozdanie z PGO 2011 za lata 2009-2010 | 17 500 |
| 14. | Aktualizacja PGO na lata 2015-2018 | 18 000 |
| 15. | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PGO 2015-2018 | 22 000 |
| 16. | Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji samorządowej dotyczących stosowania prawa w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych | 12 000 |
| 17. | Opracowanie i wdrożenie strony internetowej poświeconej gospodarce odpadami na terenie gminy | 18 000 |
| 18. | Prowadzenie bazy danych zawieranych i rozwiązywanych umów na odbiór odpadów komunalnych | 15 000 |
|  | Razem poz. I | 786 500 |
| II. | Modernizacja ZOiSOK |  |
| 1. | Budowa budynku Techniczno Socjalnego | 1 600 000 |
| 2. | Rozbudowa linii technologicznej segregacji odpadów z niezbędną infrastrukturą ogólnotechniczną | 4 900 000 |
| 3. | Budowa stanowisk pod pryzmy energetyczne etap I | 2 900 000 |
| 4. | Budowa stanowisk pod pryzmy energetyczne etap II | 1 900 000 |
| 5. | Rozbudowa kompostowni dla Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 27 667 306 |
|  | Razem poz. II | 38 967 306 |
| III. | Składowiska odpadów balastowych wraz z infrastrukturą |  |
| 1. | Rekultywacja składowiska w Leśnie Górnym | 5 525 000 |
| 2. | Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów | 300 000 |
|  | Razem poz. III | 300 000 |
| IV. | SPRZĘT I URZADZENIA PRZEWIDZIANE DLA BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |  |
|  | Razem poz. IV | 1 949 253 |
| V. | Wdrożenie planu selektywnej zbiórki |  |
| 1. | Zakup i rozmieszczenie pojeników do selektywnego zbierania odpadów surowcowych | 2 004 573 |
| 2. | Zakup i rozmieszczenie pojeników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych | 75 000 |
| 3. | Zakup i rozmieszczenie pojemników do selektywnego zbierania odpadów ulegających bidegradacji | 3 377 150 |
|  | Razem poz. V | 5 456 723 |
| VI. | INNE |  |
| 1. | Rozruchy | 85 000 |
| 2. | Szkolenie personelu | 30 000 |
| 3. | Rezerwa na roboty nieprzewidziane | 1 344 713 |
|  | Razem poz. VI | 3 858 225 |
|  | OGÓŁEM (netto) | 51 440 464 |
|  | OGÓŁEM (brutto) | 62 757 366 |

Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami powstającymi na terenie gminy Police zaprezentowano w poniższych zestawieniach. Szczególną uwagę zwrócono na koszty eksploatacji systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych. W przypadku odpadów inne niż niebezpieczne zauważana jest tendencja odzysku i recyklingu tego typu odpadów, Tak więc gospodarka tego typu odpadami może generować przychody przewyższające koszty. Dotyczy to również odpadów ulegających biodegradacji.

Zgodnie z obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci wszystkie koszty, związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania będą ponoszone przez użytkowników systemu gospodarki odpadami (posiadaczy odpadów – gospodarstwa domowe, instytucje handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, itp.).

### Koszty wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta

Łączne koszty zakupu i rozlokowania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wynoszą:

Tab. 8-2. Planowane koszty zakupu i rozmieszcenia pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów na ternie gminy

| Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów |
| --- |
| Obszar | Planowane [PLN] |
|  | ETAP I - do 2014r. | ETAP II - do 2018r. |
| Odpady surowcowe | 859 762 | 1 144 810 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 1 559 950 | 1 817 200 |
| Odpady niebezpieczne | 45 000 | 30 000 |

## Źródła finansowania

Źródła finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

dotacje.

Mogą one występować łącznie.

Kredyty bankowe można podzielić na:

kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,

kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

Jako najczęściej występujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadam należy wymienić:

fundusze własne inwestorów,

pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy,

kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOiR, Bank Światowy),

kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

leasing.

Zasady funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w każdym innym województwie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje na wzór Narodowego FOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. Zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej problematyka gospodarki odpadami występuje 
w programie „II-Ochrona Litosfery” listy. Jako cele strategiczne w tym zakresie przyjęto:

- wspieranie zadań związanych z realizacją kompleksowych programów gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w gminach, gdzie podejmowane są wspólne, międzygminne przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym,

- współudział w realizacji składowisk i zakładów przetwarzania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych,

- wspieranie zadań w zakresie selektywnej zbiórki i przerobu odpadów, realizowanych przez gminy i inne podmioty gospodarcze, uwzględniających 
w maksymalnie możliwym zakresie zasadę recyklingu odpadów,

- współudział w realizacji unieszkodliwiania odpadów szpitalnych,

- współudział w zabezpieczeniu i likwidacji mogilników,

- wspieranie zadań związanych z unieszkodliwianiem odpadów zwierzęcych,

- wspieranie realizacji regionalnego programu zagospodarowania osadów ściekowych,

- wspieranie programu zagospodarowania odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

- wspieranie czystszej produkcji, minimalizującej powstawanie odpadów.

Warunki udzielenia dofinansowania to:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się 
z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek.

Możliwości finansowania zadań scharakteryzowanych w niniejszym planie zostały scharakteryzowane w załączniku nr 1.

# Harmonogram realizacji zadań

## Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie gminy Police w okresie do roku 2014

W celu zrealizowania przyjętej w niniejszym opracowaniu strategii gospodarki odpadami w gminie Police oraz osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych niezbędne jest zrealizowanie w latach 2010-2014 przedsięwzięć wymienionych w poniższej tabeli.

Tab. 9-1. Harmonogram zadań w zakresie gospodarki odpadami realizowanych na terenie gminy Police w latach 2010-2014

| Lp. | Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie planów, programów i strategii |
| 1.1 |  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, odpadów ulegających biodegradacji, niebezpiecznych itp. | Przedsiębiorcy Gmina | 2010- 2014 | Środki przedsiębiorców WFOŚiGW, budżet powiatu i gminy |
| 1.2 |  | Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z przeprowadzeniem Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PGO | Gmina | 2010, 2014 | Środki własne |
| 1.3 |  | Implementacja (wdrożenie) aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami (obejmująca weryfikację instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska, sporządzenie wykazu instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wraz z określeniem ich mocy przetwórczych, sporządzenie mapy przestrzennego rozmieszczenia instalacji, określenie harmonogramu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań z terminem zakończenia przyjmowania odpadów do składowania nie późniejszym niż 31 grudnia 2009 r., wyznaczenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwanych przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów) | Gmina | 2010- 2014 | Środki własne |
| 1.4 |  | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska | Gmina | 2011 | Środki własne |
| 1.5 |  | Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zalecanego postępowania z odpadami dla gospodarki komunalnej | Gmina | 2011- 2014 | Środki własne |
| 1.6 |  | Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, mechaniczno-biologicznego przekształcania, rekultywacji i makroniwelacji prowadzonych przy użyciu odpadów | Gmina | 2010- 2014 | Minister Środowiska |
| 1.7 |  | Implementacja (wdrożenie) zmiany ustawy o odpadach (w kierunku wprowadzenia możliwości zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. zakazu składowania odpadów palnych selektywnie zebranych oraz wprowadzenia od 1stycznia 2013 r. zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji) | Gmina | 2010- 2014 | Minister Środowiska |
| 1.8 |  | Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Gmina, Związek Gmin | 2011 | Środki własne |
| 1.9 |  | Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki odpadami | Gmina, Związek Gmin | 2011 | Środki własne |
| 1.10 |  | Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Gmina, Związek Gmin | 2011 | Środki własne |
| 1.11 |  | Wdrożenie programu edukacji na terenie miasta | Powiat, Gmina | 2011-2014 | Środki pomocowe WFOŚiGW budżet powiatu i gminy |
| 1.12 |  | Opracowanie programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych | Gmina | 2010 | Środki własne |
| 1.13 |  | Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadam | Gmina | 2010- 2014 | Środki własne |
| 2 | Raportowanie planów |
| 2.1 |  | Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami | Gmina | 2011, 2013 | Środki własne |
| 2.2 |  | Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska | Gmina | 2012 | Środki własne |
| 2.3 |  | Inwentaryzacja przydomowych oczyszczali ścieków oraz zawartych umów na odbiór ścieków | Gmina | Zadanie ciągłe | Środki własne |
| 3 | Prawo lokalne |
| 3.1 |  | Aktualizacja Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie | Gmina | Zadanie ciągłe | Środki własne |
| 3.2 |  | Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zalecanego postępowania z odpadami dla gospodarki komunalnej | Gmina | Zadanie ciągłe | Środki własne |
| 3.3 |  | Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | Gmina | 2011 | Środki własne |
| 4 | Podnoszenie kwalifikacji |
| 4.1 |  | Opracowanie programu doskonalenia kadr i rozpoczęcie szkoleń | Gmina | 2010-2014 | Środki własne |
| 4.2 |  | Opracowanie kompleksowego programu edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami | Powiat, Gmina | 2011-2014 | Środki pomocowe WFOŚiGW budżet powiatu i gminy |
| 4.3 |  | Przeprowadzenie w ramach ogólnokrajowej kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach publicznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami (w telewizji, radio, gazetach codziennych i tygodnikach) | Gmina | 2010 | Minister Środowiska |
| 4.4 |  | Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zalecanego postępowania z odpadami dla poszczególnych działów gospodarki | Powiat, Podmioty gospodarcze | 2010 |  |
| 4.5 |  | Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji samorządowej dotyczących stosowania prawa w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych (od 1 stycznia 2008 r. marszałkowie województw przejmą kompetencje wojewodów w zakresie wydawania decyzji dotyczących gospodarki odpadami) | Minister Środowiska i Marszałkowie województw, Gminy | 2010-2014 | Minister Środowiska i Marszałkowie województw |
| 5 | Zbiórka odpadów |
| 5.1 |  | Wdrożenie programu edukacji na terenie Gminy Police | Powiat Gmina | 2011- 2014 | Środki pomocowe WFOŚiGW budżet powiatu i gminy |
| 5.2 |  | Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami | Gmina | 2011- 2014 | Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
| 5.3 |  | Wyposażenie w pojemniki do zbiórki Odpadów komunalnych | Gmina, przedsiębiorstwa, właściciele posesji | 2010- 2014 | Środki własne Środki przedsiębiorstw |
| 5.4 |  | objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowaną zbiórką odpadów; (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska), | Gmina | Zadanie ciągłe | Środki wytwórców odpadów |
| 5.5 |  | Doposażenie przedsiębiorstw transportowych w specjalistyczny sprzęt | Przedsiębiorstwa, komercyjne zakłady | 2010- 2014 | Środki własne budżet powiatu i gminy |
| 6 | Utworzenie i aktualizowanie bazy danych |
| 6.1 |  | Wdrożenie ewidencji wytworzonych opakowań w przedsiębiorstwach | przedsiębiorstwa | 2010- 2014 | Środki własne przedsiębiorstw, |
| 6.2 |  | Opracowanie i wdrożenie strony internetowej forum odpady | przedsiębiorstwa | 2010- 2014 | Środki własne przedsiębiorstw, |
| 6.3 |  | Prowadzenie bazy danych zawieranych i rozwiązywanych umów na odbiór odpadów komunalnych | Gmina | 2010- 2014 | Środki własne |
| 7 | Obniżenie materiałochłonności |
| 7.1 |  | Wdrażanie norm zgodnych z ISO 14001 | Podmioty gospodarcze | 2010- 2014 | Środki własne przedsiębiorstw, Środki pomocowe |
| 7.2 |  | Wprowadzanie nowych technologii (BAT),wdrażanie dyrektywy IPPC | Podmioty gospodarcze | 2010- 2014 | Środki własne przedsiębiorstw, Środki pomocowe |
| 7.3 |  | Wdrażanie idei „czystej Produkcji” | Podmioty gospodarcze | 2010- 2014 | Środki własne przedsiębiorstw, Środki pomocowe |
| 8 | Zamykanie składowisk odpadów |
| 8.1 |  | Opracowanie dokumentacji projektowanej rekultywacji składowisk | Zarządzający składowiskiem, Gmina | 2010- 2014 | Środki własne Środki budżetowe WFOŚiGW |
| 8.1 |  | Wykonanie rekultywacji składowiska | Zarządzający składowiskiem, Gmina | 2010- 2014 | Środki własne WFOŚiGW |
| 9 | Monitoring składowisk |
| 9.1 |  | Wyposażenie składowiska w niezbędne instalacje służące do prowadzenia monitoringu | Zarządzający składowiskiem | 2010- 2014 | Środki własne budżet powiatu i gminy Środki pomocowe AMiRR AWRSP |
| 9.2 |  | Prowadzenie monitoringu | Zarządzający składowiskiem, WIOŚ | 2010- 2014 | Środki własne budżet powiatu i gminy |
| 10 | Dostosowanie składowisk |
| 10.1 |  | Wyposażenie składowiska w niezbędny sprzęt | Zarządzający składowiskiem | 2010- 2014 | Środki własne WFOŚiGW budżet powiatu i gminy |
| 10.2 |  | Kontrola stanu wyposażenia | WIOŚ | 2010- 2014 |  |
| 10.3 |  | Dostosowanie składowiska do wymogów obowiązującego prawa | Zarządzający składowiskiem | 2010 | Środki własne WFOŚiGW budżet powiatu i gminy |
| 10.4 |  | Implementacja zmiany ustawy o odpadach (w kierunku wprowadzenia możliwości zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. zakazu składowania odpadów palnych selektywnie zebranych oraz wprowadzenia od 1stycznia 2013 r. zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji) | Gmina | 2011- 2014 | Minister Środowiska |
| 11 | Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Leśnie Górnym |
| 11.1 |  | Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | Gmina | 2011 - 2018 | Środki własne |
| 11.2 |  | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych odpadów resztkowych, w tym budowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) wraz z rekultywacją składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania (ZZO) | Gmina | 2011 - 2018 | Gmina |
| 11.3 |  | Implementacja wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, mechaniczno-biologicznego przekształcania, rekultywacji i makroniwelacji prowadzonych przy użyciu odpadów | Gmina, Związki Gmin | 2011 - 2018 | Minister Środowiska |
| 11.4 |  | Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej , studium wykonalności budowy Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Gmina, Związki Gmin | 2011 - 2018 | Środki własne |
| 11.5 |  | Opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych obiektów gospodarki odpadami Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Gmina, Związki Gmin | 2011 - 2018 | Środki własne Środki pomocowe |
| 11.6 |  | Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania w obiektach gospodarki odpadami Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Gmina, Związki Gmin | 2011 - 2018 | Środki pomocowe i fundusze |
| 12 | Tworzenie punktów zbiórki odpadów |
| 12.1 |  | Utworzenie systemu zbiórki odpadów | Gmina | 2010 - 2018 | Środki pomocowe i fundusze Środki własne i budżetowe |
| 12.2 |  | Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów % masy wytworzonych odpadów komunalnych:  2010 10 %  2011 11,6 %  2012 13,2 %  2013 14,8 %  2014 16,4 %: | Gmina | 2010- 2014 |  |
| 12.3 |  | doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu: Opakowania z tworzyw sztucznych: • 2010 18% • 2014 22,5% Opakowania z aluminium: • 2010 45% • 2014 50% Opakowania ze stali: • 2010 33% • 2014 50% Opakowania z papieru i tektury: • 2010 52% • 2014 60% Opakowania ze szkła: • 2010 43% • 2014 60% Opakowania wielomateriałowe: • 2010 25% • 2014 25% | Gmina | 2010- 2014 | Środki pomocowe i fundusze Środki własne i budżetowe |
| 13 | Tworzenie punktów zbiórki odpadów biodegradowanych |
| 13.1 |  | Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: Odpady ogrodowe: • 2010 10% • 2011 11,7% • 2012 13,3% • 2013 15 % • 2014 16,7 % Odpady z terenów zielonych: • 2010 80 % • 2011 80 % • 2012 80 % • 2013 80 % • 2014 80 % Papier i tektura: • 2010 6,4 % • 2011 8,1 % • 2012 9,8 % • 2013 11,5 % • 2014 13,2 % | Gmina | 2010- 2014 | Środki pomocowe i fundusze Środki własne i budżetowe |
| 14 | Tworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych |
| 14.1 |  | Utworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania zbiórki •odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%, | Gmina | 2010- 2014 | Środki pomocowe i fundusze Środki własne i budżetowe |
| 15 | Tworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych |
| 15.1 |  | Utworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w celu uzyskania zbiórki na poziomie 45%, | Gmina, | 2010- 2014 | Środki własne i budżetowe Środki pomocowe EKOFUNDUSZ WFOŚiGW NFOŚiGW Budżet Powiatu |
| 16 | Tworzenie systemu zbiórki odpadów budowlanych występujących w odpadach komunalnych |
| 16.1 |  | Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania (rozdrabniania) odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w budownictwie, w szczególności budownictwie drogowym w celu uzyskania zbiórki na poziomie 60%, | Podmioty gospodarcze, Powiat | 2010- 2014 | Środki własne i budżetowe Środki pomocowe EKOFUNDUSZ WFOŚiGW NFOŚiGW Budżet Powiatu |
| 17 | Likwidacja zagrożenia środowiska przez nielegalne składowania odpadów komunalnych |
| 17.1 |  | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczony (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | Gmina | 2010- 2014 | Gmina |
| 17.2 |  | Objęcie zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | Gmina | 2010- 2014 | Gmina |

## Długoterminowy program strategiczny w gospodarce odpadami na terenie miasta w okresie do roku 2016

Poniższa tabela prezentuje zadania i cele jakie mają być realizowane w grupie czynności strategicznych podjętych do realizacji w ciągu najbliższych ośmiu lat to jest do roku 2016.

Zapisano również cel strategiczny wynikający z zapisów Dyrektywy 2008/98/WE przewidujący do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 %

Tab. 9-2 Zadania strategiczne w zakresie gospodarki odpadami przewidziane do realizacji w latach 2015-2018

| Rok | Zadanie | Odpowiedzialne jednostki |
| --- | --- | --- |
| 2015-2018 | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa. | Gmina, Powiat |
| 2015-2018 | Utrzymanie systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmującego 100% wytwórców | Gmina, Powiat |
| 2015-2018 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi. | Gmina, Przedsiębiorcy |
| 2015-2018 | Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych | Gmina |
| 2015-2018 | Rozwój systemów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji | Gmina, Powiat, Związki Gmin |
| 2015-2018 | Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: Odpady ogrodowe: • 2015 18,3 % • 2016 20 % • 2017 20 % • 2018 20 % Odpady z terenów zielonych: • 2015 80 % • 2016 80 % • 2017 80 % • 2018 80 % Papier i tektura: • 2015 14,9 % • 2016 16,6 % • 2017 18,3 % • 2018 20,2 % |  |
| 2015-2018 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów: | Gmina, Powiat |
|  | Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów  2015 18 %  2016 18,7 %  2017 19,3 %  2018 20 % |  |
| 2015-2018 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%, |  |
| 2015-2018 | Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 60% | Powiat |
| 2015-2018 | Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych: | Gmina, Powiat |
| 2015-2018 | Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 35% w 2016 |  |
| 2015-2018 | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami: działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych, lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa. | Gmina, Powiat |
| 2015-2018 | Utrzymanie pełnej efektywności systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmującego 100% wytwórców | Gmina, Powiat |
| 2015-2018 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling; zawarcie umów z organizacjami odzysku. | Gmina, Przedsiębiorcy |
| 2015-2018 | Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów zbiórki: Opakowania z tworzyw sztucznych: • 2016 22,5% Opakowania z aluminium: • 2016 50% Opakowania ze stali: • 2016 50% Opakowania z papieru i tektury: • 2016 60% Opakowania ze szkła: • 2016 60% Opakowania wielomateriałowe: • 2009 25% | Gmina, Przedsiębiorcy |
| 2015-2018 | Budowa, rozbudowa i modernizacja Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) dla Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | Gmina, Związek Gmin |
| 2020 | zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/98/WE do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 % |  |

# Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Przebieg realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police” musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma podstawowe znaczenie informacyjne jednak jego głównym celem jest umożliwienie i optymalizacja zarządzania „Planem”. Zarządzanie obejmuje działania bieżące, niejako statutowe ale również okresowo dokonywanych ocen i aktualizacje wytyczonych celów, sformułowanych zadań jak 
i wyznaczonych priorytetów.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata. Organ wykonawczy miasta przygotowuje co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna 
i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

System monitoringu realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police” składa się z trzech obszarów.

1. Diagnozowanie zmian kwalifikowanych elementów środowiska w zakresie gospodarki odpadami (monitoring środowiska zgodnie z przepisami prawa).

2. Diagnozowanie stopnia wykonania przyjętych celów „Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Police”.

3. Monitoring partycypacyjny (społeczny).

Ad.1. Monitoring elementów środowiska realizowany jest w regionie przez WIOŚ przy współudziale Wydziałów Ochrony Środowiska poszczególnych jednostek samorządowych.

Miernikami osiągniętych efektów ekologicznych są wielkości uzyskane podczas pomiarów zanieczyszczeń bądź szacowane po podstawie posiadanych informacji.

Uzyskane wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Normatywy te są już podstawą odniesienia oceny ale przede wszystkim określają cele ekologiczne (jakość środowiska nie może być gorsza od wartości normatywnej). W tym ujęciu monitoring środowiska jest także narzędziem monitoringu efektów realizacji „Programu Ochrony Środowiska” (w rozumieniu osiągnięcia celów).

Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają obecnie ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem monitoringu Unii Europejskiej.

Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego wzmocnienia osobowego oraz technicznego.

Planowane zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji oceny stanu środowiska w gminie Police (w świetle nowych wartości normatywnych oraz intensyfikacji wykonywanych pomiarów) i rozszerzenia zasięgu merytorycznego pomiarów badawczych o kwalifikowane strumienie odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania                  i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wprowadza układy informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania przez marszałków województw w celu prowadzenia ww. baz danych. Do informacji tych mają dostęp organy wykonawcze samorządów formacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i będą pomocne przy ocenie realizacji uchwalonych planów gospodarki odpadami.

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz dotyczących gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację 
o odpadach, łącznie z informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami winna obejmować w głównej mierze:

1. W zakresie oceny stanu gospodarki odpadami:

bilans odpadów w poszczególnych sektorach: komunalnym i gospodarczym ( z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych) wykonany w oparciu o opracowany system baz danych,

ocenę istniejących obiektów gospodarki odpadami w oparciu o przeprowadzone przeglądy ekologiczne i wydane decyzje dotyczące dalszej eksploatacji tych obiektów,

zbilansowanie potrzeb w gospodarce odpadami z możliwościami wynikającymi 
ze zweryfikowanej diagnozy stanu.

2. W zakresie wytyczonych celów w gospodarce odpadami:

zgodność przyjętych celów z celami Polityki ekologicznej państwa.

3. W zakresie oceny niezbędnych nakładów finansowych:

zbilansowanie kosztów niezbędnych do realizacji systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami przewidzianych w Planach niższego szczebla.

Ad.2 Monitoring stopnia wykonania przyjętych celów składa się z oceny:

osiągnięcia celów ekologicznych;

stopnia realizacji zadań;

oceny działań poszczególnych podmiotów będących źródłem emisji odpadów.

Wyniki oceny są podstawą zarządzania „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police” w zakresie aktualizacji celów oraz przyjętych sposobów realizacji poszczególnych zadań a także egzekwowania osiągniętych wyników (od urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych).

W monitoringu osiągania celów ekologicznych wykorzystuje się wyniki monitoringu środowiska a także oceny poznawcze skali osiągnięć z osiągnięciami planowanymi. 
W związku z tym głównymi miernikami realizacji celów „Planu Gospodarki Odpadami” są:

odsetek (%) redukcji zagrożeń lub skali korzystania ze środowiska (np. emisji poszczególnych grup odpadów, selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych, selektywnego gromadzenie);

odsetek % wzrostu korzyści (np. wzrostu odzysku, wzrost recyklingu, wzrostu stopnia oczyszczenia, wzrost powierzchni zrekultywowanych, wzrost zasięgu sankcjonowania selektywnej zbiórki odpadów, wzrost odzysku olejów przepracowanych).

Wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagrożeń lub wzrostu korzyści:

wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, ilość pojemników na selektywna zbiórkę poszczególnych strumieni odpadów surowcowych i niebezpiecznych występujących odpadach komunalnych przypadających na 1 000 mieszkańców);

wartości liczebnościowe (np. liczebność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, liczebność składowisk odpadów niebezpiecznych, liczebność źródeł emisji poszczególnych);

liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań (np. liczba jednostek które wykonały obowiązujące plany, programy czy przeglądy, liczba działań kontraktowych).

Monitoring realizacji celów prowadzony jest przez organy wykonawcze miasta. Dotyczy oceny realizacji corocznego planu działań w aspekcie:

ilości i jakości zakresu i kosztów zadań zrealizowanych;

przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych (lub przyczyn zaniechania realizacji zadania);

ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny;

identyfikacji zagrożeń;

określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania organizacyjnego i finansowego.

W ramach monitorowania realizacji wymogów stawianych przedsiębiorcom ubiegających się o zezwolenie na odbiór i transport odpadów realizowane będzie diagnozowanie stopnia wykonania przyjętych celów „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police” (obszar nr 2).

Tab. 10-1. Zakres i częstotliwość raportowania w obrębie monitorowania realizowanych zadań

| L.p. | Zakres | Częstotliwość raportowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych | do 15 dnia po upływie każdego miesiąca |
| 2. | Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły | do 15 dnia po upływie każdego miesiąca |
| 3. | Informacja dot. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy | 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy |
| 4. | Informacja dot. sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych | 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy |
| 5. | Informacja dot. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów | 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy |
| 6 | Informacja dot. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania | 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy |
| 7. | Informacja na stronie internetowej o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych | Raz w miesiącu |

Ad. 3. Stopień realizacji zadań jest po części także oceną (samooceną) władz samorządowych w zakresie zarządzania „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police”.

Efekty realizacji planu w największej mierze zależą od stopnia zaangażowania
 i dotyczą jego wykonawców tj. władz gmin i powiatów oraz zarządów podmiotów gospodarczych. Ocena postaw realizatorów wykonuje burmistrz równolegle z coroczną realizacją planu działań.

W realizacji całości monitoringu realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police” istotną rolę może odgrywać „Rada Programu” uzupełniona o przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, podmiotów gospodarczych i organizacji ekologicznych współdziałających przy wykonywaniu zadań.

Zakres uprawnień „Rady Programu” określa burmistrz, dla którego „Rada” ta jest istotnym organem opiniującym, doradczym i kontrolnym. Działania „Rady” pozwalają optymalnie przygotować coroczne plany działań oraz raporty (co 2 lata) z wykonania Programu”. Raporty te są obligatoryjne w świetle ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Wskaźniki osiągania celów zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tab. 10-2. Wskaźniki monitorowania osiągania celów przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Police

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masa odpadów wytworzonych ogółem | Mg |
| 2 | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 3 | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
| 4 | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
| 5 | Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
| 6 | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
| 7 | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
| 8 | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
| 9 | Odsetek decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 10 | Odsetek decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
| 11 | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów | zł |
| 12 | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów . z funduszy Unii Europejskiej | zł |
| 13 | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| 14 | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
| 15 | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych. | % |
| 16 | Masa zebranych odpadów komunalnych | Mg |
| 17 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg |
| 18 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane | Mg |
| 19 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
| 20 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
| 21 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
| 22 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez przetwarzania | % |
| 23 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 24 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznem | % |
| 25 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 26 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 27 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
| 28 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % |
| 29 | Masa odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów | Mg |
| 30 | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
| 31 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne | szt. |
| 32 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
| 33 | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne | Mg/m3 |
| 34 | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | Mg/m3 |
| 35 | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
| 36 | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | Mg |
| 37 | Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
| 38 | Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | Mg |

# Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018

Zakres niniejszej analizy jest zgodny z wymogami stawianym prognozom oddziaływania na środowisko określonym zapisanymi w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z Nr 62, poz. 627). Dokładną analizę oddziaływania na środowisko stanowi osobny dokument będący załącznikiem nr 3 do projektu niniejszego planu.

## Zawartość, główne cele strategii gospodarki odpadami komunalnymi oraz jej powiązanie z innymi dokumentami.

Zawartość planu odpowiada wymaganiom, jakie są określone w ustawie o odpadach oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ) zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r (Dz.U. z 2006r. Nr 46, poz.333).

Głównymi częściami strategii są:

charakterystyka miasta,

przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające 
w szczególności ze zmian demograficznych i gospodarczych,

działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
w szczególności dotyczące ograniczenia wytwarzania, redukcji ilości odpadów wytwarzanych oraz ograniczania ich uciążliwości, selektywnej zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowiska,

projektowany system gospodarki odpadami.

harmonogram realizacji zadań i osiągania założonych celów,

sposoby finansowania realizacji zadań,

system monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów,

wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami.

Celami planu są:

prezentacja nadrzędnych, z punktu widzenia gminy, zadań z zakresu gospodarowania odpadami, stanowiących punkt odniesienia dla konstruowania bardziej szczegółowych gminnych planów gospodarki odpadami, w których przedstawione będą dalsze ustalenia dotyczące poszczególnych rozwiązań zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

wskazanie możliwości powołania obiektów unieszkodliwiania odpadów,

wskazanie zasad udzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Police jest powiązany 
z następującymi dokumentami o charakterze planistycznym:

Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO),

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami

Strategią Zrównoważonego Rozwoju gminy Police.

W ramach prac nad planem gospodarki odpadami, uwzględniono założenia i wnioski wynikające z przedstawionych wyżej dokumentów. W szczególności, bezpośrednio wiążące dla Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police są ustalenia Planu Krajowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

## Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji strategii

Analiza i ocena stanu środowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego 
w tym na terenie gminy Police prezentowana jest najpełniej w cyklicznych raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Obecnie eksploatowane obiekty gospodarki odpadami są obiektami dość nowoczesnymi, przystosowanymi do wymagań ochrony środowiska.

Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Leśnie Górnym jest instalacją obsługującą wszystkie gminy powiatu polickiego a także dowożone są do niej odpady ze Szczecina.

Instalacja wyposażona w geomembrany izolujące odpady od środowiska gruntowo – wodnego wraz z systemem drenażowym z odprowadzaniem odcieków do szczelnego zbiornika stanowi minimalne zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Czynnikami ograniczającymi uciążliwość odpadów dla otoczenia i zagrożenia dla środowiska są:

Nowoczesna instalacja przystosowana do potrzeb ochrony środowiska

charakter odpadów, o docelowo zmniejszonym udziale odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z obszarów wiejskich, o małej podatności na rozkład biologiczny i przemiany w środowisku oraz o małej uciążliwości dla otoczenia,

naturalna zdolność odpadów do zatrzymywania niektórych zanieczyszczeń 
we własnej masie,

naturalna zdolność frakcji spoistych gruntu do sorpcji dużej części zanieczyszczeń, w tym zwłaszcza metali ciężkich (w strefie aeracji oraz saturacji).

Aktualny poziom techniczny składowiska oceniano na podstawie informacji zawartych w ankietach, wizji lokalnej obiektu oraz innych danych pochodzących z dokumentacji technicznych, a także własnych informacji zdobytych w wyniku kontaktów z gminą
 i zarządzających składowiskiem. Wykorzystano również obserwacje zawarte w przeglądach ekologicznych i ich instrukcjach eksploatacji.

Najpoważniejszy problem stanowi osiągnięty standard uszczelnienia podłoża składowisk. Rozwiązanie techniczne zabezpieczenia podłoża, tj. uszczelnienie wraz
 z drenażem odcieków jest najważniejszym elementem składowiska, decydującym o jego oddziaływaniu na wody podziemne. Jest to jednocześnie jedyny element wyposażenia technicznego składowiska, który nie może zostać naprawiony lub zmodernizowany podczas jego eksploatacji. Wszystkie inne elementy składowisk, jak: odgazowanie, wyposażenie 
w sprzęt techniczny (waga, kompaktor drogi wewnętrzne, monitoring), zaplecze techniczno-socjalne mogą być uzupełnione bez żadnych problemów. Z tego względu stawiane są tak wysokie wymagania lokalizacji składowisk odpadów komunalnych w aspekcie obecności naturalnej bariery geologicznej, tj. warstwy trudnoprzepuszczalnego gruntu mineralnego (np. iłu) o minimalnej miąższości 1,0 m oraz o maksymalnej wartości współczynnika wodoprzepuszczalności 10-9 m/s. Jeśli brak jest naturalnej bariery geologicznej należy wprowadzić sztuczną barierę w postaci warstwy gruntu mineralnego o minimalnej miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji zapewniającym takie same warunki wodoprzepuszczalności jak naturalna bariera geologiczna. Niezależnie od naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej, wymagane jest zastosowanie sztucznej geomembrany, np. z PEHD lub maty bentonitowej.

Wg przeprowadzonego rozpoznania, wymagania zawarte w dyrektywie składowiskowej oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów zostały spełnione.

Zgodnie z ustawą o odpadach, składowiska odpadów komunalnych zaliczane są do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ustawa ta wymaga, aby składowiska odpadów spełniały wymagania odpowiednie do klasy składowiska. Składowiska komunalne przyjmujące powyżej 10 ton odpadów na dobę lub mające ponad 25 000 ton depozytu zaliczane są do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.

Składowiska odpadów komunalnych przyjmujące w ciągu doby powyżej 10 ton odpadów lub mające ponad 25 000 Mg zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek opracowania raportu oddziaływania 
na środowisko wynika z obowiązujących przepisów (Dz.U.2004r. Nr 257, poz.2573 oraz Dz.U.2007r. Nr 158, poz.1105).

Składowiska takie powinny uzyskać do 30 kwietnia 2007 pozwolenie zintegrowane określające dopuszczone poziomy emisji do środowiska oraz pozwolenie na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Uzyskanie takiej decyzji jest możliwy jeśli składowisko spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki (BAT). Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr SR-Ś-6/6619/ 26 /06 z dnia 7 września 2006r.

Zasadnicze problemy związane z dostosowaniem składowisk dotyczą:

- stopnia przetworzenia odpadów przed umieszczeniem na składowisku,

- rozwiązań technicznych uszczelnienia podłoża składowiska,

- szczegółowych rozwiązań technicznych ukształtowania dna, układu sieci drenażowej odcieków,

- gospodarki odciekowej,

- rozwiązań technicznych sieci ujmowania gazu wysypiskowego,

- wykorzystania lub unieszkodliwiania ujmowanego gazu,

- rozwiązań technicznych zamknięcia i rekultywacji składowiska,

- rozwiązań eksploatacyjnych, w tym: zagęszczania i przykrywania odpadów,

- warunków kontroli przyjęcia odpadów do składowania,

- bieżącej kontroli uciążliwości składowisk dla otoczenia, monitoringu składowiska i jego oddziaływania na środowisko.

Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi w planie gospodarki odpadami gminy Police, których wdrożenie i realizacja spowoduje znaczące ograniczenie występujących zagrożeń i uciążliwości dla środowiska naturalnego, są:

- wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych a także odpadów ulegających biodegradacji,

- selektywne gromadzenie odpadów surowcowych, wielkogabarytowych
 i niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych;

- selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych i ich odrębne unieszkodliwianie,

- zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach poprzez wydzielanie ich ze strumienia odpadów zmieszanych 
i poddawanie ich unieszkodliwianiu w technologii innej niż składowanie,

- przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem poprzez frakcjonowanie odzysk surowcowy oraz wydzielenie frakcji odpadów ulegających biodegradacji,

- znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów na które trafiać będą odpady zmieszane o minimalnej ilości odpadów ulegających biodegradacji

- możliwość wykorzystania wytworzonego kompostu do rekultywacji terenów zdegradowanych bądź w celach rolniczych.

Minimalizacja masy odpadów przeznaczonych do składowania pozwoli
 na ograniczenie zapotrzebowania na powierzchnie składowisk odpadów, co wpłynie istotnie na zmniejszenie ilości odcieków ze składowisk, natomiast składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach. Będzie to miało istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i usuwania odcieków.

Wymagania dotyczące zmiany sposobu gospodarowania odpadami i podwyższenia standardu jakościowego obiektów gospodarki odpadami oraz regionalnej skali rozwiązywania zagadnień związanych z gospodarką odpadową, a także zasada uwzględniania pełnych kosztów w cenie unieszkodliwiania odpadów na składowiskach, powodują zaistnienie konieczności budowy proporcjonalnie dużych obiektów, a przez 
to mogących stanowić większe zagrożenie dla środowiska (ze względu na większą ilość dostarczanych i unieszkodliwianych odpadów.

Zagadnieniem o znaczeniu fundamentalnym, jest zmniejszenie emisji gazów powodujący wystąpienie efektu cieplarnianego, do których zaliczany jest m.in. metan oraz dwutlenek węgla, główne składniki gazu składowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów, dla ochrony warstwy ozonowej, jest jednym 
z zasadniczych założeń dyrektywy składowiskowej.

Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacja planu gospodarki odpadami będzie nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań.

## Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Obiekty gospodarki odpadami, przewidziane do realizacji w niniejszym planie gospodarki odpadami nie będą wywierały znaczących oddziaływań na środowisko, co wynika z faktu iż zastosowane procesy technologiczne będą powodować:

- maksymalizację odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych (opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego frakcji ulegającej biodegradacji,

- mechaniczną obróbkę pozostałych frakcji odpadów w hali z pełną kontrolą emisji (mechaniczne sortowanie plus wydzielenie frakcji ulegającej biodegradacji),

- kompostowanie oraz dojrzewanie materiału wstępnie ustabilizowanego w warunkach tlenowych,

- zasadnicze ograniczenie masy odpadów deponowanych na składowiskach,

- całkowite wyeliminowanie składowania odpadów nie przetworzonych

- składowanie wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych i stabilizowanych
 o zmniejszonej zawartości składników ulegających biodegradacji (a przez 
to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla środowiska), stosownie do wymagań dyrektywy składowiskowej,

- modernizację oraz budowę nowych kwater składowania odpadów bądź całych składowisk zgodnie ze standardami prawa krajowego oraz dyrektywy składowiskowej UE, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczy uciążliwość składowisk dla otoczenia,

- możliwość wykorzystania kompostu do rekultywacji terenów zdegradowanych,

- możliwość wykorzystania odpadu balastowego do produkcji paliw alternatywnych 
dla cementowni lub innych instalacji przemysłowych.

## Istotne problemy ochrony środowiska z punktu widzenia planu gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące obszarów chronionych

Obiekty gospodarki odpadami planowane jako docelowe obiekty o charakterze regionalnym są zlokalizowane poza obszarami chronionymi, za które uznane są tu 
w szczególności:

- tereny otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody,

- strefy zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP),

- ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych.

## Cele ochrony środowiska wyznaczone w dokumentach UE oraz na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia projektowanej strategii

Projektowany plan przyjmuje jako wytyczne cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych 
na szczeblu krajowym – tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016), a także wojewódzkim (Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami) i powiatowym (projekt Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami).

Cele te dotyczą w szczególności:

osiągnięcia określonych rozporządzeniem poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem.

## Rozwiązania mające na celu zapobieganie, a jeśli jest to niemożliwe ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu

Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko mogącego być rezultatem realizacji planu następować będzie poprzez:

- promowanie działań mających na celu minimalizację odpadów wytwarzanych zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne,

- rozwój selektywnej zbiórki i odzysku wybranych frakcji odpadów (opakowaniowych, nieopakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych),

- minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zastosowanie mechanicznej i biologicznej formy przetwarzania odpadów komunalnych,

- wykorzystanie produktów procesu przetwarzania odpadów – gazu fermentacyjnego (wykorzystanie energetyczne), osadu pofermentacyjnego, kompostu (do nawożenia oraz poprawy struktury gruntów),

- minimalizację emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk deponowania odpadu poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów oraz składowanie wyłącznie odpadów wcześniej przetworzonych co pozwoli na znaczące zmniejszenie emisji gazów i odcieków ze składowisk oraz zmniejszenie ich uciążliwości i zagrożeń dla środowiska,

- selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych i ich odrębne unieszkodliwianie w specjalnych instalacjach,

- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie kontroli usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – zwiększenie ilości kontroli przeprowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

- objęcie 100% mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów.

Wzmiankowane powyżej działania mają charakter działań prewencyjnych, chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem tj.

- zapobiegających emisjom poprzez eliminację wytwarzania i odzysk części odpadów oraz

- znacząco ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska z planowanych instalacji poprzez odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne.

## Rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie planu oraz uzasadnienie ich wyboru i metod oceny prowadzącej do tego wyboru

W trakcie prac nad planem analizowano trzy wariantowe scenariusze rozwoju gospodarki odpadami na gminy. Różniły się one między sobą przede wszystkim stopniem przetwarzania biologicznie rozkładalnych substancji organicznych. Dla wszystkich wariantów przeprowadzono szczegółowe obliczenia bilansów materiałowych, określono niezbędne wydajności poszczególnych instalacji recyklingu, sortowania, przekształcania mechaniczno-biologicznego oraz składowania. Wyznaczono wstępnie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne poszczególnych instalacji. Wstępną ocenę scenariuszy przeprowadzono w oparciu o kryteria społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Do dalszej oceny wybrano wariant docelowy zaprezentowany w projekcie planu gospodarki odpadami. Dla tego wariantu wykonano szczegółowe obliczenia bilansowe 
i ekonomiczne.

## Metody zastosowane przy sporządzaniu analizy

Niniejsza analiza ma charakter ogólny. Powstała w oparciu o ocenę zmniejszania lub eliminacji emisji odpadów do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.:

- podjęcia prób ograniczenia ilości wytwarzania odpadów,

- wprowadzenia na powszechną skalę selektywnej zbiórki określonych użytkowych frakcji odpadów do odzysku,

- wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,

- wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia 
do unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach,

- mechanicznej obróbki odpadów przed składowaniem,

- wydzieleniu frakcji ulęgającej biodegradacji z odpadów zmieszanych i poddanie 
je kompostowaniu

- składowania odpadów wcześniej przekształconych fizycznie i biologicznie,

- wykorzystania przekształconego odpadu ulegającego biodegradacji (ustabilizowany osad pofermentacyjny) przy rekultywacji terenów zdegradowanych oraz rolniczo,

- ograniczania negatywnego oddziaływania funkcjonujących składowisk poprzez ich rozbudowę i modernizację

Podstawą do oceny emisji z instalacji gospodarki odpadami są wartości wskaźnikowe publikowane literaturowo. Zastosowany stopień dokładności oceny należy uznać 
za wystarczający dla planów o charakterze gminnym.

## Przyjęte metody oceny realizacji projektowanego planu

Realizacja planu podlega co dwa lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny przedkładane jest radzie miasta przez burmistrza.

Plan wymaga aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Tak więc plan gospodarki odpadami nie jest dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. W szczególności monitorowane będzie osiąganie celów założonych w planie. Zagadnienie to omówiono szerzej w rozdziale poświęconym zasadom monitoringu i oceny osiągania celów.

## Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko

Projekt planu nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami. Dokładną analizę oddziaływania na środowisko stanowi osobny dokument będący załącznikiem nr 3 do projektu niniejszego planu.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Niniejsza aktualizacja do Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Police została opracowana na zlecenie Gminy Police w związku z wymaganiami ustawy o odpadach.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest zintegrowanie gospodarki odpadami komunalnymi, w sposób zapewniający szeroko pojmowaną ochronę środowiska 
i uwzględniający obecne i przyszłe uwarunkowania ekonomiczne.

Zaktualizowana wersja Planu przedstawia działania zmierzające do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2016, zgodnego z Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010, Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 i projektem Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2018.

W Planie przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące:

- ilości i rodzajów odpadów powstających w gminie, a w szczególności odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych specyficznych rodzajów odpadów,

- istniejących i planowanych inwestycji w gospodarce odpadami ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

- spodziewanych zmian w zakresie ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie gminy oraz oczekiwanych zmian w przepisach prawa krajowego regulujących gospodarkę odpadami a także przewidywanych zmian w systemie gospodarki odpadami.

Kolejnym celem planu jest określenie stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, kierunku przewidywanych zmian oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających 
do przebudowy systemu gospodarki odpadami na terenie gminy pod kątem spełnienia standardów ustawy prawo ochrony środowiska i ustaw pokrewnych w zakresie gospodarowania odpadami.

Na podstawie analizy stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami określono bieżące problemy i wskazano słabe strony systemu.

Stwierdzono:

- stosunkowo wysoki udział odpadów unieszkodliwionych poprzez umieszczenie 
na składowisku,

- niewystarczający poziom selektywnej zbiórki odpadów surowcowych,

- niewystarczający poziom selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji,

- częste zmiany przepisów prawnych w sferze ochrony środowiska,

- niewystarczający monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi szczególnie 
w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

- średni poziom edukacji i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- niewielki postęp w zakresie zmniejszania odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów,

- brak wystarczającej ilości personelu Straży Miejskiej niezbędnej do kontroli spełnienia obowiązków przez mieszkańców gminy

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 gmina należy do Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

Analiza danych zawartych w Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami skłania 
do następujących wniosków:

    - Funkcjonujące systemy gospodarki są niewystarczające względem potrzeb Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami już na obecnym etapie wymagań względem zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (opakowania, odpady ulegające biodegradacji).

    - Deficyt pojemności składowisk w regionie wystąpi już w roku już w roku 2012r.
 w przypadku dowożenia odpadów z Szczecina w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

    - Deficyt możliwości technicznych przetworzenia odpadów komunalnych przed 
ich składowaniem występuje już w chwili obecnej ale w skali regionu – spełnione jest 
w skali gminy Police.

    - Brak technicznej możliwości spełnienia wymogów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w sposób inny niż składowanie w skali Regionu Szczecińsko Polickiego.

    - Dysponowanie techniczną możliwością spełnienia wymogów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w sposób inny niż składowanie w skali gminy Police.

    - Brak technicznej możliwości spełnienia wymogów odzysku odpadów opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych w skali Regionu Szczecińsko Polickiego.

    - Dysponowanie techniczną możliwością spełnienia wymogów odzysku odpadów opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych w skali gminy Police.

    - Konieczność rozbudowy instalacji o charterze ZZO dla regionu.

    - Konieczność podjęcia działań w celu spełnienia wymogów jakie nałożone na Region Szczecińsko Policki w WPGO 2012 w tym:

    - Opracowanie modelu współpracy międzygminnej.

    - Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki odpadami.

    - Formalizacja współpracy gmin.

    - Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

    - Podjęcie współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

W planie zaproponowano modelowe rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi. Zaproponowany model oparto na doświadczeniach wdrożonych i funkcjonujących rozwiązań systemowych. Zaproponowany model oraz legislacji krajów Unii Europejskiej, spełniających unijne standardy w zakresie ochrony środowiska obejmujący gospodarkę wszystkimi grupami i rodzajami odpadów powstających na terenie miasta.

Jako optymalny system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych 
na obszarze gminy Police uznano funkcjonowanie co najwyżej jednej instalacji kompleksowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami . Instalacja ta powinna mieć charakter regionalny.

Docelowy obszar działania ZZO (składającego się z jednego lub kilku instalacji) powinien obejmować gminy Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

Zasięg taki musi być oparty na uzgodnieniach między poszczególnymi samorządami w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami co jest jednym z głównych celów na najbliższe lata.

Zgodnie z wytycznymi KPGO 2010 Zakład Zagospodarowania Odpadów winien zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

Objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowaną zbiórką odpadów do końca 2010 roku, (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska).

Sformułowano listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami, która powinna zostać zrealizowana do 2014 roku.

Lista działań priorytetowych obejmuje:

    - Powołanie regionalnego systemu gospodarki odpadami zgodnego z Planem gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018:

    - Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami;

    - Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami i;

    - Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki odpadami;

    - Podjęcie współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

    - Wdrożenie efektywnego i wiarygodnego systemu ewidencjonowania odpadów.

    - Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującego swym zasięgiem całą gminę przy założeniu że systemowi selektywnej zbiórki poddawane będą:

    - odpady ulegające biodegradacji,

    - makulatura,

    - szkło,

    - tworzywa i metale.

    - Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych.

    - Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetworzenia odpadów wielkogabarytowych.

    - Rekultywacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie.

    - Zorganizowanie przez przedsiębiorców systemu odbioru                     i przetwarzania (rozdrabniania) odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w budownictwie, w szczególności budownictwie drogowym.

    - Usprawnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od mieszkańców (wzmocnienie personalne Straży Miejskiej                    o przynajmniej dwóch pracowników).

# Text boxes

ODPADY ulegające biodegradacji

1 363,78 Mg

Ilość odpadów komunalnych  przyjęta do ZOiSOK w 2007

14420 Mg (odpady kom.) +

703 Mg  (odpady z grupy 15)

Razem  15 123 Mg

ODPADY DO SKŁADOWANIA

1 000 Mg

Selektywnie dostarczone odpady o charakterze surowców wtórnych

703 Mg

Frakcja lekka z węzła segregacji

2 088 Mg (warstwa izolacyjna przesypka)

ODPADY

SKIEROWANE DO

INSTALACJI:

WĘZEŁ

SEGREGACJI

12 056 Mg

PLAC KOMPOSTOWANIA

4 824,78 Mg

FRAKCJA ORGANICZNA

Z INSTALACJI

3 461 Mg

Schemat 3-5

BALAST

5 907 Mg

BOKSY MAGAZYNOWE

(surowce wtórne)

1 303 Mg

Surowce wtórne z węzła segregacji

ok. 600 Mg

Specjalistyczne podmioty unieszkodliwiające odpady niebezpieczne

Wytwórcy odpadów

PZON

- wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów niebezpiecznych,

- szkoły

- sklepy elektrotechniczne,

- stacje benzynowe,

- apteki

MAGAZYN CZASOWY

KWATERA SKŁADOWISKA

25 452,15 Mg

Surowce wtórne z węzła segregacji

ok. 600 Mg

KWATERA SKŁADOWISKA

9 819 Mg

* skład materiałowy frakcji odpadów 20-60 mm (poddawanej kompostowaniu) wyselekcjonowanych na sicie bębnowym (wg opracowania Akademii Rolniczej czerwiec-wrzesień 2007 r.)

- frakcja o średnicy 0-20 mm -15,90

- frakcja o średnicy 20-80 mm – 35,40%

- balast (frakcja powyżej 80 mm) – 41,4%

- surowce wtórne – średnio 7,3%

ODPADY ulegające biodegradacji

10 965 Mg

Ilość odpadów komunalnych  przyjęta do ZOiSOK:

46 994 Mg (odpady kom.) +

1 012 Mg  (odpady z grupy 15)

Razem  48 006 Mg

KWATERA SKŁADOWISKA

8 995 Mg

ODPADY ulegające biodegradacji

1 459 Mg

Ilość odpadów komunalnych  przyjęta do ZOiSOK w 2008

15 568 Mg (odpady kom.) +

715 Mg  (odpady z grupy 15)

Razem  16 283 Mg

ODPADY DO SKŁADOWANIA

995 Mg

Selektywnie dostarczone odpady o charakterze surowców wtórnych

715 Mg

Frakcja lekka z węzła segregacji

2 398 Mg (warstwa izolacyjna przesypka)

ODPADY

SKIEROWANE DO

INSTALACJI:

WĘZEŁ

SEGREGACJI

13 114 Mg

PLAC KOMPOSTOWANIA

5 149 Mg

FRAKCJA ORGANICZNA

Z INSTALACJI

3 690 Mg

Schemat 3-7

BALAST

6 426 Mg

BOKSY MAGAZYNOWE

(surowce wtórne)

1 315 Mg

*stosowną uchwałą Rady Miasta

**przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Burmistrz

ODPADY DO SKŁADOWANIA

9 856,42 Mg

(oraz odpady z 2006 r. 334,42 Mg)

Selektywnie dostarczone odpady o charakterze surowców wtórnych

669 Mg

Frakcja lekka z węzła segregacji

5756,09 Mg (warstwa izolacyjna przesypka)

ODPADY

SKIEROWANE DO

INSTALACJI:

WĘZEŁ

SEGREGACJI

26 850 Mg

PLAC KOMPOSTOWANIA

18 709,09 Mg

FRAKCJA ORGANICZNA

Z INSTALACJI

7 744,09 Mg*

Schemat 3-2

BALAST

12 643,82 Mg

BOKSY MAGAZYNOWE

(surowce wtórne)

1 375 Mg

Surowce wtórne z węzła segregacji

ok. 706 Mg

KWATERA SKŁADOWISKA

28 256,33 Mg

ODPADY ulegające biodegradacji

5 756,56 Mg

Ilość odpadów komunalnych  przyjęta do ZOiSOK:

48 533,18 Mg (odpady kom.) +

1 336,945 Mg  (odpady z grupy 15)

Razem    49 870,125 Mg

ODPADY DO SKŁADOWANIA

4 555 Mg

Selektywnie dostarczone odpady o charakterze surowców wtórnych

1 336,945 Mg

Odbiór odpadów kwalifikujących  się do segregacji 6 333,15 Mg

Frakcja lekka z węzła segregacji

3 686 Mg

ODPADY NA MAGAZYNIE DEPOZYTOWYM

3 646,82 Mg

ODPADY

SKIEROWANE DO

INSTALACJI:

WĘZEŁ

SEGREGACJI

28 241,65 Mg

PLAC KOMPOSTOWANIA

12 350,56 Mg

FRAKCJA ORGANICZNA

Z INSTALACJI

6 594 Mg

BALAST

17 211,15 Mg

BOKSY MAGAZYNOWE

(surowce wtórne)

2 000 Mg

Surowce wtórne z węzła segregacji

ok. 750 Mg

Ilość odpadów komunalnych  przyjęta do ZOiSOK:

37137,146 Mg (odpady kom.) +

831,37 Mg  (odpady z grupy 15)

Razem    37 968,52 Mg

ODPADY DO SKŁADOWANIA

3 882,48 Mg

Selektywnie dostarczone odpady o charakterze surowców wtórnych

831,37 Mg

ODPADY BIODEGRADOWALNE

6609,66 Mg

Frakcja lekka z węzła segregacji

4 227,99 Mg

ODPADY NA MAGAZYNIE DEPOZYTOWYM

805,34 Mg

ODPADY

SKIEROWANE DO

INSTALACJI:

WĘZEŁ

SEGREGACJI   I KOMPOSTOWANIA

24 972,31 Mg

* skład materiałowy frakcji odpadów 20-60 mm (poddawanej kompostowaniu)  wyselekcjonowanych na sicie bębnowym  (wg opracowania Akademii Rolniczej – październik 2006) : odpady organiczne 	- 43,20

BALAST -  56,90 % ( w tym szkło – 22,76 %,

tworzywa sztuczne	- 1,80 % metale - 0,27%, pozostałe 32,07%.

PLAC KOMPOSTOWANIA

13 116,81 Mg

FRAKCJA ORGANICZNA

Z INSTALACJI

6 507,15 Mg٭

BALAST

13 451,80 Mg

BOKSY MAGAZYNOWE

(surowce wtórne)

1416,25 Mg

Surowce wtórne z węzła segregacji

ok. 600 Mg

KWATERA SKŁADOWISKA

17 334,28 Mg