Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Budowa kanalizacji sanitarnej                i deszczowej  oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej             i Czereśniowej w Policach

Treść pytań i odpowiedzi

Działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozdz. VIII pkt. 4. SIWZ informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły n/w zapytania dotyczące SIWZ przedmiotowego przetargu.

Zgodnie z w/w ustawą przesyłamy treść pytań i odpowiedzi.

Treść pytań i odpowiedzi zamieszczane są na stronie internetowej www@police.pl

ZAPYTANIE

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe do wykonawstwa w technologii bezwykopowej (tj. mikrotunelingu) oraz do wykopu otwartego stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego do rur kamionkowych przez zastosowanie rur polimerobetonowych.

W uzasadnieniu wymienionej decyzji informujemy, że wymieniony przetarg dotyczy końcowego etapu uzbrojenia w kanalizację sanitarną i deszczową w ramach zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego. Nowe Osiedle w Policach”

Na podstawie projektu uzgodnionego  z eksploratorem  tj. Zakładem Wodociągów          i Kanalizacji w Policach dotychczasowe zrealizowane uzbrojenie wykonane zostało w technologii z zastosowaniem rur kamionkowych nowej generacji.

Mając na względzie eksploatację wymienionych sieci Zamawiający uznaje za słuszne zastosowanie  jednolitego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zastosowaniem rur kamionkowych.

Szczegółowe wymagania, dane materiałowe i parametry techniczne rur podane są w SIWZ i dokumentacji technicznej, które są dostępna na stronie internetowej www.police.pl