Ogólna specyfikacja techniczna                                      Zał. nr 2 a

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach

przy ul. KOPERNIKA 3 .

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dwukondygnacyjny, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie           z blachy powlekanej dachówkopodobnej.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z nowej cegły - pełnej klinkierowej ca. 11 m3. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starego pokrycia z dachówki ceramicznej oraz starego ołacenia dachu - o powierzchni ca. 262 m2. Rozebranie starych obróbek blacharskich wiatrownic, opierzeń murów, okapów adaptacji i kominów, rozebranie starych rynien i rur spustowych. |
| 3. | Podmurowanie ścian zewnętrznych pod połacią dachu ca. 6m2, |
| 4. | Wymiana uszkodzonych krokwi zwykłych i kleszczy ca. 20 m, wzmocnienie krokwi przez nabicie desek gr. 32 mm ca. 33 m. Przedłużenie połaci dachu na szczycie (przedłużenie końców krokwi przez zamontowanie nadbitek 52 szt) oraz zamontowanie dodatkowej murłaty pod oparcie nadbitek ca. 38 m, wykonanie deskowania dachu na nadbitkach ca. 29 m2. Wykonanie podbitki z płyty wodoodpornej OSB gr. 18 mm na przedłużeniu połaci dachu na szczytach – adaptacjach ca. 7 m2, zamontowanie desek czołowych na szczycie i krawędzi okapu ca. 55 m. |
| 5. | Pokrycie połaci dachu ekranem z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej, przycięcie z przybiciem kontrłat i łat oraz pokrycie połaci dachu blachą powlekaną dachówkową LPAH z powłoką poliestrową gr. 0,55 mm – powierzchnia dachu ca. 291 m2. Wykonanie z blachy powlekanej: gąsiorów ca 19 m, pasów nadrynnowych ca. 39 m, wiatrownic ca. 16 m, montaż ław kominiarskich dł. 88 cm 11 szt, dwóch masztów antenowych i barier śniegowych 28 m. Montaż 4 okien dachowych wyłazowych typu FAKRO z otwieraniem bocznym. |
| 6. | Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej: okapów adaptacji, kominów, ściany na styku z sąsiednim budynkiem, wiatrownic i ściany adaptacji. Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien średnicy 15 cm ca 39 m oraz rur spustowych srenicy 10 cm ca. 15 m, uzupełnienie 4 rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-cynk. |
| 7. | Jednokrotne pokrycie lukarny papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm ca. 33 m2. |
| 8. | Docieplenie połaci dachowej lukarn wełną mineralną ROCKMIN wraz z izolacją z folii polietylenowej gr. 0,2 mm o pow. ca. 151 m2, docieplenie ścian zewnętrznych lukarn płytami styropianowymi gr. 10 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej o pow. ca. 30 m2 i pomalowanie farbą sylikonową. |
| 9. | Rozebranie podsypi izolacyjnej z gliny z sieczką na stropie nad poddaszem ca. 100 m2, wykonanie izolacji poziomej z folii polietylenowej i wełny mineralnej ca 123 m2 oraz wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB 22 mm ca. 100 m2. |
| 10. | Wywiezienie i utylizacja starego drewna, gruzu i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie         w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

-2-

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia  dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna oraz folia budowlana polietylenowa gr. 0,2 mm,

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- rynny i rury spustowe, gąsiory, pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy powlekanej – płotki (zapory śniegowe), ławy i stopnie kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - kolor blachy ceglany,

- blacha powlekana dachówkowa  - w kolorze ceglanym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- płyty OSB wodoodporne gr. 18 mm oraz OSB gr. 25 mm oraz płyty OSB gr. 22 mm,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250

- okna dachowe typu FAKRO – z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi blacha, cegła, folia, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone           do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................

Ogólna specyfikacja techniczna 			     Zał. nr 2 b

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Trzebież, ul. WOP 26.

Budynek mieszkalny stanowiący wyłączną własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie dwóch starych kominów i wykonanie nowych – z nowej cegły pełnej ceramicznej klinkierowej. podmurowanie ca. 5 m2 ścian zewnętrznych pod połacią dachu. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu ze starej dachówki, rozebranie starego ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich: wiatrownic, kominów, okapów i opierzenia murów adaptacji, rozebranie starych rynien i rur spustowych. |
| 3. | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jesnostronnie desek gr. 32 mm ca. 33 m, przedłużenie końców krokwi w celu przedłużenia połaci dachu przez zamontowanie nadbitek w ilości 48 szt, zamontowanie dodatkowej murłaty ca. 36 m pod oparcie nadbitek oraz wykonanie ca. 15 mw deskowania na nadbitkach, wykonanie podbitki gzymsu na przedłużeniu połaci dachu na szczytach z płyty budowlanej wodoodpornej OSB gr. 18 mm, zamontowanie desek czołowych na szczycie i krawędzi okapu ca. 52 m, wymiana ca. 4 m2 desek na styku dachu lukarny, |
| 4. | Wykonanie nowego ołacenia dachu (przycięcie i przybicie kontrłat i łat) ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej oraz pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką (dachówki krawędziowe, gąsiory) ca. 281 m2, zamontowanie ław kominiarskich ca 6,20 m, dwóch masztów antenowych oraz płotków przeciwśniegowych ca. 36 m |
| 5. | Wykonanie z blachy tytan cynk nowych obróbek blacharskich: pasy nadrynnowe i okapy lukarn, obróbki kominów, wiatrownice, ściany lukarn oraz miejsce przenikania połaci dachowej z daszkiem lukarny, zamontowanie nowych rynien o śr. 15 cm ca. 37 m oraz rur spustowych o śr. 12 cm ca. 12 m – z blachy tytan cynk, uzupełnienie 2 szt rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy cynkowej. |
| 6. | Dwuwarstwowe pokrycie daszku lukarny papą termozgrzewalną podkładową perforowaną oraz papą wierzchniego krycia gr. 5,2 mm. ca. 4m2. |
| 7. | Zamontowanie 5 szt okien wyłazowych typu FAKRO z otwieraniem bocznym. |
| 8. | Docieplenie lokali mieszkalnych na poddaszu: wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm na konstrukcji drewnianej oraz docieplenie połaci dachowej płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm o gęstości 35 kg/m3 ca. 124 m2 docieplenie ścian zewnętrznych lukarn styropianem gr. 10 cm ca. 6 m2 z wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej i pomalowanie farbą sylikonową. |
| 9. | Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starych obróbek blacharskich i drewna z rozbiórki. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarami – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie       w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie frontu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- -2-

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować                   w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna,  folia polietylenowa  szeroka gr. 0,2 mm,

- dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkę z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, gąsiory półokrągłe zgodne z systemem krycia - kolor dachówki ceglany,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, obróbki kominów z blachy powlekanej,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- wełna mineralna gr. 15 cm  gęstości 35 kg/m3, styropian gr. 10 cm

- okna wyłazowe typu FAKRO z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi dachówka, cegła, folia, blacha, drewno, wełna, styropian)  muszą być dopuszczone     do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty.lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw  dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

-    Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty         zanikające i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, oraz przedstawiciela UM Police.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów         na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

...........................................................