Zał. nr 2 a

Ogólna specyfikacja

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. Odrzańska 14.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie starego pokrycia z dachówki, rozebranie starego ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich, rozebranie starych rynien i rur spustowych. |
| --- | --- |
| 2. | Wymiana około 22 m konstrukcji dachu (krokwie i klaszcze), miejscowe wzmocnienie istniejących krokwi przez nabicie desek (około 35 m), wykonanie z płyty OSB około 18 m2 podbitki gzymsu, jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną około 60 m2 daszku lukarny, wymiana około 4 m2 deskowania facjatek. |
| 3. | Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej kominów oraz wiatrownic i ścian adaptacji. Wykonanie nowych obróbek blkacharskich z blachy tytan cynk pasów nadrynnowych oraz wierzchów okien w facjatach, pokrycie blachą trapezową powlekaną boków facjat, uzupełnienie 6 rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku, wykonanie z blachy tytan – cynk około 64 m nowych rynien śr. 15 cm i około 35 m nowych rur spustowych śr. 10 cm, wymiana 4 żeliwnych rur deszczowych z osadnikiem i kolanem. |
| 4. | Pokrycie połaci dachu folią dachową wysokoparoprzepuszczalną, przycięcie oraz przybicie kontrłat i łat, pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką, zamontowanie 4 ław kominiarskich i 1 masztu antenowego oraz 22 m płotów przeciwśniegowych, zamontowanie 7 okien wyłazowych. |
| 5. | Docieplenie około 31 m2 połaci dachu nad mieszkaniem wełną mineralną typu ROCKMIN oraz wykonanie paroizolacji z folii. |
| 6. | Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarami – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie     wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary      i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie       w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie frontu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie  z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji  za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC        w zakresie prowadzonej działalności.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować                   w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna,

- dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkę z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, gąsiory półokrągłe i taśma pod gąsiory - zgodne    z systemem krycia - kolor dachówki ceglany,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo aswaltowa gr. 5,2 mm PV 250 S-5,2 na osnowie polimerowej,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- płyta OSB wodoodporna gr. 18 mm,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, obróbki kominów z blachy powlekanej,

- wełna mineralna typu ROCKMIN gr. 15 cm  gęstości 35 kg/m3,

- okna wyłazowe typu FAKRO z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi dachówka, folia, blacha, drewno, wełna, styropian)  muszą być dopuszczone   do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty.lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw  dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

-     Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty         zanikające i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, oraz przedstawiciela UM Police.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych          na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

...........................................................

Zał. nr 2 b

Ogólna specyfikacja

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. Bohaterów Westerplatte 21.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie starego pokrycia z dachówki, rozebranie starego ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich, rozebranie starych rynien i rur spustowych. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie ponad dachem 5 kominów i wymurowanie nowych z nowej cegły – pełnej klinkierowej. Wykonanie betonowych czap na kominach. Uzupełnienie tynku na kominach na strychu (pod dachem) oraz pomalowanie całości. |
| 3. | Przedłużenie o 20 cm poza lico muru połaci dachu oraz wykonanie od spodu przewieszenia podbitki z płyt OSB i pomalowanie (około 5,7 m2), montaż desek czołowych, częściowa wymiana krokwi oraz miejscowe wzmocnienie krokwi przez nabicie desek (przyjeto po 7,2 m), |
| 4. | Wykonanie z blachy tytan – cynk nowych rynien (około 44 m2) i rur spustowych (około 35 m2) oraz obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, facjat, koszy, opierzenia kominów, ścian lukarn, uzupełnienie 5 rur wentylacyjnych z kołpakiem, wymiana 4 żeliwnych rur deszczowych z osadnikiem i syfonem. |
| 5. | Pokrycie połaci dachu folią dachową wysokoparoprzepuszczalną, przycięcie oraz przybicie kontrłat i łat, pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką, zamontowanie: 6 ław kominiarskich, 5 okien wyłazowych i 44 m płotków przeciwśniegowych. |
| 6. | Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarami – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie     wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary      i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie       w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie frontu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie  z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji  za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC        w zakresie prowadzonej działalności.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować                   w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna,

- dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkę z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, gąsiory półokrągłe i taśma pod gąsiory - zgodne    z systemem krycia - kolor dachówki ceglany,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- płyta OSB wodoodporna gr. 18 mm,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,

- okna wyłazowe typu FAKRO z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi dachówka, folia, blacha, drewno, wełna, styropian)  muszą być dopuszczone   do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty.lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw  dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

-     Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty         zanikające i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, oraz przedstawiciela UM Police.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych          na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

...........................................................