Zał. nr 2

Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Remont instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Lokalizacja:		            Police, ul.  Wojska Polskiego 2-4-6-8

1. Część ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w 4 klatkach schodowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej

przy ul. Wojska Polskiego 2-4-6-8 w Policach.

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot elektrycznych.

Zakres robot znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w klatkach schodowych.

Zakres prac obejmuje:

- instalacja od ZK3b (złącze kablowe ZK 3b wolnostojące istniejące wykonane przez ENEA) do rozdzielnicy głównej TG i ZL – YKY 4*25 mm2 w rurze AROT50,

- zasilenie obwodu administracyjnego YDY 3*2,5 mm2   i 3*4 mm2,

- tablice ZL licznikowe usytuowane na parterach,

- zasilenie tablic mieszkaniowych TM przewodem YDY 3*6 mm2 p/t,

- montaż w mieszkaniach tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami S-301B16A 3 oraz dzwonkiem na szynie,

- nowe tablice TG usytuowane na cokołach na parterach w klatkach schodowych łącznie z tablicą administracyjną z automatem schodowym i ogranicznikiem mocy,

- montaż instalacji wyrównawczej z bednarki wraz z uziomem,

- wykonanie oświetlenia administracyjnego klatek schodowych na automat schodowy oraz na czujniki ruchu,

- oświetlenie korytarzy w piwnicach oraz pomieszczenia suszarni przewodem YDY 3*15 mm2 i 5*1,5 mm2                     w piwnicach w rurkach RL.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz:

-  zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace elektryczne i zbadać ich dostępność;

- zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robot, a w szczególności z położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc.

1.3.2 Zabezpieczanie interesów osób trzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich.

1.3.3 Ochrona środowiska

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, rozporządzeń i ustaw związanych z ochroną środowiska.

1.3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz zapewnia na

własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

CPV45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

CPV45311200-3 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.5 Określenia podstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wprowadzenia polskich norm, albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:

a) Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

c) Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

d) Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

- Użyte wyroby muszą posiadać atesty Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i Urządzeń

Elektrycznych w Budownictwie.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montażowych instalacji elektrycznych należy stosować następujące materiały i wyroby:

- kabel YKY 4x25 mm2,

- przewód YDY 3x6 mm2

-   przewód YDYp 3x2,5 mm2   i 3*4 mm2,

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 ,  5x1,5 mm2

- bednarka ocynkowana,

- łączniki i przyciski p/t podświetlane,

- uziomy Galmar,

- rury AROT 50,

- rozdzielnie główne RG wykonane przez Bekazet lub równoważne,

- zestawy licznikowe ZL  - j.w.,

- tablice mieszkaniowe TM – j.w.

3. Wymagania dotyczące wykonania robot

Sieci zasilające projektowane

Należy ułożyć kabel YKY 4x25mm2 od złącza kablowego ZK-3b wolnostojącego (znajdujących się przy klatkach nr 2 i 6) do rozdzielnicy głównej RG. Od rozdzielnicy głównej RG należy ułożyć przewody  YKY 4x25 mm2 do zestawów licznikowych ZL zlokalizowanych na parterach budynku. Od zestawów licznikowych należy ułożyć przewody YDY 3x6 mm2 do tablic mieszkaniowych TM.

.

Tablice elektryczne projektowane

Projektuje się wykonanie tablic elektrycznych:

RG – rozdzielnica główna na każdej klatce w budynku,

TG +ZL – zestawy licznikowe na parterach,

TM – tablice mieszkaniowe,

Szczegółowe rysunki wykonania tablic elektrycznych załączone do niniejszej specyfikacji.

Instalacje wewnętrzne

Rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego będzie uzgodnione w trakcie prac .

Przewody elektryczne prowadzić równolegle do ścian i stropów w uprzednio wykonanych bruzdach.

Instalacja odbiorcza oświetleniowa

Zasilenie instalacji wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2. Stosować osprzęt instalacyjny natynkowy                      i podtynkowy montowany na wysokości 1,1m. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44. Trasy przewodów wg koncepcji wykonawcy.

Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć odbiorcza pracuje w układzie TN-S z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. System

prądu przemiennego 3-przewodowy 1-fazowy. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

Dla rozdzielnicy głównej wykonać uziomy pogrążane np: technologią Galmar. Projektowane uziomy powinny mieć oporność R<10Ω.

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową projektuje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim poprzez izolacyjne obudowy urządzeń. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową zgodnie z PN-IEC 60364- 4-41 stanowi szybkie samoczynne wyłączenia zasilania poprzez projektowane bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe.

Po wykonaniu instalacji należy dokonać sprawdzenie i pomiary udokumentowane protokołem:

-rezystancji izolacji

-ciągłości przewodów

-kontrola wykonanych połączeń

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczyć Instrukcję Obsługi systemu zawierającą również dokumentację fabryczną poszczególnych urządzeń i warunki gwarancji oraz przeszkolić personel inwestora w zakresie obsługi systemu.

Dla długotrwałej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zlecić przegląd i konserwację systemu.

4. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i próbom określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:

- zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową,

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i

pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:

– ciągłości połączeń obwodów,

– rezystancji uziomu,

– rezystancji izolacji,

– ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,

– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Inspektor przed zakryciem instalacji dokona sprawdzenia i potwierdzi wykonany zakres robót zgodnie               z umową.

6. Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

- plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

- protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.

Obowiązkowo w skład komisji wchodzą:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik robot elektrycznych,

- przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej.

Instrukcja obsługi urządzeń powinna zawierać:

- opis systemu

- listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z adresami

- listę urządzeń z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- listę serwisu w razie konieczności naprawy

- listę części zamiennych

Wstępna instrukcja obsługi powinna zostać przedstawiona zamawiającemu w terminie ustalonym przez obie strony.

7. Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi podpisany protokół odbioru końcowego robót wraz z kompletem wykonanych  pomiarów pomontażowych.

8. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi Normami, a

w szczególności:

- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”,

c) PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”,

d) PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”,

e) PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

f) PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

Ochrona przeciwpożarowa”,

g) pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w obiektach budowlanych”,

i) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej