Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Przemurowanie kominów ponad dachem na budynkach mieszkalnych w Policach przy                ul. Kościuszki 28 (3 szt) , Piastów 15 (3 szt), Przęsocińska 11 (5 szt), Wojska Polskiego 20              (3 szt).

Kościuszki 28

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach ceramiczny kryty dachówką karpiówką.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 3 szt kominów ponad dachem, |
| --- | --- |
| 2. | Wymurowanie 5 szt kominów z cegły klinkierowej, z czapkami z cegły klinkierowej, |
| 3. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich kominów, |
| 4. | Przełożenie dachówki karpiówki w pasie 0,60 m przy kominach, dachówka z odzysku, z ewentualną wymianą dachówek uszkodzonych |
| 5. | Roboty towarzyszące: ustawienie rusztowania przy kominach, wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, zabezpieczenie podłóg na strychu. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Piastów 15

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach kryty papą termozgrzewalną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 3 szt kominów ponad dachem, |
| --- | --- |
| 2. | Wymurowanie 3 szt kominów z cegły budowlanej pełnej, z czapkami z cegły budowlanej pełnej, |
| 3. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich kominów, |
| 4. | Wykonanie tynku zewnętrznego kat. II na ścianach kominów ponad dachem wraz z malowaniem farbą emulsyjną, |
| 5. | Wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej w pasie 0,30 m przy kominach, |
| 6. | Roboty towarzyszące: wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, zabezpieczenie podłóg na strychu. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Przęsocińska 11

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach ceramiczny kryty dachówką karpiówką.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 5 szt kominów ponad dachem, |
| --- | --- |
| 2. | Wymurowanie 5 szt kominów z cegły klinkierowej, z czapkami z cegły klinkierowej, |
| 3. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich kominów, |
| 4. | Wykonanie tynku wewnętrznego kat. II na ścianach kominów w części strychowej wraz z malowaniem mlekiem wapiennym, |
| 5. | Przełożenie dachówki karpiówki w pasie 0,60 m przy kominach, dachówka z odzysku, z ewentualną wymianą dachówek uszkodzonych |
| 6. | Roboty towarzyszące: ustawienie rusztowania przy kominach, wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, zabezpieczenie podłóg na strychu. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Wojska Polskiego 20

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach  kryty papą termozgrzewalną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 3 szt kominów ponad dachem, |
| --- | --- |
| 2. | Wymurowanie 5 szt kominów z cegły budowlanej pełnej, z czapkami z cegły budowlanej pełnej, |
| 3. | Wymiana tynków kat. II na ścianach kominów w części strychowej wraz z malowaniem mlekiem wapiennym, |
| 4. | Wykonanie tynku zewnętrznego kat. II na ścianach kominów ponad dachem wraz z malowaniem farbą emulsyjną, |
| 5. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich kominów, |
| 6. | Wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej w pasie szer. 0,30 m przy kominach, |
| 7. | Roboty towarzyszące: ustawienie rusztowania przy kominach, wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, zabezpieczenie podłóg na strychu. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3d.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót murarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów w pomieszczeniach zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji pod kominami. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)              – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót murarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- cegła budowlana pełna – klasy 250,

- dachówka karpiówka z odzysku, częściowe uzupełnienie dachówką w kolorze zbliżonym do dachówki istniejącej,

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa,

- blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich.

Wszystkie materiały użyte do robót murarskich (cegła klinkierowa, cegła budowlana)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót murarskich Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Przemurowane kominy muszą być skontrolowane przez kominiarza i dopuszczone do eksploatacji, na co kominiarz sporządzi stosowny protokół. Koszt kontroli kominiarskiej pokrywa Zamawiający.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, szczelność obróbek, usunięcie materiałów                  z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................