Zał. nr 2

Program funkcjonalno-użytkowy

Uzupełniony w dniu 17.06.2011

Nazwa zamówienia:

Modernizacja ogrzewania w budynku przychodni przy ul. Dworcowej 7 w Policach-Jasienicy.

Kody CVP:  71242000-6, 45331100-7, 45331110-0

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  72-010 Police, ul. Bankowa 18, www.zgkim.police.pl

Tel. 91-43-11-351, 695395408, fax 317-50-37, e-mail: zgkimpolice@pro.onet.pl

NIP 851-030-76-70,    REGON 810543707

I. Część opisowa

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego na modernizację kotłowni i zmianę sposobu ogrzewania z koksowego na gazowe wraz z modernizacją (wymianą) wewnętrznej instalacji c.o. i grzejników w istniejących pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Policach przy ul. Dworcowej 7,

- sporządzenie przedmiaru robót wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na modernizację kotłowni i zmianę sposobu ogrzewania z koksowego na gazowe oraz wymianę wewnętrznej instalacji c.o. i grzejników wraz z robotami towarzyszącymi               (w tym naprawa uszkodzeń w pomieszczeniach, spowodowanych montażem instalacji – z naprawą tynków i ewentualnym przemalowaniem ścian).

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z opracowanym projektem,                           przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę,

- Opracowanie świadectwa energetycznego.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

a) opis obiektu

Budynek administrowany przez ZGKiM, użytkowany przez służbę zdrowia – w budynku mieści się Przychodnia lekarska Nr 2.

- budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (50%), wybudowany                          w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej,

- mury konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej: ściany murowane nośne piwnic gr. 51 cm, piętra gr. 38 i 25 cm,

- ściany fundamentowe oraz ławy murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- ściany działowe murowane gr. ½ i ¼ cegły,

- strop nad piwnicą ceglany, na belkach stalowych z dwuteownika, strop nad parterem betonowy, strop nad I piętrem – drewniany z podsufitką i polepą,

- więźba dachowa drewniana, czterospadowa, pokrycie dachu dachówką ceramiczną na deskowaniu,

- tynki wewnętrzne – wapienno-cementowe,

- elewacja zewnętrzna – budynek docieplony, wyprawa elewacyjna,

- budynek wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową oraz siłę, instalację wodną, kanalizacyjną oraz gazową,

- obecne ogrzewanie koksowe – lokalne z własnej kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku, grzejniki we wszystkich pomieszczeniach parteru i piętra oraz na klatce schodowej.

b) dane ogólne

- liczba kondygnacji – 2 kondygnacje naziemne,

- podpiwniczenie budynku – 50% powierzchni zabudowy,

- powierzchnia zabudowy – 164,50 m2,

- powierzchnia całkowita – 308,80 m2,

- powierzchnia użytkowa – 272,65 m2  ,w tym piwnice 51,10 m2,

- wysokość kondygnacji: parter – 3,20 m, I piętro 2,92 m, piwnica 2,00 m,

- kubatura budynku – 1258 m3,

- zestawienie powierzchni użytkowej w budynku – wg załącznika – zał. „A”.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- odprowadzenie spalin i wentylacji – należy zaprojektować opierając się na inwentaryzacji przewodów i podłączeń w Przychodni przy ul. Dworcowej 7 – opracowanej przez Mistrza kominiarskiego Józefa Włodarskiego – inwentaryzacja w załączeniu – zał. „B”,

- zaprojektowanie urządzeń kotłowni i wykonanie robót instalacyjnych w kotłowni – zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej sr/c urządzeń i instalacji gazowych, wydanymi przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa w dniu 23.05.2011 – zał. nr „C”,

- zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z warunkami wydanymi przez PEC w Policach w dniu 01.06.2011 - zał. nr „D”,

- zdemontowany piec koksowy należy rozczłonkować i wraz ze złomem z rozebranych instalacji i grzejników przekazać do skupu złomu. Należność za złom należy przekazać na konto bankowe ZGKiM w Policach lub wpłacić do kasy ZGKiM,

- opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. z rur                i kształtek miedzianych (grzejniki płytowe, zawory termoregulacyjne) z podłączeniem do zmodernizowanej lokalnej kotłowni gazowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami technicznymi,

- obecnie istniejącą instalację c.o. z rur stalowych w budynku oraz wszystkie istniejące grzejniki należy przewidzieć do demontażu,

- nową instalację c.o. należy zaprojektować i wykonać z rur miedzianych, z izolacją rur w pomieszczeniach nieogrzewanych,

- wszystkie grzejniki w budynku należy wymienić na grzejniki płytowe i zaworami termoregulacyjnymi,

- należy przewidzieć naprawę wszystkich uszkodzeń ścian, posadzek, sufitów spowodowanych montażem, demontażem  urządzeń, grzejników, rur – przywrócić pomieszczenia do stanu sprzed remontu.

- Część informacyjna:

  - Opracowany projekt modernizacji kotłowni powinien być uzgodniony z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Policach, które po zakończonej inwestycji przejmie kotłownię do eksploatacji.

  - W celu uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię mapy zasadniczej, oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Projekt budowlany winien być sporządzony w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty                               w dokumentacji projektowej musi być zgodny z wymogami przepisów art. 29 i 30 ustawy,   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  (Dz.U.04.202.2072 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2008.201.1239),

  - Załącznikami do niniejszego programu są:

- zastawienie powierzchni użytkowej budynku wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji – zał. „A”,

- inwentaryzacja przewodów i podłączeń w budynku przychodni wraz z zaleceniami                       i informacją o wykonaniu zaleceń – zał. nr „B”,

- warunki przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych wydane przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa – zał. nr „C”,

- warunki modernizacji kotłowni przekazane przez PEC Police – zał. nr „D”.

Organizacja robót

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

- Roboty prowadzone będą w budynku czynnym, użytkowanym – wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty w sposób umożliwiający pracę personelowi i dostęp do przychodni pacjentom.

- Umówienie się z użytkownikiem obiektu na termin wykonania robót  – w gestii wykonawcy.

- Składowanie materiałów we wskazanych pomieszczeniach – w uzgodnieniu z kierownikiem przychodni.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz gruzu z rozbiórki na wysypisko, a złomu metalowego do punktu skupu złomu – wraz z finansowym rozliczeniem, zgodnie z p. 2d.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Wykonawca robót instalacyjnych zakupi i zamontuje urządzenia i materiały wymagane                   w opracowanym, uzgodnionym  i zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą być dopuszczone do zastosowania                w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w projekcie budowlanym  (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót instalacyjnych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy potwierdzenia przez użytkownika obiektu, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela PEC Police, przedstawiciela użytkownika obiektu                i przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Policach, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność połączeń, jakość dokonanych napraw po przebiciach, demontażach, usunięcie materiałów z rozbiórki              i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie pomieszczenia kotłowni po wykonanych robotach.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie kart gwarancyjnych na urządzenia i certyfikatów na materiały są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................